# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：淄博祖铭建材有限公司年产20万m³轻

骨料混凝土墙体材料项目

建设单位（盖章）：淄博祖铭建材有限公司

编制日期：       2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淄博祖铭建材有限公司年产20万m3轻骨料混凝土墙体材料项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2108-370305-89-01-916310 |
| 建设单位联系人 | 王琪 | 联系方式 | 13335227232 |
| 建设地点 | 山东省淄博市临淄区凤凰镇东申村北 |
| 地理坐标 | （118度13分52.3236秒，36度51分46.256秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3024轻质建筑材料制造； | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30-55 石膏、水泥制品及类似制品制造 302-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 临淄区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-370305-89-01-916310 |
| 总投资（万元） | 500.00 | 环保投资（万元） | 25.00 |
| 环保投资占比（%） | 5.0 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地 面积（m2） | 10500 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目废气污染物不涉及上述污染物 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目无废水外排 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目不涉及危险物质储存 否 生态 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 否 |
| 规划情况 | 临淄区人民政府发布了《关于认定凤凰镇工业集中区为工业集聚区的批复》，凤凰镇工业集中区由临淄区人民政府设立（临政字[2021]28号文件），规划为工业聚集区。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 本项目位于山东省淄博市临淄山东省淄博市临淄区凤凰镇东申村北，临淄区人民政府以临政字[2021]26号文批复凤凰镇工业集中区为工业集聚区，企业于2021年7月19日取得凤凰镇人民政府“关于调整淄博祖铭新材料有限公司搬迁项目用地规划的说明”，已说明本项目用地范围土地性质调整为工业建设用地，综上，选址符合临淄区凤凰镇规划，项目不涉及土地规划问题，与凤凰镇工业集中区范围图见附图5。 2、与凤凰镇工业集中区行业准入符合性分析 根据凤凰镇《关于认定凤凰镇工业集中区为工业集聚区的请示》文件可知，工业聚集区发展方向及准入要求内容为：“我镇将按照优化存量产业，培育新型产业的原则，退出部分落后产能，科学合理规划产业布局，反战新材料、机械和装备制造、非金属矿物品制造等工业。” 项目符合性：本项目不属于落后产能，行业类别属于C3024轻质建筑材料制造，属于非金属矿物品制造业，符合工业聚集区对行业的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 结合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目采用的工艺和使用的设备都不在限制类和淘汰类之列，属于允许类。该项目所用设备、工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，该项目建设内容不属于淄政办发[2011]35号文中《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》限制类、淘汰类项目，符合淄博市产业政策。因此，符合国家产业政策要求，目前已经取得了山东省建设项目备案（详见附件），备案代码为：2108-370305-89-01-916310。 2、与凤凰镇总体规划符合性 本项目位于淄博市临淄区凤凰镇镇东申村北，东至淄博筑森混凝土有限公司，西至乡村道路，南至空地，北至生产道路。根据《凤凰镇总体规划》（2017-2035），可知项目所在地规划用途为社会福利用地，企业于2021年7月19日取得凤凰镇人民政府“关于调整淄博祖铭新材料有限公司搬迁项目用地规划的说明”，已说明本项目用地范围土地性质调整为工业建设用地，详见附图及附件。 项目用地规划符合性分析 本项目位于淄博市临淄区凤凰镇镇东申村北，属于临淄区凤凰镇，厂区为租赁，详见附件，土地用途为工业用地。 4、与水源地位置关系分析 临淄区境内饮用水源地主要有3处：齐陵水源地、永流水源地、刘征水源地。 为保证淄博市人民群众饮水安全，规范保护好饮用水源地，2019年5月10日，淄博市生态环境局以及淄博市水利局印发了《关于印发淄博市饮用水水源保护区划定方案的通知》（淄环发[2019]46号），该方案对2013年4月省环保厅批复我市的19处集中式饮用水水源地保护区划定方案进行了调整。其中原19处集中式饮用水水源地中有4处停止供应饮用水，重新划定了4处集中式饮用水水源地保护区，对其他原有的2处地表水型和1处地下水型集中式饮用水水源地保护区范围进行调整。目前淄博市主要集中式饮用水水源地18处，其中地表水3处，其余为地下水型水源地，其中临淄区境内共有3处：齐陵水源地、永流水源地、刘征水源地。距离本项目最近的水源地为永流水源地，距离约为9.1km，不处于其方案中水源地上（见附图8）。 4、与淄博市大武地下水富集区关系分析 本项目所在位置位于淄博市临淄区凤凰镇镇东申村北，根据《淄博市人民政府关于同意调整大武地下水富集区保护修复区划分范围的批复》（淄政字〔2019〕26号），本项目不位于大武地下水富集区保护修复区内。 5、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 （1）与生态保护红线的符合性 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），临淄区内生态保护红线主要有： 1）临淄淄河两侧水源涵养生态保护红线区，面积为0.44km2 ，Ⅰ类红线区范围是以开采井为圆心，半径30m的圆形区域，生态功能为水源涵养； 2）汞山生物多样性维护生态保护红线区，位于乙烯南路以南，辛化路以西，临淄与张店分界线以东，东海路以北，面积为10.54km2，生态功能为生物多样性维护、土壤保持，包括汞山森林公园、垢皋林场； 本项目位于山东省临淄区凤凰镇镇东申村北，距离本项目最近的生态保护红线区为汞山生物多样性维护生态保护红线区，距离约9.3km，不位于红线保护区内（详见附图5）。 （2）环境质量底线符合性判定 本项目所在区域大气环境质量不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，淄博市及临淄区已采取相关措施，该区域大气环境质量已日趋改善，项目废气进行达标排放，并将通过区域倍量替代，减少区域污染物排放，有利于区域环境改善；本项目周围地表水体为乌河，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，项目所在地地表水水质较好；区域地下水能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 本项目无废水外排，项目废水对地表水环境现状影响较小。项目各工序废气收集后引入废气处理装置处理后达标排放；项目固体废物均得到合理处置，去向明确。根据工程分析和环境影响预测结论，项目建成后只要能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施对区域环境质量目标影响较小，不会影响区域环境质量目标的实现。本项目投产后符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线符合性判定 本项目建成后新增用水量为23300m3/a，用电量为18万kWh/a。项目水、电资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《关于下发市级审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）、环评负面清单、“先批后审”项目目录的通知》（淄环函[2015]138号），该文件已于2018年7月16日废止（淄环发[2018]88号），新负面清单暂未出台。 根据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）及淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知（淄环委办〔2021〕24 号）内划定的生态环境分区范围可知，本项目位于山东省淄博市临淄区凤凰镇镇东申村北，管控单元编码为ZH37030520012 ，属于重点管控区。与分区管控要求符合性分析如下表所示。 表1-1 与淄环委办〔2021〕24 号符合性分析 文件要求 本项目情况 符合情况 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的煤电、钢铁等企业按期退出。 3.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 4.按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。 5.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 本项目不属于落后产能及淘汰类项目；厂区位置不在生态保护红线内；不属于要求管控的重点行业；本项目不涉及地下水采集及使用；本项目无新增外排污水。 符合 1.严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 2.落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、 扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处 理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.化工、包装印刷、表面涂装、铸造、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 6.加强机动车排气污染治理。 7.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 本项目不属于两高项目，严格落实主要污染物总量控制和排污许可制度；厂区无外排废水；项目产污环节均设置收集处理措施，严格控制污染物外排，施工期采用合理的抑尘措施进行厂内施工。 符合 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目。 2.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 3.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 4.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 5.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 项目周边无居住、科教、医院等环境敏感点；企业定期跟新应急预案，并严格按照要求进行应急演练；严格执行危废管理，危废储存于现有项目危废间内；本项目对地下水及土壤影响较小，厂区内已进行分区防渗；定期对地下水进行监测。 符合 1. 严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求。 2.强化节水措施，提高水资源使用效率。 3. 未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。 4. 提升土地集约化水平。 5. 优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 本项目主要能源为水和电能，均来源于就近管网，项目用水及用电量较少符合文件要求， 符合 综上，本项目建设满足“三线一单”环境管理要求。 5、环保政策符合性分析 （1）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字 〔2021〕58 号）符合性分析 表1-2 与鲁环字 〔2021〕58 号文符合性分析 文件要求 本项目情况 符合情况 1、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调 整指导目录（2019 年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。 项目为迁建项目，对照《产业结构调整指导目录 （2019 年本）》，项目不在“淘汰类”和“限制类”之列，属于允许建设项目，符合国家产业政策。项目所用工艺及设备不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备。 符合 2、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。 项目为迁建项目，租赁现有厂区，项目位于凤凰镇工业集中区内，属于工业聚集区。 符合 3、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。 项目为迁建项目，租赁现有厂区，项目位于工业聚集区内。 符合 4、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。 本项目满足三线一单生态环境分区管控要求 符合 （2）与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》鲁环发【2020】30 号符合性分析 表1-3 与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》符合性分析 管控要求 本项目情况 符合情况 加强物料运 输、装卸环节管控 煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清 扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。 本项目使用的原料通过真空罐车运输，送入罐仓内进行储存，厂区内设置原料仓库，用于储存石子等物料，仓库内定期洒水降尘，厂区门口设置洗车平台。 符合 加强物料储 存、输送环节管控 煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药 等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭仓库或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭仓库和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭仓库进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭仓库内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、 罐车等。 本项目粉状原料通过物料密闭输送管线送入生产装置进行处理，石子砂类通过皮带输送，仓库内定期洒水降尘 符合 加强生产环节管控 通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面 及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理 措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉 VOCs 化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。 项目各装置均在密闭车间内，废气采用管道收集 加强精细化管控 针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。 项目车间内加强日常管理，建立物料使用台账，记录使用回收情况，保存期限至少三年以上 符合 （3）与《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112号）符合性分析 表1-4 与《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112号）符合性分析 序号 整治内容 项目情况 是否符合 1 物料运输扬尘污染整治。运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料，对不符合要求上路行驶的，依法依规严厉查处。严格落实《山东省城市建筑渣土运输管理“十个必须”》，对城市建成区渣土运输车辆经过的路段加强机械化清扫。 运输矿粉、水泥的车辆采取密闭措施，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不遗撒、泄漏物料 符合 2 工业企业无组织排放整治。开物料运输应采用车厢密闭或者覆盖，防止沿途抛洒和飞扬。厂区出入口应配备车轮清洗装置或者采取其他控制措施。装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。工业企业生产过程中，上料系统应密闭运行，生产设备、废气收集、除尘收集系统应同步运行，确保废气有效收集。上料系统、生产设备、废气收集系统或者污染治理设施发生故障或者检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后投入使用。 本项目使用的粉状原料通过真空罐车运输，送入罐仓内进行储存，厂区内设置原料仓库，用于储存石子等物料，仓库内定期洒水降尘，厂区出入口配备冲洗平台，装卸过程中配备洒水喷淋，生产设备、废气收集、除尘收集系统应同步运行 符合 3 各类露天堆场扬尘污染整治。工业企业堆场料场，应按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制扬尘污染，安装在线监测设施，厂区路面硬化，采用防风抑尘网或者封闭料场（仓、棚、库），并采取喷淋等抑尘措施。港口、码头、露天矿山、垃圾填埋场、建筑垃圾消纳场等应采取苫盖、喷淋、道路硬化等防治扬尘污染措施，安装在线监测设施，设置车辆清洗设施。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施 项目原材料区及产品区位于密闭车间内，厂区内设置原料仓库，用于储存石子等物料，仓库内定期洒水降尘，厂房内道路硬化 符合 4 重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。 重污染天气应急期间，严格按要求落实各项应急减排措施。 符合 （4）与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》（鲁环委办[2021]30号）符合性分析 表 1-5建材鲁环委办[2021]30号符合性 鲁环委办[2021]30号文件中的主要内容 项目情况 淘汰低效落后产能 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。 本项目属于建材类项目，厂区建设严格按照质量、环保、能耗、安全等法规标准进行，本项目不涉及淘汰装备及落后产能，项目不属于散乱污企业 压减煤炭消费量 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非化石能源消费比重提高到13%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动，大力推进集中供热和余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到2025年，工业余热利用量新增1.65亿平方米。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。 本项目生产过程中不使用煤炭，主要能源消耗为水电 优化货物运输方式 优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。支持砂石、煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥等年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新（改、扩）建铁路专用线。未建成铁路专用线的，优先采用公铁联运、新能源车辆以及封闭式皮带廊道等方式运输。加快构建覆盖全省的原油、成品油、天然气输送网络，完成山东天然气环网及成品油管道建设。到2025年，大宗物料清洁运输比例大幅提升。 本项目使用的原料多为本地供给，距离较近以汽运为主 严格扬尘污染管控 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。 本项目严格管控建设期扬尘，采用定期洒水。遮盖等措施进行扬尘防控 完善环境监管信息化系统 加快空气质量监测、污染源在线监控、移动源定位管控等信息数据集成应用，逐步提高污染溯源、问题诊断、应急响应能力。各市至少建成一处超级站，全省化工园区、大型石化企业具备VOCs组分自动监测能力，实现联网运行。 项目按要求进行定期自行监测 综上所述，本项目符合国家及省、市相关环保要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 （1）现有项目回顾及项目由来 淄博祖铭建材有限公司成立于 2020 年 10 月，注册地址为山东省淄博市临淄区凤凰镇东申村北，法人代表为许金鑫，注册资本为 1000 万元。经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。 山东森宇混凝土有限公司成立于2009年9月25日，原有生产厂区位于临淄区凤凰镇西河村村北，年产20万m2轻骨料混凝土墙体材料，总建筑面积8800m2。该项目主要原料为水泥、轻质骨料、粉煤灰、外加剂等，通过计量配比、搅拌配料、成品运输等工序生产混凝土。因厂区位置位于齐都药业新建厂区的规划范围内，临淄区政府征用该厂区位置的土地作用于齐都药业的厂区建设，山东森宇混凝土有限公司经协商后决定进行拆迁。经过近两年考察及上级主管部门同意，现将山东森宇混凝土有限公司搬迁至风凰镇东申村村北，并由淄博祖铭建材有限公司收购，重新建设新的搅拌站，投资建设年产20万m3轻骨料混凝土墙体材料项目，搬迁后不新增产能。 山东森宇混凝土有限公司年产20万m3轻骨料混凝土墙体材料项目于2017年9月29日取得原淄博市环境保护局临淄分局（临环许可字【2017】170号）审批意见，该项目于 2017 年12月进行了自主验收。 2、建设项目概况 项目名称：淄博祖铭建材有限公司年产20万m3轻骨料混凝土墙体材料项目 建设单位：淄博祖铭建材有限公司 建设性质：迁建 项目地点：本项目原有厂区位于建设地点位于临淄区凤凰镇西河村村北，由于规划问题，先将厂区搬迁至临淄区凤凰镇镇东申村北，中心经纬度：东经118.231201°，北纬36.862849°。项目所在地理位置详见附图1。根据现场勘察可知，本项目厂区东侧为淄博筑森混凝土有限公司，南侧为空地，西侧为乡村道路，北侧为道路。项目周边环境情况详见附图2， 建设内容：本项目租赁现有厂区，依托租赁厂区内一座原料仓库用于石子和砂类的储存，并在厂区西南侧新建一座4000m2主体生产车间，内部设置一座内置料仓及搅拌设施。淘汰现有老旧的搅拌站，购置一套180立方米/小时混凝土搅拌设备，配套2个300m3的水泥罐仓，1个300m3矿粉罐仓和1个300m3粉煤灰罐仓用于20万m3轻骨料混凝土墙体材料的生产。 总投资及环保投资：总投资500万元，环保投资25万元，占总投资的5%。 拟建项目工程组成见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 名称 建设内容 主体工程 生产车间 1座，1层，钢结构，占地面积约为4000m2，内置料仓及搅拌设施 新建 辅助工程 办公楼 1座，1层，砖混结构，占地面积200m2 依托现有 储运工程 原料仓库 1座，1层，占地面积5000m2，主要用于石子、砂料、减水剂、陶粒原料储存 依托现有车间 水泥罐仓 2个，容积300m3，用于水泥储存 新建 粉煤灰仓 1个，容积300m3，用于粉煤灰储存 新建 矿粉仓 1个，容积300m3，用于矿粉储存 新建 公用工程 供水 新鲜用水量为23300m3/a，依托现有供水措施，用水由凤凰镇供水管网供给 依托现有 供电 新增用电量18万kW·h，依托现有供配电系统，用电由凤凰镇供电管网供给 依托现有 供热 办公室内采用空调供热 依托现有 环保工程 废水处理 生活污水经化粪池预处理后环卫部门定期清运，洗车废水、车间设备清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用；水雾喷淋降尘用水全部蒸发损耗；骨料生产用水全部进入产品 新建 废气处理 项目生产均位于密封车间内，厂区设置洗车平台用于控制车辆运输的粉尘，物料运输及储存工序均设置水雾喷淋装置降尘，处理后无组织排放；搅拌线的料仓废气通过仓顶脉冲反吹式布袋除尘器处理（搅拌站合计4个原料粉仓，共设置4个仓顶脉冲反吹式布袋除尘器），搅拌提升废气通过主楼脉冲反吹式布袋除尘器处理（搅拌及提升环节各设置一套脉冲反吹式布袋除尘器），上述废气经管道汇集后通过搅拌站主楼1根25m排气筒DA001有组织排放。 新建 固废处理 生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；沉淀池沉泥定期清掏后环卫部门清运；布袋除尘器收集尘回用于生产。 新建 噪声处理 生产设备置于封闭车间内，选用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备采用消声、隔声和减振措施 新建 3、产品方案 生产产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号 名称 单位 技改后产量 备注 1 轻骨料混凝土 m3/a 200000 每立方米的轻骨料混凝土的质量约为2.69t，产品通过罐车外运 备注：产品质量执行 JGJ12-2006，产品用途作为建材用于建设使用 4、主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗详见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原材料名称 单位 年用量 形态 运输方式 储存方式 备注 1 水泥 t/a 6.6万 粉末状 车辆 储存于水泥仓中 / 2 粉煤灰 t/a 2万 粉末状 车辆 储存于粉煤灰仓中 / 3 矿粉 t/a 2.2万 粉末状 车辆 储存于矿粉仓中 / 4 石子 t/a 18万 块状状 车辆 储存于密闭仓库内 / 5 砂子 t/a 22万 颗粒状 车辆 储存于密闭仓库内 / 6 减水剂 t/a 0.2万 粉末状 车辆 储存于密闭仓库内 / 7 陶粒 t/a 1万 颗粒状 车辆 储存于密闭仓库内 / 8 新鲜水 m3/a 23300 / 由凤凰镇供水管网供给 9 电 kWh/a 18万 / 由凤凰镇供电管网供给 5、主要生产设备 项目新增主要生产设备详见下表。 表2-4 主要生产设备一览表 序号 部件名称 构成项目及型号 单位 数量 备注 搅拌站 1 骨料配料系统PLD6400A PLD6400A 台 1 / 2 前置主控制室 / 台 1 / 3 皮带输送机 / 台 1 / 4 外加剂系统 / 个 1 / 5 主机系统 MAO3500 台 1 / 6 骨料储料斗 罩盖 个 1 / 7 水泥计量系统 称量最大值2400kg 台 1 / 8 粉煤灰计量系统 称量最大值1000kg 台 1 / 9 液体计量系统 称量最大值900kg 台 1 / 10 水路系统 / 个 1 / 11 气控系统 15KW 台 1 / 12 电控系统 / 套 1 / 13 监控系统 / 台 1 / 14 主机架 主机层爬梯踏步（镀锌镂空） 台 1 / 15 拢料斗 砼过渡斗 台 1 / 16 水泥料仓 SNC300仓体 套 2 / 17 矿粉料仓 SNC300仓体 套 1 18 粉煤灰料仓 SNC300仓体 套 1 17 螺旋输送机 Φ323螺旋 台 2 / Φ273螺旋 台 2 / 辅助设备 20 实验设备 混凝土实验设备 套 1 21 其他设备 罐车 辆 20 喷雾机 台 4 洗车平台 套 1 洒水车 台 1 扫路机 台 2 扬尘在线监测设备 套 1 30袋脉冲反吹式除尘器 台 5 原料罐仓顶部各设置一套，搅拌机使用一套 24脉冲反吹除尘器 台 1 提升工序使用 6、公用工程 （1）给排水 1）给水 ①生活用水：全厂职工定员40人，全年工作300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工生活用水量按照50L/人天计，则生活用水量360m3/a，由市政自来水管网供给。 ②设备及地面冲洗用水：主体车间每天清洗一次，用水量为0.5m3/d，则清洗用水量为150m3/a。 ③水雾喷淋用水量：在生产过程中，企业在料场、原料进料口、物料运输皮带等易产尘环节设置了水雾喷淋装置，根据企业提供的资料，水雾喷淋装置用水量约为15m3/d，则喷洒用水用水量为4500m3/a。 ④轻质骨料用水量：轻质骨料在生产过程中需加水搅拌，加水量为0.09m3/m3，项目年产膏体充填料20万m3/a，因此膏体充填料土用水量为18000m3/a； ⑤洗车补充用水：项目洗车用水主要为车辆进出清洗用水及罐车罐内清洗用水，经过沉淀池沉淀后循环使用，定期补充蒸发损耗用水，根据企业提供资料，清洗用水年用水量为2900m3/a，补充水按用水量的10%计，则洗车补充用水为290m3/a。 综上，生产用新鲜水量为23300m3/a，由凤凰镇市政自来水管网供给。 排水 生活废水：产生量按照用水量的80%计算，则项目生活污水产生量为288m3/a，化粪池预处理后环卫部门定期清运。 生产废水：轻质骨料用水全部进入产品，不外排；水雾喷洒用水全部蒸发损耗；车间、设备清洗用水、洗车用水经过沉淀池沉淀后循环使用。 本项目水平衡图 图2-1 水平衡图（单位：m3/a） （2）供电系统 项目用电量为18万kWh/a，用电方式主要为设备、照明用电，由凤凰镇供电管网供给。 （3）供暖、制冷 建筑内部采暖、制冷由空调解决。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员设置为40人。年工作时间300天，二班制，每班8小时。 8、总平面布置 本项目大门位于厂区北侧，大门西侧为办公室，厂区西南角为主体生产车间，仓库位于车间东侧。厂区平面布置详细情况见附图3。 本项目厂区平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅；做到了人货流动畅通，保证了人身安全和货物的畅通运输；厂房平面布置亦充分考虑到工程行业特点、安全间距、卫生防护、物料运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，便于生产管理。因此项目的平面布置基本合理。项目平面布置见附图4。 环保投资及建设内容 本项目总投资500万元，其中环保投资25万元，占总投资的5%。 环保建设内容见下表： 表2-5 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 序号 项 名称 环保设备名称 投资（万元） 1 废气 项目生产均位于密封车间内，厂区设置洗车平台用于控制车辆运输的粉尘，物料运输及储存工序均设置水雾喷淋装置降尘，处理后无组织排放；搅拌线的料仓废气通过仓顶脉冲反吹式布袋除尘器处理（搅拌站合计4个原料粉仓，共设置4个仓顶脉冲反吹式布袋除尘器），搅拌提升废气通过主楼脉冲反吹式布袋除尘器处理（搅拌及提升环节各设置一套脉冲反吹式布袋除尘器），上述废气经管道汇集后通过搅拌站主楼1根25m排气筒DA001有组织排放。 15 2 废水 生活污水经化粪池预处理后环卫部门定期清运，洗车废水、车间设备清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用；水雾喷淋降尘用水全部蒸发损耗；骨料生产用水全部进入产品 5 3 噪声治理 隔声、降噪措施 4 4 固废 一般固废暂存区 1 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 轻质骨料生产工艺 图2-2 轻质骨料生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 上料：砂料、石子、陶粒通过人工上料的方式再通过封闭皮带运输至计量系统；水泥、粉煤灰、矿粉在仓内通过管道运输至计量系统；减水剂通过助剂料口人工投料进入计量仓计量；水通过供水管道进入水计量仓计量。 石子和砂料输送：企业通过密封传输皮带将砂料和石子运输至搅拌站进行上料，运输皮带为封闭状态，进口与出口处设置洒水装置进行洒水降尘。 粉料入仓：水泥、粉煤灰、矿粉通过密封罐车运入厂内，使用搅拌站自带粉料罐仓储存，通过气泵将粉料吹入仓内，罐仓为密闭罐体，粉料入罐和罐体呼吸时会产生粉尘会产生粉尘，每个罐仓上设置1套反吹式布袋除尘器，经处理后通过25m的DA001有组织排放。 计量配料：各物料进入计量装置后，装置根据原料配比比例对原料进行输送，形成固定的混合料。 搅拌：各个原料配比完成后进入搅拌站进行搅拌，搅拌站为封闭设备，搅拌主楼设置呼吸口，计量后的物料需先在搅拌楼内进行提升，主楼内设有提升机，物料进入提升仓内，通过机械提升的方式进入搅拌器进行搅拌制成混凝土，提升和搅拌过程产生的废气经设置的反吹式布袋除尘器处理后通过呼吸口排出，呼吸口连接管道通过25m的DA001有组织排放，生产出的轻质骨料直接装车运走。 产污环节见下表。 表2-6 产污环节一览表 类别 产污环节 污染物 治理措施 排放口 备注 废气 粉料罐仓 呼吸废气 颗粒物 每个粉料罐仓顶部设有脉冲反吹式布袋除尘器，管线收集后有组织排放 DA001 间歇式 搅拌站 提升搅拌废气 颗粒物 搅拌站主楼设有脉冲反吹式布袋除尘器，管线收集后有组织排放 间歇式 仓库 储存、输送废气 颗粒物 仓库内设有水雾喷淋装置，定期洒水抑尘 无组织 / 固废 固废 生活垃圾 集中收集后环卫部门定期清运 / 布袋除尘器收集尘 回用于生产 沉淀池沉泥 定期清掏，收集后环卫部门定期清运 / 噪声 噪声 机械设备 车间隔音 / |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为迁建项目，现有项目已于2018年停产，至今未进行生产活动，现有项目工程依法履行环境影响评价、竣工环境保护设施验收等工作，不存在与本项目有关的原有污染情况。搬迁后项目租赁现有厂区，厂内现有建筑为一座办公楼、一座仓库，其他区域均为空地，不存在生产设施，不会产生污染对环境造成影响。本项目所在区域无重污染企业，，适于本项目的建设。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据当地环境规划，该区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准2类适用区；区域地表水域为乌河，属于309桥至东沙段，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物 根据《生态淄博建设工作简报》（2020年第2期，2020年1月20日），2019年全年，全市良好天数186天，虽同比减少25天，6项主要污染物浓度及同比改善分别为：二氧化硫（SO2）20微克/立方米，改善9.1%：二氧化氮（NO2）42微克/立方米，同比恶化5.0%；可吸入颗粒物（PM10）104微克/立方米，同比恶化3.0%；细颗粒物（PM2.5）56微克/立方米，同比恶化5.7%；一氧化碳（CO）1.9毫克/立方米，改善5%；臭氧（O3）204微克/立方米，同比恶化10.9%。淄博市2019年二氧化氮、PM10、PM2.5的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在处于不达标区。 为了解临淄区环境空气质量现状，本次评价收集了临淄区齐鲁石化监测点2020年 连续一年的例行监测数据，详见下表。 表3-1 临淄区环境空气例行监测点基本污染物监测数据统计及评价结果一览表 污染物 单位 年评价指标 现状 浓度 评价 标准 占标率 达标 情况 SO2 μg/m3 年平均质量浓度 17 60 28.3% 达标 98%保证率日平均浓度 40 150 26.7% NO2 μg/m3 年平均质量浓度 38 40 95% 达标 98%保证率日平均浓度 75 80 93.8% PM10 μg/m3 年平均质量浓度 104 70 148.6% 超标 95%保证率日平均浓度 208 150 138.7% PM2.5 μg/m3 年平均质量浓度 54 35 154.3% 超标 95%保证率日平均浓度 125 75 166.7% CO mg/m3 95%保证率日平均浓度 1.5 4 37.5% 达标 O3 μg/m3 90%保证率日最大8h滑动平均浓度 500 160 150% 超标 由上表可见，2020年临淄区例行监测点环境空气中SO2、NO2年均浓度、相应百分位数24h平均质量浓度及CO相应百分位数24h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3094-2012）二级标准；PM10、PM2.5年均浓度、相应百分位数24h平均质量浓度及O3相应百分位数日最大8h滑动平均浓度不达标。超标原因主要是北方冬季少雨多风，导致扬尘增加，并且与区域内企业排放废气有关。 为切实做好大气污染防治工作，全面完成空气质量改善目标任务，淄博市人民政府计划实施方案如下：（1）加快产业结构调整。（2）加大能源结构调整。（3）加大运输结构调整。（4）全力抓好工业企业污染防治。（5）实施重点企业 VOCs 深度治理。（6）实施重点行业企业季节性生产调控。按照采暖增加的污染物排放量由工业企业抵消的原则，加大秋冬季工业企业生产调控力度。这一系列大气污染治理措施落实后，区域环境空气质量将得以改善。 2、地表水环境质量现状 该区域主要地表河流为乌河，临淄区例行监测点（运粮河入乌河处）2020年连续监测数据，COD为 22.1mg/L，氨氮为1.77mg/L，高锰酸盐指数为5.37mg/L、溶解氧为8.52mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ 类水质要求。 3、土壤、地下水环境现状 项目无废水外排环节，项目沉淀池、化粪池域地面均进行了防渗防腐。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、声环境质量现状 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，本项目不需要对区域声环境质量进行评价。 5、生态环境现状 本项目在淄博祖铭建材有限公司租赁厂区进行建设，该区域动植物种类较少，生物多样性水平不高。植物群落类型比较单一，多为杂草。局部有树木林业，区域内无人类农作等活动，动物主要为山区野生动物。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目用地范围内生态环境保护目标无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标 厂界外500米范围内的环境敏感目标为东申村，距离厂区240m。 2、水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，距离最近的地表水为厂区西侧248m的乌河。 3、声环境保护目标 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、生态环境保护目标 本项目周边无生态环境保护目标。 其主要环境保护目标见下表。 表3-2 主要环境保护目标表 环境要素 环境保护名称 方位 距离（米） 环境功能 环境功能 大气环境 东申村 S 240 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 地表水环境 乌河 W 248 河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类区标准 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 区域《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 厂址周边范围内50m --- 声环境 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）2类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界监控点无组织排放浓度限值：颗粒物：1.0mg/m3。 运营期有组织颗粒物执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2其他建材重点控制区大气污染物排放浓度标准限值：颗粒物10mg/m3。无组织颗粒物执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3除水泥外的其他建材大气污染物排放浓度标准限值：颗粒物1.0mg/m3。 表3-3 废气排放标准 污染物 排放浓度限值 执行标准 有组织颗粒物 10mg/m3 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2其他建材重点控制区大气污染物排放浓度标准限值 无组织颗粒物 1mg/m3 山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3除水泥外的其他建材大气污染物排放浓度标准限值 2、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声功能区标准。 表3-4 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类标准 60 50 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 总量 控制 指标 | 1、与排污许可制度的衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目产品主要为轻质骨料，属于“二十五、非金属矿物制品业 30中 63石膏、水泥制品及类似制品制造 302”，轻质建筑材料制造 3024，实行登记管理。 2、总量控制对象 “十三五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD及氨氮4项指标。另外根据淄博市人民政府要求，淄博市“十三五”将SO2、烟（粉）尘、CODcr和氨氮均列为总量控制项目。对总氮、总磷和挥发性有机物(以下简称VOCs)实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。与本项目有关的总量控制项目为颗粒物。 3、总量指标申请 根据分析，本项目颗粒物有组织排放量为0.39t/a，根据后文分析，本项目无组织颗粒物排放量为0.0412t/a，则本项目颗粒物最大污染物排放量合计为0.431t/a，本项目属于迁建项目，根据“山东森宇混凝土有限公司年产20万m3轻骨料混凝土墙体材料项目”总量确认书可知，现有总量指标为颗粒物0.11t/a，则需新申请总量指标0.321t/a。 4、倍量替代 根据淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染 物总量指标的通知》淄环函[2021]55 号，纳入总量控制计划的指标为 COD、 氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs 和颗粒物。 根据淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染 物总量指标的通知》（淄环函[2021]55 号），所有建设项目的主要大气污染 物指标（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物）的总量替代原则需严格按照《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》 （淄环函[2021]55 号）、《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理 的通知》（鲁政办字[2021]57 号）文件要求进行，由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定。上一年度细颗粒物年平均浓度超标，故实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。 本项目需申请颗粒物总量为0.321t/a，总量指标按照1:2的比例需调剂0.642t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目需新建主体搅拌生产车间，拟建项目施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、噪声、废水和固体废弃物对环境的影响。 一、施工废气 施工期空气环境影响主要为扬尘污染，包括场建筑施工扬尘；其次为各类施工机械运行排放的尾气。 1、扬尘 施工期间厂房建设过程中，在干燥和大风天气，可引起扬尘，使大气中悬浮颗粒物增加。施工现场沙、土等物料使用及运输过程中可能产生扬尘。为了进一步降低扬尘的影响，施工单位应按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）、《山东省环境保护厅关于贯彻实施＜山东省扬尘污染防治管理办法＞有关问题的通知》（鲁环函[2012]179号）等文件，做以下防护及管理措施： （1）制定严格的施工期扬尘防治管理制度，防治责任落实到人，实行责任人制度。 （2）在施工场地的边界设置2.5m以上的围挡，尤其在下风向厂界处设置连续、密闭的围挡。 （3）施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及次数。 （4）容易产生扬尘的建筑材料，堆放在远离附近敏感点的地方，最好采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或者其他防尘措施。 （5）运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量，厂内设置洗车平台，进出车辆进行清洗，减少扬尘产生。 （6）在厂区周边进行绿化，高矮搭配，以起到阻隔扬尘的效果。 （7）禁止使用高排放非道路移动机械。对施工机械和车辆燃油造成的废气排放污染应引起重视，应要求其燃用符合国家标准的高热值清洁燃料，安装尾气净化器，尽量减少废气污染物的排放。 施工期在严格采取防治措施后，会大大降低扬尘的产生，有效减轻施工期扬尘对周围环境的影响。施工扬尘对大气环境质量的不利影响是偶然的、短暂的、局部的，也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。类比同类施工场地，拟建项目采取的施工扬尘防治措施合理可行。 施工期产生的扬尘污染物均为颗粒物，都属面源，通过加强管理，及时进行场地洒水抑尘等措施，对周边施工厂界外敏感目标的近距离影响较小。 2、机械设备及汽车尾气 建筑施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，均会产生一定量废气，包括CO、HC、NOx等，考虑其排放量不大，影响范围有限，故可以认为其对环境影响比较小。 运输车辆在怠速和行驶过程产生的汽车尾气，其中的主要污染物为CO、HC、NOX等； 由于工程车辆主要为大功率的载重卡车，且多为满负荷运行，因此阶段时间内产生的废气量较大，车辆附近的污染物浓度较高，但经周围大气稀释扩散后，对环境敏感保护目标影响很小。 施工机械所排放的废气在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部的范围内污染物的浓度较高。在施工现场，会有如载重卡车等施工机械大量进入。以黄河重型车为例，单车污染物平均排放量为：CO 815.13 g/100km，NOx 1340.44 g/100km，烃类134.0 g/100km。这些施工机械所排放的废气以无组织面源的形式排放，会对城区的大气环境造成不利影响。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速为2.6m/s时，建筑工地的CO、NOx和烃类物质的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其中CO、NOx和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内的NOx、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216 mg/Nm3、10.03 mg/Nm3、1.05 mg/Nm3，NOx和CO是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的2.2倍和2.5倍。烃类物质不超标（我国无该污染物的环境质量标准，参照以色列国标准4.0 mg/Nm3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，为70m。因此，建设方必须合理安排工期和施工时间，加强施工管理，按规定要求采取治理措施，当施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速时间，另外，所有施工机械尽量使用环保系施工机械，燃油机车和施工机械尽可能使用柴油。对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染，将影响控制在较低程度。虽然拟建项目施工期机动车尾气对附近环境敏感点造成一定的影响，但随着施工结束，其影响也将消失，不会造成长期的影响。 二、施工噪声 在施工期内主要噪声源是不同施工作业时段采用机械产生的噪声和振动。另外各个阶段均有运输车辆产生的交通噪声。为尽量减少因拟建项目施工而给周围人们生活带来的不利影响，评价建议采取以下控制措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离敏感点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。 （3）重视施工时间的控制，合理安排施工顺序，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间施工，尽量避免临近的几个高噪声机械同时施工，可最大限度减轻噪声对环境的影响。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。 （5）建设单位在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障，在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 拟建项目严格实施以上措施的前提下，可在很大程度上减低施工噪声对周围环境的影响，将施工噪声对周围环境的影响降至可接受水平。经采取上述措施后，预计厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 三、施工期废水 拟建项目施工期废水来源于生活用水。 在施工期外排生活污水若不集中处理，其对环境的影响主要表现在：影响施工区环境卫生、有可能污染地下水、易造成土壤理化性质改变，土壤层缺氧及臭气污染等。 针对以上施工期废水的特点，提出以下污染防治措施： （1）施工人员统一安排、统一管理，人员生活居住安排在附近具有生活配套设施的地方，产生的生活污水及粪便统一集中排入市政污水管道。 （2）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 拟建项目施工期产生的废水对周围居民及项目所在区域地下水环境影响很小。 四、固体废物 拟建项目施工期产生的固体废物有设备安装产生的少量建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。 为降低拟建项目施工期固体废物对周边环境的影响，拟采取以下防治措施： （1）车辆运土时避免土的洒落，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程堆土满地，影响环境整洁。 （2）施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，建设单位应与运输部门做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查计划执行情况。 （3）生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃，由市政环卫部门负责生活垃圾的定期收运。 （4）施工中如遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保部门联系，经采取措施处理后方能继续施工。 综上，拟建项目在施工期间各项施工活动产生废气、废水、噪声和固废，有可能对周围环境产生短期的、局部的影响，施工过程应落实污染控制措施，将施工期环境影响降到最低。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 1.1 废气源强估算 |

表4-1 有组织废气污染物排放源强核算结果一览表 产污环节 污染物种类 污染物产生情况 核算方法 治理设施 污染物排放情况 排放口 排放标准 是否达标 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 收集效率% 治理设施 处理效率 是否为可行技术 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 编号 名称 类型 地理坐标 高度m 出口内径m 风量m3/h 排气温度℃ 年排放时数/h 浓度限值mg/m3 速率限值kg/h 搅拌提升废气 颗粒物 668.04 23.38 26 系数法 100% 脉冲反吹式布袋除尘器 99 是 9.77 0.342 0.39 DA001 1#排气筒 一般排放口 E118.2310136° N36.862473° 25 0.8 35000 25 1112 10 / 是 粉料仓呼吸废气 颗粒物 720 10.8 12.96 100% 脉冲反吹仓顶收尘器 99 是 1200 是 表4-2 无组织废气污染物排放情况一览表 面源名称 面源中心坐标 面源海拔高度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物种类 产生量（t/a） 原料仓库 E118.231437° N36.862436° 49 25 4800 正常 颗粒物 0.0412

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 废气源强核算说明 本次环评废气产生源强依据如下 表4-3 废气产生源强计算依据 废气 源强 来源 搅拌提升废气 颗粒物 0.05kg/t原料 《逸散性工业颗粒物控制技术》 粉仓呼吸废气 颗粒物 0.12kg/t粉料 《逸散性工业颗粒物控制技术》 （1）有组织废气 ①搅拌提升废气 本项目搅拌站提升、搅拌产生的颗粒物参考《逸散性工业颗粒物控制技术》及同行业经验系数，产生量约为0.05kg/t原料，项目原料用量合计为52万t/a，则项目提升搅拌产生的颗粒物量为26t/a。搅拌站内部为封闭空间，粉尘全部进入脉冲反吹式布袋除尘器处理（处理效率≥99%，按99%计，年工作时间1112h，风机风量为35000m3/h）后通过25m的排气筒DA001有组织排放，则搅拌提升粉尘产生速率为23.38kg/h，产生浓度为668.04mg/m3。 ②粉料仓呼吸废气 项目外购的水泥、粉煤灰、矿粉等粉料由罐车运入，通过气力输送至罐仓，粉料进入罐仓时产生一定量粉尘（污染因子为颗粒物），通过储罐呼吸口排出，属于间歇式排放。项目粉料仓呼吸粉尘经料仓自带的反吹除尘器收集处理后通过管线汇集至25m的DA001有组织排放。储罐自带除尘器除尘效率以99%计，年工作时间以1200h计。根据《逸散性工业颗粒物控制技术》“表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数为0.12kg/t粉料，项目中使用的水泥、矿粉、粉煤灰合计10.8万t/a，粉料罐仓呼吸粉尘粉尘产生量均为12.96t/a，粉料仓呼吸粉尘产生速率为10.8kg/h，产生浓度为720mg/m3。 项目搅拌提升废气与粉料仓呼吸废气汇集后通过DA001有组织排放，根据两部分废气同时排放时，核算排放情况如下表所示。 表4-3 废气产生源强计算依据 产污环节 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 搅拌提升废气 0.26 0.234 0.342 9.77 粉料仓呼吸废气 0.13 0.108 上述环节的废气经管道收集汇集通过25m的排气筒DA001有组织排放，经计算合计排放量为颗粒物0.39t/a，排放速率为0.342t/a，排放浓度为9.77mg/m3，排放浓度均满足山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2其他建材重点控制区大气污染物排放浓度标准限值：颗粒物10mg/m3。 （2）无组织废气 砂石料储存运输及装卸粉尘 本项目设置一个原料仓库，主要储存石子、砂料、减水剂和陶粒，物料的装卸、存储及输送均在原料仓库内进行，原料仓库年储存物料41.2万吨，堆存、运输及装卸过程中采用水雾喷淋装置定期洒水降尘，根据《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》中的计算，含水率对起尘量影响极大，当含水率从4%、8%增加到10%时，起尘量能下降40倍。建设单位日常管理增加对料堆及运输皮带的喷洒降尘次数，使物料含水率保持在10%左右，同时对仓库全封闭建设、原料上方布设抑尘布进行逸尘，粉尘产生量约为原料用量的0.001‰，则粉尘产生约为0.412t/a，通过料场洒水及帆布遮盖等措施处理后可抑尘90%，则粉尘排放量为0.0412t/a。 车辆运输废气 厂区内多数原料及产品通过车辆运输的方式进行周转运输，企业通过设置洗车平台，来控制车辆进出厂区的扬尘，厂内运输主要为原料运输，车辆装卸均在原料仓库内进行，装卸过程进行水雾喷淋抑尘。场外运输主要为罐车的场外运输，本项目运输均采用密闭罐车运输，严格按照要求确定车辆运输路线，避开敏感区，经处理措施处理后，可极大降低车辆运输废气的产生，本次环评不再对该环节废气进行定量分析。 无组织控制措施汇总 1）原料仓库内设置水雾喷淋装置，定期进行洒水降尘； 2）原料仓库内各料堆上布设抑尘帆布，防止粉尘逸散； 3）原料仓库物料运输采用封闭皮带方式的运输，在皮带进出口进行水喷淋，增加湿度； 4）厂区设有洗车平台，控制车辆进出厂区的扬尘； 5）合理规划运输路线，避开敏感区域； （3）废气收集处理情况 本项目废气收集处理情况见下图。 图4-1 废气收集处置情况示意图 （4）废气排放情况汇总 表4-4 项目大气污染物排放情况汇总 污染物 排放量（t/a） 有组织 颗粒物 0.39 无组织 颗粒物 0.0412 合计 颗粒物 0.4312 1.3 废气防治措施有效性分析 布袋除尘原理：布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 本项目采取袋式除尘器装置对颗粒物进行回收。袋式除尘技术是最为经典和常用的废气处理技术，也是目前工业颗粒物的主流技术之一，技术成熟、简单易行、治理成本低、适应范围广。 1.4 非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即袋式除尘器失效，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见表4-6所示。 表4-5 非正常排放源强参数一览表 污染源 污染物 非正常排放原因 非正常排放情况 执行标准 达标分析 浓度mg/m3 速率kg/h 频次及持续时间 排放量kg/a 浓度mg/m3 速率kg/h DA001 颗粒物 除尘装置故障，吸附效率按0%计 1038.28 36.34 2次/a 1h/次 72.68 10 / 超标 由上表可知，非正常工况下，排气筒DA001排放的颗粒物浓度超标。由此可见，项目废气治理设施出现故障等非正常工况下，污染物排放对环境影响较大。 针对非正常工况，企业应定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施等恢复正常工作并具有稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。 1.5 达标可行性分析 本项目各产污环节产生的废气均做到了有效收集，选取的污染防治设施属于排污许技术规范认可的可行性技术，根据本报告表4-1废气有组织产排源强核算一览表分析可知，各项目污染物的排放浓度均可以满足达标排放的要求。 1.6 废气污染物监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）等自行监测要求，本项目废气排放监测计划如下表。 表4-6 营运期大气检测计划一览表 序号 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 1 DA001 颗粒物 1次/年 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018） 10 厂界 颗粒物 1次/年 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018） 2 废水 2.1 废水产生及处置情况 本项目污水主要为生活污水和生产废水。 生活污水：产生量按照用水量的80%计算，则项目生活污水产生量为288m3/a，经化粪池预处理后环卫部门定期清运。 生产污水：轻质骨料用水全部进入产品；设备及地面冲洗用水、水雾喷淋用水全部蒸发损耗；洗车用水循环使用，定期补充蒸发损耗。 综上，本项目无废水外排，对水环境影响较小 3 噪声 3.1 噪声源及降噪措施 本项目产生的噪声主要为搅拌站、皮带、风机等机械设备运转产生的噪声，噪声强度为75~90dB(A)。采取的噪声防治措施有： ①选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。 ②车间内合理布局：将设备全部安置在车间内，在满足生产的前提下综合考虑，在车间设备布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声，如将设备安置在车间中部或远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。 ③设备在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的隔振垫，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围环境产生的影响。 ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 表4-7 主要设备噪声源强及治理措施一览表(单位：dB(A)) 序号 主要噪声源 数量（台/套） 降噪前噪声级dB(A) 降噪措施 降噪后噪声级dB(A) 生产区 搅拌站主体 1 90 隔声、消声、减振 68.65 输料皮带 1 85 风机 1 90 3.2 声环境影响分析 根据项目主要设备的噪声源的情况，预测厂界处的噪声值，预测结果见下表： 表4-8 项目噪声厂界贡献值一览表（单位：dB（A）） 序号 排放源 距厂界直线距离（m） 西 北 东 南 1 生产区 10 40 26 12 序号 排放源 对最近厂界贡献值dB（A） 西 北 东 南 1 生产区 48.7 36.6 40.4 47.1 经计算，经过隔声减震和距离衰减后，预计项目建成后厂界噪声最高值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3.3噪声污染源监测计划 表4-9 监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 噪声 厂界 Leq（A） 每季度监测1次，每次监测1天，昼间、夜间各采样1次 4 固废 4.1 固废产生及处置情况 本项目主要包括生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、沉淀池沉泥。 生活垃圾：项目劳动定员40人，年生产300天，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则职工生活垃圾产生量为6t/a。 布袋除尘器收集的粉尘：本项目各环节布袋除尘器收集的粉尘主要为原料粉尘，集中收集后回用于生产，布袋除尘器收集的粉尘量为38.57t/a。 沉淀池沉泥：项目洗车工序用水循环使用，沉淀池内需定期清运沉泥，洗车沉淀池沉泥产生量约为3t/a，收集后由环卫部门定期清运。 综上，本项目固废产生及处置情况见下表所示。 表4-10 固体废物情况汇总表 名称 废物 类别 危险废物 代码 预测产生量（t/a） 产生工序 形态 主要成分 污染防治 措施 生活垃圾 / / 6 员工生活 固 果皮纸屑 环卫部门清运 沉淀池沉泥 / / 3 洗车工序 固 灰尘 环卫部门清运 布袋除尘器收集的粉尘 / / 38.57 环保设备 固 原料 回用于生产 4.3 固体废物环境管理要求 （1）一般固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。贮存区采取防风防雨措施，各类固废应分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 综上分析，拟建项目运营期内严格落实本此评价提出的各项固废处理处置措施后，一般固体废物可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相应规定，对周围环境影响不大。 5 地下水、土壤 5.1地下水及土壤污染源、污染物类型及污染途径 本项目主要原辅材料、产品均不属于易燃易爆危险物质，不涉及危险物质；项目工艺不属于高温高压等危险工艺；因此，项目正常工况下无区域地下水、土壤产生污染的重大污染源、污染物及污染途径。项目可能对地下水、土壤产生影响的情况为事故状态下危废暂存间，造成废水污染物下渗污染地下水、土壤；项目排放的颗粒物通过大气沉降等对土壤造成污染。污染物主要为颗粒物。 5.2污染防治措施 （1）项目应做好车间及厂区地面等防渗处理，主要防渗措施如下： ①车间地面进行硬化，满足一般防渗区要求，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗性能。 ②化粪池需采取有效防渗措施，地面基础防渗层采用1m黏土夯实，黏土上方浇筑400mm厚S6防渗水泥，上部层铺设2mm厚的改性沥青防渗层然后在其上涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10 cm/s，且做到表面无裂隙。 厂区防渗情况如下表所示 表4-11 厂区防渗情况一览表 名称 效果 一般防渗区 车间、仓库 防渗性能应不低于 1.5m 厚；渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能 重点防渗区 化粪池 防渗层的防渗性能应不低于 6.0m 厚；渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能 （2）对各项废气污染物采取相应的环保措施，并定期检查，使各项污染物的排放量降至最低。 5.3跟踪监测要求 根据以上分析，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大危险源，且项目500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。企业运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测。 6 生态 本项目租赁现有厂区进行生产，厂区内均为空地和现有厂房，所在区域不存在生态环境保护目标，项目不需开展生态环境影响评价。 7 环境风险 7.1 环境风险物质及评价等级 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn 式中：q1、q2、qn----每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn----每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，本项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法，本项目不涉及的危险物质。 则本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，Q＜1时环境风险潜势可直接判定为Ⅰ，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作等级为简单分析。 本项目不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，可不开展专项评价。 7.2 环境风险物质及风险源分布情况 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄露三种类型。 风险物质识别：项目运营过程中主要使用石子、水泥等原料，不涉及危险物质。 生产设施风险识别：项目配套各类布袋除尘器及喷淋装置进行粉尘处理，若环保设备出现故障，会导致污染物的超标排放。 7.3 风险防范措施 环境风险是由产生和控制风险的所有因素构成的系统性突发事件，突发性污染事故过程是由几个连续发展阶段构成：初因事件(系统故障、操作失误)—污染物溢出—向环境释放、迁移—暴露—危害，其性质复杂、形式多样、发生突然、危害严重、处理困难。 现有厂内已制定完备、有效的安全防范措施，因此本项目依托现有环境风险防范措施，并进一步加强厂内风险防范： 设备管理： ①加强对设备的检查，设备员每天对全装置设备检查两次，岗位工人每两小时检查一次，发现问题及时处理。 ②加强岗位管理，严格操作规程和工艺指标，严禁误操作。 ③严把检修质量关，按期对容器管线进行检验，防止因破损发生粉料泄漏，加强对安全附件的管理，定期进行校验，达到完备好用。 ④加强劳动纪律管理，杜绝违章、违纪的发生，平稳操作，保证安全生产。 ⑤加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作，提高职工的业务素质。 ⑥加强防护器材管理，定期组织学习、演练，使职工能够熟练使用防护器材。 ⑦加强重点部位的检查，消灭隐患于萌芽状态。 ⑧定期进行生产设备检查工作。 ⑨定期对环保设备进行检修，一旦出现损坏失效情况，马上停止生产，进行设备检修，防止出现因环保设备失灵产生污染物超标排放情况。 人员管理： 1）定期对职工进行安全防火和环保教育，提高操作工人的技术水平和责任感，降低误操作事故引发的环境风险； 2）加强设备等的日常巡视与管理维护，记录各种设备的运行情况，备齐易损件的备件，发现问题及时处理。 3）消防设备应该放置在厂区生产及其他各角落，车间应多放置，灭火器和消防沙及移动的小型灭火设备配备要齐全。 4）为了防止火灾，公司必须在车间等外设警示牌，严禁烟火。建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 7.5 风险事故应急预案 本次评价以《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）为指导，制定出本项目的环境应急预案。本项目风险应急预案基本内容见下表。 表4-12 应急预案基本内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：生产车间 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 表4-13 应急救援物资储备明细表 序号 名称 规格 数量 1 干粉灭火器 MFZ/ABC-8 15 2 推车式干粉灭火器 MFTZ/ABC35 1 3 消防沙 1.5m3 5 4 消防铲 把 15 5 消防桶 个 15 6 空气呼吸器 个 2 7 防化服 套 2 8 急救箱 个 2 结合现有的风险应急预案，本次环评结合当前的环境风险应急要求，进一步完善了环境风险应急措施，并与现有应急预案相衔接，根据项目可能发生的风险事故严重性作出分级预案：日常应急救援预案、严重事故应急预案、特大事故应急预案。对日常操作事故，现场人员应当机立断，迅速的在车间内直接处理或由日常应急救援办公室负责处理，防止事故扩大，并向总指挥部汇报；对于厂内严重事故，应向总指挥部和现场指挥部及时汇报，由总指挥部协调处理，严防事故扩大；在发生特大事故时，应立即启动应急预案，迅速准确的报警，报告地方政府、环保机构和相关主管部门，并根据实际情况，请求应急救援。 8 电磁辐射 本项目属于非金属矿物质制品业，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 粉料仓呼吸废气经各粉料罐顶脉冲反吹式布袋除尘器处理，搅拌提升经主楼脉冲反吹式布袋除尘器处理，汇集至25m的DA001有组织排放 | 山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2其他建材重点控制区大气污染物排放浓度标准限值：颗粒物10mg/m3。 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 1）原料仓库内设置水雾喷淋装置，定期进行洒水降尘； 2）原料仓库内各料堆上布设抑尘帆布，防止粉尘逸散； 3）原料仓库物料运输采用封闭皮带方式的运输，在皮带进出口进行水喷淋，增加湿度； 4）厂区设有洗车平台，控制车辆进出厂区的扬尘； 5）合理规划运输路线，避开敏感区域； | 山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3除水泥外的其他建材大气污染物排放浓度标准限值 |
| 声环境 | 风机、搅拌站主体等 | 噪声 | 降噪、减振、隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废收集后资源化、无害化利用。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区内按照分区进行防渗处理，其中化粪池、沉淀池为重点防渗区；车间地面、 办公楼等为一般防渗区；厂区地面属于简单防渗 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | ①加强对设备的检查，设备员每天对全装置设备检查两次，岗位工人每两小时检查一次，发现问题及时处理。 ②加强岗位管理，严格操作规程和工艺指标，严禁误操作。 ③严把检修质量关，按期对容器管线进行检验，防止因破损发生粉料泄漏，加强对安全附件的管理，定期进行校验，达到完备好用。 ④加强劳动纪律管理，杜绝违章、违纪的发生，平稳操作，保证安全生产。 ⑤加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作，提高职工的业务素质。 ⑥加强防护器材管理，定期组织学习、演练，使职工能够熟练使用防护器材。 ⑦加强重点部位的检查，消灭隐患于萌芽状态。 ⑧定期进行生产设备检查工作。 ⑨定期对环保设备进行检修，一旦出现损坏失效情况，马上停止生产，进行设备检修，防止出现因环保设备失灵产生污染物超标排放情况。 ⑩制定应急预案。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）主要环境管理措施如下： ①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全公司环境管理工作。 ②加强环境保护法规政策学习和宣传。 ③负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。 ④及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 ⑤协调参与本项目与周边企业突发事故应急预案工作，防止突发污染事故发生，并协同周边企业制定相应的应急措施。 （2）设置环境保护标识 企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气排放口。同时噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环保标识详见下表。 表5-1 环保标识一览表 排放口 废气排放口 废水排放口 噪声排放源 一般固体废物临时贮存区 危险废物贮存区 提示标志图形 / 警告标志图形 （3）竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表5-2 项目“三同时”验收一览表 项目 排放源 污染物 治理措施 验收指标 验收标准 噪声 生产设备 噪声 降噪、减振、隔声、距离衰减等 昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A） 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 固体废物 员工生活 生活垃圾 环卫部门清运 资源化、无害化 洗车工序 沉淀池沉泥 环卫部门清运 环保设备 布袋除尘器收集的粉尘 回用于生产 废气 DA001 颗粒物 粉料仓呼吸废气经各粉料罐顶脉冲反吹式布袋除尘器处理，搅拌提升经主楼脉冲反吹式布袋除尘器处理，汇集至25m的DA001有组织排放 10mg/m3 山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2建筑石材重点控制区大气污染物排放浓度标准限值 厂界 颗粒物 原料仓库设置水雾喷淋装置，定期洒水抑尘 1mg/m3 山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3除水泥外的其他建材大气污染物排放浓度标准限值 （4）监测平台设置 采样位置应优先选择在垂直管段。应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。 在选定的测定位器上开设采样孔，采样孔内径应不小于 90mm，监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。 监测平台应设置在监测孔的正下方1.2～1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样；监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，则监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。 （5）排污许可管理 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。根据《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号）、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）及环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中的相关要求，按行业分步实现对固定污染源的排污许可全覆盖。 （1）严格执行环保“三同时”制度，确保各项环保措施落实到位。 （2）积极配合环保部门的监督、监测管理，健全厂内环境管理体制。 （3）加强厂区及周围的绿化，降低对区域生态环境的影响。 （4）污染物排放口、暂存场所，应严格按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）以及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）中有关规定执行。 |

# 六、结论

本项目建设地点位于山东省淄博市临淄区凤凰镇东申村北，其建设符合相关产业政策要求，符合城市总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废水、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.4312t/a | / | 0.4312t/a | / |
| 一般固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | / |
|  | 沉淀池沉泥 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 38.57t/a | / | 38.57t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 |  |
| 建设项目类别 |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人（签章） |  |
| 主要负责人（签字） |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成