# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产100万只复合式中型散装容器（IBC）技改项目

建设单位（盖章）：  淄博洁林塑料制管有限公司

编制日期：             2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产100万只复合式中型散装容器（IBC）技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2201-370305-89-02-963241 |
| 建设单位联系人 | 王国强 | 联系方式 | 13869328712 |
| 建设地点 | 淄博市临淄区清田路6号 |
| 地理坐标 | （ 118 度 13 分 23.619 秒， 36 度 49分 3.735 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制造业53-292塑料制品业，其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门 | 临淄区行政审批服务局 | 项目审批（备案）文号 | 2201-370305-89-02-963241 |
| 总投资（万元） | 4000.00 | 环保投资（万元） | 24.00 |
| 环保投资占比（%） | 0.6 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价设置情况 专项评价的类别 设置原则 拟建项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 拟建项目废气主要污染物为少量VOCs、颗粒物，不涉及前述有毒有害污染物 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 拟建项目不新增废水直排 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 拟建项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 拟建项目用水来源于临淄区自来水管网，不设取水口 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 拟建项目不涉及 否 |
| 规划情况 | 临淄区人民政府《关于批准成立临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）的批复》（临政字[2021]87号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：《临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环境影响报告书》 召集审查机关：淄博市生态环境局临淄分局 审查文件名称及文号：《关于转发临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环境影响报告书的审查意见的函》，2021年12月24日 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划准入原则符合性分析 表1-2 与临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划准入原则符合性分析表 准入原则 本项目情况 是否符合 进区项目应是科技含量高的、产品附加值高的项目，其生产工艺、设备和环保设施应达同类国际先进水平，至少是国内先进水平 本项目为塑料包装容器生产，采用国内领先的自动化生产工艺 符合 废水经预处理可达到污水处理厂的接收标准，并确保不影响污水处理厂的处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放 项目厂区内废水主要为生活污水，通过市政管网排入齐城污水厂处理 符合 采用有效的回收、回用技术，包括物料回收套用、各类废水回用等 本项目不涉及 符合 有利于规划区内及周边企业之间产业链的延续，有利于能源、资源梯级利用的项目 本项目产品可作为包装容器，可服务于产业园区的其他企业 符合 有利于现状工业产业链延伸的项目，能够使用中水的项目优先进驻 本项目不涉及 符合 与规划的主导产业配套、污染物较少的相关产业 本项目属于园区优先准入行业 符合 鼓励发展余热、余压发电综合利用项目 本项目不涉及 符合 根据上表分析，本项目满足临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划准入原则。 2、与临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划准入控制建议符合性分析 根据《临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环境影响报告书》，园区入区行业控制级别具体内容见下表： 表1-3 入区行业控制级别表 行业大类 行业中类 行业小类 控制级别 橡胶和塑料制品业（C29） C292塑料制品业 全部 ★ 高端装备制造业（C33、C34、C35、C36） C336金属表面处理及热处理加工 C3360金属表面处理及热处理加工（电镀） × 其他 ● C339铸造及其他金属制品制造 C3391黑色金属铸造（新建） × C3392有色金属铸造（新建） × C3393锻件及粉末冶金制品制造 ▲ C3394交通及公共管理用金属标牌制造 ● C3399其他未列明金属制品制造 ● C331、C332、C333、C334、C335、C336、C338 / ★ C34通用设备制造业 全部 ★ C357农、林、牧、渔专用机械制造 C3571拖拉机制造（配套单柴油机的皮带传动小四轮拖拉机，配套单缸柴油机的手扶拖拉机，滑动齿轮换档、排放达不到要求的50马力以下轮式拖拉机） × 其他 ★ C358医疗仪器设备及器械制造 C3584医疗、外科及兽医用器械制造(充录式玻璃体温计、充汞式血压计含汞开关和继电器) × 其他 ● C351、C352、C353、C354、C355、C356、C359 全部 ● C361汽车整车制造 C3611汽类油车整车制造 ● C3612新能源车整车制造 ★ C362汽车用发动机制造 C3620汽车用发动机制造 ● C363改装汽车制造 C3630改装汽车制造 ● C364低速汽车制造 C3640低速汽车制造 ▲ C365电车制造 C3650电车制造 ★ C366汽车车身、挂车制造 C3660汽车车身、挂车制造 ● C367汽车电部件乃配件制造 C3670汽车零部件乃配件制造 ● 电子信息产业（C39） C391计算机、通信和其他电子设备制造业 全部 ★ C392通信设备制造 全部 ● C396电子器件制造 全部 ● C398电子元件及电子专用材料制造 全部 ● 注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。 拟建项目为塑料包装容器制造，为现有项目的扩建，属于临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）优先进入行业，同时，项目已取得临淄经济开发区管委会出具的《关于淄博洁林塑料制管有限公司年产100万只复合式中型散装容器（IBC）技改项目的选址意见》，意见中表明项目符合临淄经济开发区总体规划和产业规划，同意该项目办理环保等手续后组织实施，详见附件6。项目满足临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）准入条件。 3、与临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环保准入条件符合性分析 表1-4 与临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环保准入原则符合性分析表 环保准入条件 本项目情况 是否符合 企业项目建设必须严格遵守“三同时”制度和环境影响评价制度。新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批。 本项目严格执行“三同时”制度和环境影响评价制度；编制环境影响评价报告表，并报送环保部门，进行审批程序。 符合 入区企业必须承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产，要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原科、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染；发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率，切实降低物耗能耗，减少废物的产生量和产生种类；已经获得产品环境标志的企业可获得优先入区权。 本项目生产设备和生产线采用国内领先水平的自动化生产线；生产过程采用清洁的生产工艺，生产加热环节全部使用电加热。 符合 对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行，做到达标排放，废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建造前必须经过专家论证方案，以保证废水经预处理后全部达到规划区污水处理厂的进水水质标准 本项目生活污水经市政管网排入齐城污水厂处理；生产过程中产生的有机废气经废气处理设备处理后通过排气筒有组织排放；固废分类处置，不外排。 符合 入区企业的污染物排放总量必须满足环境容量的要求。 本项目污染物排放总量较少，满足环境容量的要求。 符合 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发[2019]132号)及《淄博市生态环境局关于规范市级建设项目主要污染物排放总量确认的通知》(淄环函[2019110号)要求，落实新增主要污染物倍量替代。 本项目污染物排放总量按要求进行倍量替代。 符合 根据《关于加强工业企业和城市污水处理厂监管及总氮指标排放控制的通知》(鲁 环发[20197125号)严禁向区域城镇污水处理厂排放高浓度重金属或难以生化降解废水。 以及有关工业企业排放的强酸、强碱、高盐、高氟废水 本项目不新增外排废水，外排废水为生活污水，无高浓度重金属或难以生化降解废水，无强酸、强碱、高盐、高氟废水产生。 符合 拟建项目严格遵守“三同时”制度和环境影响评价制度，废气、废水等环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；企业承诺采用清洁的工艺和技术，且项目污染物排放总量按要求进行倍量替代，满足临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环保准入条件。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 该项目不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发改委第29号令中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。 该项目所用设备、工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，该项目建设内容不属于淄政办发[2011]35号文中《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》限制类、淘汰类项目，符合淄博市产业政策。项目实行备案制，临淄区审批服务局已进行项目登记备案（2201-370305-89-02-963241）。 2、项目选址合理性分析 （1）该项目位于淄博市临淄区清田路6号淄博洁林塑料制管有限公司厂区内，利用现有生产车间进行扩建，不新征土地，不新建厂房。企业已于2019年1月29日取得工业土地手续（鲁2019淄博临淄区不动产权第0001202号）、2020年3月17取得工业土地手续（鲁2020淄博临淄区不动产权第0000880号），厂房所在地属于工业用地；企业并于2017年1月20日、2017年8月8日取得项目用地规划许可证（地字第370305-2017-02号、地字第370305-2017-98号），项目用地符合城乡规划要求，详见附件10。 （2）《临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）》产业园区规划范围为北至青银高速、西至大薄路(北延)-309国道-侯家屯村中部-临淄大道-披甲村西侧-铁山支线-经三路东侧、南至胶济铁路北侧-金岭五村南边界--纬四路-经六路-济青路、东至经十路-乌河西侧-临淄大道-愚公大道。拟建项目位于临淄区清田路6号淄博洁林塑料制管有限公司厂区内，位于临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划范围内。 （3）与淄博市大武地下水富集区保护修复区中缓冲区准入实施细则符合性 本项目所在位置位于淄博市临淄区清田路6号，根据《淄博市人民政府关于同意调整大武地下水富集区保护修复区划分范围的批复》（淄政字〔2019〕26号），本项目位于大武地下水富集区保护修复区中缓冲区（详见附图5）。 本项目与《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则的通知》（淄政办字〔2018〕46号）以及《淄博市人民政府关于大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业新建项目和技术改造事项的批复》（淄政字〔2019〕36号）符合性见下表。 表1-5 本项目大武地下水富集区项目准入负面清单符合性分析 序号 区域 准入项目负面清单及企业搬迁要求 本项目情况 符合情况 1 全区域 全部区域禁止新建、改建、扩建炼油、化工、医药、农药、稀土、采矿、采砂、采石、造纸、制革、印染、建筑陶瓷、燃料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、电镀、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目；禁止设置排污口；禁止设置禽畜养殖场、养殖小区；禁止建设工业固体、液体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。 本项目为塑料制品制造行业，为负面清单之外项目。 符合 2 缓冲区 缓冲区内，禁止新建、改建、扩建污染水源的建设项目，原有建设项目进行转型或环保提升改造。 本次扩建项目不新增生活污水量，循环冷却水循环使用不外排，现有项目生活污水经化粪池处理后，排入3#污水管线，最终进入齐城污水处理厂处理，不污染水源。 符合 表1-6 本项目建设与大武地下水富集区相关文件符合性分析 〔2018〕46号文具体规定 本项目情况 符合情况 1 缓冲区内，允许新上负面清单之外安全环保措施完善可靠的建设项目，在污染物排放总量降低的前提下，允许行业龙头骨干企业整合重组工艺、设备、技术落后企业，实施原有工业项目之间的产能置换，进行技术改造、扩产扩能，新建、改建产业延伸和产业配套项目。 本项目位于缓冲区内，属于负面清单之外的项目，在原有项目基础上进行扩产，新增污染物排放量由大武地下水富集区缓冲区污染物总量进行替代。 符合 〔2019〕36号文具体规定 本项目情况 符合情况 1 按照《淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案》(淄政办字〔2018〕18号)和《淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则》(淄政办字〔2018〕46号)的要求,组织实施新建项目和技术改造项目，原则上不能新增产生工艺废水的项目。 本项目符合《淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案》(淄政办字〔2018〕18号)和《淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则》(淄政办字〔2018〕46号)的要求，无工艺废水。 符合 2 不同意对大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业污染物总量进行全区污染物排放总量的替代，原则上不能新增大武地下水富集区控制区、缓冲区内的污染物总量。 本项目位于缓冲区内，项目建成后，污染物进行倍量替代，不新增大武地下水富集区缓冲区污染物总量。 符合 综上所述，本项目位于大武地下水富集区保护修复区中缓冲区，为《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案的通知》淄政办字〔2018〕18号文中准入项目负面清单要求之外项目，符合《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则的通知》（淄政办字〔2018〕46号）准入要求以及《淄博市人民政府关于大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业新建项目和技术改造事项的批复》（淄政字〔2019〕36号）总量替代的要求。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性判定 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），临淄区内生态保护红线主要有： 1）临淄淄河两侧水源涵养生态保护红线区，面积为0.44km2 ，Ⅰ类红线区范围是以开采井为圆心，半径30m的圆形区域，生态功能为水源涵养； 2）汞山生物多样性维护生态保护红线区，位于乙烯南路以南，辛化路以西，临淄与张店分界线以东，东海路以北，面积为10.54km2，生态功能为生物多样性维护、土壤保持，包括汞山森林公园、垢皋林场； 本项目位于淄博市临淄区清田路6号，距离最近生态保护红线为南侧的汞山生物多样性维护生态保护红线区，最近距离约4.27km。 因此，本项目的实施未涉及生态保护红线（详见附图8）。 （2）环境质量底线符合性判定 根据2021年1月27日淄博市环境保护工作委员会办公室下发的2021年第1期“生态淄博建设工作简报”，项目所在地大气环境现状不满足该区域《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；根据企业现状检测报告相关数据，厂界噪声最大值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，区域声环境质量较好；本项目不新增废水排放，对所在区域地表水以及地下水环境不会产生影响；本项目区域地表水体为运粮河，根据《美陵环境科技（淄博）有限公司齐城污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告书》中对运粮河的现状监测数据，运粮河水质已不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 拟建项目不新增生产废水和生活废水，现有项目生活污水经化粪池处理后排入3#线市政管网，最终进齐城污水处理厂处理。本项目废气主要为热熔挤出环节产生VOCs（以非甲烷总烃计），切割、焊接打磨、破碎环节产生的颗粒物。热熔挤出环节有机废气经集气罩收集，二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA020排放，切割、焊接环节颗粒物经集气罩收集，布袋除尘器处理后经15m排气筒DA021排放，破碎环节颗粒物经集气罩收集，布袋除尘器处理后经15m排气筒DA022排放，项目通过加强车间管理，应收尽收，减少废气无组织排放。项目固废分类处理，危废暂存危废间后由有资质单位处置。根据工程分析和环境影响预测结论，项目建成后只要能按照本环评要求落实“三废”治理措施，项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，对区域内环境质量影响较小，同时本项目建成后污染物排放总量将在大武地下水富集区缓冲区内进行总量替代，因此项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。 （3）资源利用上线符合性判定 拟建项目新增用水量为64.8t/a、用电量为260万kWh/a，用水来源于临淄区自来水管网，水量增加量较少，对区域供水负荷影响较小。水、电资源消耗量相对区域资源利用总量较少，满足清洁生产要求，符合资源利用上线要求。 （4）与生态环境准入清单符合性 本项目位于淄博市临淄区凤凰镇属于重点管控单元，根据淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知（淄环委办〔2021〕24号），项目位于临淄经开区内，不属于“两高”项目，项目采用先进工艺，建立完善健全的污染物治理措施，确保污染物达标排放，并且建立风险防控措施，满足文中关于空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源开放效率要求所列准入清单要求。 表1-7 《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析一览表 环境管控单元编码：ZDA0037030520012 环境管控单元名称：凤凰镇 行政区划：山东省淄博市临淄区 管控单元分类：重点管控单元 单元面积(km2）：90.74 序号 文件要求 本项目情况 符合性 一、空间布局约束 1.1 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中淘汰类项目。 符合 1.2 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的煤电、钢铁等企业按期退出。 拟建项目不涉及。 符合 1.3 按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金 属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 项目在淄博洁林塑料制管有限公司厂区内，利用现有生产车间进行扩建，不新征土地，不新建厂房。项目厂区所在地属于工业用地，不占用耕地。 符合 1.4 按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。 项目用水由是市政自来水管网提供，不开采地下水。 符合 1.5 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 项目生产过程中无废水产生，循环冷却水用于厂区降尘，生活污水由环卫部门清运。 符合 二、污染物排放管控 2.1 严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 项目不属于“两高”项目。 符合 2.2 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 项目生产工艺技术成熟、先进，采用二级活性炭吸附装置治理措施可高效降低废气排放量。项目排放的有机废气执行倍量替代原则。 符合 2.3 废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 本次扩建项目无生产废水、无新增生活污水产生，现有生活污水经化粪池处理后，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B级标准，最终进入齐城污水处理厂处理。循环冷却水循环使用。 符合 2.4 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 符合 2.5 化工、包装印刷、表面涂装、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 项目属于塑料加工业严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放；项目为改建项目已取得排污许可，待本项目完成后做好变更等工作。 符合 三、环境风险防控 3.1 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目。 临淄区清田路6号淄博洁林塑料制管有限公司内，无紧邻的居住、科教、医院等敏感点。 符合 3.2 加强农田土壤、灌溉 水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 项目不涉及农田土壤、灌溉水。 符合 3.3 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营 许可、转移及处置管理 制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 项目厂区内设置一间危废库，建立危废转移联单。 符合 四、资源开发效率要求 4.1 严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求。 项目不使用高污染燃料。 符合 4.2 强化节水措施，提高水资源使用效率。 项目强化节水措施，提高水资源使用效率。 符合 4.3 未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。 项目用水由是市政自来水管网提供。 符合 4.4 提升土地集约化水平。 项目厂区布置在符合安全环保要求下合理紧凑，提升土地使用率。 符合 4.5 优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 项目能源来源为供电电网，无燃料用量。 符合 综上，项目满足“三线一单”及重点管控单元要求。 4、与相关环保政策的符合性分析 本项目与相关环保政策文件的符合性分析见下表。 表1-8 本项目与相关环保政策的符合性分析一览表 序号 文件要求 本项目情况 符合性 1 与《关于印发淄博市2021年挥发性有机物整治方案的通知》（淄环发〔2021〕1 号）符合性分析 1.1 提高源头替代率。按照“能减则减”的原则，引导和鼓励企业加大源头替代力度，进一步使用低VOCs物料，从源头上减少VOCs产生量。 项目原料为聚乙烯颗粒，使用低VOCs物料，从源头上减少VOCs产生量。 符合 1.2 提高废气收集率。按照“应收尽收”的原则，全面提升废气收集率，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，加强含VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理。 项目热熔挤出工序有机废气经集气罩收集后进入废气处理措施，设置密闭管线收集废气。 符合 1.3 提高治污设施运行率。按照与生产设备“同启同停”的原则，加大治污设施运行管理，全面提升治污设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs 废气处理系统发生故障或停用检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。企业要充足储备治污设施易损件的配件，出现故障时及时更换，杜绝出现生产设备运行、治污设备故障停产的现象。治污设施关键设备要“一开一备”冗余配备，并设置自动化连锁启动系统，确保治污设施不停运。 项目设置二级活性炭吸附装置对工艺中产生的废气进行吸附处理，设置2台布袋除尘器对切割焊接、破碎环节产生的颗粒物进行收集处理，生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。 符合 1.4 提高废气去除率。按照“适宜高效”的原则，提高治理设施去除率，杜绝VOCs废气超标排放。采用UV光氧、等离子等单一低效处理工艺的，应增加活性炭吸附等设施进行提升改造。做好源头管控工作，新建项目原则上不能使用UV 光氧、等离子等单一低效处理工艺。采用活性炭吸附的，应选择碘值不低于800 毫克/克的活性炭，并定期更换。 项目采用二级活性炭对废气进行治理，活性炭碘值不低于800 毫克/克的活性炭，并定期更换。 符合 2 《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发【2019】146号） 2.1 塑料制品加工行业： 针对该行业污染物产生特点，提出以下收集、治理意见： （1）加热挤出工段宜采用上吸风方式对废气进行有效收集，吹塑工段宜采取环绕方式对废气进行有效收集。 （2）印刷工段产生的废气参照（二十）印刷业进行收集、处理。 （3）加热挤出、压制、吹塑（发泡）、印刷等工艺产生的废气经除尘后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理；使用含氯原料的工艺废气在处理过程中应充分考虑二噁英及酸性气体的控制。 本项目热熔挤出环节采用上吸风方式对废气进行有效收集。废气经收集后进入二级活性炭吸附装置进行处理，处理达标后经15m排气筒达标排放 符合 3 与《淄博市工业企业无组织排放分行业环境管理规范》（淄环发[2020]81号）符合性分析 3.1 煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料应采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤炭、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料应采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口应配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘，严禁车辆带泥、带尘、带料上路。厂区道路应硬化，平整无破损、不起尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地应及时绿化或硬化，厂区道路应定期洒水清扫，原则上每周冲洗不少于 1 次，每天洒扫不少于 2 次， 厂区内不得露天堆放各类物料、渣土等 拟建项目原料聚乙烯为颗粒状，密闭袋装，水性油墨为密闭桶装，厂区为硬化道路，不定时洒水清扫。 符合 3.2 块状、粒状或粘湿物料应直接卸落至储存料场，装卸过程应配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口应配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车应采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品应采用具备油气回收接口的车辆。 拟建项目原料为密闭袋装，装卸过程无喷溅，无废气产生。 符合 3.3 煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料应采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，并配置高效除尘设施。砂石、矿石、煤炭、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料应采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内应设有喷淋装置，喷淋范围应覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口应安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时应将门关闭。防风抑尘网高度应高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口应设置在封闭料棚内。含挥发性有机物（VOCs）物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓储存应设置 VOCs 有效收集治理设施。氨罐区应设有防泄漏围堰、氨气泄漏检测设施。氨罐区应安装氨（氨水）流量计。 项目原料为密闭袋装，存放于原料库内，不使用不开启，且在常温下存储。 符合 3.4 煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料应采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。块状、粒状或粘湿物料应采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点应采取有效抑尘、集尘除尘措施。含 VOCs 物料输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等 项目原料聚乙烯为颗粒状，投料过程无粉尘产生；项目生产中各废气产生环节均设置集气罩及配套处理设备。 3.5 通过提高工艺的自动化和设备的密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和 VOCs 产生点应密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施应同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，应停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面应保持清洁，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生 VOCs 或恶臭气体的区域应加罩或加盖密封并进行收集处理。涉 VOCs 化（试）验室实验平台应设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容和运行、维护、检修等情况。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。 项目设置二级活性炭吸附装置，生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。制定“一厂一策”深度治理方案，建立管理台账。 符合 4 与《淄博市污染源自动监控条例》2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议批准 4.1 排污单位有下列情形之一的，应当建设安装污染源自动监测设施： （一）纳入重点排污单位名录的 实行排污许可重点管理的 其他有关法律、行政法规要求建设安装的 拟建项目新增3根排气筒，高度均为15米，设计内径均为0.3米，根据文中分析，排放速率分别为0.02kg/h、0.008kg/h、0.005kg/h，企业现有排污情况不符合鲁环发[2019]134号文中规定纳入重点排污单位名录的条件，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》企业排污许可属于简化管理，项目可不安装污染源自动监测设施。 符合 5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822—2019的符合性分析 VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装VOCs物料的容器和包装袋在非取用状态是应加盖、封口，保持密闭。 项目原材料聚乙烯密闭袋装，常温下储存于室内，不使用不开启。 符合 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移 项目含VOCs物料聚乙烯加热熔融后物料由配套螺杆密闭输送至吹塑机 符合 含VOCs产品的使用过程 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 项目热熔环节，废气经集气设备收集后进入环保设备处理达标后排放。 符合 其他要求 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年 本项目企业按照要求建立台账，记录含VOCs原材料的相关信息，台账保存不少于3年。 符合 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合DB16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VCOs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区。收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VCOs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的要求 本项目废气处理系统与设备同步运行，产生废气环节均设置收集设备收集废气，经环保设备处理后达标排放。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 淄博洁林塑料制管有限公司厂区内现有项目主要有：①70万只/年复合式中型散装容器（IBC）技改项目；②新型环保保温管道及技术研发中心项目；③6.5万吨/年塑料管道产品及3万吨/年聚烯烃重包装膜袋技改项目；④年产150万只聚乙烯吹塑桶及1500吨流延膜项目。项目详细情况详见现有项目章节分析。 随着市场发展，企业拟投资4000万元建设“年产100万只复合式中型散装容器（IBC）技改项目”，项目是由企业现有70万只/年合式中型散装容器（IBC）项目和本次拟建的30万只/年复合式中型散装容器（IBC）项目组成。拟建项目主要建设内容为在厂区内利用现有生产车间B4、现有公共设施，新增原辅材料、生产设备及新增配套环保设备进行生产，项目分2期进行建设，每期产能15万只/年复合式中型散装容器（IBC），1期计划于2022年6月开始建设，2022年12月建成，2期计划于2023年1月开始建设，2023年6月建成。 拟建项目与现有70万只/年复合式中型散装容器（IBC）项目（位于B1、B5生产车间）无任何依托关系，现有项目设备、工艺、污染物治理措施、生产车间等均不发生变化。本次环评仅针对扩建内容进行分析。 拟建项目组成详见下表。 表2-1 拟建项目组成一览表（1期项目） 工程名称 项目名称 一期建设内容 备注 主体工程 生产车间 B4生产车间，车间建筑面积6500平方米，靠近车间西侧由南至北布置吹塑生产线、托架生产线等1期项目生产设备。 依托厂区内已建成生产车间 辅助工程 办公室 一座，占地面积670m2 依托现有 综合楼 一座，占地面积490m2 依托现有 门卫 一座，90m2 依托现有 储运工程 储存 成品暂存区，550m2 依托现有 运输 原辅材料和产品采用公路运输 公用工程 供水系统 1期用水主要为设备循环冷却水，循环补充水由临淄区自来水管网提供。 依托厂区现有循环水池 排水系统 冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后进入3#污水管线，最终进入齐城污水处理厂处理。 依托厂区现有排水系统 供电系统 1期项目新增用电量130万kWh/a，由临淄区供电电网提供。 依托现有供电网，增加用电量 事故水系统 一座事故水池，容量为155m3 依托厂区现有 环保工程 废气控制 1期热熔挤出环节有机废气经集气罩收集，二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA020排放，切割、焊接环节颗粒物经集气罩收集，布袋除尘器处理后经15m排气筒DA021排放，破碎环节颗粒物经集气罩收集，布袋除尘器处理后经15m排气筒DA022排放 1期项目新增1台二级活性炭吸附装置及排气筒DA020，2台布袋除尘器及排气筒DA021、DA022； 噪声控制 1期项目噪声主要为新增生产设备运行时产生的机械噪声，通过选用低噪声设备、隔声减振及距离衰减进行控制。 新增 废水控制 拟建项目不新增职工，无新增生活污水，厂区现有生活污水由化粪池处理后进入3#污水管线，最终进入齐城污水处理厂处理。 / 固废控制 固废分类处理，在厂区A2车间北设置一座25m2的危废仓库 依托厂区现有 表2-2 拟建项目组成一览表（2期项目） 工程名称 项目名称 二期内容 备注 主体工程 生产车间 B4生产车间，靠近1期生产设备东侧布置吹塑生产线、托架生产线等2期项目生产设备。 依托厂区内已建成生产车间 辅助工程 办公室 一座，占地面积670m2 依托现有 综合楼 一座，占地面积490m2 依托现有 门卫 一座，90m2 依托现有 储运工程 储存 成品暂存区，550m2 依托现有 运输 原辅材料和产品采用公路运输 公用工程 供水系统 2期用水主要为设备循环冷却水，循环补充水由临淄区自来水管网提供。 依托厂区现有循环水池 排水系统 冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后进入3#污水管线，最终进入齐城污水处理厂处理。 依托厂区现有排水系统 供电系统 2期项目新增用电量130万kWh/a，由临淄区供电电网提供。 依托现有供电网，增加用电量 事故水系统 一座事故水池，容量为155m3 依托厂区现有 环保工程 废气控制 2期热熔挤出环节有机废气经集气罩收集，汇入收集管道依托1期二级活性炭吸附装置处理后由排气筒DA020排放，切割、焊接环节颗粒物经集气罩收集，汇入收集管道依托1期布袋除尘器处理后由排气筒DA021排放，破碎环节颗粒物经集气罩收集，汇入收集管道依托1期布袋除尘器处理后由排气筒DA022排放 2期项目依托1期环保设备及排气筒 噪声控制 2期项目噪声主要为新增生产设备运行时产生的机械噪声，通过选用低噪声设备、减振隔振及距离衰减进行控制。 新增 废水控制 拟建项目不新增职工，无新增生活污水，厂区现有生活污水由化粪池处理后进入3#污水管线，最终进入齐城污水处理厂处理。 / 固废控制 固废分类处理，在厂区A2车间北设置一座25m2的危废仓库 依托厂区现有 2、生产规模及投资 拟建项目投资：该项目总投资为4000万元。 拟建项目生产规模：30万只/年复合式中型散装容器（IBC），其中1期产能15万只，2期产能15万只。 表2-3 项目产品方案一览表 产品名称 扩建前产能 扩建项目产能 扩建后产能 1期 2期 复合式中型散装容器（IBC） 70万只/年 15万只/年 15万只/年 100万只/年 项目产品 用途 IBC中型散装容器，是现代仓储、运输液体产品的必备工具。集装桶由内容器和金属框架组合而成，内容器采用高分子量高密度聚乙烯吹塑成型，强度高、耐腐蚀、卫生性好，产品结构合理，牢固结实，可用叉车直接装卸，并可以码垛储存。产品底部装有排液阀门，液体排放方便、迅速、彻底、安全，便于清洗，可多次周转使用，节约能源，利于环境保护。 3、工作制度及劳动定员 拟建项目不新增职工，从现有项目中调整，工作时间为三班制，每班8小时，年工作天数为300天。 4、原辅材料及能源消耗 项目原料及能耗消耗量见下表。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原材料名称 单位 现70万只/年散装容器（IBC）年用量 扩建30万只/年散装容器（IBC）年用量 扩建后100万只/年散装容器（IBC）年用量 备注 1期 2期 1 聚乙烯 t/a 11100 2250 2250 15600 外购，袋装颗粒，用于生产塑料容器 2 镀锌钢带 t/a 32700 6300 6300 45300 外购，用于生产容器托架 3 护脚 t/a 672 150 150 972 配件，外购 4 容器盖子 个 70万 15万 15万 100万 配件，外购 5 阀门 个 70万 15万 15万 100万 配件，外购 6 螺丝 t/a 196 42 42 280 配件，外购，用于托架 能耗消耗 1 新鲜水 t/a 90.64 64.8 155.44 临淄区供水管网提供 2 电 万kWh/a 680 260 940 临淄区供电电网 聚乙烯：简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良，项目所用为颗粒状。 5、主要生产设备 现有项目生产设备不发生变化，且本次拟建项目与现有项目之间无共用设备，拟建项目新增主要生产设备见下表。 表2-5 项目新增主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 数量（台/套） 备注 1期设备 1 吹塑机组 KBS241 1 / 2 组装生产线 / 1 / 3 空压机 ZRCW-100SW 2 1期、2期共用 4 冷冻机 HYS-01450WD(12S)A 2 1期、2期共用 5 撕碎机 ZSC1000 2 1期、2期共用 6 底板生产线 YG32-400/YG32-500/YG27-800 1 1期、2期共用 7 网片焊机 DMW3-4*250 2 / 8 钢脚焊机 DTM-3*230KVA 1 / 9 桶口焊机 / 4 1期、2期共用 10 一体横梁成型机 / 1 1期、2期共用 11 弧形钢脚成型机 / 1 1期、2期共用 12 标牌成型机 / 1 1期、2期共用 13 二级活性炭吸附装置 / 1 1期、2期共用 14 布袋除尘器 / 2 1期、2期共用 2期设备 1 吹塑机组 / 1 / 2 组装生产线 / 1 / 3 网片焊机 DMW3-4*250 2 / 4 钢脚焊机 DTM-3*230KVA 1 / 6、公用工程 6.1现有项目给排水情况 （1）给水 厂区用水主要为生产用水、职工生活用水以及绿化用水。 ①生活给水：公司职工284人，根据企业提供数据，生活用水量为7650m3/a。 ②生产用水：现有项目生产用水主要为设备以及物料循环水冷却（设备为间接冷却，物料为直接冷却），水冷用水存于循环水池内，循环利用，根据企业提供资料，设备间接冷却总循环水量为1.08m3/h，补水量为循环水量的1.5%，则循环水补水量约为116.64m3/a；管道冷却直接冷却水总循环水量为3.25m3/h，补水量为循环水量的3%，则循环水补水量约为702m3/a。 ③绿化用水：厂区绿化用水量按2L/m2·d计，按100天计，厂区总绿化面积约3500m2，经计算绿化年用水量为700m3/a。 综上所述，现有项目用水量为9168.64m3/a，来源于临淄区自来水管网。 （2）排水 项目冷却水循环使用不外排，冷却水若多次循环出现结垢现象，企业经定期进行清垢处理。生活污水产生量为6120m3/a，经化粪池处理后进入3#污水管线，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，最终进入齐城污水处理厂处理。 厂区现有项目水平衡图： 图1 现有项目水平衡图 单位m3/a 6.2拟建项目给排水情况 （1）给水 项目不新增劳动定员以及绿化占地，因此无新增生活用水以及绿化用水。 拟建项目用水主要为新增设备间接冷却水，根据企业提供数据，新增设备间接冷却循环水量约为0.6m3/h，补水量为循环水量的1.5%，则循环水补水量为64.8m3/a； （2）排水 项目无新增生活污水，设备循环冷却水循环使用不外排，冷却水若多次循环出现结垢现象，企业经定期进行清垢处理。因此项目无新增外排废水。 拟建项目用水平衡图： 图2 拟建项目水平衡图（m3/a） 图3 项目建成后全厂水平衡图（m3/a） 6.3供电 拟建项目用电依托厂区现有厂区供电系统，耗电量约新增13万kWh/a，由临淄区供电电网提供。 7、总平面布置 该项目位于淄博市临淄区清田路6号，大门位于厂区东南侧，进门后北侧是办公区，办公区西侧、北侧以及进门后整个西侧厂区均是生产区，拟建项目利用厂区西北角的B4生产车间，车间现为闲置，在车间内靠近西侧由南向北依次布置撕碎机、吹塑机、组装生产线、托架生产等生产设备。厂区供水、供电、排水系统等公共设施配置齐全，B4车间内已连接用水、用电等设施管网，可满足本项的建设。车间内分区明确、流线组织合理，利于生产管理，车间内具体布置详见附图8，厂区具体布置详见附图4。 8、环保投资与建设内容 本项目总投资4000万，环保投资24万，占工程总投资的0.6%，环保建设内容见下表。 表2-6 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 序号 项目名称 处理方式 投资（万元） 三同时进度 1 废气 熔融挤出过程产生的非甲烷总烃经二级活性炭处理后由15m高排气筒（DA020）排放；切割焊接烟尘经布袋除尘设备处理后由15m高排气筒（DA021）排放；破碎产生的粉尘经设布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA022）排放排放。项目新增2台布袋除尘器、1台二级活性炭吸附装置及其分别对应的排气筒、收集装置等。 18 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用 2 噪声 隔声、减震等 6 3 固废 厂区设置一般固废存放点、危废库 利用现有 4 废水 生活污水经化粪池处理后排入3#污水管线，最终进入齐城污水处理厂处理 利用现有 合计 —— 24 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 项目复合式中型散装容器主要由塑料容器、容器托架以及配件（容器护角、容器盖子、容器底部阀门）组成，容器盖子和容器底部阀门、护角为外购成品，塑料容器和托架是由本项目生产完成，将生产完成后的塑料容器安装阀门、盖子、护角后置于托架内后完成生产制得成品。 项目容器和托架生产工艺流程详见以下流程简述： 图4 复合式中型散装容器生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 拟建项目与现有项目工艺流程相同，将原料倒入设备配套相应料斗内，各吹塑机组配套挤出机的上料管分别从相应料斗中自动吸料。原料受在挤出压力及电加热（200℃左右）作用下，聚乙烯颗粒逐渐成熔融态，然后在螺杆的推动下通过密闭管道挤到一定形状的挤出模头，物料挤进模具后模具推进加紧料坯合模。料坯经压缩空气吹胀后进行冷却。冷却成型后模具开模，成型容器牵出。根据容器类型安装相符阀门。人工用刀具将容器飞边割除，该过程会产生少量下脚料、下脚料破碎后回用于本项目生产，对容器进行检验后入库。镀锌钢带经切割后压制成型，加工成托架所需各种配件（钢脚等）和不同长度的钢带。然后利用网片焊机将长度不同的钢带焊接，利用钢脚焊机将钢脚焊接在托架底部。将焊接处打磨光滑。最后将焊接好的框架、底框与各配件以及修边、检验后的散装容器进行组装即可得到成品。 2、产排污环节 （1）废水 拟建项目循环冷却水循环使用，不外排，无新增生活废水。 （2）废气 项目废气主要为塑料熔融挤出、吹塑过程产生的非甲烷总烃、切割焊接打磨过程产生的烟尘以及边脚料破碎产生的粉尘。熔融挤出、吹塑过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由密闭管道输送至二级活性炭处理后由15m高排气筒（DA020）排放；切割焊接烟尘经集气罩收集后由密闭管道输送至布袋除尘设备处理后由15m高排气筒（DA021）排放；破碎产生的粉尘经集气罩收集后由密闭管道输送至布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA022）排放；未收集废气无组织排放。 （3）噪声 项目噪声主要来自吹塑机、撕碎机、空压机、焊机等新增生产设备，其声压级约在70-85dB（A）之间。 （4）固体废物 该项目固废主要为生产过程产生的废包装物、废边角、金属边角料、废乳化液；设备维修产生的废机油、废液压油、废包装桶（包括机油桶、液压油桶、乳化液桶）；环保设备产生的废活性炭，除尘器收集的颗粒物，项目不新增职工，无新增生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、厂区现有项目情况 淄博洁林塑料制管有限公司厂区内现有项目主要有：①70万只/年复合式中型散装容器（IBC）技改项目；②新型环保保温管道及技术研发中心项目；③6.5万吨/年塑料管道产品及3万吨/年聚烯烃重包装膜袋技改项目；④年产150万只聚乙烯吹塑桶及1500吨流延膜项目。厂区项目环保手续情况见下表。 表2-7 厂区现有项目具体情况一览表 序号 项目名称 立项手续 环评批复情况 验收情况 运行情况 1 70万只/年复合式中型散装容器（IBC）技改项目 2019年3月29临淄区工业和信息化局2019-370305-29-03-011755 2019年7月23日取得淄博市生态环境局临淄分局审批意见（临环审字【2019】106号） 2020年1月15日自主验收 正常运行 2 新型环保保温管道及技术研发中心项目 2017年12月28临淄区工业和信息化局2017-370305-29-03-077122 2018年4月26日，淄博市环境保护局临淄分局出具审批意见（临环审字[2018]56号） 一期已于2019年6月27日自主验收；剩余于2020年11月28日自主验收 正常运行 3 6.5万吨/年塑料管道产品及3万吨/年聚烯烃重包装膜袋技改项目 2020年3月23临淄区工业和信息化局2019-370305-29-03-016442 2020年7月2日取得淄博市生态环境局临淄分局审批意见（临环审字【2020】078号） 2020年11月28日一期已自主验收，2021年11月13日二期已自主验收 运行正常（在3-1和3-2基础上技改） 3-1 3万吨/年管材管件生产项目 / 2004年7月30日，淄博市环境保护局临淄分局出具审批意见 2004年9月13日，淄博市环境保护局临淄分局出具验收意见（环验[2004]079号） 已被包含进3.3项目中 3-2 3万吨/年塑料管道产品及2万吨/年聚烯烃重包装膜袋技改项目 2019年3月29临淄区工业和信息化局2019-370305-29-03-011754 2019年7月23日取得淄博市生态环境局临淄分局审批意见（临环审字【2019】107号） 2020年1月15日自主验收 4 年产150万只聚乙烯吹塑桶及1500吨流延膜项目 2021年3月30日临淄区审批服务局2103-370305-89-02-701774 2021年7月12日取得淄博市生态环境局临淄分局审批意见（临环审字【2021】045号） 2022年2月28日聚乙烯桶项目通过自主验收，流延膜项目未建设 正常运行 2、现有工程排污许可情况 淄博洁林塑料制管有限公司于2020年07月09日取得淄博市生态环境局临淄分局排污许可证，证书编号：91370300727581002B001U，有效期为2020年07月09日起至2023年07月09日止，行业类别为塑料板、管、型材制造，塑料包装箱及容器制造，管理类别为简化管理，详见附件，厂区内废气排放口均为一般排放口，仅对排放浓度进行要求，未对排放量进行要求；企业后续项目已进行登记变更，本次扩建项目完成后，同样需及时取得排污许可证变更手续。 3、厂区应急预案办理情况 淄博洁林塑料制管有限公司于2020年07月21日通过临淄区环境安全应急管理办公室对本公司的突发环境事件应急预案备案意见，风险级别为一般【一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）】，备案编号为：370305-2020-0054-L。 4、现有工程污染物排放情况 （1）废水 现有项目废水主要为职工生活废水，经化粪池处理后排入3#市政污水管网，然后排入齐城污水处理厂处理。根据检测报告结果表明（2021年8月27日由山东新石器检测有限公司检测），检测期间项目生活废水总排口COD最大排放浓度为5mg/L、氨氮最大排放浓度为0.596mg/L、SS最大排放浓度为4mg/L、pH在7.5，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求，厂区生活污水量约为6120t/a，则COD排放量约为0.031t/a，氨氮排放量约为0.004t/a。 根据企业现有的总量确认书，全厂项目废水排放量指标为COD1.51t/a（内控）、氨氮0.24t/a（内控），未超总量指标。 （2）废气 现有项目管道生产线、聚烯烃重包装膜袋生产线、复合式中型散装容器生产线等主要原材料均为聚乙烯，污染物主要为非甲烷总烃，印刷环节用醇基油墨，废气为VOCs。焊接、切割工序污染物主要为颗粒物。 1）有组织废气 企业委托山东新石器检测有限公司于2021年3月20日、23日、25日、27日对排气筒DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA007、DA009、DA010、DA011、DA012、DA013、DA014、DA015、DA016进行了现状检测，委托山东奥维诺检测技术有限公司于2021年10月15日~10月16日对排气筒DA006进行验收检测、于2021年11月09日~11月10日对排气筒DA008进行验收检测，委托淄博国源检测有限公司于2022年1月14日~15日对排气筒DA017、DA018经行了验收检测，根据各排气筒的检测数据，现有项目有组织排放达标情况详见下表。现状检测报告详见附件13。 表2-8 现有项目废气达标排放情况一览表 车间 生产线 产污环节 污染物 治理措施 排放源 最大排放浓度 执行标准 是否达标 A2 管道 熔融挤出 非甲烷总烃 光氧+活性炭吸附 DA001 51.5mg/m3 DB37/2801.6-2018表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3） 是 A3 管道 熔融挤出 非甲烷总烃 光氧+活性炭吸附 DA002 1.44mg/m3 是 二级活性炭 DA014 23.8mg/m3 是 B2 管道 热熔注塑 非甲烷总烃 光氧+活性炭吸附 DA003 4.36mg/m3 是 二级活性炭吸附 DA004 2.62mg/m3 是 光氧+活性炭吸附 DA005 2.68mg/m3 是 B2 重包装膜袋 热熔吹膜 非甲烷总烃 光氧+二级活性炭吸附 DA006 4.22mg/m3 是 印刷 VOCs 光氧+活性炭吸附 DA007 6.42mg/m3 DB37/2801.4-2017表2中浓度限值要求（VOCs：50mg/m3） 是 VOCs 光氧+活性炭吸附 DA008 0.196mg/m3 是 B5 散装容器 切割 颗粒物 布袋除尘设备 DA009 1.8mg/m3 DB37/2376-2019表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物：10mg/m3） 是 B1 焊接 颗粒物 布袋除尘设备 DA010 4.7mg/m3 是 布袋除尘设备 DA011 1.4mg/m3 是 熔融挤出 非甲烷总烃 光氧+活性炭吸附 DA012 20mg/m3 DB37/2801.6-2018表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3） 是 光氧+活性炭吸附 DA013 16.9mg/m3 是 破碎 颗粒物 布袋除尘设备 DA016 1.5mg/m3 DB37/2376-2019表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物：10mg/m3） 是 A4 新型保温管道 熔融挤出 非甲烷总烃 光氧+活性炭吸附 DA015 27.7mg/m3 DB37/2801.6-2018表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3） 是 A1 聚乙烯吹塑桶 热熔吹塑 非甲烷总烃 二级活性炭吸附 DA018 6.64mg/m3 DB37/2801.6-2018表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3） 是 破碎 颗粒物 布袋除尘设备 DA017 4.8mg/m3 DB37/2376-2019表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物：10mg/m3） 是 2）无组织废气 厂区无组织废气主要为现有项目生产中未收集到的有机废气和颗粒物，企业委托山东奥维诺检测技术有限公司于2021年10月15日~16日对项目厂界无组织非甲烷总烃进行了检测，根据检测结果，厂界无组织VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度最大值为1.04mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值。企业委托山东奥维诺检测技术有限公司于2021年10月15日~16日、2021年11月9日~10日对项目厂界无组织VOCs（包含苯、甲苯、二甲苯）进行了检测，根据检测结果，厂界无组织VOCs最大排放浓度为0.0204mg/m3，苯最大排放浓度为0.0104mg/m3，甲苯最大排放浓度为0.0123mg/m3，二甲苯厂界浓度未检出，满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中标准要求。 企业委托山东新石器检测有限公司于2022年2月22日对厂界无组织颗粒物进行了检测，根据检测结果，厂界无组织颗粒物最大排放浓度为0.3mg/m3，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准要求； 根据企业现状检测数据折满负荷运行后，企业现有已建成项目废气排放量详见下表： 表2-9 现有已建成项目废气总量排放情况一览表 项目 排放源 污染物种类 最大排放速（kg/h） 年工作时间（h） 运行负荷 年最大排放量（t/a） 现有已建成项目 DA001 非甲烷总烃 0.068 7200 90% 0.544 DA002 非甲烷总烃 0.001 7200 80% 0.009 DA003 非甲烷总烃 0.007 7200 90% 0.056 DA004 非甲烷总烃 0.004 7200 90% 0.032 DA005 非甲烷总烃 0.006 7200 90% 0.048 DA006 非甲烷总烃 0.0149 7200 100% 0.107 DA007 VOCs 0.023 7200 80% 0.207 DA008 VOCs 0.000403 7200 100% 0.0029 DA009 颗粒物 0.001 7200 50% 0.0144 DA010 颗粒物 0.01 7200 80% 0.09 DA011 颗粒物 0.007 7200 80% 0.063 DA012 非甲烷总烃 0.031 7200 90% 0.248 DA013 非甲烷总烃 0.023 7200 90% 0.184 DA014 非甲烷总烃 0.041 7200 80% 0.369 DA015 非甲烷总烃 0.029 7200 90% 0.232 DA016 颗粒物 0.002 7200 90% 0.016 DA017 颗粒物 0.0081 7200 100% 0.058 DA018 非甲烷总烃 0.046 7200 100% 0.33 厂区无组织 VOCs / / / 2.664 颗粒物 / / / 0.834 合计 VOCs / / / / 5.033 颗粒物 / / / / 1.075 注：厂区无组织VOCs、颗粒物排放量采用各现有项目原环评中数据。 现有项目废气处理走向： 图5 厂区现有项目废气处理流程图 （3）噪声 项目噪声来源主要是各种设备运行产生的噪声，主要是吹膜生产线、印刷机等。噪声级70～85dB（A）。根据2021年3月27日由山东新石器检测有限公司对厂界噪声的监测结果，厂区昼间噪声最大值为58dB(A)，夜间噪声最大值为47.1dB(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求限值。 （4）固体废物 根据企业实际运行情况，现有项目固废产生情况如下： ①生活固废 职工日常生活垃圾产生量为30t/a。生活垃圾定点存放、收集后，由环卫部门统一清运。 ②生产固废 一般生产固废： 生产过程中管道废边角料和废膜，产生量120t/a，收集后外卖。 生产过程中有吹塑桶不合格桶、修边边角料产生，产生量为317t/a，集中收集，破碎后回用于生产。 生产过程中有金属边角料产生，产生量为2t/a，集中收集后外卖。 项目生产过程中有一般原料包装废物产生，产生量为5t/a，集中收集后外卖。 除尘器收集粉尘（破碎环节粉尘、切割焊接环节粉尘），收集量为0.41t/a，集中收集后，交由环卫部门处理。 危险废物： 液压设备维护、拆解过程中会产生废液压油，产量为0.83t/a，废液压油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-218-08，集中收集后暂存于危废库内交由资质单位处理。 设备维修过程中会有废机油产生，产生量为1.05t/a，废机油属于危险废物，危废类别为HW08危废代码为900-214-08，集中收集后暂存于危废库内交由资质单位处理。 托架生产过程中会产生废乳化液，产生量为2.5t/a，废乳化液属于危险废物，危废类别为HW09危废代码为900-006-09，集中收集后暂存于危废库内交由资质单位处理。 项目废包装桶（油墨桶、废油桶）产生量为0.24t/a，属于危险废物，危废类别为HW49危废代码为900-041-49，集中收集后暂存于危废库内交由资质单位处理。 项目光氧设备产生废灯管产生量为0.05t/a，废灯管属于危险废物，危废类别为HW29、危废代码900-023-29，废灯管更换周期为1次/年，集中收集后暂存于危废库内交由资质单位处理。 废气处理装置产生废活性炭，废活性炭产生量为8.2t/a，属于危险废物，危废类别为HW49、危废代码为900-039-49，集中收集后暂存于危废库内交由资质单位处理。 项目印刷机产生废油墨，产生量为2.3t/a，属于危险废物，危废类别为HW12、危废代码为900-253-12，集中收集后暂存于危废库内交由资质单位处理。 厂区现有项目的废气、废水、噪声、固废均得到妥善有效处置，对周围环境影响很小。 表2-10 现有已建成项目污染物排放情况一览表 种类 污染物名称 排放量 大气污染物 有机废气 5.033t/a 颗粒物 1.075t/a 水污染物 生活污水 COD 0.031t/a 氨氮 0.004t/a 固 体 废 物 生活垃圾 30t/a 管道边角料及废膜 120t/a 不合格桶、边角料 317t/a 金属边角料 2t/a 一般包装固废 5t/a 除尘器收集粉尘 0.41t/a 废液压油 0.83t/a 废机油 1.05t/a 废乳化液 2.5t/a 废包装桶 0.24t/a 废灯管 0.05t/a 废活性炭 8.2t/a 废油墨 2.3t/a 5、在建项目（1500吨流延膜项目）环境影响情况 由于该项目目前正在建设中，该项目污染物排放情况参考项目原环评。 （1）废水 在建项目不新增职工，无新增生活污水产生。 （2）废气 B2车间（在建流延膜生产线），废气主要为流延成型过程产生的VOCs（以非甲烷总烃计）。经设集气罩收集，二级活性炭活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒DA019排出，根据项目环评预测数据，排放量为0.042t/a，排放浓度为1.156mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值。 项目无组织废气主要为集气罩未收集到的VOCs（以非甲烷总烃计），根据项目环评预测数据，未收集到的VOCs为0.104t/a。 在建项目废气处理走向： 图5 厂区在建项目废气处理流程图 （3）噪声 项目噪声来源主要是各种设备运行产生的噪声，主要是吹膜生产线、制袋机等。噪声级70～90dB（A）。公司采取减振、隔声等措施可有效降低噪声值。经预测，噪声厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求限值。 （4）固体废物 在建项目主要固体废物包括产生过程的废流延膜、废包装物、废活性炭。 根据项目原环评预测数据，项目固体废物产生情况如下： ①流延膜废膜 项目废膜产生量为15t/a，集中收集后外售。 ②废包装物 项目原料使用过程中废包装袋产生量为3t/a，集中收集后外售。 ③废活性炭 废活性炭产生量约为5t/a。废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49、危废代码为900-039-49，项目危险废物储存于危废库，集中收集后交由资质单位处理。 生活垃圾 项目职工从现有项目中调整，不新增职工，无新增生活垃圾产生。 表2-11 在建项目污染物排放情况一览表 种类 污染物名称 排气筒 产生量 排放量 大气污染物 有机废气 DA019 / 0.146t/a 水污染物 生活污水 COD / / 氨氮 / / 固体废物 流延膜废膜 15t/a / 废包装袋 3t/a / 废活性炭 5t/a / 6、全厂（现有及在建）污染物排放情况 全厂（现有及在建）污染物排放情况见下表 表2-12 全厂污染物排放情况一览表 种类 污染物名称 实际排放量 许可排放量 大气污染物 有机废气 5.179t/a 11.606t/a 颗粒物 1.075t/a 1.22t/a 水污染物 生活污水 COD 0.031t/a 1.51t/a 氨氮 0.004t/a 0.24t/a 固体废物 生活垃圾 30t/a / 管道边角料及废膜 135t/a / 不合格桶、边角料 317t/a / 一般包装固废 8t/a / 除尘器收集粉尘 0.41t/a / 废液压油 0.83t/a / 废机油 1.05t/a / 废乳化液 2.5t/a / 废包装桶 0.24t/a / 废灯管 0.05t/a / 废活性炭 13.2t/a / 废油墨 2.3t/a / 7、同建项目（0.5万吨/年聚烯烃重包装膜袋扩建项目）环境影响情况 该项目目前正在提报审批中，该项目污染物排放情况将参考项目环评中数据进行分析。 （1）废水 在建项目不新增职工，无新增生活污水产生。 （2）废气 B2车间（聚烯烃重包装膜袋生产线），废气主要为热熔吹膜过程产生的VOCs（以非甲烷总烃计）、印刷过程产生的VOCs。热熔吹膜过程废气经设集气罩收集，光氧+二级活性炭活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒DA006排出，根据项目环评预测数据，排放量为0.1t/a，排放浓度为7mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值；印刷环节废气经设集气罩收集，分别进入2台光氧+活性炭活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒DA007、DA008排出，根据项目环评预测数据，DA007排气筒排放量为0.036t/a，排放浓度为2.07mg/m3，DA008排气筒排放量为0.144t/a，排放浓度为14.37mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准要求。 项目无组织废气主要为集气罩未收集到的VOCs（以非甲烷总烃计），根据项目环评预测数据，未收集到的VOCs为0.21t/a。 （3）噪声 项目噪声来源主要是各种设备运行产生的噪声，主要是吹膜生产线、制袋机等。噪声级70～90dB（A）。公司采取减振、隔声等措施可有效降低噪声值。经预测，噪声厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求限值。 （4）固体废物 同建项目主要固体废物有废包装物、废膜、废水性墨桶；设备维修产生的废机油、废机油桶；环保设备产生的废灯管、废活性炭；项目不新增职工，无新增生活垃圾。。根据项目环评预测数据，项目固体废物产生情况如下： 一般固废： ①废膜 项目废膜产生量为5t/a，集中收集后外售。 ②废包装物 项目原料使用过程会产生一定量的废包装袋，产生量约为2t/a，集中收集后外售。 ③废水性油墨桶 项目在印刷环节会产生水性油墨桶，由原材料供应厂商回收循环使用。废水性油墨桶每年产生量按1个（2.5kg/个），产生量约为0.0025t/a，由厂家回收处理。 危险废物： ①废机油 设备维修过程中会产生废机油，产生量为0.02t/a，废机油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，集中收集后暂存危废库交由资质单位处理。 ②废机油桶 项目废机油桶产生量为0.04t/a，属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，集中收集后暂存危废库交由资质单位处理。 ③废灯管 项目光氧设备产生废灯管产生量为0.006t/a，废灯管属于危险废物，危废类别为HW29、危废代码900-023-29，废灯管更换周期为1次/年，集中收集后暂存危废库交由资质单位处理。 ③废活性炭 废活性炭产生量约为8.8t/a。废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49、危废代码为900-039-49，暂存危废库交由资质单位处理。 生活垃圾 项目职工从现有项目中调整，不新增职工，无新增生活垃圾产生。 表2-13 同建项目污染物排放情况一览表 种类 污染物名称 排气筒 产生量 排放量 大气污染物 非甲烷总统 DA006 / 0.018t/a VOCs DA007 / 0.018t/a VOCs DA008 / 0.072t/a VOCs 未收集到的 / 0.07t/a 水污染物 生活污水 COD / / 氨氮 / / 固体废物 废膜 5t/a / 废包装袋 2t/a / 废水性墨桶 0.0025t/a / 废机油 0.02t/a / 废机油桶 0.04t/a / 废灯管 0.006t/a / 废活性炭 8.8t/a / 8、现有项目运行存在的环保问题及整改措施 表2-14 现有项目存在问题、整改意见及整改时间表 序号 存在问题 整改意见 整改时间 1 厂区部分车间地面出现裂缝 加强车间防渗处理，确保地面无裂缝 2022.10月底 2 车间内存在原材料及成品堆放乱等现象 加强车间管理，按照其暂存位置定点存放 立即整改 3 现有项目部分环保设备采用光氧除烟除味+活性碳处理装置 企业应对环保设备进行提升，提高废气处理效率 2022.12月低 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《生态淄博建设工作简报》（2021年第1期，2021年1月27日），2020年度，全市良好天数218天（国控），同比增加38天。重污染天数12天，同比减少6天。6项主要污染物浓度及同比改善分别为：二氧化硫（SO2）17微克/立方米，同比改善15.0%；二氧化氮（NO2）38 微克/立方米，同比改善9.5%；可吸入颗粒物（PM10）90微克/立方米，同比改善13.5%；细颗粒物（PM2.5）52微克/立方米，同比改善7.1%；一氧化碳（CO）1.8毫克/立方米，同比改善5.3%；臭氧（O3）188微克/立方米，同比改善7.8%。全市综合指数为5.64，同比改善9.5%。 本次评价收集了临淄区齐鲁石化例行监测点，评价基准年2020年连续1年的监测数据，数据统计及评价情况见下表。 表3-1 临淄区例行监测点空气监测统计及评价结果一览表 污染物 单位 年评价指标 现状浓度 评价标准 占标率 达标 情况 SO2 μg/m3 年平均质量浓度 17 60 28.3% 达标 98%保证率日平均浓度 （共365个有效数据，第358大值） 40 150 26.7% NO2 μg/m3 年平均质量浓度 38 40 95% 达标 98%保证率日平均浓度 （共365个有效数据，第358大值） 75 80 93.8% PM10 μg/m3 年平均质量浓度 104 70 148.6% 超标 95%保证率日平均浓度 （共365个有效数据，第347大值） 208 150 138.7% PM2.5 μg/m3 年平均质量浓度 54 35 154.3% 超标 95%保证率日平均浓度 （共346个有效数据，第323大值） 125 75 166.7% CO mg/m3 95%保证率日平均浓度 （共349个有效数据，第332大值） 1.5 4 37.5% 达标 O3 μg/m3 90%保证率日最大8h平均浓度 （共362个有效数据，第326大值） 240 160 150% 超标 根据以上数据，临淄区PM2.5、PM10、O3年平均浓度超标，项目所在地环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。超标原因主要是北方冬季少雨多风，导致扬尘增加，并且与区域内企业排放废气有关。 为了不断改善区域环境质量，根据淄博市人民政府2021年6月5日印发的《关于成立全市大气污染防治暨新一轮“四减四增”工作专班的通知》，淄博市全市大气污染防治暨新一轮“四减四增”工作专班为临时性市政府议事协调机构，工作期限暂定为三年，到2024年6月底结束。工作职责包括：（1）负责组织开展全市新一轮“四减四增”工作。按照市委、市政府和上级部门要求，制定新一轮“四减四增”工作方案、年度计划、任务清单，开展推进工作的评估、调度和督导；汇总整理发现的问题，并按照职责分工向相关区县和部门进行交办；统计有关工作情况，向市委、市政府和上级部门报告工作进度。（2）负责组织开展全市大气污染防治方面的重点工作任务。根据技术保障组提供的研究会商结果，拟定工作重点、督察区域等，及时交办相关区县和部门；按照淄博市PM2.5和O3污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究组要求，将会商措施报送市委、市政府，并跟踪督办落实情况。（3）负责展开督导检查。检查各类大气污染防治措施、重污染天气应急管控措施落实和问题整改情况，对发现的问题及时通报；对落实不力、措施不到位的问题重点督办；不定期开展暗访，对发现的问题提出处理建议；负责联系新闻媒体，对大气污染防治突出问题进行曝光。 2、声环境 本项目位于临淄区清田路6号，项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。厂界50m范围内无声环境敏感目标，可不开展声环境质量调查。由企业例行监测数据可知，项目厂区昼间噪声最大值为58.0dB(A)，夜间噪声最大值为47.1dB(A)，区域昼间噪声与夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对区域内声环境质量影响较小。 3、地表水环境 厂区现有项目生活污水经化粪池处理后排入3#市政污水管线，进入齐城污水处理厂进行处理，处理后最终排入运粮河。项目纳污河流为运粮河，距离项目最近的地表水体为乌河，根据《临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环境影响报告书》中收集的2020年1月~12月运粮河入乌河断面、乌河东沙断面在线例行检测数据，运粮河入乌河断面2020年1月~12月份中COD达标率为97%、氨氮达标率为70.8%，乌河东沙断面2020年1月~12月份中COD达标率为93.7%、氨氮达标率为68.3%，均有不同程度超标，运粮河、乌河水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，水质超标主要为受沿线工业、农业面源及村庄生活污水的影响。本项目不新增职工，不新增生活污水，对地表水环境影响较小。 4、生态环境 项目位于工业聚集区，利用现有生产车间，不新增建设用地，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射类项目，不需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、土壤、地下水环境 本次扩建项目依托厂区内现有生产车间，车间内已全部做防渗处理，基本切断对地下水、土壤环境污染途径，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-2 主要环境保护目标一览表 影响要素 保护目标 距厂界方位、距离 保护级别 大气环境 大张村 厂界北约210米 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 声环境 声环境 50m内无保护目标 《声环境质量标准》2类标准 地表水环境 乌河 项目东约1160米 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 地下水环境 地下水 项目位于大武地下水富集区中缓冲区 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 生态环境 项目不涉及 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 热熔挤出环节有组织VOCs（以非甲烷总烃计）经处理后由排气筒DA020排放，有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h），无组织VOCs（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3）。 切割、焊接环节有组织颗粒物经处理后由排气筒DA021排放，有组织排放执行区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物：10mg/m3），无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）。 破碎环节有组织颗粒物经处理后由排气筒DA022排放，有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物：10mg/m3），无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）。 2、噪声： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： 表3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 级别 等效声级 昼间 夜间 2 dB(A) 60 50 3、废水： 本次扩建项目无新增废水，厂区现有生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，具体数值见下表： 表3-4 污水排入城镇下水道水质B等级标准 单位：除pH外均为mg/L 项目名称 最高允许浓度 项目名称 最高允许浓度 pH 6.5～9.5 氨氮 45 CODCr 500 溶解性总固体 2000 BOD5 350 动植物油 100 悬浮物（SS） 400 氯化物 800 总磷（以P计） 8 总氮（以N计） 70 4、固体废物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《临政发【2012】126号文》，“十三五”期间主要控制污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、化学需氧量、氨氮、挥发性有机物。 拟建项目无新增生活废水外排，废水无需申请总量。 企业已于2021年6月27日取得项目总量确认书，许可排放量为颗粒物1.22t/a、VOCs11.606t/a，拟建项目属于扩建项目，新增VOCs排放量为0.368t/a、颗粒物排放量为0.158t/a，因此，需新申请总量为VOCs 0.368t/a、颗粒物0.158t/a； 根据《关于统筹使用“十四五”主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函【2021】55号）总量指标使用原则，项目属于细颗粒物年平均浓度超标区，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍消减替代，替代量为VOCs0.736t/a、颗粒物为0.316t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建项目利用现有厂房，仅对新增设备进行安装，项目不涉及土建施工。在此不对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排污节点、污染物及达标情况见下表： 表4-1 废气有组织产排污节点、污染物及达标情况信息表 生产线名称及编号 产排污环节 污染物种类 污染物产生量 （t/a） 产生浓度 （mg/m3） 排放形式 治理设施名称 处理能力 （m3/h） 收集效率 (%) 去除率(%) 是否为可行技术 排放口编号 污染物排放量（t/a) 排放时间 （h/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度mg/m3 执行标准 排放限值（g/m3） 排放限值（kg/h） 是否达标 容器生产 1期热熔挤出环节 非甲烷总烃 0.874 15 有组织 二级活性炭 8000 90 90 是 DA020 0.087 7200 0.012 1.5 DB37/2801.6-2018 60 3.0 是 未收集到的 非甲烷总烃 0.097 / 无组织 / / / / / / 0.097 / / / 2.0 / 是 2期热熔挤出环节 非甲烷总烃 0.874 15 有组织 依托1期二级活性炭 8000 90 90 是 DA020 0.087 7200 0.012 1.5 60 3.0 是 未收集到的 非甲烷总烃 0.097 / 无组织 / / / / / / 0.097 / / / 2.0 / 是 容器托架生产 1期切割焊接打磨环节 颗粒物 0.324 22.5 有组织 布袋除尘器 2000 90 90 是 DA021 0.032 7200 0.004 2.0 DB37/2376-2019 10 / 是 未收集到的 颗粒物 0.036 / 无组织 / / / / / / 0.036 / / / 1.0 / 是 2期切割焊接打磨环节 颗粒物 0.324 22.5 有组织 依托1期布袋除尘器 2000 90 90 是 DA021 0.032 7200 0.004 2.0 10 / 是 未收集到的 颗粒物 0.036 / 无组织 / / / / / / 0.036 / / / 1.0 / 是 容器边角料（1期、2期） 破碎环节 颗粒物 0.142 23.5 有组织 布袋除尘器 2000 95 90 是 DA022 0.014 3000 0.005 2.5 DB37/2376-2019 10 / 是 未收集到的 颗粒物 0.008 / 无组织 / / / / / / 0.008 / / / 1.0 / 是 活性炭吸附、布袋除尘属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）附录 A表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中所列可行技术。工艺密闭、局部废气有效收集属于附录A表A.2过程控制技术。 1.2排放口信息及检测要求 表4-2 废气排放口信息及检测要求信息表 排放口编号 排放口名称 排放口类型 排放口地理坐标 排气筒参数 污染物种类 执行标准 排放限值 监测点位 监测因子 监测频次 经度 纬度 高度 （m） 出口内径 （m） 排气温度 （℃） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） DA020 热熔挤出 一般排放口 118.221973 36.818557 15 0.6 30 非甲烷总烃 DB37/2801.6-2018 60 3.0 排气筒进出口 非甲烷总烃 1次/年 DA021 切割焊接打磨 一般排放口 118.221785 36.818557 15 0.3 20 颗粒物 DB37/2376-2019 10 / 排气筒进出口 颗粒物 1次/年 DA022 破碎 一般排放口 118.221973 36.818557 15 0.2 20 颗粒物 10 / 排气筒进出口 颗粒物 1次/年 厂界 / / / / / / / 非甲烷总烃 DB37/2801.6-2018 2.0 / 厂界 非甲烷总烃 1次/年 颗粒物 DB37/2376-2019 1.0 / 颗粒物 1次/年 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1.3污染物源强分析及达标排放情况 （1）有组织 1）热熔挤出环节产生的VOCs（以非甲烷总烃计） 项目扩建前后工艺、原材料不变，产污环节不变，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中要求的污染物核算方法，本次环评采用类比现有项目的方法核算扩建项目热熔挤出环节污染物产生量及排放量。 根据现有项目章节分析，现有热熔挤出工序废气经收集处理后由DA012、DA013排气筒排放，排放量分别为DA012：0.248t/a、DA013：0.184t/a，收集、处理效率均按90%计，现有项目中聚乙烯用量为11100t/a，经计算现有热熔挤出工序废气总产生量为4.79t/a。扩建项目聚乙烯用量为1期2250t/a、2期2250t/a，通过类比计算，扩建项目热熔挤出环节废气产生量为1期0.971t/a、2期0.971t/a。 1期项目热熔挤出工序废气经集气罩收集（收集效率按90%计，收集量为0.874t/a，未收集量为0.097t/a）后，进入新增二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%，企业设计集气罩面积约7m2，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求废气收集系统采用外部排风罩的在距排风罩开口最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不应低于0.3m/s，经计算设计风机风量为7560m3/h，企业选择变频风机，最大风量不低于8000m3/h）达标后，由DA020排气筒排放，则排放量为0.087t/a，年工作时间按7200小时计，则排放速率为0.012kg/h，风机风量按8000m3/h计，排放浓度为1.5mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值：VOCS 60mg/m3、3.0kg/h。 2期项目热熔挤出工序废气经集气罩收集（收集效率按90%计，收集量为0.874t/a，未收集量为0.097t/a）后，汇入密闭收集管道，进入1期二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%，企业设计集气罩面积约7m2，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求废气收集系统采用外部排风罩的在距排风罩开口最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不应低于0.3m/s，经计算设计风机风量为7560m3/h，企业选择变频风机，最大风量不低于8000m3/h）达标后，由DA020排气筒排放，则排放量为0.087t/a，年工作时间按7200小时计，则排放速率为0.012kg/h，风机风量按8000m3/h计，排放浓度为1.5mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值：VOCS 60mg/m3、3.0kg/h。 综上，1期、2期建成后同时运行时热熔挤出环节有机废气总产生量为1.942t/a，经集气罩收集进入二级活性炭吸附处理后由排气筒DA020排放，总排放量为0.174/a，年工作时间按7200小时计，项目设置变频风机，设计风机风量为16000m3/h，则排放速率为0.021kg/h，排放浓度为1.3mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值：VOCS 60mg/m3、3.0kg/h。 2）切割、焊接打磨环节产生的颗粒物 项目所用焊机均为高频精密焊管机组，对镀锌钢带进行切割焊接，制作散装容器（IBC）的外加固托架，不使用焊条/丝，利用输入热量和焊接压力进行焊接，项目扩建前后工艺、原材料不变，产污环节不变，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中要求的污染物核算方法，本次环评采用类比现有项目的方法核算扩建项目切割、焊接环节污染物产生量及排放量。 根据现有项目章节分析，现有切割焊接工序烟尘经收集处理后由DA009（切割）、DA010（焊接打磨）、DA011（焊接打磨）排气筒排放，排放量分别为DA009：0.0144t/a、DA010：0.09t/a、DA011：0.063t/a，收集、处理效率均按90%计，现有项目中镀锌钢带用量为32700t/a，经计算现有切割焊接工序烟尘总产生量为1.86t/a。扩建项目镀锌钢带用量为1期6300t/a、2期6300t/a，通过类比计算，扩建项目切割、焊接环节烟尘产生量为1期0.36t/a、2期0.36t/a。 1期项目切割、焊接打磨环节烟尘经集气罩收集（收集效率按90%计，则收集量为0.324t/a，未收集量为0.036t/a）后进入布袋除尘器处理（处理效率90%，设计风机风量2000m3/h）达标后，由DA021排气筒排放，则排放量为0.032t/a，年工作时间按7200小时计，则排放速率为0.004kg/h，排放浓度为2.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值，颗粒物：10mg/m3。 2期项目切割、焊接打磨环节烟尘经集气罩收集（收集效率按90%计，则收集量为0.324t/a，未收集量为0.036t/a）后依托1期布袋除尘器处理（处理效率90%，设计风机风量2000m3/h）达标后，由DA021排气筒排放，则排放量为0.032t/a，年工作时间按7200小时计，则排放速率为0.004kg/h，排放浓度为2.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值，颗粒物：10mg/m3。 综上，1期、2期建成后同时运行时切割、焊接打磨环节烟尘总产生量为0.72t/a，经集气罩收集共同进入布袋除尘器处理后由排气筒DA021排放，总排放量为0.064t/a，年工作时间按7200小时计，项目设置变频风机，设计风机风量为4000m3/h，则排放速率为0.008kg/h，排放浓度为2.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值，颗粒物：10mg/m3。 3）破碎环节产生的颗粒物 项目修边产生的边角料以及生产中产生的少量不合格品经粉碎机粉碎后回用于生产，粉碎机密闭粉碎，分为粉碎仓和料仓两部分，粉碎好的物料从粉碎仓经风机引致料仓过程中产生少量粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》破碎产生的工业粉尘约占处理总量的0.5%，边角料产生量约为30t/a，则破碎环节粉尘产生量约为0.15t/a，经集气罩收集（收集效率95%，收集量为0.142t/a，未收集量为0.008t/a），进入布袋除尘器处理（处理效率90%，设计风机风量为2000m3/h，）后由DA022排气筒排放，排放量为0.014t/a，破碎工序按年最大工作时间3000h计，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为2.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值，颗粒物：10mg/m3。 （2）无组织 项目无组织废气主要为集气罩未收集到的VOCs和颗粒物，由前文可知，未收集的VOCs其排放量为0.194t/a。未收集到的颗粒物其排放量为0.08t/a。 表4-3 项目废气“三本账”核算 污染物 现有项目排放量t/a 在建项目排放量t/a 同建项目排放量t/a 本次项目排放量t/a 以新带老消减量t/a 全厂排放量t/a 总体工程排放增减量t/a VOCs 5.033 0.146 0.178 0.368 0 5.725 +0.368 颗粒物 1.075 / / 0.158 0 1.233 +0.158 1.4非正常工况 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 就本项目来讲，主要考虑环保系统出现故障时的废气排放情况，经现场调查，本项目非正常工况主要是由于停电、设备故障等原因，环保设备出现故障后废气去除率降低，导致污染物在一段时间内排放量增加。 针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施： ①发生停电时及时转换电力线路； ②对废气处理设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性； ③开车前，废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求。 ④若环保设备出现故障，不能正常运行，则同时将生产设备停止运行，减少污染物排放 发生非正常工况排放时，本项目污染物排放情况见下表。 表4-4 非正常工况下废气排放源强 事故源 污染物 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 持续时间 频次 排放量（kg/a） 应对 措施 DA020排气筒 VOCs（以非甲烷总烃计） 0.27 33.75 1h 1次/a 0.27 停车 检修 DA021排气筒 颗粒物 0.1 33.3 1h 1次/a 0.1 DA022排气筒 颗粒物 0.05 25 1h 1次/a 0.05 由上表看出，非正常排放时DA021、DA022排气筒颗粒物排放超标，不满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值。由于发生非正常工况排放次数较少，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响。 表4-5 与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）符合性分析 规定 本项目情况 符合情况 治理工程应遵循综合治理、循环利用、达标排放、总量控制的原则。治理工艺设计应本着成熟可靠、技术先进、经济适用的原则，并考虑节能、安全和操作简便。 项目设置二级活性炭吸附装置，治理工艺成熟、经济适用、操作简便。 符合 治理工程应与生产工艺水平相适应。生产企业应把治理设备作为生产系统的一部分进行管理，治理设备应与生产废气的相应生产设备同步运转。 废气治理设备与生产废气的生产设备同步运转。 符合 经过治理后的污染物排放应符合国家或地方相关大气污染物排放标准的规定。 通过预测分析，拟建项目废气经二级活性炭吸附装置处理后能达标排放。 符合 治理工程在建设、运行过程中产生的废气、废水、废渣及其他污染物的治理与排放，应执行国家或地方环境保护法规和标准的相关规定，防治二次污染。 本项目废气治理设备无二次污染。 符合 场址选择应遵从降低环境影响、方便施工及运行维护等原则，并按照消防要求流出消防通道和安全保护距离。治理舍尔必的布置应考虑主导风向的影响，以减少有害气体、噪声等对环境的影响。 设备场址选择遵从降低环境影响、方便施工及运行维护的原则，以减少有害气体、噪声等对环境的影响。 符合 吸附装置的净化效率不得低于90%。 项目设置二级活性炭，单级活性炭吸附效率在70%左右，二级活性炭吸附效率可达90% 符合 2、废水 本项目用水为设备循环冷却水，冷却水循环使用，不外排，职工由厂区内调配，不增加生活污水量，无新增外排废水。现有项目生活污水经化粪池处理后排入3#市政污水管网，最终进入齐城污水处理厂处理，根据例行监测数据可知，生活污水外排浓度可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B级标准。本项目建成后对周边地表水环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 该项目噪声主要来组装生产线、吹塑机、破碎机、分切机等设备，其声压级约在70-85dB（A）之间。采取的噪声治理措施为： （1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备 （2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振 （3）利用建（构）筑物隔声降噪 另外，为保证项目建成后噪声达标排放，应增加以下防治措施： （1）厂房装隔声门窗 （2）对高噪声设备增设隔声罩 （3）合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中部 （4）增加绿化：在车间、厂区四周种植隔音降噪的高大树种，如杨树、松柏、女贞等。 采用设备基础的隔振、减振可减少10～20dB(A)的噪声级，厂房隔声墙、隔声窗隔声可达到20～30dB(A)的隔声量，设备噪声治理措施及效果如下： 表4-6 扩建项目主要噪声设备治理措施及效果表[Leq，dB(A)] 序号 噪声源 设备名称 台数 源强 叠加值 降噪措施 降噪效果 等效到车间外声级 持续时间 1 B2车间 1期生产设备 吹塑机 1 75 85.37 隔声、减振 35 50.37 24小时 2 组装生产线 1 70 3 空压机 2 80 4 撕碎机 2 80 5 底板生产线 1 70 6 焊机 6 70 7 环保设备风机 2 75 1 2期生产设备 吹塑机 1 75 隔声、减振 24小时 2 组装生产线 1 70 3 焊机 4 70 1）噪声影响预测分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中：——距声源处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 2）预测结果和分析 根据本项目主要噪声设备的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m的噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界的噪声贡献情况见下表。 表4-7 主要噪声源对厂界声级贡献情况表 序号 排放源 源强 dB(A) 距最近厂界直线距离（m） 西 北 东 南 1 B4车间 50.37 2 10 244 290 序号 排放源 源强 dB(A) 项目对最近厂界贡献值dB(A) 西 北 东 南 1 B4车间 50.37 44.3 30.3 2.6 1.2 经过预测，项目建成后厂区新增设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过距离衰减，厂界噪声最大贡献值为44.3dB(A)，经叠加现状值昼间（58dB(A)）、夜间（47.1dB(A)）最大数值后，厂界噪声最大噪声声级为昼间58.1dB(A)、夜间48.9B(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；因此，本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。 3）监测要求 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业 》（HJ1122-2020）附录A表面处理（涂装）排污单位未对噪声监测进行要求，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4厂界环境噪声监测相关要求，厂区噪声监测要求如下： 表4-8 厂界噪声监测要求 监测项目 监测方位 监测频次 厂界昼间噪声 四方向厂界外1m 每季度开展一次监测 4、固废 （1）污染物产生及排放 该项目固废主要为生产过程产生的废包装物、废边角料和不合格品、废金属屑、废乳化液；设备维护产生的废机油、废液压油、废包装桶（包括机油桶、液压油桶、乳化液桶）；环保设备产生的废活性炭，项目不新增职工，无新增生活垃圾。 一般固体废物： ①废包装物 拟建项目原料使用过程会产生一定量的废包装袋，产生量约为11t/a，属于一般固废，代码为292-006-07，集中收集后外售。 ②废边角料和不合格品 拟建项目生产过程中废边角及少量不合格品产生量为30t/a，属于一般固废，代码为292-006-06，集中收集后破碎回用于生产。 ③废金属屑 项目镀锌钢带切割过程会产生少了废金属屑，产生量约为1.2t/a，一般固废代码为292-006-99，集中收集后外售。 ④除尘器收集的颗粒物 项目布袋除尘器运行过程中收集到一部分粉尘，收集量约为0.712t/a，属于一般固废，类别为66，代码为292-006-66，集中收集后环卫部门处理。 危险废物： ①废机油 设备维护过程中会产生废机油，产生量为0.02t/a，废机油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，项目危险废物储存于危废库，集中收集后交由资质单位处理。 ②废乳化液 项目托架生产过程中会有废乳化液产生，产生量为0.5t/a，废乳化液属于危险废物，危废类别为HW09危废代码为900-006-09，暂存于危废库后由有资质单位处理。 ③废液压油 项目废液压油产生量约为0.03t/a，废液压油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-218-08，项目危险废物储存于危废库，集中收集后交由资质单位处理。 ④废包装桶 项目在机油、液压油、乳化液使用过程中会产生废包装桶，产生量约为0.8t/a，属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，项目危险废物储存于危废库，集中收集后交由资质单位处理。 ⑤废活性炭 参考《工业通风》（第四版，孙一坚、沈恒根主编），活性炭对VOCs吸附平衡保持量取值30%，即1kg活性炭约吸附0.3kg有机废气。项目热熔挤出环节设置1台二级活性炭吸附装置（填充量约为2.8t，活性炭碘值不低于800mg/g），热熔挤出有机废气活性炭吸附量为1.574t/a，通过计算，活性炭用量至少为5.25t/a，年运行300天，按每年更换2次计算，则项目废活性炭产生量为5.6t/a＞5.25t/a；综上，本项目废活性总产生量为7.174t/a，属于危废（危废类别：HW49，危废代码：900-039-49）。桶装储存于危废库内暂存后，委托资质单位处理。由于活性炭的吸附系数不尽相同，如果实际投入生产后，废气产生量大于预测量，企业应加大活性炭更换频次，以保证废气达标排放。 表4-9 项目废物产生及排放一览表 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理形状 环境危险特性 年产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式或去向 利用或处置量（t/a） 原料包装 废包装袋 一般工业 固废292-006-07 塑料 固态 / 11 袋装 收集后外售 11 生产过程 废边角 一般工业 固废292-006-06 塑料 固态 / 30 袋装 破碎后回用 30 生产过程 废金属屑 一般工业 固废292-006-99 金属 固态 / 1.2 袋装 收集后外售 1.2 环保设备 除尘器收尘 一般工业 固废292-006-66 粉尘 固态 / 0.712 袋装 环卫部门处理 0.712 设备维修 废机油 危险废物HW08 900-249-08 废矿物油 液态 T，I 0.02 桶装 委托资质单位处置 0.02 生产过程 废乳化液 危险废物HW09 900-006-09 乳化液 液态 T 0.5 桶装 委托资质单位处置 0.5 生产过程 废液压油 危险废物HW08 900-218-08 废矿物油 液态 T，I 0.03 桶装 委托资质单位处置 0.03 生产过程 废包装桶 危险废物HW08 900-249-08 废矿物油 液态 T，I 0.8 / 委托资质单位处置 0.8 废气处理 废活性炭 危险废物HW49 900-039-49 废活性炭 固态 T 7.174 桶装装 委托资质单位处置 7.174 表4-10 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-249-08 0.02t/a 设备维护 液态 废矿物油 1年 T，I 委托有资质单位处置 2 废包装桶 HW08 900-249-08 0.8t/a 生产过程 固体 废矿物油 1年 T，I 3 废乳化液 HW09 900-006-09 0.5t/a 生产过程 液态 废乳化液 1年 T 4 废液压油 HW08 900-218-08 0.03t/a 生产过程 液态 废矿物油 1年 T，I 5 废活性炭 HW49 900-039-49 7.174t/a 环保设备 固体 吸附的有害气体 6个月 T 表4-11 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废仓库 废机油 HW08 900-249-08 A2车间北 25m2 桶装 0.2t 1年 2 废包装桶 HW08 900-249-08 / 0.5t 半年 3 废乳化液 HW09 900-006-09 桶装 0.5t 1年 4 废液压油 HW08 900-218-08 桶装 0.5t 1年 5 废活性炭 HW49 900-039-49 桶装 4t 半年 项目在厂区A2车间北设置25m2的危废暂存库，本次环评针对危废管理提出以下要求： ①危废暂存库要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备。 ②存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，设置危险废物标识。 ③根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）10.4要求对危险废物设置专人管理和登记，建立危险废物储存台账，如实记录危险废物储存和处理情况，台账保存期限不小于3年。 ④危险废物定期由有资质单位负责转运处理，企业不得私自转运。转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 本次改建项目依托厂区内现有危废间，根据厂区现有及在建项目环评以及现场踏勘，危废库内已全部做重点防渗处理，各类危废分类明确，未出现与其他杂物混存现象，现有项目危废储存、转移台账清晰，项目厂区内危废主要为废机油、废机油桶、废活性炭，与本项目危废种类相同，依托现有危废间可行。 综上所述，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 （2）环境管理要求 a）建立环境管理台账制度，落实台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等 b）有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数、污染物排放情况 c）无组织废气排放控制记录措施执行情况 d）生产设施运行情况，记录统计时段内的只要产品产量 e）排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况等 5、地下水、土壤 本项目位于临淄区清田路6号，项目位置不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的区域，不开展地下水环境影响评价；不需要进行跟踪检测。 本项目属于塑料制造业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价行业分类表可知，项目属于“Ⅳ类”，不开展跟踪检测。 5.1 污染源及污染途径分析 本次扩建项目依托厂区现有生产车间以及危废库、事故池、循环水池等设施，主要污染物为VOCs、颗粒物，生产车间、危废库、事故池、循环水池等已全部做防渗处理，基本切断对地下水、土壤环境污染途径，为切实保障地下水、土壤不受到污染，建设项目需采取必要的污染防治措施，项目采取“源头控制、分区防治”措施，防止对地下水、土壤造成污染。 5.2 防控措施 （1）源头控制 严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 （2）分区防渗 结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。主要包括生产区地面和设备的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施；分区防渗见下图。建设单位还应加强各防渗区域的巡检和维护工作，确保防渗不破损，在此基础上拟建项目对地下水、土壤环境影响影响较小。 6、生态 项目位于临淄区清田路6号，利用厂区现有厂房进行生产，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 7、环境风险 结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法，本项目原辅材料不涉及危险物质，项目运营过程中会产生少量的废机油，具有可燃性。 废机油主要位于厂区危废库，主要风险途径为泄漏影响地下水、土壤以及泄漏后遇明火燃烧。厂区危废库已按标准进行建设，地面全部进行重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，并设有泄漏收集措施，废机油液存放量较少并及时进行清运，通过上述有效措施，可有效避免泄漏影响地下水及土壤。危废库为禁止明火区，加强危废库管理可避免废矿物油等泄漏后遇明火燃烧事故。 厂区配备73个室内消防栓，12个室外消防栓，144个8kg干粉灭火器，12个35kg干粉灭火器，70个二氧化碳灭火器。 本项目应急事故水池容量应按下式计算： 事故下水池容积＝（最大设备或储罐的容量＋火灾时消防用水量＋雨水量）－最大设备或储罐所在围堰或防火堤的有效容积，其中事故发生区域降雨量按该地区平均日降雨量×收集面积考虑。 本项目产生较大量事故排水单元为厂房，计算如下： 厂房所需事故水池容积=（最大罐的容量+最大一次消防用水量+雨水量）-最大设备所在围堰的有效容积=（0m³+108m³+0m³）-0m³=108m³（数值取0原因：本项目无储罐、设备均设置在厂房内无初期雨水量、无围堰，厂区出现火灾的次数为1次，供水强度为30L/s，按1小时计，最大消防水量为108m3/次）。 本项目建设事故水池系统有效容积为155m3。因此，本项目消防水系统和事故水池容积均能满足事故状态应急所需。 8、电磁辐射 项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA020排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集，二级活性炭吸附处理，通过不低于15m高排气筒排放 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值要求：VOCs：60mg/m3、3.0kg/h |
|  | DA021排气筒 | 颗粒物 | 集气罩收集，布袋除尘器处理，通过不低于15m高排气筒排放 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值，颗粒物：10mg/m3 |
|  | DA022排气筒 | 颗粒物 | 集气罩收集，布袋除尘器处理，通过不低于15m高排气筒排放 |  |
|  | 厂界 | VOCs | 加强车间管理，应收尽收，减少无组织排放 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值：VOCs 2.0mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 化粪池处理后进入3#市政污水管线，最终进齐城污水处理厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 采用低噪声设备，采取隔声降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角及少量不合格品收集后破碎回用于生产；废包装物、废金属屑集中收集后进行外售；废机油、废包装桶、废活性炭、废液压油、废乳化液属于危险废物，暂存于危废库，交由资质单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 进行分区防控，化粪池、危废库进行重点防渗，生产区、仓库进行一般防渗，其余地区进行简单防渗。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 废库、仓库、生产区设置为禁火区，并设置泄漏收集措施。厂房内配备足量灭火设备，加强日常巡查，对职工做好安全教育培训。项目设置三级防控体系，将污染物控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水经雨水管网进入地表水水体。 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

拟建项目建成运行后，会对周围环境带来一定影响，通过落实报告表中提出的合理、有效环保措施，确保废气、废水达标排放，固废得到合理处置，使得建设项目对周围环境影响程度可以接受，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.075t/a | 1.22t/a | 0 | 0.158t/a | 0 | 1.233t/a | +0.158t/a |
|  | VOCs | 5.033t/a | 11.606t/a | 0.146t/a | 0.368t/a | 0 | 5.547t/a | +0.368t/a |
| 废水 | COD | 0.031t/a | 1.15t/a | 0 | 0 | 0 | 0.031t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.004t/a | 0.24t/a | 0 | 0 | 0 | 0.004t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 制桶不合格桶及修边边角料 | 317t/a | 0 | 0 | 30t/a | 0 | 347t/a | +30t/a |
|  | 管道塑料边角料 | 120t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 135t/a | 0 |
|  | 废膜 |  | 0 | 15t/a | 0 | 0 |  |  |
|  | 金属边角料 | 2t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 |
|  | 废包装物 | 5t/a | 0 | 3t/a | 11t/a | 0 | 19t/a | +11t/a |
|  | 除尘器收尘 | 0.41t/a | 0 | 0 | 0.712t/a | 0 | 1.122t/a | +1.122t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 8.2t/a | 0 | 5t/a | 5.68t/a | 0 | 18.88t/a | +5.68t/a |
|  | 废液压油 | 0.83t/a | 0 | 0 | 0.08t/a | 0 | 0.91t/a | +0.08t/a |
|  | 废包装桶 | 0.24t/a | 0 | 0 | 0.8t/a | 0 | 1.04t/a | +0.8t/a |
|  | 废机油 | 1.05t/a | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 1.07t/a | +0.02t/a |
|  | 废UV灯管 | 0.05t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 |
|  | 废油墨 | 2.3t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3t/a | 0 |
|  | 废乳化液 | 2.5t/a | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 3t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

蒸发损耗

64.8

64.8

新鲜水

循环冷却水