# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：罐区扩容安全改造项目

建设单位（盖章）：淄博九圣化工有限公司

编制日期： 2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 罐区扩容安全改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-370305-89-02-220094 |
| 建设单位联系人 | 陈敬民 | 联系方式 | 13906436747 |
| 建设地点 | 淄博市临淄区金山镇南沣路158号，淄博九圣化工有限公司现有厂区内 |
| 地理坐标 | （ 118 度 13 分 49.294 秒， 36 度 44 分52.325秒） |
| 国民经济 行业类别 | G5942 危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59 149-594危险品仓储，其他(含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库外) |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 √技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 临淄区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-370305-89-02-220094 |
| 总投资（万元） | 960 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 5.2 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | √否(是 | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 拟建项目废气主要污染物不涉及前述有毒有害污染物 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 拟建项目不新增废水直排 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B所列有毒有害和易燃易爆危险物质包括：甲醇、甲苯、浓硫酸、盐酸均超过临界量 是 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 拟建项目不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 拟建项目不涉及 否 |
| 规划情况 | 本项目依据规划为《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书》（淄环审[2022]47号）。 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：淄博市生态环境局 审查文件名称：关于《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书》的审查意见 审查文号：淄环审[2022]47号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 本项目位于齐鲁化学工业区，齐鲁化学工业区已被认定为化工园区，属于省政府公布的第一批化工园区。根据关于《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书》的审查意见（淄环审[2022]47号）（2022年5月9日），调整后的齐鲁化学工业区四至范围为：齐鲁化学工业区规划范围为北起张辛路、胶济铁路，南至102省道、齐鲁石化厂区南边界，西至烯烃路，东至清田路、辛化路，总面积38.334km2。齐鲁化学工业区总体发展规划--土地利用规划图见附图1，齐鲁化学工业区总体发展规划--总体布局图见附图2。 淄博九圣化工有限公司位于齐鲁化学工业区炼油化工区，九圣厂区已取得土地证，不动产登记号：鲁（2019）淄博临淄区不动产权第0018619号，土地用途为工业用地。本项目在现有厂区建设，不新增占地，属于齐鲁化学工业区范围内，用地符合规划要求。 2、与规划环评结论符合性分析 规划环评总体结论： 综合考虑齐鲁化学工业区的历史与现状，齐鲁化学工业区在做到以下几点基础上，从环境保护的角度化工区的开发建设基本可行。 1、对入园企业严格按照淄政办字[2018]46 号《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则的通知》要求执行；建议精细化工区横四路以南，化工区边界以东区域，在未进行地下水专题合理性论证前，暂不开发涉及生产废水产生的工业企业项目。根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，在永流水源地准保护区内，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 2、查清区内污染源，对大武地下水富集区内现有企业进行整合、提高、优化、减排；区内企业管线不得直埋地下，对现有企业污水管线定期进行摸排调查，确保区内现有的地下管线没有跑冒滴漏； 3、加强对区内地下水井监测，建立真实有效的监测数据库，确保相关部门可以详细掌握区内地下水环境情况； 4、严格按照淄环委办[2022]10 号《关于印发<全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案>的通知》、淄环委办[2022]5 号《关于印发<临淄区乌河东沙断面水质保障工作方案>的通知》，对区域大气、地表水进行综合整治，对入园项目，进行污染物替代。 5、根据行业准入和园区负面清单，慎重选择入区项目，确需入区的化工项目，要确保其不会产生难降解的水污染物，并监督企业采取最严格的地下水保护措施，其中两控区内企业新增企业、现有企业改扩建等，需加强地下水防渗，对产生废水等污染物环节的装置设施等按照危废暂存场所防渗等级要求进行严格防渗，杜绝发生地下水污染事故。 本项目情况： ①本项目厂址位于大武地下水富集区“控制区”，项目与大武地下水富集区的位置见附图3。与《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则的通知》（淄政办字〔2018〕46号）、《淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案》（淄政办字〔2018〕18号）、《淄博市人民政府关于同意调整大武地下水富集区保护修复区划分范围的批复》（淄政字〔2019〕26号）及淄政字〔2019〕36号文符合性分析如下： 表1 本项目与“大武地下水富集区控制区准入条件”符合性分析一览表 规范 控制区准入条件 符合性分析 结论 淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则的通知（淄政办字2018[46]号） 控制区内，在安全环保措施完善可靠、污染物排放总量降低的前提下，允许原有工业项目按照高端终端、高质高效原则进行技术改造、扩产扩能，新建、改建产业延伸和产业配套项目。 （1）本项目初期雨水经初期雨水池收集后，排入腾辉油脂污水处理后排入金山镇污水处理场。本项目产生的有机废气经收集后经碱喷淋+除雾+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放；硫酸雾、盐酸雾废气经碱喷淋处理后经15m排气筒排放。项目满足配套完善的安全环保措施前提要求； （2）本项目生产过程无生产废水产生及排放，废碱液委托资质单位处置；初期雨水未超过全厂初期雨水核算总量，因此本项目不新增废水排放，本项目建成后对废气排放量实现全厂减排。 （3）本项目是在现有工程的基础上，将原料储存方式由包装桶改为储罐，符合高端终端、高质高效原则进行技术改造及产业配套项目的建设。 符合 棚户区改造、旧村改造等居住设施和公共服务配套项目、商贸流通（危化品除外）、城市（城镇）建设等非工业项目的建设，应当配套实施完善可靠的环保措施。 本项目不涉及 ／ 《淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案》（淄政办字〔2018〕18号） 核心区与生态修复区之间部分为控制区。该区内不再新增化工及污染水源的项目；对原有的项目提升改造或转型；查清现有污染源，实行综合治理，杜绝产生新的污染源。 本项目不属于新增化工及污染水源的项目，属于原项目基础上的提升改造项目。 符合 《淄博市人民政府关于同意调整大武地下水富集区保护修复区划分范围的批复》（淄政字〔2019〕26号） 一、同意大武地下水富集区生态修复区北侧边界调整为昌国路东延长线，西侧边界调整为冯北路及其延长线。同意对控制区南部进行微调，控制区南部的西侧边界线主要参考现状道路，南侧边界线主要参考十化建区域太河水库三干渠。调整后，大武地下水富集区面积共122.52平方公里，其中，核心区面积为13.95平方公里，生态修复区为32.48平方公里，控制区为41.11平方公里，缓冲区为34.97平方公里。 根据大武地下水富集区生态修复区边界调整后范围图，本项目地址位于大武地下水富集区“控制区”。执行控制区准入要求。 符合 《关于大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业新建项目和技术改造事项的批复》（淄政字[2019]36号） 不同意对大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业污染物总量进行全区污染物排放总量的替代，原则上不能新增大武地下水富集区控制区、缓冲区的污染物总量。 拟建项目不新增生产废水排放，废气污染物排放量实行区域倍量替代，污染物新增排放量在控制区内进行调剂，大武地下水富集区控制区、缓冲区的污染物总量不会发生变化 符合 ②企业废水经收集排入腾辉油脂污水处理后排入金山镇污水处理场，经现场调查，厂区内污水管网均为地上管线，废水均得到有效的处理，不会对地下水源造成污染。 ③企业定期对地下水井进行监测，并出具了有效的监测报告。 ④本项目初期雨水经初期雨水池收集后，排入腾辉油脂污水处理后排入金山镇污水处理场。本项目产生的有机废气经收集后经碱喷淋+除雾+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放；硫酸雾、盐酸雾废气经碱喷淋处理后经15m排气筒排放。生产过程无生产废水产生及排放，初期雨水未超过全厂初期雨水核算总量，因此本项目不新增废水排放。 ⑤本项目为配套厂区现有及在建项目新建罐区，罐区将采取最严格按照防渗要求进行施工建设，确保不会对地下水造成污染。 综上所述，本项目污染物均能得到有效处置、达标排放，新建罐区严格防渗不会对地下水造成污染，项目符合规划环境影响评价结论。 3、与规划环评中“三线一单”管控要求的符合性 与《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书》中“三线一单”环境管理要求的符合性见表2。 表2 本项目与环境影响报告书中“三线一单”环境管理要求的符合性 文件要求 园区三线一单环境管理要求需具体落实的措施 项目实际情况 符合性 化工区生态空间管控清单 生态保护红线管控 本次齐鲁化学工业区规划调整，将位于红线内区域全部调整出去，本次规划范围不在《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，无生态保护红线区，符合《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》要求。 本项目位于淄博市临淄区金山镇南沣路158号淄博九圣化工有限公司现有厂区内，位于汞山生物多样性维护生态保护红线区以南约1000m，本项目不位于生态保护红线范围之内，项目区与汞山生物多样性维护生态保护红线区的相对位置见附图4 符合 基本农田保护区 园区规划涉及基本农田保护区。因此，本次评价空间布局管控清单中将园区范围 内基本农田保护区设置为禁止开发区域。 本项目不位于基本农田保护区 符合 环境 质量 底线 水环境质量底线 运粮河、乌河、小清河等地表水规划远期水质目标达到Ⅴ类标准要求 淄博市在持续巩固全面消除劣Ⅴ类水体工作成果的基础上，河流断面主要指标COD和氨氮达到地表水IV类水体要求 符合 大气环境质量底线 根据现状监测，区域环境空气 PM10、PM2.5、O3 超标，规划期 SO2、NO2年均浓度稳定达到国家二级标准要求，并持续下降；PM2.5浓度稳定达到二级标准要求（小于 40μg/m3） 针对区域大气环境质量超标情况，临淄区政府已经采取了相应措施，根据近几年例行监测数据可知，区域环境空气质量得到一定程度的改善。根据以上文件要求，项目废气排放能够满足排放标准及要求 土壤环境质量安全底线 现状均低于低于《土壤质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）土壤污染风险筛选值，规划期受污染耕地安全利用率95%，污染地块安全利用率95% 项目在建设过程中将严格落实本次环评提出的各项环保措施，确保污染物达标排放；本项目要求企业按要求做好罐区防渗，本项目不涉及重金属的排放，危险废物得到有效的处置，不会对土壤产生影响 污染物排放总量管控措施 ①大气污染物总量控制措施：严格控制污染源排放量在总量控制指标内； ②废水污染物总量控制措施：企业污水不得擅自外排，必须经过处理至符合污水处理厂进水水质要求后， 再进入污水处理厂处理 本项目不新增废水排放，初期雨水经初期雨水池收集后，排入腾辉油脂污水处理后排入金山镇污水处理场。本项目建成后对废气污染物实行区域替代，不增加区域内总量 资源 利用上线 水资源利用上线 齐鲁化学工业区用水量上限16162.86万m3/a，其中：工业用水量上限为15787.56万m3/a，生活用水上限为58.58万m3/a 厂区目前用水来自市政管网，符合园区规划水源，本项目不涉及用水环节 符合 土地资源利用上限 园区土地资源总量上限为3649.92公顷，其中：建设用地总量上限为3350.98公顷，工业用 地总量上限为2592.83公顷 本项目位于九圣化工现有厂区内，不新增工业用地 符合 能源利用上线 天然气总量上线为5500万m3/a。园区煤炭总量上限近期规划为499.68万t/a，远期规划为520.5万t/a 本项目不使用天然气 符合 齐鲁化工区负面清单 分类 序号 具体内容 主要依据 本项目情况 符合 行业 新上剧毒化学品项目 《齐鲁化学工业区总体发展规划（2020-2035）》、《大武地下水富集区建设项目准入实施细则》、淄博市“三线一单” 本项目属于化工项目配套的化学品储存项目，不属于负面清单中的行业内容 符合 其中 化工新材料及精细化工区 大武地下水富集区控制区允许类之外项目 符合 乙烯联合 化工区 符合 炼油化工区 符合 精细化工区 符合 特种油及 仓储区 大武地下水富集区控制区、缓冲区允许类之外项目 符合 工艺及产品 1 《产业结构调整指导目录（2019年）》中淘汰类、限制类项目；《外商投资产业指导目录》中限制和禁止 外商投资的；《市场准入负面清单（2019年版）》 《产业结构调整指导目录（2019年）》、 《外商投资产业指导目录》《市场准入负面清单（2019年版）》 本项目属于《产业结构调整指导目录》中允许类项目；不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》、《山东省建设行业推广应用和限制禁止使用技术目录》、《市场准入负面清单》；不属于《山东省“两高”项目管理目录（2022年版）》中“两高”项目；污染物治理措施符合环保要求；不属于新增耗煤项目 符合 2 不符合行业准入条件、行业发展规划的项目 符合 3 不能落实新增污染物替代要求的项目，“两高”项目 不能落实“五个减量替代”的 国家、省市大气污染防 治规划、总量控制要求、 淄博市“三线一单” 符合 4 新（改、扩）建工业项目生产工艺、主要污染物治理 达不到国内先进水平的项目 淄博市“三线一单” 符合 5 未经投资主管部门核定同意煤炭消费减量替代方案的新增耗煤项目 煤炭消费减量替代相关 要求 符合 投资 1 投资强度＜400万元/亩的项目 《工业项目建设用地控制指标》 本项目投资960万元 符合 2 容积率要求 石油化工＜0.5 / 精细化工＜0.6 符合 塑料加工＜1.0 / 机械加工＜0.7 / 资源利用 1 高水耗项目；清洁生产水平属于低于二级水平的；万元工业增加值综合能耗高于1.07t/标煤 各行业清洁生产标准，淄博市“三线一单” 本项目不涉及用水环节，项目建设符合清洁生产要求 符合 2 未经许可开采地下水的，不符合浅层地下水限采区管理规定的项目 淄博市“三线一单” 符合 污染控制 1 排放的废水中含难降解的有机污染物、“三致污染物”，且不能采取有效措施控制、导 致具有包括地下水污染等环境风险的项目 — 本项目无生产废水产生，废气经处理后达标排放，不涉及危险废物产生，项目在落实环评中提出的风险防范措施的前提下，风险能够得到有效控制。 符合 2 工业废水和生活污水未经处理直排环境的；原则上除 工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外，不得新 建入河排污口，不得新建废水直排环境的项目 淄博市“三线一单 符合 3 排放有毒有害物质的废水，经预处理达不到区域污水处理厂接纳标准的项目 《有毒有害水污染物名录》 符合 4 工艺废气中含难处理的有毒有害物质的项目、且采取的污防措施不合理的，导致不能达标排放的项目 《有毒有害水污染物名录》 符合 5 工业固废或危险废物产生量大，且不能有效综合利用或进行安全处理的项目 淄博市“三线一单 符合 6 两控区内新建项目污染物排放量不能实施区域平衡的 《大武地下水富集区建设项目准入实施细则》 符合 7 已污染地块及疑似污染地块未依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作的 淄博市“三线一单 符合 8 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，新建环境风险潜势等级高的建设项目 淄博市“三线一单 符合 9 具有重大环境风险、且无法采取有效防治、应急措施的 — 符合 由上述分析可见，本项目符合《齐鲁化学工业区环境影响报告书》中“三线一单”管控要求。 4、与规划环评审查意见符合性分析 本项目与《关于齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书的审查意见》（淄环审[2022]47号）的符合性见表3。 表3 本项目与规划环评审查意见的符合情况 审查意见 本项目情况 符合性 产业发展要符合国家产业政策，“两高”项目要落实国家和省市减量替代要求，煤电机组项目要符合市级布局要求。 本项目符合产业政策要求，不属于“两高”项目 符合 严格保护生态空间，优化规划空间布局。临近环境敏感区的开发活动，应采取有效措施，避免产生不良影响。 本项目在现有厂区建设，不位于环境敏感区 符合 所处位置水环境敏感，严格执行“生态环境准入清单”，降低环境影响范围和程度。采取严格、可行的地下水保护措施，加强对地下水的监控及保护。 本项目严格执行“生态环境准入清单”，降低环境影响范围和程度 符合 由上表可见，本项目符合规划环评审查意见（淄环审[2022]47号）的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 该项目不在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》 “淘汰类”和“限制类”之列，属于允许建设项目，符合国家产业政策。项目已在临淄区行政审批服务局备案，备案号为2203-370305-89-02-220094。备案文件见附件。 2、土地利用规划符合性 根据《金山镇城市总体规划(2017-2035)》，项目厂址属于工业用地，符合用地规划，根据临淄区金山镇出具的证明文件（见附件），符合临淄区金山镇城市总体规划要求，临淄区金山镇城市总体规划见附图5。 3、淄博市“三线一单”生态环境准入清单的符合性分析 对照《淄博市人民政府 关于印发<淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（淄政字[2021]49号）中淄博市环境管控单元图，本项目位于重点管控单元区域内。本项目位于重点管控单元区域内，项目与淄博市环境管控单元位置关系图见图6。依据《淄博市生态环境委员会办公室 关于印发<淄博市“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（淄环委办[2021]24号）中所述的“附件淄博市“三线一单”生态环境准入清单”要求，本项目符合性判定情况如下表。 表4 《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析一览表 环境管控单元编码：ZH37030520007 环境管控单元名称：齐鲁化学工业园区 行政区划：山东省淄博市临淄区 管控单元分类：重点管控单元 单元面积(km2）：62.77 序号 文件要求 本项目情况 符合性 一、空间布局约束 1.1 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中淘汰类项目、不属于《市场准入负面清单》（2020年版）中禁止准入类项目。 符合 1.2 强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 项目不属于禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 符合 1.3 大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。 项目不涉及。 符合 1.4 按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。 项目不开采地下水。 符合 1.5 生态保护红线内严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。 项目不位于生态保护红线内。 符合 1.6 对生态保护红线的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。 项目的实施未涉及生态保护红线。 符合 1.7 新改扩建项目符合市政府关于大武地下水富集区系列管控措施要求。 项目符合市政府关于大武地下水富集区系列管控措施要求。 符合 二、污染物排放管控 2.1 严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 项目不属于“两高”项目。 符合 2.2 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 项目生产工艺技术成熟且先进。项目排放的有机废气执行倍量替代原则。 符合 2.3 废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 本项目无生产工艺废水产生，初期雨水及现有废水经腾辉油脂污水处理站处理后排入齐翔腾达金山污水处理场处理。 符合 2.4 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 符合 2.5 落实园区污染物总量控制制度，加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放。 项目按要求落实总量控制。项目排放的有机废气执行倍量替代原则。 符合 2.6 化工、热电、包装印刷、表面涂装、铸造、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放,做到持证排污。 项目符合行业环境管控要求。 符合 2.7 进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 项目加强施工期管理，严格落实物料运输过程的防尘措施。 符合 三、环境风险防控 3.1 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目。 项目不紧邻居住、科教、医院等环境敏感点。 符合 3.2 重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 现有厂区已建设完善的三级防护体系。 符合 3.3 企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 企业已建立应急预案并定期开展演练。 符合 3.4 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 企业已建立危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度。 符合 3.5 强化管理，防范环境突发事件。 企业由安环处专门负责管理，防范环境突发事件。 符合 四、资源开发效率要求 4.1 严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求。 项目无燃料用量。 符合 4.2 未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。 项目使用园区供水，不涉及地下水开采。 符合 4.3 严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）。 本项目不涉及用水环节。 符合 4.4 调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 项目无煤炭用量。 符合 4.5 定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。 项目符合清洁生产要求。 符合 综上，本项目建设满足“三线一单”环境管理要求。 4、项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 表5 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性分析 淘汰低效落后产能。 本项目不属于低效落后产能。 符合 严控重点行业新增产能。 本项目不属于重点行业。 符合 严控化石能源消费。 本项目能源消耗较低。 符合 持续压减煤炭使用。 本项目不使用煤炭。 符合 壮大清洁能源规模。 本项目使用能源均为清洁能源。 符合 提升综合运输效能。 本项目原料由槽车运输，厂区内由管道输送。 符合 减少移动源污染排放。 本项目不使用淘汰、限制类运输车辆。 符合 综上，本项目符合“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）的要求。 5、项目与《关于"两高"管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）符合性分析 表6 项目与《关于"两高"管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）符合性分析 条目 相关要求 本项目情况 符合性 一、准确理解“两高”项目范围 凡是属于《山东省“两高”项目管理目录（2022年版）》（以下简称《目录》）范围内的新建（含改扩建，下同）固定资产投资项目，都属于“两高”项目。沿黄重点地区严控“三高”项目范围中的“两高”项目范围以《目录》为准。建立“两高”项目认定机制，企业对是否为“两高”项目存在疑义的，可以向所在地县级发展改革部门提出认定申请，发展改革委部门视情况征求有关部门意见后出具认定，难以认定的可逐级上报。 经对照《山东省“两高”项目管理目录（2022年版）》，该项目属于危险化学品仓储行业，不涉及所列目录行业中的产品 本项目不属于“两高”项目 6、有机废气防治措施与相关规范应文件的符合性分析 表7 与有机废气防治措施与相关规范性文件的符合性分析一览表 规范 相关要求 符合情况 《关于印发淄博市2021年挥发性有机物整治方案的通知》（淄环发〔2021〕1 号） 提高废气收集率。按照“应收尽收”的原则，全面提升废气收集率，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，加强含VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理。 本项目的建设将原来无组织投料方式改为罐区直接输送密闭投料，将无组织转变为有组织。 该项目储罐废气主要是大小呼吸废气及装卸车废气。产生的废气经管道收集进入环保设施处理后达标排放。符合相关要求。 提高治污设施运行率。按照与生产设备“同启同停”的原则，加大治污设施运行管理，全面提升治污设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs 废气处理系统发生故障或停用检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。企业要充足储备治污设施易损件的配件，出现故障时及时更换，杜绝出现生产设备运行、治污设备故障停产的现象。治污设施关键设备要“一开一备”冗余配备，并设置自动化连锁启动系统，确保治污设施不停运。 本项目罐区配备的环保设施运行，企业做好废气处理设备故障或检修的应急预案，确保装置正常运行不停运。 提高废气去除率。按照“适宜高效”的原则，提高治理设施去除率，杜绝VOCs废气超标排放。采用UV光氧、等离子等单一低效处理工艺的，应增加活性炭吸附等设施进行提升改造。做好源头管控工作，新建项目原则上不能使用UV 光氧、等离子等单一低效处理工艺。采用活性炭吸附的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。 罐区无机废气采用碱液吸收处理后经排气筒DA004排放，有机废气经碱吸收+除雾+活性炭吸附处理后经排气筒DA005排放。 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号） 企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的 真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶罐罐顶气未收集治理的，宜配备新型高效浮盘与配件，选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000μmol/mol。充分考虑罐体变形或浮盘损坏、储罐附件破损等异常排放情况，鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷；储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的，应进一步优化治理设施或实施深度治理；鼓励企业对内浮顶罐排气进行收集处理。储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙（除内浮顶罐边缘通气孔外）；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭。 拟建项目全部采用常压的固定顶罐。并对储罐的呼吸废气进行了收集处理。符合相关要求。 汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，推广采用 密封式快速接头等；铁路罐车推广使用锁紧式接头等。废气处理设施吸附剂应及时再生或更换，冷凝温度以及系统压力、气体流量、装载量等相关参数应满足设计要求；装载作业排气经过回收处理后不能稳定达标的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。 本项目装卸车过程使用密封式快速接头，减少装卸车过程的跑冒滴漏，并对装载作业排气进行了收集及治理。符合相关要求。 《关于进一步做好挥发性有机物治理工作的通知》（鲁环字〔2021〕8号） 推进挥发性有机物治理工程设施建设。对治理设施不齐全、运行效果不理想、挥发性有机物不能有效收集和稳定达标排放的企业开展全面排查，督促未完成治理设施更换或提升改造的企业加快工作进度，加强治理设施运行管理，提高处理效率，确保达标排放。 该项目产生VOCs浓度较低，有机废气经碱吸收+除雾+活性炭吸附处理后经排气筒DA005排放，符合要求。 《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发【2019】146号） 加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 拟建项目全部采用常压的固定顶罐。并对储罐的呼吸废气进行了收集处理。本项目装卸车过程使用密封式快速接头，减少装卸车过程的跑冒滴漏，并对装载作业排气进行了收集及治理。减少废气无组织排放 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 7、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析结果见下表。 表8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析一览表 GB37822-2019具体规定 本项目情况 符合情况 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 VOCs物料储存在固定顶罐内 符合 储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 储罐均为容积50m3的常压罐，储罐内真实蒸气压均＜76.6kPa 符合 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。 物料密闭输送 符合 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 按规定建立台账 符合 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄露检测与修复工作。 定期开展泄露检测与修复工作 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设的由来 淄博九圣化工有限公司（以下简称“九圣化工”）成立于2006年06月22日，法人代表王本生，注册地位于山东省淄博市临淄区金山镇南沣路158号。九圣化工是一家专业从事专用化学产品制造生产和销售的企业。 由于淄博九圣化工有限公司液体物料储存多为桶装，且涉及的原料中含多种危险化学品，物料输送、投料环节等过程中“跑冒滴漏”现象时有发生，且对桶装物料不好把控容易发生安全环保事故，因此为提高技术装备水平，达到安全环保要求，企业决定投资960万元建设罐区扩容安全改造项目，拟建项目建设仅为现有及在建项目提供物料储存场所，为配套项目，不增加全厂产能。项目主要建设内容为：租赁厂区北侧空闲土地（淄博齐翔腾达化工股份有限公司所有，租赁手续见附件），建设一座罐区、库棚、灌装站，拟建项目建成后经核算将增加事故水量，因此拟建项目在厂区南侧新增一座1200m3事故水池，使之满足环保安全要求。项目购置储罐、灌装机、输送泵等设备，改造之后不改变全厂产能，仅增加罐区仓储设施及自动灌装线。项目建成后极大提升企业自动化水平，并提高装置的环保安全性。 本项目利用厂区北侧现有10000m2空地建设库棚、罐区以及配套的灌装站（灌装间66m2）等设施，罐区分为两个，西侧罐区占地面积377.3m2（22m×17.15m），围堰高1.2m（罐区内部同时设置隔堤），内设50m3浓硫酸罐2个，50m3双氧水罐2个，50m3甲苯储罐1个，50m3甲醇储罐1个；东侧储罐占地面积490.49m2（28.6m×17.15m），围堰高1.2m（罐区内部同时设置隔堤），内设50m3二叔丁基过氧化氢储罐1个，50m3叔丁醇储罐3个，50m3对甲酚储罐1个，50m3盐酸储罐1个，50m3备用储罐4个。 二、项目概况 1、技改项目名称、建设单位及性质 项目名称：罐区扩容安全改造项目 建设单位：淄博九圣化工有限公司 建设性质：技改 建设地点及四至情况：拟建项目位于山东省淄博市临淄区金山镇南沣路158号，淄博九圣化工有限公司现有厂区北侧空地（118°13′49.294″E，36°44′52.325″N），租赁淄博齐翔腾达化工股份有限公司土地。厂区西侧为淄博腾辉油脂化工有限公司，东侧为淄博齐翔腾达化工股份有限公司老厂区，南北两侧均为空地。拟建项目区东、西、北三面均为空地，西南侧为淄博腾辉油脂化工有限公司厂区，南侧为腾辉油脂罐区及九圣化工中试项目车间。项目具体地理位置见附图7及附图8，周边关系图见附图9，周边及场地情况影像图见附图10。 职工人数、工作时间及工作制度：拟建项目不新增劳动定员，实行四班三运转工作制，每天工作24h，年工作时间为300d。 2、建设内容 项目主要建设内容见下表。 表9 本项目建设内容一览表 工程类别 工程名称 工程内容与规模 备注 主体工程 罐区 罐区分为两个，共设置储罐16个（包括预留4个），西侧罐区占地面积377.3m2（22m×17.15m），围堰高1.2m（罐区内部同时设置隔堤），内设50m3浓硫酸罐2个，50m3双氧水罐2个，50m3甲苯储罐1个，50m3甲醇储罐1个；东侧储罐占地面积490.49m2（28.6m×17.15m），围堰高1.2m（罐区内部同时设置隔堤），内设50m3二叔丁基过氧化氢储罐1个，50m3叔丁醇储罐3个，50m3对甲酚储罐1个，50m3盐酸储罐1个，50m3备用储罐4个 技改新增 灌装间 1个，占地面积66m2，配备二叔丁基过氧化氢自动灌装线 技改新增 装卸车系统 装卸车鹤管12套，位于罐区北侧，分别对应12个存有物料的储罐 技改新增 库棚 1个，占地面积780m2，预留丙类物料仓储区 技改新增 公用工程 给水 本项目用水环节为环保设施碱液喷淋用水，由新鲜水提供 技改新增 供电 新增用电量为6.336万kWh/a，依托现有配电设施供电 依托原有 供热 新增蒸汽用量为80t/a，由齐翔腾达蒸汽管网提供 依托原有 氮气系统 氮气由淄博齐翔腾达热电有限公司提供 依托原有 排水 初期雨水经初期雨水池汇总，泵送至腾辉油脂污水处理站处理，然后排入齐翔腾达金山污水处理场处理 依托原有 环保工程 废气治理 有组织废气：为保证达标排放，有机化学品储罐大小呼吸废气以及卸车废气、灌装废气经管道收集，经新增碱喷淋+除雾器+活性炭吸附装置处理后，经新增DA005排气筒排放；罐区硫酸雾、盐酸雾大小呼吸废气以及卸车废气经管道收集，经新增碱喷淋处理后，经新增DA004排气筒排放。 无组织废气：加强罐区管理 技改新增 废水治理 项目废水为罐区初期雨水，经厂区初期雨水池汇总，泵送至腾辉油脂污水处理站处理，然后排入齐翔腾达金山污水处理场处理 依托原有 噪声治理 物料输送泵设置减振基座 技改新增 固废治理 本项目环保设施活性炭吸附会产生废活性炭以及碱喷淋装置会产生的废碱液，定期更换收集后委托资质单位处理。 技改新增 事故水系统 现有270m3的事故水池1座，事故废水收集管网采取必要的防渗措施，位于厂区东南侧 依托原有 新建1200m3的事故水池1座，事故废水收集管网采取必要的防渗措施，位于厂区南侧 技改扩建 初期雨水系统 现有220m3的初期雨水池1座，并建设导排系统，初期雨水收集管网采取必要的防渗措施，位于厂区东南侧 依托原有 消防水系统 依托现有室外消防水管网，消防管网与齐鲁石化消防管网连接，消防供水管为DN200，供水压力为0.6～0.8MPa，供水能力为50L/s 依托原有 3、物料储存方案 项目物料储存周转方案见下表10。 表10 项目储存周转方案一览表 序号 名称（储存物料） 规格 年储存量（t/a） 最大储存量（t/a） 年周转次数（次） 周转天数（天/次） 类别 1 硫酸 98% 210 165.6 2 183 外购原料 2 双氧水 50% 2095 101.7 21 18 外购原料 3 甲苯 99.9% 200 29.97 7 53 外购原料 4 甲醇 99.9% 210 35.55 6 61 外购原料 5 二叔丁基过氧化氢 99% 700 35.73 20 19 产出产品 6 叔丁醇 99% 1795 105.84 17 22 外购原料 7 对甲酚 98.5% 90 46.76 2 183 外购原料 8 盐酸 37% 90 53.51 2 183 外购原料 储存方案中执行的质量指标参数详见表11。 表11 储存物料质量指标 硫酸（执行GB/T534-2014中优等品） 硫酸/% 灰分/% 铁/% 砷/% ≥98 ≤0.02 ≤0.005 ≤0.0001 铅/% 汞/% 透明度/mm 色度 ≤0.005 ≤0.001 ≥80 不深于标准色度 双氧水（执行GB/T1616-2014中50%过氧化氢标准） 过氧化氢/% 游离酸（以硫酸计）/% 不挥发物/% 稳定度/% 50.0 ≤0.04 ≤0.08 ≥97.0 总碳（以C计）/% 硝酸盐（以NO3计）/% / / ≤0.035 ≤0.025 / / 甲苯（执行GB/T3406-2010） 外观 纯度/% 苯含量 芳烃含量 透明液体，无不溶于水基机械杂质 ≥99.9 ≤0.03 ≤0.05 非芳烃含量 总硫含量 蒸发残余量 中性试验 ≤0.1 ≤2 ≤3 中性 甲醇（执行GB338-2011中优等品） 色度，Hazen单位 密度/（g/cm3） 沸程（0℃，101.3kPa）/℃ 水/% ≤5 0.791~0.792 ≤0.8 ≤0.10 酸或碱/% 羟基化合物/% 蒸发残渣/% 乙醇/% ≤0.0015/0.0002 ≤0.002 ≤0.001 协定 二叔丁基过氧化氢（执行企标Q/ZBJSH 001—2020） 企标 特级 一级 二级 外观 无色或微黄色液体 无色或微黄色液体 无色或微黄色液体 含量(%) 不少于99 不少于97% 不少于95% 叔丁基过氧化氢(%) 不大于0.2 不大于0.3 不大于0.5 叔丁醇（执行SH/T1495-2002中TBA-99） 外观 叔丁醇含量/% 色度 密度（26℃）/（g/cm3） 无色透明液体 ≥99 ≤10 778~783 水分/% 酸度（以乙酸计）/% 蒸发后干残渣/% / ≤0.3 ≤0.003 ≤0.002 / 对甲酚（执行GB/T2279-2008中间对甲酚优等品） 外观 密度（20℃）/（g/cm3） 水分/% 中性油试验 无色至褐色透明液体 1.03~1.04 ≤0.3 ≤10 苯酚含量/% 间甲酚含量/% / / ≤5 ≤50 / / 盐酸（执行GB320-2006） 总酸度（以HCl计）/% 铁含量/% 灼烧残渣/% 游离氯/% ≥31 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.004 砷/% 硫酸盐/% / / ≤0.0001 ≤0.005 / / 物料理化性质见下表。 表12 储存物料理化性质表 物料 项目 硫酸 双氧水 二叔丁基过氧化氢 甲醇 甲苯 对甲酚 盐酸 叔丁醇 分子式 H2SO4 H2O2 C8H18O2 CH3OH C₇H₈ C7H8O HCl C4H10O 分子量 98.08 34.01 146.26 32.04 92.14 108.14 36.5 74.12 外观与性质 纯品为无色透明油状液体，无臭 无色透明液体，有微弱的特殊气味 无色至微黄色透明液体 无色透明液体，有刺激性气味 无色澄清液体。有苯样气味 无色或淡黄色的液体或晶体，有芳香气味 无色至淡黄色清澈液体 无色透明液体或无色结晶，有樟脑气味 熔点℃ 10.5 --0.43 -40 -97.8 -94.9 35.5 -26 25.7 沸点℃ 337 150.2 111 64.8 110.6 201.8 48 82.42 闪点℃ -- 107.35 18 11 4.4 94.4 -- 11 相对密度（水=1） 1.83 1.46 0.794 0.79 0.866 1.039 1.189 0.784 引燃温度℃ -- -- 170 464 535 559 -- 470 饱和蒸汽压 0.0083（25℃） 0.197（25℃） 2.59（25℃） 16.67（25℃） 3.792（25℃） 0.028（25℃） 0.141（25℃） 4.1（25℃） 爆炸上限（%） -- -- -- 36.5 7.0 无资料 -- 8.0 爆炸下限（%） -- -- -- 6 1.2 1.1 -- 2.3 溶解性 与水混溶 微溶于水、醇、醚，不溶于石油醚、苯 不溶于水，可混溶于乙醇、丙酮和苯乙烯，与苯和石油英互相混溶 溶于水，可溶于醇、醚等多数有机溶剂 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂 微溶于水，溶于乙醇、乙醚和碱溶液 与水混溶，溶液于碱液 能与水、醇、酯、醚、脂肪烃、芳香烃等多种有机溶剂混溶 危险特性 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，受热或遇有机物易分解放出氧气。当加热到100℃上时，开始急剧分解。遇铬酸、高锰酸钾、金属粉末等会发生剧烈的化学反应，甚至爆炸。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。 强氧化剂，极易与许多其他物质发生反应。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应。流速过快，容易产生和聚集静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 本品遇明火、高热可燃，高毒，具腐蚀性、强刺激性，可灼伤人体。 能与一些活性金粉末发生反应，放氢气。遇氰化物能产生剧毒的氢化氢气体。与碱发生中和反应，排入出大量的热，具有较强的腐蚀性。 燃烧分解产物：氯化氢。 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 毒性 LD50：2140 mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) 无资料 LD50：6750mg/kg（大鼠经口） LD50：5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)；LC50：82776mg/kg，4小时(大鼠吸入) LD50：5000mg/kg(大鼠经口)；12124mg/kg(兔经皮)；LC50：20003mg/kg，8小时(小鼠吸入) LD50：207mg/kg(大鼠经口)；301mg/kg(兔经皮) LD50：900mg/kg（兔经口）； LC50：3124ppm 1小时（大鼠吸入） LD503500mg/kg(大鼠经口) 4、能源消耗 能源消耗情况见下表13。 表13 项目能源消耗情况一览表 序号 名称 单位 消耗量 来源 备注 1 新鲜水 m3/a 20 园区自来水系统 依托现有供水设施 2 电 万kWh/a 6.336 —— 依托现有供电设施 3 蒸汽 t/a 80 由齐翔腾达蒸汽管网提供 依托现有管网 4、主要生产设备 项目生产设备见表14。 表14 项目生产设备一览表 项目 序号 设备名称 单位 数量 型号规格（mm） 新增设备 1 50m3储罐 个 16 Φ3000*7000 3 物料输送泵 台 12 / 4 自动灌装机 台 2 / 5 定量装卸车系统 套 12 / 罐区储罐规格情况见下表15。 表15 罐区储罐规格及数量一览表 位号 储存 物料 储罐 形式 材质 存储温度、压力 容积(m3) 装填 系数 存储量 （t） 罐尺寸 数量 围堰尺寸m (长×宽×高) V1001A/B 硫酸 固定顶 碳钢 常温常压 50 0.9 82.8 V=50m3 Φ3000*7000 2 西罐区22×17.15×1.2 V1002AB 双氧水 固定顶 不锈钢 常温常压 50 0.9 63.72 V=50m3 Φ3000*7000 2 V1003 甲苯 固定顶，氮封 不锈钢 常温常压，氮封 50 0.9 39.24 V=50m3 Φ3000*7000 1 V1004 甲醇 固定顶，氮封 不锈钢 常温常压，氮封 50 0.9 35.60 V=50m3 Φ3000*7000 1 V1005 二叔丁基过氧化氢 固定顶，保温罐，氮封 不锈钢 ≤30℃常压，氮封 50 0.9 35.73 V=50m3 Φ3000*7000 1 东罐区28.6×17.15×1.2 V1006ABC 叔丁醇 固定顶，氮封 不锈钢 常温常压，氮封 50 0.9 34.88 V=50m3 Φ3000*7000 3 V1007 对甲酚 固定顶，氮封 不锈钢 ≥50℃常压，氮封 50 0.9 46.76 V=50m3 Φ3000*7000 1 V-1108 盐酸 固定顶 不锈钢 常温常压 50 0.9 53.33 V=50m3 Φ3000*7000 1 V1005B/C/D、V1006D 备用罐 固定顶 不锈钢 常温常压 -- -- -- V=50m3 Φ3000*7000 4 注：二叔丁基过氧化氢采用保温罐，保持温度储罐温度≤30℃。 5、公用工程 5.1给排水 （1）给水 本项目为物料储存罐区建设项目且本项目不新增劳动定员，不新增职工生活用水。本项目环保设施新增碱喷淋塔，喷淋塔废气吸收补充用水量为20t/a。 （2）排水 喷淋塔定期补充水，产生的废碱液委托资质单位处置。 由于化工项目初期雨水可能接触物料，雨水中含有项目特征污染物，因此本环评将初期雨水作为一个污染源，纳入日常的监督管理，进行收集。设置控制初期雨水收集系统，在雨水初期，开启污水管线阀门，把初期雨水切换到初期雨水池内，同时关闭雨水管线阀门，一段时间（15min）后开启雨水阀同时关闭污水阀，使后期清净雨水切换到雨水管线内排放。 根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）的要求，初期雨水按降水量15mm～30mm与污染区面积的乘积来计算。 初期雨水产生量计算采用公式： Q=10ΨFi 式中：Q——降雨径流总量，m3； F——汇水面积，公顷，罐区取0.0868； Ψ——径流系数，取0.9； i——降雨强度，mm，按30计。 经计算，本项目初期雨水量为23.436m3/次，全年按15次计，产生量为351.54m3/a。 厂区初期雨水池为220m3，初期雨水经收集后经管道排入淄博腾辉油脂化工有限公司污水处理站处理，然后排入齐翔腾达金山污水处理场进行处理。 技改项目水平衡见图1。 图1 技改项目水平衡图（m3/a） 5.2供电 厂区设有配电室，所用电力依托现有供电设施提供，可满足日常使用，拟建项目预计用电量为6.336万kWh/a。 5.3供热 技改项目用热环节为对甲酚储罐加热用蒸汽加热，蒸汽用量为80t/a，蒸汽冷凝水回用到循环水系统。 图2 技改项目蒸汽平衡图（m3/a） 5.4氮气 本项目可燃气体的物料储罐设置氮封，氮气由淄博齐翔腾达热电有限公司提供。 6、总平面图 本项目利用厂区北侧空地建设物料罐区、库棚及灌装间等，同时利用厂区北高南低的地势在厂区南侧新建事故水池，厂区的平面布局不进行调整。厂区平面布置详细情况见附图11。 项目工艺流程布置紧凑、合理，符合环保、消防、安全、卫生的要求。本项目物料储存过程中产生大小呼吸气及装卸车废气通过有效处置后，可以实现达标排放，对于环境的影响较小；本项目罐区初期雨水经收集后经管道排入淄博腾辉油脂化工有限公司污水处理站处理，然后排入齐翔腾达金山污水处理场进行处理；项目噪声源主要是物料泵运转产生的噪声，通过减振、距衰减后，生产噪声对办公生活区影响较小。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 项目需新建罐区。因此需要场地进行施工，施工期主要包括清理场地、土石方工程、基础工程和主体工程等，施工过程会产生噪声、扬尘、固废、少量污水等污染物。 图3 施工期工艺流程图 2、运营期工艺流程 工艺流程及产污环节简述： 本项目外购的原料硫酸、双氧水、甲苯、甲醇、叔丁醇、对甲酚、盐酸委托有资质的运输单位通过专用罐车运至项目厂区装卸区后，将罐车的专用管道接入场区卸料口，采用鹤管浸没式装料，场区计划建设装卸鹤位，利用物料输送泵把物料分别送入各储罐中，生产装置运行时，物料泵将原料打入生产装置。产品经物料泵直接从生产装置打入储罐中，产品出厂时经灌装机灌装打入包装桶内。 图4 本项目生产工艺及产污环节图 本项目污染物有组织废气走向见下图。 图5 本项目污染物有组织排放走向简图 废气处理装置说明： （1）酸性废气一级碱喷淋装置 本项目储存的物料浓硫酸、37%盐酸在卸车及储存过程中会产生酸性废气，为小流量酸性废气，设计风量为500m3/h。 废气由风管侧向引入碱喷淋塔，废气与吸收液进行气液两相充分接触吸收，废气经过洗涤吸收净化后，由顶部排出。吸收液在塔底经水泵增压后经高压螺旋喷头喷淋而下，最后回流至塔底循环使用，循环多次后废碱液经收集委托资质单位处置。拟建项目碱喷淋塔主要参数见下表。 表16 碱喷淋塔主要设计参数一览表 项目 单位 喷淋塔（单塔）设计参数 喷淋层数 层 1 吸收塔直径 m 1.0 吸收塔高度 m 3 烟气流速 Nm/s 0.2 温度 ℃ 常温 气液比 L/(m³/h) ＞2 塔体材质 — PP 喷淋液 — 8~10%碱液 循环泵流量 m³/h 15 填料 — PP空心球 除雾器 — PP丝网除沫器 由于硫酸雾、盐酸的酸性及易溶于水性，因此碱喷淋的处理效率可达到95%以上。 （2）有机废气处理装置 罐区有机废气采用一级碱喷淋+除雾器+活性炭吸附装置进行处理，有机废气处理装置设计风量为1000m3/h。 废气由风管侧向首先引入碱喷淋塔，拟建项目有机废气处理装置设置圆柱形喷淋塔，根据对甲酚有弱酸性，与氢氧化钠作用生成可溶性的钠盐，因此与液碱混溶的特点，同时，叔丁醇、甲醇易溶于水，碱喷淋同时可增加其去除效率，吸收液在塔底经水泵增压后经高压螺旋喷头喷淋而下，最后回流至塔底循环使用浓度较大后废碱液经收集委托资质单位处置。经喷淋后的废气经除雾器除雾后进入活性炭吸附箱处理。一级碱喷淋装置同上述装置参数相同，活性炭吸附装置参数见下表。 表17 活性炭箱主要设计参数一览表 序号 设备/材料 规格参数 1 活性炭类型 蜂窝活性炭 2 处理风量m3/h 1000 3 过滤面积m2 0.5 4 过滤风速m/s 0.56 5 接触时间s 2.24 6 活性炭厚度m 0.3 7 活性炭用量m3 1 8 活性炭量t 0.5 9 吸附罐数量 2 10 饱和吸附量 0.25g吸附质/g吸附剂 11 碘值 ≥800mg/g 12 净化效率 ≥90% 注：若蜂窝状活性炭碘值达不到 800mg/g，建议选择颗粒状、柱状等活性炭或选择与碘值800mg/g 颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换 经计算，活性炭过滤风速为0.56m/s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）中采用蜂窝状吸附剂时气体流速宜低于1.2m/s的要求。 有机废气经该装置处理后高空排放。综合处理效率可达到90%以上。 处理工艺流程图见下图。 图6 本项目有机废气走向及废气处理装置工艺流程图 3、营运期产污环节 （1）废水 项目废水主要为初期雨水。 （2）废气 项目运营过程中产生的废气主要为储罐大小呼吸废气及装卸车废气，主要污染物为VOCs、甲醇、硫酸雾、甲苯、酚类、盐酸雾。 （3）噪声 项目噪声源主要为物料泵等设备运行，其声压级约在70～80dB（A）。 （4）固体废物 项目固废主要为环保设施产生的废活性炭以及碱喷淋装置产生的废碱液。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、厂区现有及在建项目情况 表18 厂区现有及在建项目具体情况一览表 项目名称 装置规模 环评批复单位及批复时间 验收单位及验收时间 备注 600t/a引发剂项目 600t/a 2007年11月7日通过原淄博市环境保护局临淄分局审批 2009年7月6日通过原淄 博市环境保护局临淄分局验收 已拆除，并已“引发剂产品升级及自动化安全环保提升改造项目”的名称进行了提升改造 年产2000吨乙酰正丙醇、3000吨消泡剂项目 2000t/a乙酰正丙醇、3000t/a消泡剂 现状评估报告以“淄环许可[2016]148号”取得淄博市生态环境局（原淄博市环境保护局）的备案意见 3000t/a消泡剂消泡剂装置不变，2000t/a乙酰正丙醇装置在“引发剂产品升级及自动化安全环保提升改造项目”中减产为500t/a 引发剂产品升级及自动化安全环保提升改造项目 700t/a叔丁基过氧化氢、700t/a二叔丁基过氧化物、700t/a过氧化苯甲酸叔丁酯、500t/a乙酰正丙醇 2022年4月26日淄博市生态环境局审批，淄环审[2022]36号 尚未验收 在建项目，“二叔丁基过氧化物生产装置”符合环办环评函[2020]56号文相关内容，因此该项目中的二叔丁基过氧化物已于2020年7月建成投产 100t/a乙酰正丙醇、100t/a二叔丁基过氧化氢、100t/a对羟基苯甲醛中试项目 中试100t/a二叔丁基过氧化氢、100t/a对羟基苯甲醛 2022年4月29日淄博市生态环境局审批，淄环审[2022]41号 尚未验收 在建项目，100t/a乙酰正丙醇中试项目未建设 注：环办环评函[2020]56号文《生态环境部办公厅关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》中指出疫情防控期间，对国家和地方党委政府认定急需的医疗卫生、物资生产、研究试验等建设项目可先开工后补办手续，二叔丁基过氧化物符合该通知中的三类建设项目。“引发剂产品升级及自动化安全环保提升改造项目”装置虽已建成，但未验收，因此以在建项目进行分析。 九圣化工针对厂区于2020年7月首次取得淄博市生态环境局颁布的排污许可证（许可编号91370305790392992W001P），并与2022年3月9日对其进行了变更。 2、现有及在建项目产污环节 项目的主要污染因素有废气、废水、固体废物和噪声。详见下表。 表19 现有及在建项目产排污情况一览表 污染源 编号 产污环节 主要污染物 治理措施 及去向 一 废气 过氧 化物 装置 叔丁 基过 氧化氢 生产 G4-1 稀硫酸配制釜置换废气 硫酸雾 经二级碱液吸收+催化氧化装置（TA002）处理，经DA002排气筒排放 G4-2 稀硫酸高位计量罐置换废气 硫酸雾 G4-3 叔丁醇进料 VOCs（以非甲烷总烃计） G4-4 叔丁醇高位计量罐置换废气 VOCs（以非甲烷总烃计） G4-5 反应釜置换废气 硫酸雾、VOCs（以非甲烷总烃计） G4-6 产品罐置换废气 VOCs（以非甲烷总烃计） G4-7 灌装废气 VOCs（以非甲烷总烃计） G4-8 稀硫酸槽置换废气 硫酸雾 G4-9 稀硫酸槽浓缩不凝气 硫酸雾 二叔 丁基 过氧 化物 生产 G5-1 稀硫酸配制釜置换废气 硫酸雾 G5-2 稀硫酸高位计量罐置换废气 硫酸雾 G5-3 叔丁醇进料 VOCs（以非甲烷总烃计） G5-4 叔丁醇高位计量罐置换废气 VOCs（以非甲烷总烃计） G5-5 反应釜置换废气 硫酸雾、VOCs（以非甲烷总烃计） G5-6 产品罐置换废气 VOCs（以非甲烷总烃计） G5-7 灌装废气 VOCs（以非甲烷总烃计） G5-8 稀硫酸槽置换废气 硫酸雾 G5-9 稀硫酸槽浓缩不凝气 硫酸雾 过氧 化苯 甲酸 叔丁酯 生产 G6-1 稀硫酸配制釜置换废气 硫酸雾 G6-2 稀硫酸高位计量罐置换废气 硫酸雾 G6-3 叔丁醇进料 VOCs（以非甲烷总烃计） G6-4 叔丁醇高位计量罐置换废气 VOCs（以非甲烷总烃计） G6-5 苯甲酰氯进料 苯甲酰氯 G6-6 苯甲酰氯高位计量罐置换废气 苯甲酰氯 G6-7 反应釜置换废气 硫酸雾、VOCs（以非甲烷总烃计） G6-8 产品罐置换废气 VOCs（以非甲烷总烃计） G6-9 灌装废气 VOCs（以非甲烷总烃计） G6-10 稀硫酸槽置换废气 硫酸雾 G6-11 稀硫酸槽浓缩不凝气 硫酸雾 乙酰正丙 醇装置 G3-1 高位槽废气 氯化氢 经低温冷凝+水喷淋+碱喷淋+催化氧化（TA001）处理，经DA001排气筒 G3-2 反应釜置换废气 VOCs（以非甲烷总烃计）、氯化氢 G3-3 抽真空废气 VOCs（以非甲烷总烃计） G3-4 灌装废气 VOCs（以非甲烷总烃计） 中试装置 二叔丁基过氧化氢生产装置 G1-1 配料废气 硫酸雾、VOCs（叔丁醇） G1-2 反应废气 硫酸雾、VOCs（二叔丁基过氧化氢、叔丁基过氧化氢） G1-3 水洗废气 硫酸雾、VOCs（二叔丁基过氧化氢、叔丁基过氧化氢） G1-4 灌装废气 VOCs（二叔丁基过氧化氢、叔丁基过氧化氢） G1-5 三效蒸发废气 VOCs（叔丁醇、叔丁基过氧化氢） 对羟基苯甲醛装置 G2-1 配料废气 甲醇、对甲酚 G2-2 反应废气 甲醇、对甲酚、辛烷、二叔丁基过氧化氢、氧气 G2-3 蒸馏废气 甲醇、辛烷、二叔丁基过氧化氢 G2-4 精馏废气 甲醇 G2-5 酸化废气 氯化氢 G2-7 三效蒸发废气 VOCs（甲醇、辛烷） G2-6 干燥废气 粉尘 浓硫酸槽 / 呼吸废气 硫酸雾 经二级碱液吸收+催化氧化（TA002）处理，经DA002排气筒排放 装置区 / 跑冒滴漏、动静密封点 氯化氢、硫酸雾、VOCs 无组织排放 / 集气罩未收集 颗粒物 无组织排放 二 废水 过氧化物装置 1 叔丁基过氧化氢硫酸浓缩冷凝水 pH、COD 三效蒸发系统处理后排入污水收集池收集后排入淄博腾辉油脂化工有限公司污水处理站，排入齐翔腾达金山污水处理场进行处理后，最终排入小清河 2 二叔丁基过氧化物硫酸浓缩冷凝水 pH、COD 3 过氧化苯甲酸叔丁酯二次洗涤分层废水 pH、COD、全盐量 4 过氧化苯甲酸叔丁酯硫酸浓缩冷凝水 pH、COD 5 设备冲洗水 pH、COD 中试装置 6 水洗废水 pH、COD、全盐量 7 离心母液 pH、COD、全盐量、酚类 乙酰正丙醇装置 8 真空泵废水 COD、全盐量 收集池收集后排入淄博腾辉油脂化工有限公司污水处理站，排入齐翔腾达金山污水处理场进行处理后，最终排入小清河 公用工程 9 循环水站循环排污水 COD、全盐量 环保工程 10 废气吸收废水 pH、COD、全盐量 三 固体废物 生产及辅助工程 1 废工艺催化剂 废催化剂 厂家回收 2 废包装材料 沾染 委托资质单位处理 3 废气治理废催化剂 废催化剂 厂家回收 4 包装桶 -- 厂家回收 5 废硫酸 废酸 委托资质单位处理 6 废盐 有机物 7 釜底残液 有机物 8 不合格样品 有机物 9 设备维修废矿物油 矿物油类 四 噪声 -- 1 设备噪声 噪声 隔声、减振 3、现有及在建项目污染物排放情况 本次环评中现有及在建项目污染物排放情况根据企业最新环评报告分析，现有及在建工程运营过程中存在的污染情况如下。 1）废水 项目主要用水环节包括生产用水、设备及地面冲洗用水、废气吸收用水、循环冷却补充水以及生活用水，其中生产用水（工艺）采用软水，生产用水（真空泵补充）采用新鲜水，循环冷却补充水采用新鲜水及蒸汽凝结水，设备及地面冲洗用水、废气吸收用水以及生活用水均采用新鲜水。 项目废水主要包括：生产废水、地面冲洗废水、初期雨水、生活污水、废气处理系统排水，生产废水经三效蒸发系统处理后回用于循环水系统和生产用水系统，其余废水经污水收集池收集后排入淄博腾辉油脂化工有限公司污水处理站，最终排入齐翔腾达金山污水处理场进行处理后排入小清河。 在建项目建成后工程给排水情况见下表。 表20 现有及在建工程给排水平衡表 项目 入方 出方 名称 m3/a 名称 m3/a 叔丁基过氧化氢 原料带水 706.93 混入产品 99.87 软水 9.19 生产废水 553.15 反应生成 126.59 进入废气 158.41 -- -- 进入固体废物 31.28 二叔丁基 过氧化物 原料带水 597.22 生产废水 582.65 软水 15.32 进入废气 168.66 反应生成 179.42 进入固体废物 40.65 过氧化苯甲酸 叔丁酯 原料带水 758.1 生产废水 1502.77 软水 732.13 进入废气 106 反应生成 141.42 进入固体废物 22.88 乙酰正丙醇 生产过程 原料带水 9.72 混入产品 119.05 软水 110.08 进废气 0.75 二叔丁基过氧化氢中试过程 原料带水 25.491 混入产品 0.799 反应生成水 24.868 进入废酸 46.56 软水 5.8 水洗废水 8.8 对羟基苯甲醛中试过程 原料带水 54.864 混入产品 0.05 反应生成水 29.743 进废气 10.58 添加水 178.2 母液中含水 252.177 真空泵 新鲜水 180 进入废水 144 -- -- 损失 36 三效蒸发 系统 叔丁基过氧化氢废水 553.15 冷凝水 2286.325 二叔丁基过氧化物废水 582.65 进入废盐 88.6224 过氧化苯甲酸叔丁酯废水 1502.77 不凝气 526.24 对羟基苯甲醛中试废水 252.177 -- -- 二叔丁基过氧化氢中试废水 8.8 -- -- 中和反应带入水 1.6404 -- -- 循环水站 新鲜水 5943.46 蒸发、风吹损失 7560 三效蒸发系统凝结水 2102.54 循环排污水 2520 蒸汽凝结水 2034 -- -- 设备及地面冲洗用水 新鲜水 264 蒸发损失 53 设备及地面冲洗废水 211 废气吸收 用水 1#废气吸收 180 蒸发损失 18 废气吸收废水 162 2#废气吸收 500 蒸发损失 50 废气吸收废水 450 职工生活 新鲜水 1128 职工生活污水 902.4 损失 225.6 初期雨水 初期雨水 2160 初期雨水 2160 合计 2198.2734 合计 2198.2734 现有及在建工程水平衡情况见下图。 图7 现有及在建项目水平衡图 拟建项目建成后全厂水平衡情况见下图。 图8 拟建项目建成后全厂水平衡图 中试项目无废水排放，其他生产装置均已建成投产，2021年8月，山东嘉敏环境检测有限公司对九圣化工厂区废水排放口废水进行了检测，具体监测结果见表21。 表21 现有工程废水污染物浓度一览表 采样点位 检测日期 检测项目 检测结果 标准值（mg/L） 厂区废水排放口 2021年8月17日 pH 7.68 7.71 7.54 7.15 6~9 CODcr（mg/L） 2684 2804 2849 2954 5000 氨氮（mg/L） 1.24 1.36 1.17 1.12 260 BOD5（mg/L） 35.2 34.6 36.1 38.4 -- SS（mg/L） 27 26 25 27 100 总磷（mg/L） 0.786 0.813 0.825 0.818 2 石油类（mg/L） 0.23 0.27 0.25 0.28 15 全盐量（mg/L） 823 844 817 826 1000 总氮（mg/L） 5.31 5.49 4.83 4.74 15 厂区废水排放口 2021年8月18日 pH 7.33 7.28 7.27 7.15 6~9 CODcr（mg/L） 2749 2665 2841 2798 5000 氨氮（mg/L） 1.53 1.66 1.68 1.61 260 BOD5（mg/L） 34.1 33.8 34.7 34.6 -- SS（mg/L） 27 27 27 28 100 总磷（mg/L） 0.759 0.765 0.778 0.772 2 石油类（mg/L） 0.26 0.24 0.24 0.25 15 全盐量（mg/L） 793 765 747 761 1000 总氮（mg/L） 6.15 6.23 6.08 6.47 15 废水满足腾辉油脂接收水质标准排放至腾辉油脂污水站处理，最终排入齐翔腾达金山污水处理场进行处理后排入小清河。 现有及在建项目废水排放情况见下表22。 表22 现有及在建项目污染物排放情况一览表 类别 污染物名称 污染物排放量 废水 （厂区总排口废水） 废水量（m3/a） 6549.4 COD（5000mg/L） 32.747 氨氮（260mg/L） 1.703 废水（本厂区废水经腾辉油脂污水站处理后排放废水） 废水量（m3/a） 6549.4 COD（500mg/L） 3.27 氨氮（15mg/L） 0.098 废水（本厂区废水经齐翔腾达金山污水处理场处理后排放废水） 废水量（m3/a） 6549.4 COD（40mg/L） 0.26 氨氮（2mg/L） 0.013 2）废气 ①DA002有组织废气 根据企业最新环评报告，在建项目DA002有组织废气排放情况见表23。 表23 DA002排气筒污染物排放情况 废气来源 烟气量 Nm3/h 污染物 产生情况 治理措施 排放情况 排放标准 速率kg/h 产生量t/a 排放浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 过氧化物车间 5000 硫酸雾 19.08 3.72 二级碱液吸收+催化氧化 酸雾净化效率99% 有机废气净化效率97% 38.16 0.19 0.04 45 1.5 VOCs 2.63 7.79 15.8 0.08 0.78 60 3.0 由上表可见，在建项目过氧化物车间生产废气经二级碱液吸收+催化氧化处理，设计酸雾净化效率不低于99%，有机废气净化效率不低于97%，废气中硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（硫酸雾45mg/m3、15m排气筒排放速率1.5kg/h），非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求及表2标准要求（VOCS60mg/m3、3.0kg/h）同时满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准要求（非甲烷总烃60mg/m3）。 ②DA001有组织废气 在建项目DA001有组织废气排放情况见表24。 表24 DA001有组织废气排放情况一览表 污染物名称 进口 出口 执行标准 废气量Nm3/h 产生量t/a 最大速率kg/h 废气量Nm3/h 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h VOCs 1125 / 2.4 3000 34 0.102 0.216 60 3 氯化氢 / 0.0375 0.57 0.00172 0.0068 30 0.26 硫酸雾 1500 0.291 1.345 8.97 0.0269 0.0058 45 1.5 HCL 0.072 0.067 / / / / / 甲醇 3.557 4.301 14.34 0.04301 0.0356 60 5.1 对甲酚 0.102 0.175 0.58 0.00175 0.001 15 0.1 VOCs 4.333 7.848 / / / / / 注：同种污染物以排放速率最大值相加核算。 由上表可见，在建项目建成后，DA001排气筒有机废气排放均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求及表2标准要求（VOCS60mg/m3、3.0kg/h；甲醇60mg/m3；酚类15mg/m3）同时满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准要求（非甲烷总烃60mg/m3）；氯化氢排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准要求（HCL30mg/m3）；硫酸雾排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（硫酸雾45mg/m3、15m排气筒排放速率1.5kg/h）。 ③无组织废气 项目属有机化工项目，生产装置及配套设施主要由压缩机、泵、阀门、法兰等设备组成，这些输送有机介质的动、静密封点都会存在VOCs的泄漏排放。同时干燥过程集气罩未收集的粉尘无组织排放。根据最新环评报告，无组织废气排放情况见下表。 表25 项目无组织废气排放污染源强表 排放源 污染物 排放量 t/a 中试车间 颗粒物 0.123 甲醇 0.128 VOCs 0.194 过氧化物车间 硫酸雾 0.19 VOCs 0.52 根据最新环评中，在建项目建成后全厂无组织废气厂界预测结果，厂界VOCs浓度可以满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3排放限值（VOCS2.0mg/m3），厂区内VOCs无组织排放控制措施能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求；厂界氯化氢废气可以满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准要求（HCL0.2mg/m3）；厂界甲醇、酚类、硫酸雾、颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界监控点排放浓度限值（甲醇12mg/m3、酚类0.08mg/m3、硫酸雾1.2mg/m3、颗粒物1.0mg/m3）。 3）噪声 厂区现有工程主要噪声源有风机、机泵等，评价期间，山东信质检测有限公司于2021年11月03日至11月04日进行了噪声监测。监测结果见下表。 表26 现有工程厂界噪声排放一览表 检测时段 检测点位及编号 2021.11.03 昼间 夜间 1# 东厂界 55 49 2# 南厂界 53 47 3# 西厂界 54 48 4# 北厂界 53 47 检测时段 检测点位及编号 2021.11.04 昼间 夜间 1# 东厂界 54 47 2# 南厂界 56 45 3# 西厂界 55 47 4# 北厂界 53 46 根据监测结果，现有工程厂界噪声能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 根据最新环评中噪声厂界预测结果，在建项目建成后，噪声预测情况见下表。 表27 在建项目建成后噪声污染源厂区边界预测结果 预测点名称 昼间 夜间 现状值 预测值 叠加值 现状值 预测值 叠加值 1#东厂界外1米 54 44.5 54.5 49 44.5 48.6 2#南厂界外1米 56 14.4 56 47 14.4 47 3#西厂界外1米 55 46.5 55.6 48 46.5 50.3 4#北厂界外1米 53 48.9 54.4 47 48.9 51.1 注：现状检测期间在建项目已运行。 经过预测，在建项目设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声经叠加现状值后，噪声昼间最大噪声声级为55.6dB(A)，噪声夜间最大噪声声级为51.1dB(A)，噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4）固废 根据统计，现有及在建项目生产过程中产生的固体废物见下表。 表28 现有及在建工程固体废物一览表（t/a） 废物名称 危废类别 危废代码 产生量t/a 形态 主要成分 处置措施 废工艺催化剂 -- -- 0.78 固体 钯/碳 厂家回收 废包装材料 HW49 900-041-49 0.271 固态 氢氧化钠 委托有资质单位处置 废气治理废催化剂 -- -- 0.5 固态 钯 厂家回收 废包装桶 -- -- 110.35 固态 塑料桶 厂家回收 废硫酸 HW50 900-048-50 286.815 液态 硫酸 委托有资质单位处置 废盐 -- -- 219.86 固态 -- 性质待鉴定 对羟基苯甲醛废液浓缩产生的废盐 HW49 900-047-49 129.36 固态 有机物 委托有资质单位处置 设备维修废矿物油 HW08 900-249-08 0.02 液态 矿物油类 委托有资质单位处置 釜底残液 HW11 900-013-11 14.354 液态 有机物 委托有资质单位处置 不合格样品 HW14 900-017-14 -- 液态/固态 有机物 委托有资质单位处置 生活垃圾 -- -- 9.15 固态 废纸等 环卫部门清运 5）现有及在建项目污染物排放情况见下表26。 表29 现有及在建项目污染物排放情况一览表 类别 污染物名称 排放量t/a 有组织废气 DA001排气筒 VOCs 0.2323 氯化氢 0.0019 硫酸雾 0.0058 甲醇 0.0356 对甲酚 0.001 DA002排气筒 硫酸雾 0.04 VOCs 0.78 DA003排气筒 颗粒物 0.007 无组织废气 硫酸雾 0.19 VOCs 0.714 甲醇 0.128 颗粒物 0.123 合计废气 VOCs 1.7263 氯化氢 0.0019 硫酸雾 0.2358 甲醇 0.1636 对甲酚 0.001 颗粒物 0.13 废水 （厂区总排口废水） 废水量（m3/a） 6549.4 COD（5000mg/L） 32.747 氨氮（260mg/L） 1.703 废水（本厂区废水经腾辉油脂污水站处理后排放废水） 废水量（m3/a） 6549.4 COD（500mg/L） 3.27 氨氮（45mg/L） 0.098 废水（本厂区废水经齐翔腾达金山污水处理场处理后排放废水） 废水量（m3/a） 6549.4 COD（40mg/L） 0.262 氨氮（2mg/L） 0.013 固废 一般固废 111.63 危险废物 653.72 生活垃圾 9.15 注：固废为产生量 5）总量达标情况说明 现有及在建项目总量达标情况见下表。 表30 现有及在建项目污染物总量达标情况一览表 类别 污染物名称 排放量t/a 总量许可量t/a 废气 颗粒物 1.7263 1.73 VOCs 0.13 0.13 废水 废水量 6549.4 6549.4 COD 3.27 3.27 氨氮 0.098 0.098 注：数据来源于最新项目环评总量确认书。 6）排污许可证执行情况 淄博九圣化工有限公司于2020年7月首次取得排污许可证（编号91370305790392992W001P），并于2022年3月9日对其进行了变更（尚未针对引发剂产品升级及自动化安全环保提升改造项目、100t/a乙酰正丙醇、100t/a二叔丁基过氧化氢、100t/a对羟基苯甲醛中试项目进行变更），现有及在建工程与排污许可证的符合情况见下表。 表31 现有及在建工程排污许可满足情况一览表 项目 排污许可证信息 现有及在建工程实际情况 是否符合 大气污染物排放 基本情况 2座排气筒（DA001，高度15m，内径0.3m，污染物类型VOC、氯化氢）（DA002，高度15m，内径0.5m，污染物类型VOC、硫酸雾） 3座排气筒（DA001，高度15m，内径0.3m，污染物类型VOC、氯化氢、硫酸雾、甲醇、对甲酚）（DA002，高度15m，内径0.5m，污染物类型VOC、硫酸雾）（DA003，高度15m，内径0.2m，污染物类型颗粒物） 缺少排气筒、污染物种类不全，本项目批复后将统一提交申请进行修正 许可排放限值 许可排放浓度氯化氢：100mg/Nm3，VOC：60mg/Nm3 氯化氢：30mg/Nm3，VOC：60mg/Nm3 排污许可证中标准采用错误，污染物种类不全，本项目批复后将统一提交申请进行修正 有组织许可年排放量限值VOC：0.393828t/a VOC：1.0123t/a 缺少颗粒物，污染物排放量未变更，本项目批复后将统一提交申请进行修正 无组织许可年排放量限值VOC：0.256171t/a VOC：0.714t/a 企业大气排放总许可量VOC：0.65t/a VOC：1.7263t/a 废水污染物排放 排放口 1处污水总排口（DW001，排放去向为腾辉污水处理站和齐翔腾达金山污水处理场） 1处污水总排口（DW001，排放去向为腾辉污水处理站和齐翔腾达金山污水处理场） 符合 2处雨水排放口（DW002、DW003，排放去向为城市下水道） 2处雨水排放口（DW002、DW003，排放去向为城市下水道） 符合 许可排放限值 按照与腾辉污水处理站的协议排放 按照与腾辉污水处理站的协议排放 符合 许可排放量限值（COD0.23t/a、氨氮0.01t/a） 总量批复排放量（COD3.27t/a、氨氮0.098t/a） 排污许可证中的数据并未将初期雨水量等计算在内，技改项目批复后将统一提交申请进行修正 噪声排放 -- 稳态噪声，执行排放标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 厂界监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 符合 固体废物排放 -- 乙酰正丙醇单元废包装物、废润滑油、废硫酸 详见表28 未进行变更 环境管理要求 自行监测、环境管理台账记录、执行报告、信息公开等管理要求 自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等环境管理手段不完善 符合 三、现有项目存在问题及整改措施 根据现场排查，现有工程存在主要环境问题及整改方案如下。 表32 现有项目污染物排放情况一览表 序号 存在的问题 整改方案 1 现有工程与排污许可证内容有较大出入 按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》要求，尽快完成排污许可证的变更，严格按照排污许可证的要求落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等环境管理措施 2 危险废物暂存仓库不规范，未建设泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及修改单要求，完善危险废物暂存仓库建设 （1）建设泄漏液体收集设施（导流沟、收集池），并按照要求开展防渗 （2）建设气体导出口，进行合理设计，引入废气治理设施进行治理 3 雨水排放口未设置标示牌 按照《化工建设项目环境保护设计规范》、《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1）的要求，设置雨水排放口的环境保护图形标志牌 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境功能区划 大气环境功能区划：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区； 声环境功能区划：《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区； 地表水环境功能区划：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类功能区； 地下水环境功能区划：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类功能区。 二、环境质量现状 1、环境空气 根据《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期，2022年1月24日），2021年，全市良好天数222天（国控），同比增加4天。重污染天数13 天，同比增加1天。其中，二氧化硫（SO2）14 微克/立方米，同比改善17.6%；二氧化氮（NO2）35 微克/立方米，同比改善7.9%；可吸入颗粒物（PM10）77微克/立方米，同比改善11.5%；细颗粒物（PM2.5）47 微克/立方米，同比改善14.5%；一氧化碳（CO）1.6毫克/立方米，同比改善15.8%；臭氧（O3）183微克/立方米，同比改善37%。全市综合指数为5.09，同比改善10.9%。淄博市2021年二氧化氮、PM10、PM2.5的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在处于不达标区。 本次评价收集了临淄区齐鲁石化例行监测点2020年连续1年的监测数据，数据统计及评价情况见下表。 表33 临淄区例行点基本污染物监测数据统计及评价结果一览表 污染物 单位 年评价指标 现状 浓度 评价 标准 占标率 达标 情况 SO2 μg/m3 年平均质量浓度 17 60 28.3% 达标 98%保证率日平均浓度 40 150 26.7% NO2 μg/m3 年平均质量浓度 38 40 95% 达标 98%保证率日平均浓度 75 80 93.8% PM10 μg/m3 年平均质量浓度 104 70 148.6% 超标 95%保证率日平均浓度 208 150 138.7% PM2.5 μg/m3 年平均质量浓度 54 35 154.3% 超标 95%保证率日平均浓度 125 75 166.7% CO mg/m3 95%保证率日平均浓度 1.5 4 37.5% 达标 O3 μg/m3 90%保证率日最大8平均浓度 500 160 150% 超标 由上表可知，2020年临淄区例行监测点环境空气中SO2、NO2年均浓度、相应百分位数24h平均质量浓度及CO相应百分位数24h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3094-2012）二级标准；PM10、PM2.5年均浓度、相应百分位数24h平均质量浓度及O3相应百分位数日最大8h平均浓度不达标。超标原因主要是北方冬季少雨多风，导致扬尘增加，并且与区域内企业排放废气有关。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：通过贯彻落实《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》（鲁环委办【2021】30号）要求，以及关于印发《淄博市新一轮“四增四减”三年行动方案》（淄环委【2022】1号），不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，确保区域环境空气质量持续改善。 2、水环境质量 （1）技改项目初期雨水经厂区雨水收集池收集后与现有及在建项目废水一同经腾辉油脂污水处理站处理后，排入齐翔腾达厂区内金山污水处理场处理，经金山污水处理场处理后由齐鲁石化排海管线排入小清河。根据《100t/a乙酰正丙醇、100t/a二叔丁基过氧化氢、100t/a对羟基苯甲醛中试项目环境影响报告书》编制期间收集的金山污水处理场连续3个月的在线数据及位于齐鲁排海管线302监控井2020年5月至2021年6月的例行监测数据，金山污水处理场出水能够满足《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）重点保护区域限值要求，同时满足《淄博市打好小清河流域及沂河水污染防治攻坚战作战方案》的通知（淄政办字[2019]23号）要求后（COD≤40mg/L，NH3-N≤2mg/L），由齐鲁石化排海管线排入小清河。清河齐鲁排海管线302监控井2020年5月至2021年6月的例行检测数据看出，小清河302监控井水质主要监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准要求。 （2）根据项目最近环评《100t/a乙酰正丙醇、100t/a二叔丁基过氧化氢、100t/a对羟基苯甲醛中试项目环境影响报告书》编制期间的监测数据（2021年4月14日~2021年4月17日）及收集数据（2021年5月29、2020年7月4日），根据监测数据，评价区内总硬度存在不同程度的超标，地下水水质已不满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。由收集的2019年水质监测结果可见；丰水期（2020年7月）评价区内地下水能够满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境质量 根据山东信质检测有限公司于2021年11月03日至11月04日检测数据，项目厂界昼间噪声最大值为56dB（A），夜间噪声最大值为49dB（A），厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中3类区环境噪声限值要求。 4、生态环境 项目所在地植物区系为华北植物区系成分，属于温带落叶阔叶林区的暖温带落叶阔叶林地带，由于人类活动强烈，原始植被已不复存在，植被类型主要为农田。评价区内未发现大型的动物，也未发现国家重点保护动物，主要有灰喜鹊、麻雀等鸟类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目的主要环境保护目标详见下表，敏感目标图见附图8。 表34 主要环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标 方位 距离（m） 环境保护级别 大气环境（厂界外500米范围） 项目厂界外500米范围内无敏感目标 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及修改单 噪声 声环境 50m内无保护目标 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 地表水 小清河（纳污河） N 41000 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）V类标准 地下水 大武地下水富集区控制区 -- -- 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 刘征水源地 SW 3100 生态环境 项目不涉及 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 有机化学品储罐大小呼吸废气以及卸车废气、灌装废气经管道收集，经新增碱喷淋+除雾器+活性炭吸附装置处理后，经新增DA005排气筒排放；罐区硫酸雾、盐酸雾大小呼吸废气以及卸车废气经管道收集，经新增碱喷淋处理后，经新增DA004排气筒排放。废气排放标准见表31、32。 表35 有组织废气污染物排放标准 排放源 污染物 排放浓度限值（mg/m3） 排放速率限值（kg/h） 标准来源 DA005排气筒 VOCs 60 3.0 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段排放限值、表2中排放限值 甲苯 5 0.3 甲醇 50 -- 排放浓度《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段排放限值、表2中排放限值 酚类 15 -- DA004排气筒 硫酸雾 45 1.5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 氯化氢 30 -- 排放浓度《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5标准要求 表36 无组织废气污染物排放标准 污染物 排放限值(mg/m3) 标准来源 VOCs 2.0 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值 甲苯 0.2 甲醇 12 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界监控点排放浓度限值 酚类 0.08 硫酸雾 1.2 氯化氢 0.2 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7标准要求 同时厂区内VOCs还需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放控制措施相关要求。 2、噪声： 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表37 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位dB（A） 排放标准 时段 昼间 夜间 工业企业厂界环境噪声排放标准 60 50 3、废水： 本项目初期雨水经雨水池收集后排入淄博腾辉油脂化工有限公司污水处理站，最终排入齐翔腾达金山污水处理场进行处理后排入小清河，执行废水接收协议中的标准，具体数值见下表。 表38 废水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 标准 pH CODcr 总氰化物 芳烃 石油类 挥发酚 SS 醇类 腾辉油脂污水处理站接收水质标准 6~9 5000 0.5 19 15 0.5 100 100 Cl- 氨氮 总磷 植物油 PVC颗粒 总氮 氟化物 -- 1000 260 2.0 30 25 15 1.5 -- 4、固体废物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，“十四五”期间主要总量控制污染物为：SO2、NOX、COD、氨氮、VOCs。 1、大气污染物 根据工程分析，VOCs总排放量为0.071t/a，以新带老量为0.1t/a，因此废气排放实现消减。 2、水污染物 本项目初期雨水产生量为351.54m3/a，未超过现有环评中核算的初期雨水量。 3、主要污染物倍量替代分析 用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要大气污染物排放总量指标。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项污染物排放总量指标削减替代比例按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）和《关于规范市级建设项目主要污染物排放总量确认的通知》（淄环函[2019]10号）文件要求取严进行替代。 根据淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号）：项目新增污染物实行区域污染物排放1:2倍量替代。 因此，本项目废气、废水污染物均实现厂区内消减，无新增污染物，不需要进行倍量替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响简要分析： 施工期废气主要为土方运输、土地平整等环节产生的扬尘，车辆运输及设备运行过程中排放的尾气。 本项目土建阶段现场施工机械主要以电力为能源，废气产生量较小，只有运输车辆以汽、柴油为燃料，有尾气的排放，但使用期短，尾气排放量也较小，再加上周围地形开阔，风速不大，对区域大气环境影响较小。 施工期的大气污染物主要是扬尘，对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力扬尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。 根据《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发〔2019〕112号），建筑施工工地需全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”。工程施工扬尘污染防治必须达到8个“100%”，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；工地内应设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧的整洁；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施；工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应当用容器垂直清运；禁止凌空抛掷，施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施；从事拆房、平整场地、清运建筑垃圾和渣土、道路开挖等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式。从事建筑工程、拆房施工时，施工单位应当设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。施工完成后及时清理和绿化。安装工地视频监控系统。 根据《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发〔2019〕112号）、《关于进一步加强建设领域扬尘污染防治工作的意见》（淄政办字〔2016〕88号）》、《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）、《关于印发<淄博市2021年工业企业扬尘整治方案>》（淄环发〔2021〕19号）》的有关规定，企业采取如下措施： （1）建筑施工现场制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任体系和考核制度；施工现场门口必须按要求设置扬尘防治管理公示牌。 （2）建筑工地围挡必须沿工地四周连续设置，做到坚固、平稳、整洁、美观，主要路段围挡不低于2.5米，一般路段不低于1.8米。出入口设置车辆冲洗设施，保证水源压力，满足冲洗要求。出入口及场内主要道路进行混凝土硬化或铺设钢板。出入口安排专人负责车辆冲洗、检查车辆篷盖情况，并做好书面记录。车辆驶出施工现场时必须进行冲洗，土石方、散装物料、建筑垃圾等运输车辆必须密闭后方可驶出施工现场。出入口安装视频监控系统，并能30天的可追溯视频倒查。 （3）土石方挖运期间，运输车辆严禁超载，驶出工地必须冲洗干净且密闭，工地出入口附近铺设麻袋，并在沿途500米范围内安排道路保洁人员及时清扫保洁；开挖作业必须采取洒水、喷淋等防尘降尘措施，现场堆土采取遮盖、绿化等措施；工程项目土石方作业时，配设“大炮式”喷雾降尘设施，喷雾间隔时间不超过1小时。出现四级以上大风或重污染天气黄色（3级）以上等级预警时，停止土石方运输、开挖、回填作业，并采取防尘措施。 （4）施工现场道路两侧及空地进行绿化、硬化或覆盖，其他裸土、堆土和易产生扬尘的材料等进行有效覆盖。 （5）建筑工地塔吊臂或建筑脚手架上端周边，安装喷雾设施，正常施工作业期间喷雾间隔时间不超过1小时，人工洒水间隔时间不超过2小时。 （6）主体施工期间，在建工程内必须设置全封闭垃圾通道，做到工完、料净、场地清，严禁高空抛撒建筑垃圾。 （7）施工后期垃圾应用袋装密闭，并用起重机械运转至地面；装饰、安装阶段应采用成品、半成品，实施装配式作业，尽量减少因石材、砌体、混凝土等材料切割加工造成的扬尘污染。确因施工需要进行切割作业时，应采用湿式作业法进行过水切割，并确保切割机护罩完好且正常使用。对易产生大量扬尘的切割作业，必须单独设置封闭式作业间。易产生扬尘的高处作业必须设置密目式安全网进行封闭施工，应采用吸尘设备进行除尘。未采取有效降尘抑尘措施，严禁在高处作业吊篮上进行切割作业。安全网和建筑垃圾覆盖网拆除时，要采用湿式作业法进行拆除。 （8）建筑工地围挡周边必须保持卫生整洁，严禁大门、围挡外放置建筑材料等；施工现场必须设置水冲式或移动式厕所，工地办公区、生活区、作业区等必须配备密闭式垃圾桶，并及时进行灭蝇处理和清运。 （9）工程竣工前，严禁提前拆除施工现场的临设、围挡及车辆冲洗设施。 在施工过程中建筑垃圾应当及时清运，未能及时清运的，应当采取有效防尘措施；对临时堆放的易产生扬尘的建筑垃圾、废渣等废弃物，采用防尘网和防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理，设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等；进出工地的物料、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗并限速行驶； 经过上述措施后，施工期粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。 本项目施工结束后，场区内将被设施完善的厂房所代替，扬尘污染将随施工结束而消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要是施工现场工人生活区产生的生活污水、施工活动中产生的施工废水等。生活污水主要污染物是SS、CODcr、BOD5等；施工废水主要为设备清洗废水、车辆冲洗废水等，成分相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，属于瞬时排放。建设施工期产生的施工废水沉淀后回用，不外排；本项目施工人员为10人，施工人员生活用水量按30L/人·d计，消耗新鲜水0.6m3/d，产污系数按0.8计，则施工场地产生的生活污水为0.24m3/d。施工人员产生的生活污水经现有生活污水处理设施处理后排放，不会对区域地表水环境造成明显不利影响。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源强 施工噪声主要由施工机械和运输车辆产生，项目在不同施工阶段、不同场地、不同作业类型所产生的噪声强度有所不同。施工期参与施工的机械类型较多，由于施工阶段一般为露天作业，无隔声消减措施，故传播较远。施工期各类大型施工机械声级强度见下表。 表39 主要噪声设备声级强度表 序号 设备名称 噪声强度dB（A） 1 挖掘机 100 2 推土机 100 3 自卸卡车 90 4 装载机 90 由上表可知，这些设备运行及生产活动产生的噪声级都比较高，噪声声级一般90dB（A）～100dB（A）之间，在多台机械设备同时作业时，它们的噪声将产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB（A）。 （2）声环境影响预测 ①预测模式 各种施工机械声源场主要是在地面产生，可近似作为点声源处理，根据点声源噪声传播衰减模式，可估算施工期间离噪声声源不同距离处的噪声值，从而可就施工机械噪声对评价范围的影响做出分析评价，预测模式如下： LP®=LP(r0)-20lg（r/r0） 式中：LP®——距声源r米处的声压级，dB（A）； LP(r0)——距声源参考距离r0米处的参考声压级，dB（A）； r ——测点与声源的距离，单位：m。 ②预测结果 采用如上模式计算施工期距施工机械不同距离处的噪声值和各种施工机械的达标距离，见下表。 表40 距施工机械不同距离处的噪声值 dB(A) 序号 机械名称 源强 不同距离处的噪声预测值 20m 40m 60m 80m 100m 200m 300m 400m 500m 1 挖掘机 100 74 68 64 62 60 54 50 48 46 2 推土机 100 74 68 64 62 60 54 50 48 46 3 自卸卡车 90 64 58 54 52 50 44 40 38 3 4 装载机 90 64 58 54 52 50 44 40 38 36 根据噪声预测结果：如果不采取任何噪声控制措施，昼间由于施工机械噪声的影响，在距施工场地40m以外方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间在200m处方可达到标准值。不同施工机械的噪声达标距离见下表。 表41 不同施工机械的噪声达标距离 序号 机械名称 昼间达标距离（m） 夜间达标距离（m） 1 挖掘机 40 200 2 推土机 40 200 3 自卸卡车 20 60 4 装载机 20 60 （3）防治措施 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： ①施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ②对建筑物外部采用围档，减轻施工噪声对外环境的影响。推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，环评要求利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排，高噪声作业必须在昼间进行，并在施工场界周围设置维护设施，高噪声设备设置隔音、减噪措施。 ③合理安排施工时间：要求施工单位严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在12：00～14：00和夜间施工。 （四）固废环境影响分析 固体废物主要包括施工中产生的弃土、建筑过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）施工固体废物 本项目固体废物主要是施工弃土和建筑垃圾。固体废物产生在施工区，虽然比较分散，但若不妥善处置，将会对堆放地周边环境产生污染，如扬尘污染大气环境、雨淋污染地表水和地下水、有害生物大量繁殖危害周边人群环境、导致水土流失和景观环境破坏等。因此，必须采取相应的措施进行妥善处置。 （2）施工生活垃圾 本工程施工期生活垃圾以每人每天产生1.0kg计算，施工人员为10人，则施工期间生活垃圾产生量为0.01t/d。 施工区和生活区均设置垃圾桶，并设专人定时进行卫生清理工作，对生活垃圾统一收集，收集后就近运往城镇垃圾处理场集中处置。因此，只要采取适当的防治措施，工程产生的固体废物对环境影响较小。 生态环境影响分析 为减少水土流失量，挖出土方应及时回填，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。项目有一定量的弃土需外运，运输车辆出场时用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，不会对环境造成污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境空气环境影响分析 1、有组织废气 （1）废气核算 拟建项目运营过程中产生的废气主要为储罐大小呼吸废气、卸车废气以及灌装废气，主要污染物为VOCs、甲醇、酚类、甲苯、硫酸雾、盐酸雾。项目储罐50m3浓硫酸罐2个，50m3双氧水罐2个，50m3甲苯储罐1个，50m3甲醇储罐1个，40m3二叔丁基过氧化氢储罐1个，50m3叔丁醇储罐3个，50m3对甲酚储罐1个，50m3盐酸罐1个，50m3备用储罐4个。双氧水罐不设置废气收集系统。 本项目储罐全部采用固定顶，同时采用涉及VOC的储罐设置氮封工艺控制储罐大小呼吸，呼吸废气产生量按照“固定顶罐呼吸排放量和工作排放量”公式进行计算。 小呼吸排放量： 式中： —固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； —储罐内蒸气的分子量； —在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； —罐的直径（m）； —平均蒸气空间高度（m），取0.3；—一天之内的平均温度差（℃），取15； —涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，取1.25； —用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径0~9m间罐体，=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的=1；本项目罐直径3.6m，则=1； KC-产品因子（石油原油 KC取 0.65，其他的有机液体取 1.0）。 大呼吸排放量： 式中： —固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； —周转因子（无量纲），取值按年周转次数（）确定，按取25，=1； ≤36，=1；36<≤220，；>220，=0.26。项目罐区K均小于36，取=1； M—储罐内蒸气的分子量（g/moL）； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； Kc—产品因子，石油原油Kc取0.65，其他的有机液体取1.0，本项目属于其它有机液体，Kc取1。 总排放量： LT=Ls+Lw 参考相关资料，储罐呼吸排放量计算结果见下表。 表42 固定顶罐呼吸排放量计算结果 物料名称 分子量 密度g/cm3 蒸气压Pa 储罐容积m3 储罐直径m 储罐高度m 装填系数 周转次数 小呼吸排放kg/a 大呼吸排放kg/a 单罐合计kg/a 储罐个数 总计kg/a 浓硫酸 98.08 1.84 10100 50 3 7 0.9 2 55.28 18.68 73.96 2 147.92 氯化氢 36.46 1.189 10100 50 3 7 0.9 2 20.55 6.93 27.48 1 27.48 甲醇 32.04 0.79 10100 50 3 7 0.9 6 18.06 6.10 24.16 1 24.16 甲苯 92.14 0.866 10100 50 3 7 0.9 7 51.94 17.55 69.49 1 69.49 对甲酚 108.14 1.039 10100 50 3 7 0.9 2 60.95 20.57 81.52 1 81.52 叔丁醇 74.12 0.784 10100 50 3 7 0.9 17 41.78 13.95 55.73 3 167.19 二叔丁基过氧化氢 146.26 0.794 10100 50 3 7 0.9 20 82.43 27.86 110.29 1 110.29 卸车及灌装废气： （1）卸车废气 本项目卸车采用管道与槽车底部法兰直接连接，通过泵进行负压卸车，卸车废气全部通过密闭管线进入储罐，以储罐大呼吸形式进行排放，已包含在罐区大小呼吸内，此处将不再进行单独分析。 （2）灌装废气 本项目采用鹤管浸没式装料，灌装废气产生量以《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业（HJ 853-2017）》挥发性有机物液体装载过程排放的挥发性有机物年许可排放量计算公式进行估算。 式中：LL——挥发性有机物装载过程排放系数，kg/m3； Q——排污单位设计物料装载量，m3/a； η去除率——去除效率，%，本次取值为产生量， η去除率=0； S——饱和系数，无量纲，一般取值0.6； PT——温度T时，装载物料的真实蒸汽压，Pa； Mvap——油气分子量，g/mol； T——装载物料温度，℃，近一年平均值。 二叔丁基过氧化氢灌装废气产生量计算一览表见下表。 表43 项目灌装废气产生量计算一览表 物料名称 灌装量（t/a） 密度（g/cm3） 物料的真实蒸汽压（Pa） 分子量 物料温度（℃） 装卸废气产生量（t/a） 二叔丁基过氧化氢 700 0.794 10100 146.26 13.39 0.26 由上可知，灌装废气总产生量为0.26t/a，采用引风收集措施，无组织废气可以忽略不计，产生废气全部进入废气处理装置（碱喷淋+除雾器+活性炭吸附）处理后，经15m高排气筒DA005排放。 综上可知，本项目大小呼吸废气、灌装有机废气全部进入废气处理装置（碱喷淋+除雾器+活性炭吸附）处理后，经15m高排气筒DA005排放；硫酸雾、盐酸雾废气全部进入废气处理装置（碱喷淋）处理后，经15m高排气筒DA004排放。 根据前文分析，本项目废气排放情况见下表。 表44 本项目废气排放情况一览表 产生环节 污染物名称 产生量kg/a 处理能力m3/h 去除效率 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量kg/a 排放方式 有机物罐区大小呼吸、装卸车（灌装）废气 VOCs 712.65 1000 90% 8.14 8.14×10-3 71.27 经15m高直径0.2m排气筒DA005排放 甲醇 24.16 0.28 2.76×10-4 2.42 甲苯 69.49 0.79 7.93×10-4 6.95 对甲酚 81.52 0.93 9.3×10-4 8.15 浓硫酸罐区大小呼吸 硫酸雾 147.92 500 95% 1.69 8.45×10-4 7.4 经15m高直径0.2m排气筒DA004排放 盐酸罐区大小呼吸 盐酸雾 27.48 0.31 1.56×10-4 1.37 由上表看出，本项目建成后DA005排气筒有机废气排放均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求及表2标准要求（VOCS60mg/m3、3.0kg/h；甲苯5mg/m3、0.3kg/h；甲醇60mg/m3；酚类15mg/m3）；硫酸雾排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（硫酸雾45mg/m3、15m排气筒排放速率1.5kg/h）；氯化氢排放排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5标准要求。 （2）废气处理工艺可行性分析 1）硫酸雾、盐酸雾废气经碱喷淋装置处理后（具体参数见表16），处理效率≥95%，经处理后硫酸雾排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；氯化氢排放排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5标准要求，因此，酸性废气利用碱喷淋装置处理可行。 2）拟建项目有机废气经碱喷淋+除雾器+活性炭吸附装置处理后（具体参数见表16、表17），处理效率≥90%，经处理后废气排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求及表2标准要求（VOCS60mg/m3、3.0kg/h；甲苯5mg/m3、0.3kg/h；甲醇60mg/m3；酚类15mg/m3），因此，酸性废气利用碱喷淋装置处理可行。 （3）项目相关物料的储存变化和废气污染物减排情况分析 拟建项目建成后，有机物甲醇、对甲酚、叔丁醇、二叔丁基过氧化氢由桶装改为罐装。根据现有环评分析，储存及上料环节部分无组织VOC将转换为有组织VOC排放，减排量根据现有环评核算减排量为0.1t/a。 2、无组织废气 拟建项目的建设将原来的无组织投料方式转变为有组织，减少了废气的排放量。技改项目罐区废气经收集后全部有组织排放，无组织废气忽略不计。 拟建项目无组织废气控制措施与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）对照表见下表。 表45 技改项目无组织废气控制措施与《挥发性有机物无组织排放控制标准》对照表 项目 GB37822—2019 项目无组织废气控制措施 5、VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.2.1储罐控制要求 5.2.1.1 储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 5.2.1.2 储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于80%。c）采用气相平衡系统。d）采取其他等效措施。 5.2.2储罐特别控制要求 5.2.2.1储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 5.2.2.2 储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密 封等高效密封方式。b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于90%。c）采用气相平衡系统。d）采取其他等效措施。 项目物料储存真实蒸气压＜27.6kPa，采用固定顶罐，储罐废气经碱喷淋塔吸收+除雾器+活性炭吸附处理达标排放，废气处理效率＞90%。 6、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1基本要求 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 6.1.3对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。 项目液态VOCs物料全部采用密闭的管道输送。 6.2挥发性有机液体装载 6.2.1装载方式 挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。 6.2.3装载特别控制要求 装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一： a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于90%；b）排放的废气连接至气相平衡系统。 项目有机物料装载采用底部装载方式，装载过程废气经碱喷淋塔吸收+除雾器+活性炭吸附处理达标排放，废气处理效率＞90%。 本项目主要污染防治措施、主要污染物排放能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求。 3、非正常工况 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 对本项目来说，主要考虑废气处理系统出现故障时的废气排放情况，经现场调查，本项目非正常工况主要是由于停电、设备故障等原因，环保设备出现故障后废气去除率降低，导致污染物在一段时间内排放量增加。 针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施： （1）发生停电时及时转换电力线路； （2）对废气处理设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性； （3）开车前，废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求。 发生非正常工况排放时，本项目污染物排放情况如下表所示。 表45 非正常工况下废气排放源强 事故源 污染物 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放时间（h） 频次 排放量（kg/a） 应对措施 有机废气处理系统 VOCs 81 0.081 1 1 712.65 加强废气处理设施的管理，加强检修频率，尽量杜绝废气处理设施故障排放情况 甲醇 2.8 2.76×10-3 24.16 甲苯 7.9 7.93×10-3 69.49 对甲酚 9.3 9.31×10-3 81.52 酸性废气处理系统 硫酸雾 34 0.017 1 1 147.92 盐酸雾 6.28 3.14×10-3 27.48 由上表看出，非正常排放时排气筒废气污染物VOC、甲苯不满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求。由于发生非正常工况排放次数较少，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响。 4、监测要求 企业已制定现有工程的监测计划并定期进行例行监测，全厂污染物《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 石化行业》（HJ 853-2017）需开展自行监测，全厂有组织废气监测方案见表46、无组织废气监测方案见表47。 表46 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测点位 监测频次 采样时间和频次 执行排放标准 备注 DA001 硫酸雾 根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）规定进行监测点位布设，在排气筒出口进行采样，采样位置选择垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处 VOCs每月1次，其它每半年1次 非连续采样至少3个 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段排放限值、表2中排放限值、《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 委托第三方机构进行监测 HCL 甲醇 对甲酚 VOCs DA002 VOCs 硫酸雾 DA003 颗粒物 每月1次 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”标准 DA004 硫酸雾 每半年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 HCL 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5标准 DA005 甲醇 VOCs每月1次，其它每半年1次 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段排放限值、表2中排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 甲苯 对甲酚 VOCs 表47 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测点位 监测频次 采样时间和频次 执行排放标准 备注 厂界 VOCs 根据《大气污染物无组织排放检测技术导则》（HJ/T55-2000）规定进行监测点位布设，颗粒物的监控点设在无组织排放源下风向2-50m范围内的浓度最高点，参照点设在排放源上风向2-50m范围内 每季度1次 非连续采样至少3个 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值 委托第三方机构进行监测 甲苯 甲醇 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 对甲酚 HCL 硫酸雾 颗粒物 二、地表水环境影响分析 1、废水产生及排放情况 本项目初期雨水经收集后经管道排入淄博腾辉油脂化工有限公司污水处理站处理，然后排入齐翔腾达金山污水处理场进行处理。 （1）拟建项目废水情况 根据前文核算，拟建项目新增区域主要为储罐区（868m2）初期雨水产生量为351.54m3/a （2）拟建项目建成后废水污染物排放情况分析 厂区总占地面积16426.95m2，其中西侧罐区及厂房租赁给淄博腾辉油脂化工有限公司5100m2，实际生产区占地面积5330m2。现有项目环评中核算的初期雨水量为2160m3/a，为按生产区总面积核算（10*0.533*0.9*30*15=2160m3/a），实际初期雨水收集区域为废气处理区及稀硫酸储罐区，收集面积＜1000m2，因此拟建项目建成后全厂初期雨水收集面积＜5330m2，初期雨水总量不会较现有环评中核算的量增加。全厂废水总量不增加。 （3）废水治理措施依托可行性分析 根据现有项目废水排放情况分析，水质能达到腾辉油脂污水站接收水质标准，腾辉油脂污水处理站出口废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表2间接排放限值及淄博齐翔腾达化工股份有限公司污水处理厂进水水质要求（COD≤500mg/L，NH3-N≤30mg/L）排入齐翔腾达金山污水处理场处理。 本项目建成后全厂废水排放情况不发生变化，对周边地表水影响较小。 2、监测要求 企业已制定现有工程的监测计划并定期进行例行监测，企业现有废水监测计划见下表。 表45 企业现有废水监测计划表 监测点位 污染物名称 监测设施 自动监测是否联网 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 是否满足要求 废水排放口 化学需氧量、氨氮、氯离子 手工 / 混合采样 至少4个混合样 1次/周 是 pH 手工 / 混合采样 至少4个混合样 1次/月 是 企业现有监测计划满足《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）中自行监测要求。本项目不新增废水排放，可延用现有监测计划。 三、地下水环境影响分析 本项目初期雨水经收集后经管道排入淄博腾辉油脂化工有限公司污水处理站处理，然后排入齐翔腾达金山污水处理场进行处理。 地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 项目可能造成地下水污染的途径主要为污水收集池、事故应急池暂存过程跑、冒、滴、漏，污染物经土层的渗透，有害物质通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。为防止通过厂区下渗污染地下水，项目对污水输送管道、化粪池、事故水池、初期雨水池等进行了防渗处理，使防渗系数达到标准要求。即项目在采取完善的废水防渗漏等措施后，不会对当地地下水产生明显影响。 根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）要求，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）11.2.2.1分区原则开展防渗分区。 同时参考根据物料或污染物泄漏后是否能及时被发现和处理，污染物的停留时间长短及物料中污染物的含量高低，将建设场地可划分为简单防渗区、一般污染防治区和重点污染防治区。 表46 防渗分区情况一览表 防渗分区 构筑物或者建设内容 重点防渗区 罐区、卸车区、灌装间、雨水事故水管线、事故水池、初期雨水池、废气处理区、危废仓库等 一般防渗区 库棚 简单防渗区 其他区域 ①厂区地面防渗措施自上而下为：水泥砂浆结合层一道、100mm厚C15混凝土、50mm厚级配砂石垫层、3:7水泥土夯实。 ②库棚防渗措施自上而下为：40mm厚细石砼、水泥砂浆结合层一道、100mm厚C15混凝土、50mm厚级配砂石垫层、3:7水泥土夯实。 ③罐区、装卸区、灌装间、事故水池等防渗措施自上而下为：花岗岩面层80mm厚（600×400）、呋喃胶泥砌筑、12mm呋喃胶泥结合层、呋喃玻璃钢三底三布隔离层、环氧树脂底料两道、2mm厚1:2水泥砂浆找平层、200mm厚C15混凝土配¢6@200双向筋。事故水池施工需严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）要求中重点防渗区进行施工。 ④雨水、事故水管道防渗措施：管架敷设，防渗材料采用高压聚乙烯膜（HDPE），管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。 全厂分区防渗图见图12。 四、运营期噪声影响分析 1、预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中附录B.1（工业噪声预测计算模式）进行预测，用A声级计算，模式如下： ①室外声源在预测点产生的声级计算基本公式 a）在环境影响评价中，应根据声源功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） （A.1） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp（r）=LP(r0)+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） （A.1） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； LP(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA(r)可按公式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 LA(r)=10lg{Σ 10[0.1 Lpi(r)- Δli]} （A.3） 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LPi(r)—预测点(r)距处，第i频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)= LA(r0)-Adiv （A.4） 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) （B.1） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1= LW +10lg（Q/4πr2+4/R） （B.2） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i（T）=10lg（Σ 100.1 Lp1ij） （B.3） 式中： Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）= Lp1i（T）−（Tli+6） （B.4） 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Tli—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= Lp2（T）+10lgS （B.5） 式中： LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 2、预测结果和分析 根据此次本工程主要噪声设备经采取相应治理措施后的噪声值，利用以上预测模式和参数计算得出本工程主要噪声设备对厂界的噪声预测值（厂界200m范围内无敏感目标，不需对敏感目标进行噪声预测）。 表47 主要噪声源与噪声级 单位：dB（A） 序号 设备名称 源强 数量（台/套） 降噪措施 降噪后 1 物料输送泵 80 7 隔声减振 65 2 自动灌装机 75 2 隔声减振 60 3 定量装卸车系统 70 1 隔声减振 50 表48 噪声预测情况一览表 单位：dB（A） —— 厂界 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼间厂界贡献值 44.31 28.18 39.52 53.8 现状值（引用现状监测数据） 55 56 55 53 厂界叠加值 55.36 56.01 55.12 56.43 由上表预测可知，各厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 因此，本项目在做好噪声治理措施后，项目运行对周边声环境影响较小。 建议企业采取以下措施进一步降低噪声： ①建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能； ②加强厂区绿化； ③加强生产管理和职工环保教育，要求职工正常操作设备，避免设备非工况下运行。 项目采取以上措施后可以进一步有效地降低设备噪声对周围环境的影响。 3、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4厂界环境噪声监测相关要求，厂区噪声监测要求如下： 表49 厂界噪声监测要求 监测项目 监测方位 监测频次 厂界昼间噪声 四方向厂界外1m 每季度开展一次监测 注：厂区夜间不进行生产，将不再进行夜间噪声监测。 综上可知，项目环保措施有效，能够满足国家及地方相关标准，对周围环境影响较小。 五、固体废物环境影响分析 技改项目固废主要为废活性炭及环保设施产生的废碱液。 根据本项目设置的活性炭吸附装置的参数，活性炭饱和吸附量为0.25g吸附质/g吸附剂，填充量为0.5t，VOC吸附量按最大0.64t/a，经核算活性炭用量至少为2.13t/a，本项目活性炭按每年更换5次计算，则项目废活性炭总产生量为3.14t/a，属于危废（危废类别：HW49，危废代码：900-039-49）。桶装储存于危废库内暂存后，委托资质单位处理。 根据表16喷淋装置参数，单个喷淋塔用水量为2m3，每年更换5次，喷淋用水量为20m3/a。 碱液喷淋装置产生的废碱液通过物料平衡估算，大约产生量为16.167t/a，属于危废（危废类别：HW35，危废代码：900-352-35），定期清理，桶装储存于危废库内暂存后，委托资质单位处理。 表50 技改项目废物产生及排放一览表 产污环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理形状 环境危险特性 年产生量 贮存方式 利用处置方式或去向 利用或处置量 环保设备 废活性炭 危险废物900-039-49 吸附的有害物质 固态 T 2.13t/a 桶装 委托资质单位处置 2.13t/a 废碱液 危险废物900-352-35 废碱液 液态 T/C 16.167t/a 桶装 委托资质单位处置 16.167t/a 项目在厂区东边设置20m2的危废暂存库，本项目依托厂区现有危险废物暂存间，企业危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行建设，满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。 本次环评针对危废管理提出以下要求： ①存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，设置危险废物标识。 ②建立危险废物储存台账，如实记录危险废物储存和处理情况，台账保存期限不小于3年。 ③危险废物定期由有资质单位负责转运处理，企业不得私自转运。转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 综上所述，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 六、环境风险影响分析 根据环境风险评价章节，项目设置三级防控体系，并对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施。在风险源安装预警和监测装置，建设相配套的事故应急设施，配备应急物资、监测设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。健全环境应急指挥系统，建立与园区的风险应急联动机制。在落实以上三级防控体系等方面的风险防范措施及应急预案要求后，项目环境风险水平可接受，工程风险能够得到有效控制。 七、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，为IV类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 八、环保投资 本项目环保投资预计为150万元，占工程总投资的15.63%，环保建设内容见下表。 表51 工程环保投资 序号 项目名称 处理方式 投资（万元） 三同时 1 废气 废气收集输送管线、环保设施两套 50 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用 2 废水 雨水管网 10 3 风险 事故水池、防渗措施 90 九、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ①管理机构设置 企业已单独设置环境管理部门——环保科。环保科由分管环保的科长负责，下设2名科员协助其工作。 ②主要职责和任务 环保科的主要职责和任务如下： 全面负责公司内环境管理工作，贯彻执行企业规定的环保规章制度，编制环保规划和计划，并组织实施； 根据厂区所有项目的工艺、排污特点，对废气的产生情况、收集效率、废气处理装置的进气浓度与出气浓度进行监督和管理。 制定环境监测制度，组织并监督第三方检测机构搞好各项监测工作，同时建立监测档案。 负责定期检查和维护各项环保设施，保证其正常运行以使各项指标符合排放标准，对全公司排污总量控制要从严把关，并建立环保档案。 负责本工程环境统计工作和全公司环保资料的管理工作。 定期对全公司职工进行环保知识和法律的宣传教育，组织各类技术培训，提高全公司职工的环保意识和人员素质，指导推广环保先进实用技术和经验，推行清洁生产。 （2）环境监测计划 本项目监测计划见下表，监测任务由公司委托第三方具有资质的单位进行； 表52 项目监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测项目 频次 废气 排气筒DA004 硫酸雾、氯化氢 1次/半年 排气筒DA005 甲苯、甲醇、酚类、VOCs VOCs每1季度1次，其余每半年1次 废水 总排污口 流量、pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类 1次/年 噪声 厂界四周 Leq（A） 每季度一次 固废 固废仓库、危废仓库 固废 日常监管，每月统计一次（固废处理量，危废转移联单） 排污口标志牌设置情况见下表。 表53 排污口标志牌设置情况一览表 根据《固定污染源废气监测点点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019），排气筒采样孔及采样平台设置：项目废气排气筒应设置合理的采样孔和采样平台，对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位， 设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 4 倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于 2 倍直径（或当量直径）处。采样孔应优先选择在垂直管段和烟道负压区域，采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处，以及距上述部位上游方向3倍烟道直径处。采样孔内径不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。采样平台为检测人员设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.2m高护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重不小于200kg/m2，采样平台面距离采样孔约1.2-1.3m。。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中相关规定中进行自主验收。 第三条：建设项目竣工环境保护验收的主要依据包括：（一）建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件；（二）建设项目竣工环境保护验收技术规范；（三）建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定 第四条：建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。 验收报分为验收监测（调查）报告，验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 十、污染物排放量“三本帐” 技改项目建成后全厂“三本账”分析见下表。 表54 技改项目建成后全厂“三本账”情况 类别 污染因子 现有及在建工程排放量（t/a） 技改项目排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 预测排放总量（t/a） 排放增减量（t/a） 废气 VOCs 1.7263 0.072 0.1 1.6983 -0.028 氯化氢 0.0019 0.0014 0 0.0033 +0.0014 硫酸雾 0.2358 0.0074 0 0.2432 +0.0074 甲醇 0.1636 0.0024 0 0.166 +0.0024 甲苯 0 0.007 0 0.007 +0.007 对甲酚 0.001 0.0082 0 0.0092 +0.0082 颗粒物 0.13 0 0 0.13 0 废水 废水量 6549.4 351.54 351.54 6549.4 0 COD 3.27 0.176 0.176 3.27 0 氨氮 0.098 0.016 0.016 0.098 0 固废 一般固体废物 111.63 0 0 111.63 0 危险废物 511.713 18.297 0 530.01 +18.297 生活垃圾 9.15 0 0 9.15 0 注：废水按出腾辉污水站计，固废以产生量计。 由上表可知，技改项目建成后无新增废水排放，有机废气总量不增加。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 硫酸、盐酸罐区大小呼吸、卸车废气 | 有组织硫酸雾、氯化氢 | 经碱喷淋处理后经15m高排气筒DA004高空排放 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5标准要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 罐区大小呼吸、卸车废气、灌装废气 | 甲苯、甲醇、酚类、VOCs | 经碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理后经15m高排气筒DA005高空排放 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2标准要求 |
| 水污染物 | 初期雨水（总排放量不新增） | 废水量（351.54m3/a） | 经初期雨水池收集经管道排入淄博腾辉油脂化工有限公司污水处理站处理，然后排入齐翔腾达金山污水处理场进行处理 | 达标外排 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 采用密闭隔音、减振、低噪音设备 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准 |
| 固体废物 | 环保设施 | 废活性炭 | 收集后暂存于危废库，定期委托资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8） |
|  |  | 废碱液 |  |  |
| 地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施：在运营过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物主要产生环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 ②过程控制措施：厂区内全部采用严格的防渗措施，保证运营过程中各种物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，减少或杜绝对土壤环境的影响。 |
| 生态保护措施 | 为改善和美化生态环境，合理布局、加强绿化，在站区内外种植与当地气候条件适应得植物种类，丰富区域的物种数量，项目对当地生态环境影响不大。 |
| 环境风险防范措施 | ①成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最少。 ②健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。 ③严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。 ④严禁烟火，车严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 ⑤作业场所所有安全通道、门窗向外开启，通道和出入口保持通畅。 ⑥编制环境风险事故应急预案 |
| 其他环境管理要求 | 拟建项目建设完成后，试运行之前，必须完成排污许可证的申领工作。 后期严格按照排污许可证相关内容落实环保要求。 |

# 六、结论

一、环评总结论 该项目建设符合国家有关产业政策。工程采取的污染防治措施经济技术可行，在治污设施连续、稳定运行的基础上，项目运行不会改变项目区域现有的环境功能，工程的建设符合达标排放、总量控制的原则。在完成本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、厂区应经常打扫，保持清洁。 2、生产、经营过程中，做好环保设施的管理工作。环保设施的保养、维修应制度化，保证设备正常运转。 3、对操作人员采取必要的劳动保护措施，佩戴口罩、工作手套等，保护职工健康。 4、加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识。 5、对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辩识管理。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 1.489 | 1.73 | 0.2373 | 0.072 | 0.1 | 1.6983 | -0.028 |
|  | 氯化氢 | 0.0005 | / | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0.0033 | +0.0014 |
|  | 硫酸雾 | 0.23 | / | 0.0058 | 0.0074 | 0 | 0.2432 | +0.0074 |
|  | 甲醇 | 0 | / | 0.1636 | 0.0024 | 0 | 0.166 | +0.0024 |
|  | 甲苯 | 0 | / | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | +0.007 |
|  | 对甲酚 | 0 | / | 0.001 | 0.0082 | 0 | 0.0092 | +0.0082 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 6549.4 | 6549.4 | 0 | 351.54 | 351.54 | 6549.4 | 0 |
|  | COD | 3.27 | 3.27 | 0 | 0.176 | 0.176 | 3.27 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.098 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 一般固体废物 | 111.63 | / | 0 | 0 | 0 | 111.63 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 9.15 | / | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 |
| 危险废物 | 危险废物 | 375.581 | / | 278.139 | 18.297 | 0 | 530.01 | +18.297 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

损耗4

进入废碱液16

碱液喷淋装置

新鲜水

20

经管道排入淄博腾辉油脂化工有限公司污水处理站处理，然后排入齐翔腾达金山污水处理场进行处理

现有初期雨水池

351.54

351.54

初期雨水

351.54

8

i=1

N

j=1