# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产3万吨高分子材料项目

建设单位（盖章）：山东益通高分子材料有限公司

编制日期：             2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3万吨高分子材料项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-370305-89-01-884904 |
| 建设单位联系人 | 路凯 | 联系方式 | 13561606663 |
| 建设地点 | 山东 省 淄博 市 临淄 区 齐都 镇 张皇路北239号院内 |
| 地理坐标 | （ 118 度 18 分 31.161 秒， 36 度 52 分 52.489 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30，60石墨及其他非金属矿物制品制造309，其他 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门（选填） | 临淄行政审批服务局 | 项目审批（备案）文号（选填） | 2209-370305-89-01-884904 |
| 总投资（万元） | 5500.00 | 环保投资（万元） | 82.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.5% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 10391.16m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目大气污染物为颗粒物，不涉及有毒有害污染物。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目无工艺废水，生活污水通过污水管网进入齐城污水处理厂处理，无废水直排。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不设取水口。 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程项目。 否 |
| 规划情况 | 临淄区人民政府于2022年9月5日《关于设立齐都镇、敬仲镇、皇城镇、凤凰镇工业集聚区和调整金山镇、稷下街道、齐陵街道工业集聚区范围的通知》（临政字[2022]116号），通知中齐都镇设立智能制造和仓储物流产业聚集区，四至范围：该区域由三部分组成。地块一，东至凯创园林东侧、南至济青高速路北侧、西至辛河路东侧、北至凯创园林北侧道路；地块二，东至遄台西路(规划路)、南至娄子村北、西至辛河路东侧、北至凤凰镇九仙村西南；地块三，东至凤凰镇九仙村西、南至张皇路北侧、西至凤凰镇边界、北至凤凰镇边界。拟建项目位于齐都镇张皇路239号院内，位于地块三中。详见附图7。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 临淄区人民政府于2022年9月5日发布《关于设立齐都镇、敬仲镇、皇城镇、凤凰镇工业集聚区和调整金山镇、稷下街道、齐陵街道工业集聚区范围的通知》（临政字[2022]116号）中要求“工业集聚区内新上和招商引资项目，应符合我区“四五六”重点产业链（群）的发展定位，经过专业机构的论证方可实施”，拟建项目于2022年9月27日通过了临淄区各相关部门参加的投资项目联审会议，取得《第371次投资项目联合审批会议会审意见表》，于2022年9月30日取得山东省建设项目备案证明（备案号：2209-370305-89-01-884904），项目符合工业集聚区产业发展定位。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发改委第29号令，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，可视为允许类项目，符合国家产业政策。项目已通过临淄区行政审批服务局项目联审会议，于2022年9月30日已取得登记备案证明（备案号：2209-370305-89-01-884904）（详见附件4）。 2、项目选址合理性分析 （1）拟建项目位于齐都镇张皇路239号院内，位于齐都镇工业集聚区地块三中。根据附图3可知，拟建项目厂区附近均为已建成工业企业，南侧隔道路后紧邻的为临淄经济开发区新医药产业园区。 （2）项目建设位置所用土地为企业购置山东熙尔顺物流有限公司土地，环评期间双方正在办理产权证变更，并且已取得淄博市临淄区自然资源局出具的证明文件，文件中表明土地用途由仓储用地改变工业用地正在办理（详见附件13）。根据《齐都镇土地利用总体规划（2006-2020）》（目前尚无最新规划）项目所在地土地利用性质为独立工矿区（详见附图8），同时根据《临淄区国土空间规划（2015-2030）》项目位于空间规划中的产业集聚区（附图9），项目用地符合临淄区及齐都镇总体规划。 （3）根据《关于印发淄博市饮用水水源保护区划分方案的通知》（淄环发〔2019〕46号，2019年5月10日），淄博市主要集中式饮用水水源地共18处，其中临淄区境内共有3处：齐陵水源地、永流水源地、刘征水源地。距离本项目最近的水源地为永流水源地，距离约为7.2km，不处于其方案中水源地上。 （4）根据《山东省环境保护条例》第四十四条“县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区”，拟建项目属于新建项目，选址于齐都镇工业集聚区内，符合条例中新建有污染物排放的工业项目选址要求。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性判定 临淄区内生态保护红线主要有： 1）临淄淄河两侧水源涵养生态保护红线区，面积为0.44km2 ，Ⅰ类红线区范围是以开采井为圆心，半径30m的圆形区域，生态功能为水源涵养。 2）汞山生物多样性维护生态保护红线区，位于乙烯南路以南，辛化路以西，临淄与张店分界线以东，东海路以北，面积为10.54km2，生态功能为生物多样性维护、土壤保持，包括汞山森林公园、垢皋林场。 本项目位于齐都镇张皇路239号院内，不属于生态红线保护区内，距离最近的临淄淄河两侧水源涵养生态保护红线区约6.3km（详见附图5）。 （2）环境质量底线符合性判定 根据2021年1月27日淄博市环境保护工作委员会办公室下发的2021年第1期“生态淄博建设工作简报”，项目所在地大气环境现状不满足该区域《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；本项目纳污河流为运粮河，根据调研《临淄经济开发区新医药产业园控制性详细规划环境影响报告书》中资料，运粮河齐城污水处理厂排水口上下游断面各因子中除总磷、汞、溶解氧外其余因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；根据《淄博市2022年1月集中式生活饮用水水源水质状况报告》评价结果显示该区域浅层地下水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；项目区域内声环境质量良好。 项目生活废水排入厂区化粪池预处理后通过污水管网，进入齐城污水处理厂处理，故本项目废水对地表水环境现状影响较小。生产设备全部在车间内生产，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。项目9条生产线，每条线配套1台布袋除尘器（共9台）及其排气筒（共9根），筛分环节颗粒物经负压引风收集进入布袋除尘器处理后达标排放；丁苯橡胶颗粒与纳米碳酸钙粉末混合后包装过程产生的碳酸钙粉尘经集气罩收集，通过密闭管道汇入1#除尘器处理后由DA001排气筒排放；项目通过加强车间管理，减少废气无组织排放。项目固废分类处理，危废暂存危废间后由有资质单位处置。项目治理措施成熟可靠，根据工程分析和环境影响预测结论，只要企业能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。 （3）资源利用上线符合性判定 本项目建成后新鲜水年用量540t/a，年用电量180万kWh/a，水、电资源消耗量相对区域资源利用总量可以接受，符合资源利用上线要求。 （4）与生态环境准入清单符合性 本项目位于淄博市临淄区齐都镇，属于重点管控单元（详见附图6），根据淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知（淄环委办〔2021〕24号），项目不涉及山东省生态保护红线规划，不属于“两高”项目，项目采用先进工艺，建立完善健全的污染物治理措施，确保污染物达标排放，并且建立风险防控措施，满足文中关于空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源开放效率要求所列准入清单要求。 表1-2 《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析一览表 环境管控单元编码：ZH37030520004 环境管控单元名称：齐都镇 行政区划：山东省淄博市临淄区 管控单元分类：重点管控单元 单元面积(km2）：53.33 序号 文件要求 本项目情况 符合性 一、空间布局约束 1.1 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中淘汰类项目。 符合 1.2 生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。 拟建项目不涉及。 符合 1.3 按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金 属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 项目用地为工业用地，不占用耕地。 符合 1.4 按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。 项目用水由市政自来水管网提供，不开采地下水。 符合 1.5 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 市政污水管网已配套建设至项目厂区所在地。 符合 二、污染物排放管控 2.1 严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 项目不属于“两高”项目。 符合 2.2 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 项目所在地总量管理部门在取得环评后落实总量指标来源，出具项目总量指标。 符合 2.3 废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 项目无生产废水。生活污水经厂区化粪池预处理，由污水管网进入齐城污水处理厂处理，无废水外排。 符合 2.4 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 符合 2.5 化工、建材、耐火、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 项目不涉及左列行业，本项目建成后要做好排污许可申请，做到持证排污。 符合 三、环境风险防控 3.1 严格规范自然保护区范围和功能区调整， 遏制不合理调整和非法“瘦身”。 项目不涉及。 符合 3.2 加强农田土壤、灌溉 水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 项目不涉及农田土壤、灌溉水。 符合 3.3 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营 许可、转移及处置管理 制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 项目厂区设置一间危废库，项目产生危废暂存于危废间内由有资质单位处置，并做好台账。 符合 四、资源开发效率要求 4.1 严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求。 项目不使用高污染燃料。 符合 4.2 推进污水处理厂提标改造和中水管网建设，提高中水回用率。 项目强化节水措施，提高水资源使用效率。 符合 4.3 未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。 项目用水由市政自来水管网提供。 符合 4.4 提升土地集约化水平。 项目厂区布置在符合安全环保要求下合理紧凑，提升土地使用率。 符合 4.5 优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 项目能源来源为供电电网，无燃料用量。 符合 综上，本项目建设满足“三线一单”环境管理要求。 4、与《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》（鲁环委办[2021]30号）符合性分析 表1-3 本项目建设与淄环发[2020]81号文符合性分析 总体要求 具体规定 本项目情况 符合情况 淘汰低效落后产能 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。 项目不属于《产业结构调整指导目录》中“淘汰类”。 符合 有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。 项目不属于“两高”项目。 符合 压减煤炭消费量 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。 项目无加热环节。 符合 优化货物运输方式 优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。 拟建项目采用符合环保要求的汽车运输。 符合 实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。推动企业持续、规范开展泄漏检测与修复（LDAR），提升LDAR质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年O3污染高发季前，对LDAR开展情况进行抽测和检查。 项目原材料进入生产后常温下进行生产，无加热等环节，无VOCs产生 符合 强化工业源NOx深度治理 实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置纳入监管。 拟建项目配备完善的环保措施，确保大气污染物稳定达标排放。 符合 严格扬尘污染管控 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。 项目不涉及。 符合 5、与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发〔2020〕30号）符合性分析 表1-4 本项目与鲁环发〔2020〕30号号文符合性分析 总体要求 具体规定 本项目情况 符合情况 加强物料运输、装卸环节管控 煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口 项目原材料丁苯橡胶为块状，纳米碳酸钙粉末为密闭袋装运输、装卸环节均无粉尘产生 符合 加强物料储存、输送环节管控 煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 纳米碳酸钙粉末为密闭袋装储存环节均无粉尘产生，输送上料时产生的颗粒物由集气罩手机后进入环保设备处理 符合 加强生产环节管控 通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。 纳米碳酸钙粉末与丁苯橡胶颗粒混合在螺旋混料/输送一体机中，未密闭生产，无粉尘产生，上料和包装环节粉尘均由集气罩收集后进入布袋除尘器处理 符合 加强精细化管控 针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。 项目针对无组织废气排放制定“一厂一策”治理方案 符合 6、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析 本项目为其他非金属矿物制品制造，工艺、设备不属于家公布的淘汰工艺和落后设备，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》可视为允许类项目，项目位于齐都镇工业集聚区，已取得齐都镇人民政府出具的证明文件，符合区域产业发展规划，同时项目已通过临淄区行政审批服务局项目联审会议，于2022年9月30日已取得登记备案证明，不属于“散乱污”项目。 7、与《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）中符合性分析 表1-5 与《关于“两高”项目管理有关事项的通知》符合性分析 要求 规定 本项目情况 符合情况 准确理解“两高”项目范围 根据通知中《山东省“两高”项目管理目录（2022年版）》所规定的“两高”项目有炼化、焦化、煤制液体燃料、基础化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、沥青防水材料、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铁合金、有色金属、铸造、煤电。 本项目属于电子专用材料制造，不属于两高项目范围。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 山东益通高分子材料有限公司成立于2022年5月，注册资金2000万元，法人代表路凯，主要经营：新材料技术研发；橡胶制品的制造及销售，高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术推广服务；石油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；货物进出口等。 企业拟投资5500万元建设“年产3万吨高分子材料项目”，项目占地面积10391.16m2，建筑面积5300m2，新建2座生产车间、危废库等生产所需设施（备案文件中新建3座生产车间，本次项目仅建设2座），新建供水、供电等公用设施，租赁山东熙尔顺物流有限公司现有3所平房为办公室（办公室紧邻项目东厂界，预留出入口方便进出办公），购置切胶机、捏合机、造粒机、振动筛、螺旋送料机、包装机等生产设备，以丁苯橡胶块、纳米碳酸钙粉末为主要原材料，通过切割、揉搓、造粒等环节制得丁苯橡胶高分子颗粒。简单来说，本项目是将丁苯橡胶块变为丁苯橡胶颗粒的过程，生产过程全程常温常压，无加热设备及环节。 丁苯橡胶是目前消耗量最大的通用合成橡胶，约占合成橡胶总产量的55%，占天然与合成橡胶总产量的34%。除要求耐油、耐热、耐特种介质等特殊性能外的一般场合均可使用。例如用于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、医疗器具及各种橡胶制品的生产领域，道路、水利、民用建筑等建设用沥青、高档涂料等改性，在无特殊要求的胶带、胶管及一些工业制品中也获得了广泛的应用。 项目组成内容见下表。 表2-1 项目组成一览表 项目名称 建设内容 主体工程 1#车间，钢结构，建筑面积3000平方米，设置5条生产线，车间内划分生产区、成品暂存区、原材料区 2#车间，钢结构，建筑面积2300平方米，设置4条生产线，车间内划分生产区、成品暂存区、原材料区 公用工程 给水系统 项目新鲜用水量540t/a，由市政供水管网提供； 排水系统 生活污水排入厂区化粪池预处理由污水管网最终排至齐城污水处理厂处理； 供电系统 项目用电量为180万kWh/a，由市政供电网提供； 辅助工程 办公室1座1层，建筑面积约105m2，租赁山东熙尔顺物料有限公司现有闲置房间 消防池1座，容积约540m3，位于1#车间地下 储运工程 储存 项目1#、2#车间均设置了成品暂存、原材料存储区，用于原材料的储存和成品的暂存 运输 原辅材料和产品采用公路运输； 环保工程 废气处理控制 项目9条生产线，每条线配套1台布袋除尘器（共9台，编号为1#—9#）及其排气筒（共9根，编号为DA001—DA009），筛分环节颗粒物经负压引风收集收进入布袋除尘器处理后达标排放；丁苯橡胶颗粒与纳米碳酸钙粉末混合后包装过程产生的碳酸钙粉尘经集气罩收集，通过密闭管道汇入1#除尘器处理后由DA001排气筒排放；纳米碳酸钙粉末投料环节颗粒物经集气罩收集，通过密闭管道汇入2#除尘器处理后由DA002排气筒排放； 噪声处理控制 选用低噪声设备，隔声、减振，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减； 固废处理控制 固废分类处理；危废暂存于危废间内，由有资质单位处置；一般固废暂存于一般固废库内； 废水处理设施 生活污水排入厂区化粪池预处理后由污水管网最终排至齐城污水处理厂处理； 2、生产规模及投资 项目投资：本项目总投资5500万元，其中环保投资82.5万元，全部由企业自筹。 项目生产规模：年产3万吨高分子材料项目。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称 年产量（t） 执行标准 备注 应用 丁苯橡胶颗粒 3万 YTKL（企标）：水分≤3%，灰分≤6% 1.5万吨筛分合格后的颗粒直接包装外售；1.5万吨筛分合格后的颗粒与纳米碳酸钙粉末混合后包装外售 项目产品主要应用于道路、水利、民用建筑等建设用沥青、高档涂料等改性 3、工作制度及劳动定员 拟建项目劳动定员60人，实行2班/12小时工作制，年工作日为300天，年工作7200小时。 4、原辅材料及能源消耗 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原材料名称 单位 用量 备注 1 丁苯橡胶 吨/年 30000 块状袋装，35kg/袋 2 纳米碳酸钙 吨/年 100 粉末，50kg/袋装 能源 1 电 万kWh/a 180 由市政供电网提供 2 新鲜水 吨/年 540 由市政供水管网提供 丁苯橡胶（SBR) ，又称聚苯乙烯丁二烯共聚物。其物理机构性能，加工性能及制品的使用性能接近于天然橡胶，有些性能如耐磨、耐热、耐老化及硫化速度较天然橡胶更为优良，可与天然橡胶及多种合成橡胶并用。 根据《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》（环办土壤函〔2017〕1240号）中“督促地方清理整顿电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用活动；取缔一批污染严重、群众反映强烈的非法加工利用小作坊、“散乱污”企业和集散地，增强人民群众获得感；引导有关企业采用先进适用加工工艺，集聚发展，集中建设和运营”的要求，项目所购丁苯橡胶来源于齐鲁石化橡胶厂、吉林石化、燕山石化等正规单位，产品为执行《苯乙烯-丁二烯橡胶（SBR）GB/T 8655-2019》标准的合格产品。 纳米碳酸钙又称超微细碳酸钙，纳米碳酸钙在国外已有五十年的应用历史，广泛应用于橡胶、塑料、造纸、化学建材、油墨、涂料、密封胶与胶粘剂等行业。纳米碳酸钙在橡胶中具有空间立体结构、又有良好的分散性，具有良好的半补强作用。应用范围：天然胶，丁腈，丁苯，混炼胶等，适用于轮胎、胶管、胶带以及油封、汽车配件等橡胶制品中。应用特性：经过表面改性处理后的纳米碳酸钙与橡胶有很好的相容性，具有补强、填充、调色、改善加工艺和制品的性能，可使橡胶易混炼、易分散，混炼后胶质柔软，橡胶表面光滑；可使制品的延伸性、抗张强度、撕裂强度等有本质的提高；可以降低含胶率或部分取代钛白粉、白炭黑等价格昂贵的白色填料，提高产品的市场竞争力 5、主要生产设备 项目生产设备见下表。 表2-4 生产设备一览表 序号 名称 规格型号 小时生产规模 数量 备注 1 切胶机 / 1.05t 4台 服务于9条生产线，切胶机、包装机分别为1#、2#共用，3#、4#共用，5#、6#共用，7#、8#、9#共用 2 包装机 / 1.05t 4台 3 螺旋混料/输送机 / / 6台 4 捏合机 / 0.47t 9台 9条生产线中设备 5 造粒机 / 0.47t 9台 6 振动筛 / 0.47t 9台 6、公用工程 （1）给排水 项目生产过程无用水环节，无生产用水，用水仅为职工生活用水。拟建项目劳动定员60人，生活用水量按30L/人·d计，工作时间为300天，则用水量为540t/a；生活污水产生量按用水量的80%计，则项目建成后生活污水产生量约为432t/a，生活污水排入厂区内化粪池预处理后进入污水管网，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，最终进入齐城污水处理厂处理。 拟建项目水平衡见下图。 图1 项目用水平衡图（单位：t/a） （3）供电 项目建成后全厂用电量约为180万kWh/a，由市政供电设施供给。 7、总平面布置 项目出入口位于厂区东北角，进门后东侧为租赁的办公室（租赁熙尔顺物流，由厂区出入口可直接进入），西侧则为1#车间，1#车间南为2#车间，危废库位于厂区西北角，车间内功能分区明确、流线组织合理，利于厂区管理。厂区平面布置详细情况见附图4。 8、环保投资与建设内容 本项目环保投资为82.5万元，占工程总投资的1.5%，环保建设内容见下表。 表2-5 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 序号 项目名称 处理方式 投资（万元） 三同时进度 1 废气 集气罩，9台布袋除尘器及其对应排气筒 45 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用 2 噪声 隔音、减振 15 3 固废 一般固废库、危废仓库、垃圾桶等，危废委托处理 10 4 防渗 厂区地面硬化；车间内地面防渗处理 10 5 废水 化粪池 2.5 合计 82.5 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （1）施工期 本项目新建车间、办公楼及辅助用房以及设备安装。施工期工艺流程详见下图： 图2 施工期工艺流程及产污环节图 施工期工艺流程简述： 场地平整：将现有场地上的附着物整理清运，平整施工场地； 基础施工：场地平整好后车间基础施工； 车间及其他用房施工：建设钢结构生产车间及危废库等辅助用房 设备安装：在车间内安装生产设备 验收营运：车间及设备经验收合格后投入营运生产 项目在场地平整、基础施工等建设工序将产生扬尘、噪声、固体废弃物、少量污水等污染物，施工期结束后，以上影响随之消失。 （2）运营期 图3 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 外购符合《苯乙烯-丁二烯橡胶（SBR）GB/T 8655-2019》标准的合格丁苯橡胶块，首先经切胶机切割为2cm左右小块，再将小块进入捏合机揉搓至柔软状态，丁苯橡胶自带弹性，将其切割为小块后更容易揉搓至柔软状态，揉搓过程约为6分钟，常温下进行，揉搓过程物料摩擦会产生热量，温度约为35-40度左右，柔软后的丁苯橡胶进入造粒机，通过造粒机模头挤出颗粒，紧贴模头配套切刀，挤出后快速切割成粒，丁苯橡胶颗粒再经振动筛筛分，筛分过程会产生少量颗粒物，筛分设备密闭，颗粒物由振动筛配套吸风器负压收集，筛分合格的颗粒粒径在1.5-2.0cm左右，再经包装机包装入库，不满足粒径的颗粒则回至捏合机进行揉搓、造粒；项目年产能3万吨，其中1.5万吨合格颗粒再与纳米碳酸钙粉末混合，主要由螺旋混料/输送一体机完成此工序，先将纳米碳酸钙粉末人工投料到配套料斗中，此过程会产生投料粉尘，由料斗密闭进入螺旋混料/输送一体机，通过前端螺旋将两者混合，此时丁苯橡胶颗粒表面均匀包裹一层碳酸钙粉，混合完成再将物料由螺旋混料/输送一体机配套绞龙输送至包装机包装入库，在包装过程会产生碳酸钙粉尘。 2、运营期产排污环节 （1）废水 项目废水主要为职工生活废水。 （2）废气 该项目废气主要为切粒、筛分过程产生的颗粒物；纳米碳酸钙上料、包装过程产生的碳酸钙粉尘； （3）噪声 本项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在70~85dB（A）之间。 （4）固体废物 该项目固废主要为原料使用过程废包装袋、除尘器收集的粉尘、设备维护产生的废机油、废机油桶，以及职工生活垃圾； |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目为新建项目，购置山东熙尔顺物流有限公司现有工业用地，厂区位于熙尔顺物流的西北角部分，本项目厂界内现状为熙尔顺物流铺设供物流车辆回车的水泥道路及未使用的空地，熙尔顺物流厂区东北角为熙尔顺物流建设的办公室，其中3间租赁给本项目作为办公室使用，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《生态淄博建设工作简报》（2021年第1期，2021年1月27日），2020年度，全市良好天数218天（国控），同比增加38天。重污染天数12天，同比减少6天。6项主要污染物浓度及同比改善分别为：二氧化硫（SO2）17微克/立方米，同比改善15.0%；二氧化氮（NO2）38 微克/立方米，同比改善9.5%；可吸入颗粒物（PM10）90微克/立方米，同比改善13.5%；细颗粒物（PM2.5）52微克/立方米，同比改善7.1%；一氧化碳（CO）1.8毫克/立方米，同比改善5.3%；臭氧（O3）188微克/立方米，同比改善7.8%。全市综合指数为5.64，同比改善9.5%。 为了解临淄区环境空气质量现状，本次评价收集了临淄区齐鲁石化例行监测点，评价基准年2020年连续1年的监测数据，数据统计及评价情况见下表。 表3-1 临淄区例行监测点空气监测统计及评价结果一览表 污染物 单位 年评价指标 现状浓度 评价标准 占标率 达标 情况 SO2 μg/m3 年平均质量浓度 17 60 28.3% 达标 98%保证率日平均浓度 （共365个有效数据，第358大值） 40 150 26.7% NO2 μg/m3 年平均质量浓度 38 40 95% 达标 98%保证率日平均浓度 （共365个有效数据，第358大值） 75 80 93.8% PM10 μg/m3 年平均质量浓度 104 70 148.6% 超标 95%保证率日平均浓度 （共365个有效数据，第347大值） 208 150 138.7% PM2.5 μg/m3 年平均质量浓度 54 35 154.3% 超标 95%保证率日平均浓度 （共346个有效数据，第323大值） 125 75 166.7% CO mg/m3 95%保证率日平均浓度 （共349个有效数据，第332大值） 1.5 4 37.5% 达标 O3 μg/m3 90%保证率日最大8h平均浓度 （共362个有效数据，第326大值） 240 160 150% 超标 根据以上数据，临淄区PM2.5、PM10、O3年平均浓度超标，项目所在地环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。超标原因主要是北方冬季少雨多风，导致扬尘增加，并且与区域内企业排放废气有关。 根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》（淄政字[2021]107号），淄博市拟实施六大减排措施，改善环境空气质量。一、推动产业结构升级减排。实施产业结构升级减排工程。化解压缩化工、建陶、传统机械、冶金、纺织、轻工产业过剩产能，淘汰出清全部“淘汰类”工艺和装备，严禁新建“限制类”工艺和装备。二、实施终端用能清洁化替代。完善清洁能源推广和提效政策，推行国际先进的能效标准，加快工业、建筑、交通等各用能领域电气化、智能化发展，推行清洁能源替代。按照集中使用、清洁利用原则，对以煤为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。三、构建高效集约绿色流通体系。完善货物集疏运基础设施网络，推进交通减排。完善干支相连、专线延伸的货运铁路网络，推进山东鲁维青铁国际物流港、鲁中物流集聚园、淄博综合保税区等专用线项目建设运营。四、全面加强VOCs综合治理。全面排查工业源、农业源、生活源涉VOCs产排现状，制定全市VOCs排放源清单。推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头替代、过程管控和末端治理的VOCs全过程控制体系。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率，按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保达标排放。五、推进氮氧化物深度治理。严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉污染物排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成水泥、耐火材料、建陶行业超低排放改造。推动工业炉窑大气污染深度治理，重点围绕水泥、建陶、玻璃等企业精准施策，确保各类大气污染物稳定达标排放。六、推进颗粒物精细化管控。全面加强各类施工工地、道路、工业企业料场堆场、露天矿山扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。严格落实建筑工地扬尘防治八个“100%”措施，道路、水利等线性工程进行分段施工。开展城市道路“深度保洁，以克论净”本色行动。 2、声环境质量现状 项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，无需进行现状监测。 3、地表水环境质量现状 本次评价搜集了《临淄经济开发区新医药产业园控制性详细规划环境影响报告书》编制期间2021年2月地表水监测数据数据说明区域地表水环境质量，根据检测数据，1#运粮河湿地下游2000m断面各污染因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；2#运粮河湿地下游4500m地表水监测断面COD39mg/L、BOD59.6mg/L、高锰酸盐11.27mg/L指数超标，其余各污染因子均能达到IV类标准要求。水质超标主要是受沿线工业、农业面源及村庄生活污水的影响。 4、生态环境 临淄区位于淄博市的东北部，由于长期的农业、工业生产活动，该区域的自然生态已为人工生态代替，人工植被以作物栽培为主，主要作物有玉米、小麦、棉花、蔬菜和瓜果。境内无国家重点保护动植物 地下水、土壤环境 拟建项目为新建项目，项目购置山东熙尔顺物料有限公司现有工业用地，厂区位于熙尔顺物流的西北角部分，本项目厂界内现状为熙尔顺物流铺设供物流车辆回车的水泥道路及未使用的空地，项目建成后厂房外四至地面采取硬化措施，生产车间做防渗处理，可有效杜绝污染物向土壤、地下水转移，基本切断对地下水、土壤污染途径。可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-2 主要环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标 方位 距离（m） 环境保护级别 大气环境 九仙村 东 390 《环境空气质量标准》二级标准 地表水环境 运粮河 北 1300 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅳ类标准 地下水环境 周围地下水 地下水环境 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 声环境 厂界四至外50米内无敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态环境 项目不涉及 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 施工期： 施工期无组织颗粒物应满足《山东省扬尘污染防治管理办法（2018修订）》中相关要求。 运营期 颗粒物有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求（颗粒物10mg/m3），无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）； 2、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： 表3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 级别 等效声级 昼间 夜间 2 dB(A) 60 50 3、固体废物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中相关要求；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8）。 4、废水： 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及齐城污水处理厂进水水质要求，具体数值见下表： 表3-4 污水排入城镇下水道水质B等级标准 单位：除pH外均为mg/L 项目名称 （GB8978-1996）表4中三级标准 齐城污水处理厂进水水质标准 本项目排放标准 pH 6～9 6～9 6～9 COD 500 500 500 BOD5 300 / 300 悬浮物（SS） 400 150 150 氨氮 / 45 45 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号），所有建设项目的主要大气污染物指标（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物）的总量替代原则须严格按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发〔2019〕132号）、《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字〔2021〕57号）文件要求进行，由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定，若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量替代；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行消减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代），若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍消减替代；达标时实行等量替代。 项目涉及主要控制污染物为颗粒物，本项目建成后，所排放的颗粒物为0.862t/a，综合以上，项目位于临淄区，为细颗粒物年平均浓度不达标区，所排放的污染物应进行2倍替代，所需替代量为颗粒物1.724t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期对环境的影响主要表现为场地平整清理、基础施工、车间及其他用房施工过程中产生的扬尘、机械噪声、废水、固废对周围环境的影响。具体分析如下： 1、水环境影响分析 施工期污水主要为生活废水和施工活动产生的废水。项目产生的施工废水主要为车辆清洗水等，污染物为石油类、SS等，通过隔油池处理后循环用于车辆清洗，施工时生活污水排入山东熙儿顺物流有限公司内化粪池预处理后由污水管网最终进入齐城污水处理厂处理。 项目施工期产生的废水量少，可用于泼洒路面或洒于临时堆放的土堆上抑尘，不会形成水流。因此项目施工期废水对水环境影响较小。 2、环境空气影响分析 本项目在施工过程中，产生的废气主要是施工机械的燃油废气以及土石方装卸和运输产生的扬尘。需严格按照山东省人民政府令第248号《山东省扬尘污染防治管理办法（2018修订）》和鲁环发[2019]112号文《山东省扬尘污染综合整治方案》要求采取有效措施，降低施工期扬尘对周围环境的影响，保证周围环境空气质量。 本工程施工过程中要采取如下防尘和抑尘控制措施： （1）在施工作业前应设置安全警示牌、文明施工牌、环境保护牌，边界应设置1.8m以上围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 （2）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （3）施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。 （4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （5）建筑材料的防尘管理措施。基础施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖； 其他有效的防尘措施。 （6）施工时厂区进出道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 非道路移动机械污染控制措施： 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气主要污染物为SO、NO、C0和非甲烷总烃等。非道路移动机械应做到以下污染控制措施: （1）做好各类工程施工机械、场内运输车辆的环保信息自主申报备案登记工作，并对通过审核的非道路移动机械喷涂环保号码， （2）优先选用新能源工程机械车辆，杜绝不达标柴油车辆和排黑烟机械车辆作业。 项目还应避开大风及雨季施工，施工期受影响时间短，且随着项目施工期结束影响也随之消失。在采取上述防治措施后，项目扬尘对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工单位务必采用低噪声的施工机械和施工方法，在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。为避免施工噪声扰民，本评价建议施工在白天进行，避免夜间施工。另外，从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，达到降噪效果，以保证区域声环境质量。在采取上述措施后，施工期厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准，昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。随着施工期的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 4、固体废物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要包括：拆除施工中的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。弃置废物如果不妥善处置无组织堆放，不采取积极的防护措施，将污染周围环境。施工中产生的建筑垃圾应按照要求及时运至处理场所，生活垃圾需加强管理，产生的生活垃圾须弃置于路边垃圾桶内。 施工期采取的固体废物处置措施如下： （1）生活垃圾经垃圾收集装置收集后由环卫部门清运； （2）施工中的建筑垃圾外运处置。 施工期的固体废物影响是暂时的，施工结束后便会消失，施工期采取以上处置措施后产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响，对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |

表4-1  污染物产排情况一览表

| 产污环节 | 排放口编号 | 污染物 种类 | 产生量t/a | 产生浓度mg/m3 | 治理设施 | 废气量m3/h | 收集效率% | 去除效率% | 年工作时间h | 是否可行技术 | 排放形式 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 国家及地方污染物排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值mg/m3 | 速率限值kg/h |  |
| 1#生产线筛分环节、 | DA001 | 颗粒物 | 0.627 | 58 | 布袋除尘器 | 1500 | 95 | 92 | 7200 | 是 | 有组织 | 0.05 | 0.0069 | 4.6 | DB37/2376-2019 | 10 | / | 达标 |
| 丁苯橡胶颗粒与纳米碳酸钙粉末混合后包装环节 |  |  | 0.27 | 50 |  |  | 90 |  | 3600 |  |  | 0.022 | 0.006 | 4.0 | DB37/2376-2019 | 10 | / | 达标 |
| 2个环节合计 | DA001 | 颗粒物 | 0.897 | 166 |  |  | / |  | 7200 |  |  | 0.072 | 0.0129 | 8.6 | DB37/2376-2019 | 10 | / | 达标 |
| 未收集到的 | 厂界 | 颗粒物 | 0.063 | / | / | / | / | / | / | / | 无组织 | 0.063 | / | / | GB16297/1996 | 1.0 | / | 达标 |
| 2#生产线筛分环节 | DA002 | 颗粒物 | 0.627 | 58 | 布袋除尘器 | 1500 | 95 | 92 | 7200 | 是 | 有组织 | 0.05 | 0.0069 | 4.6 | DB37/2376-2019 | 10 | / | 达标 |
| 纳米碳酸钙粉末投料环节 |  |  | 0.27 | 50 |  |  | 90 |  | 3000 |  |  | 0.022 | 0.07 | 4.6 | DB37/2376-2019 | 10 | / | 达标 |
| 2个环节合计 | DA002 | 颗粒物 | 0.897 | 166 |  |  | / |  | 7200 |  |  | 0.072 | 0.0139 | 9.2 | DB37/2376-2019 | 10 | / | 达标 |
| 未收集到的 | 厂界 | 颗粒物 | 0.063 | / | / | / | / | / | / | / | 无组织 | 0.033 | / | / | GB16297/1996 | 1.0 | / | 达标 |
| 3#生产线筛分环节 | DA003 | 颗粒物 | 0.627 | 58 | 布袋除尘器 | 1500 | 95 | 92 | 7200 | 是 | 有组织 | 0.05 | 0.0069 | 4.6 | DB37/2376-2019 | 10 | / | 达标 |
| 未收集到的 | 厂界 | 颗粒物 | 0.033 | / | / | / | / | / | / | / | 无组织 | 0.033 | / | / | GB16297/1996 | 1.0 | / | 达标 |
| 4#生产线筛分环节 | DA004 | 颗粒物 | 0.627 | 58 | 布袋除尘器 | 1500 | 95 | 92 | 7200 | 是 | 有组织 | 0.05 | 0.0069 | 4.6 | DB37/2376-2019 | 10 | / | 达标 |
| 未收集到的 | 厂界 | 颗粒物 | 0.033 | / | / | / | / | / | / | / | 无组织 | 0.033 | / | / | GB16297/1996 | 1.0 | / | 达标 |
| 5#生产线筛分环节 | DA005 | 颗粒物 | 0.627 | 58 | 布袋除尘器 | 1500 | 95 | 92 | 7200 | 是 | 有组织 | 0.05 | 0.0069 | 4.6 | DB37/2376-2019 | 10 | / | 达标 |
| 未收集到的 | 厂界 | 颗粒物 | 0.033 | / | / | / | / | / | / | / | 无组织 | 0.033 | / | / | GB16297/1996 | 1.0 | / | 达标 |
| 6#生产线筛分环节 | DA006 | 颗粒物 | 0.627 | 58 | 布袋除尘器 | 1500 | 95 | 92 | 7200 | 是 | 有组织 | 0.05 | 0.0069 | 4.6 | DB37/2376-2019 | 10 | / | 达标 |
| 未收集到的 | 厂界 | 颗粒物 | 0.033 | / | / | / | / | / | / | / | 无组织 | 0.033 | / | / | GB16297/1996 | 1.0 | / | 达标 |
| 7#生产线筛分环节 | DA007 | 颗粒物 | 0.627 | 58 | 布袋除尘器 | 1500 | 95 | 92 | 7200 | 是 | 有组织 | 0.05 | 0.0069 | 4.6 | DB37/2376-2019 | 10 | / | 达标 |
| 未收集到的 | 厂界 | 颗粒物 | 0.033 | / | / | / | / | / | / | / | 无组织 | 0.033 | / | / | GB16297/1996 | 1.0 | / | 达标 |
| 8#生产线筛分环节 | DA008 | 颗粒物 | 0.627 | 58 | 布袋除尘器 | 1500 | 95 | 92 | 7200 | 是 | 有组织 | 0.05 | 0.0069 | 4.6 | DB37/2376-2019 | 10 | / | 达标 |
| 未收集到的 | 厂界 | 颗粒物 | 0.033 | / | / | / | / | / | / | / | 无组织 | 0.033 | / | / | GB16297/1996 | 1.0 | / | 达标 |
| 9#生产线筛分环节 | DA009 | 颗粒物 | 0.627 | 58 | 布袋除尘器 | 1500 | 95 | 92 | 7200 | 是 | 有组织 | 0.05 | 0.0069 | 4.6 | DB37/2376-2019 | 10 | / | 达标 |
| 未收集到的 | 厂界 | 颗粒物 | 0.033 | / | / | / | / | / | / | / | 无组织 | 0.033 | / | / | GB16297/1996 | 1.0 | / | 达标 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强分析及达标排放情况 A、有组织废气 1）颗粒物 项目废气产生环节主要是筛分环节产生的颗粒物，丁苯橡胶颗粒与纳米碳酸钙粉末混合后包装过程产生的碳酸钙粉尘。 筛分环节产生的颗粒物： 项目设置9条生产线，每条生产线配备1台布袋除尘器（共9台）及其对应排气筒（共9根），每条生产线筛分环节废气由配套引风机负压收集，经布袋除尘器处理后通过DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006、DA007、DA008、DA009排气筒排放； 每条生产线生产能力相同，原材料用量均为3322.3t/a，筛分环节颗粒物产生量按原材料材料使用量的0.02%计算，则每条线筛分环节颗粒物产生量均为0.66t/a，经引风机负压收集（收集效率95%，收集量均为0.627t/a，未收集量均为0.033t/a，以无组织形式排放），分别进入各自配备布袋除尘器处理（处理效率为92%，每台除尘器配套风机风量为1500m3/h），DA001——DA009排气筒排放量均为0.05t/a，筛分环节年工作时间7200小时，则排放速率均为0.0069kg/h，排放浓度均为4.6mg/m3，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求（颗粒物10mg/m3）。 苯橡胶颗粒与纳米碳酸钙粉末混合后包装环节颗粒物： 项目共设置4台包装机，其中2台用于丁苯橡胶颗粒与纳米碳酸钙粉末混合后包装，每台包装机设置1个集气罩，包装时产生的碳酸钙粉尘经收集后通过密闭管道汇入1#生产线配套除尘器主管道后进入1#除尘器处理后由DA001排气筒排放。 项目年用纳米碳酸钙粉末100吨，包装环节起尘量按原材料使用量的0.3%计算，则2台包装机包装环节粉尘总产生量为0.3t/a，经各自集气罩收集后（根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中废气收集系统采用外部排风罩的在距排风罩开口最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不应低于0.3m/s的要求，设计集气罩面积为1.32m2/1个，收集效率按90%计，则总收集量为0.27t/a，未收集量为0.03t/a，以无组织形式排放），共同进入1#布袋除尘器处理（处理效率为92%，1#除尘器配套风机风量为1500m3/h），则包装环节DA001排气筒总排放量为0.022t/a，混合后丁苯橡胶颗粒年包装时间按3600小时计，则排放速率均为0.006kg/h，排放浓度均为4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求（颗粒物10mg/m3）。 根据以上分析，包装环节纳米碳酸钙粉尘和1#生产线中筛分环节粉尘总产生量为0.96t/a，经收集处理后共同由DA001排气筒排放，有组织排放量为0.072t/a，当共同运行时排放速率为0.0129kg/h，最大排放浓度为8.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求（颗粒物10mg/m3）。 纳米碳酸钙粉末投料环节颗粒物： 项目设置6台螺旋混料/输送一体机，每台均配套一个料斗，纳米碳酸钙粉末上料至料斗时会产生粉尘，每个料斗设置一个集气罩，粉尘经收集后通过密闭管道汇入2#生产线配套除尘器主管道后进入2#除尘器处理后由DA002排气筒排放。 项目年用纳米碳酸钙粉末100吨，投料环节起尘量按原材料使用量的0.3%计算，则6个料斗投料环节粉尘总产生量为0.3t/a，经各自集气罩收集后（根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中废气收集系统采用外部排风罩的在距排风罩开口最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不应低于0.3m/s的要求，设计集气罩面积为0.2m2/1个，收集效率按90%计，则总收集量为0.27t/a，未收集量为0.03t/a，以无组织形式排放），共同进入2#布袋除尘器处理（处理效率为92%，2#除尘器配套风机风量为1500m3/h），则投料环节DA002排气筒总排放量为0.022t/a，投料环节年工作时间按3000小时计，则排放速率均为0.007kg/h，排放浓度均为4.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求（颗粒物10mg/m3）。 根据以上分析，投料环节纳米碳酸钙粉尘和2#生产线中筛分环节粉尘总产生量为0.96t/a，经收集处理后共同由DA001排气筒排放，有组织排放量为0.072t/a，当共同运行时排放速率为0.0139kg/h，最大排放浓度为9.2mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求（颗粒物10mg/m3）。 B、无组织废气 项目无组织废气主要为生产工艺收集到的颗粒物，以无组织形式排放。由上文分析可知，项目筛分环节、纳米碳酸钙包装环节、投料环节未收集到的颗粒物为0.357t/a；项目将采取加强车间管理，车间内定时洒水降尘，定期维护生产设备以及环保设备等措施，保证集气罩收集效率，减少无组织排放。 布袋除尘器除尘形式及原理：袋式除尘器适用于收集细小、干燥、非纤维性粉尘。含尘气体进入布袋除尘器后，大颗粒、重颗粒的粉尘会在重力作用下沉降，落入灰斗中。当含有相对较小粉尘的气体通过滤料时，粉尘会被滞留，使气体得以净化。含尘气体从底部开口法兰进入滤室，粗颗粒直接落入灰仓，含尘气体经滤袋过滤，粉尘停留在滤袋表面。洁净气体通过袋口进入洁净空气室，由风机排到大气中。当滤袋表面粉尘增多时，程控仪表开始工作。依次打开脉冲阀，使压缩空气从喷嘴喷出，清洗滤袋，使滤袋突然膨胀。在反向气流的作用下，布袋表面的粉尘迅速从滤袋中分离出来，落入灰仓，由排灰阀排出。 （2）污染物治理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）附录A表A.1废气污染防治可行性技术参考表，项目颗粒物采用布袋除尘器处理工艺可行。 （3）废气环境影响分析 项目位于临淄区齐都镇工业集聚区内，根据临淄区齐鲁石化例行监测点2020年连续1年的监测数据，临淄区PM2.5、PM10、O3年平均浓度超标，项目所在地环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，距离项目最近的敏感点为项目东侧390米的九仙村。根据上文分析，项目颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3），对区域内环境空气影响较小。 （4）等效排放 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录 A 中对等效排气筒的相关要求，当两根排气筒排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。根据企业提供资料，本项目DA001与DA002、DA003与DA004、DA005与DA006、DA007与DA008排气筒满足此要求。 本项目排气筒高度均为15m，两根排气筒距离为12m＜30m（两根排气筒之和），满足 GB16297-1996 附录 A 中要求，因此，可用一个等效排气筒代表该两个排气筒。根据前文分析，DA001排气筒排放速率为0.0129kg/h，DA002排气筒排放速率为0.0139kg/h，则等效排气筒污染物排放速率为0.0268kg/h；DA003排气筒排放速率为0.0069kg/h，DA004排气筒排放速率为0.0069kg/h，则等效排气筒污染物排放速率为0.0138kg/h；DA005排气筒排放速率为0.0069kg/h，DA006排气筒排放速率为0.0069kg/h，则等效排气筒污染物排放速率为0.0138kg/h；DA007排气筒排放速率为0.0069kg/h，DA008排气筒排放速率为0.0069kg/h，则等效排气筒污染物排放速率为0.0138kg/h； （5）排放口情况一览表 表4-2 排放口情况一览表 产污环节 排放口编号 高度m 内径m 温度℃ 类型 地理坐标 经度 纬度 筛分环节、丁苯橡胶颗粒与纳米碳酸钙粉末混合后包装环节 DA001 15 0.2 20 一般排放口 118.308731º 36.881092º 筛分环节 DA002 15 0.2 20 一般排放口 118.308533º 36.881092º 筛分环节 DA003 15 0.2 20 一般排放口 118.308662º 36.881092º 筛分环节 DA004 15 0.2 20 一般排放口 118.308806º 36.881092º 筛分环节 DA005 15 0.2 20 一般排放口 118.308989º 36.881092º 筛分环节 DA006 15 0.2 20 一般排放口 118.308426º 36.880865º 筛分环节 DA007 15 0.2 20 一般排放口 118.308565º 36.880865º 筛分环节 DA008 15 0.2 20 一般排放口 118.308747º 36.880865º 筛分环节 DA009 15 0.2 20 一般排放口 118.308951º 36.880865º 根据《淄博市污染源自动监控条例（2021年12月3日）》中相关要求“排污单位有下列情形之一的，应当建设安装污染源自动监测设施：（一）纳入重点排污单位名录的；（二）实行排污许可重点管理的；（三）其他有关法律、行政法规要求建设安装的；”，企业目前尚未纳入重点排污单位且根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》企业排污许不属于重点管理，项目可不安装污染源自动监测设施，但若项目满足其他有关法律、行政法规要求建设安装的，企业需安装污染源自动监测设施。 （6）污染物产排情况 污染物产排情况一览表，详见表4-1。 （7）监测要求 表4-3 项目监测计划表 项目 监测制度 废气 有组织废气 监测项目 颗粒物 监测布点 DA001--DA009排气筒 监测频率 正常情况下每年监测一次 非正常情况发生时，随时安排必要的监测 无组织废气 监测项目 颗粒物 监测布点 厂界 监测频率 正常生产条件下每年监测一次 非正常情况发生时，随时安排必要的监测 （8）非正常工况 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 就本项目来讲，主要考虑环保系统出现故障时的废气排放情况，经现场调查，本项目非正常工况主要是由于停电、设备故障等原因，环保设备出现故障后废气去除率降低，导致污染物在一段时间内排放量增加。 针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施： ①发生停电时及时转换电力线路； ②对废气处理设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性； ③开车前，废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求。 发生非正常工况排放时，本项目污染物排放情况见下表。 表4-4 非正常工况下废气排放源强 事故源 污染物 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 持续时间 频次 排放量kg/a 应对 措施 DA001排气筒 颗粒物 0.27 177.8 1h 1次/a 0.27 停车 检修 DA002排气筒 颗粒物 0.09 60 1h 1次/a 0.09 DA003排气筒 颗粒物 0.09 60 1h 1次/a 0.09 DA004排气筒 颗粒物 0.09 60 1h 1次/a 0.09 DA005排气筒 颗粒物 0.09 60 1h 1次/a 0.09 DA006排气筒 颗粒物 0.09 60 1h 1次/a 0.09 DA007排气筒 颗粒物 0.09 60 1h 1次/a 0.09 DA008排气筒 颗粒物 0.09 60 1h 1次/a 0.09 DA009排气筒 颗粒物 0.09 60 1h 1次/a 0.09 由上表看出，非正常排放时DA001——DA009排气筒颗粒物排放超标，不满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；项目发生非正常工况排放次数较少，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响。 2、废水 项目废水主要为职工生活废水。根据项目用水平衡，项目废水总产生量为432t/a，生活废水排入厂区化粪池预处理后进入污水管网，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及接管标准后，方进入齐城污水处理厂处理，不会对地表水环境产生影响。 表4-5 污水处理前后水质产生排放情况 废水性质 COD BOD5 SS 氨氮 处理量432t/a 处理前浓度（mg/L） 625 375 250 60 产生量（t/a） 0.27 0.16 0.108 0.03 排放量432t/a 处理后排放浓度（mg/L） 500 300 150 45 排放量（t/a） 0.22 0.13 0.06 0.019 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及接管标准 500 300 150 45 达标情况 达标 达标 达标 达标 排放方式 间接排放 排放规律 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 排放去向 齐城污水处理厂 由上表看出，生活污水经化粪池处理后可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及齐城污水处理厂进水水质标准。 1）污水总排口信息 表4-6 污水总排口信息 编号 类型 位置 DW001 一般排放口 经度：118.309466º 纬度：36.881457º 2）废水监测要求 表4-7 项目废水监测要求 监测因子 监测方位 监测频次 COD、BOD、氨氮、SS等 厂区污水总排口 每年开展一次监测 3）依托齐城污水处理厂可行性分析 齐城污水处理厂设计处理规模为10万m3/d，设计处理工业和生活混合水，已建成规模为7.5万m3/d，目前实际处理能力约为6.5万m3/d，剩余约1万m3/d余量，拟建项目废水量为1.44t/d，水量较小，齐城污水处理厂剩余余量完全能够容纳此股废水，不会对污水厂工艺负荷造成冲击影响。齐城污水处理厂采用格栅+沉淀+A2/0+消毒污水处理工艺，齐城污水处理厂的出水水质可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，拟建项目仅产生生活污水，水质简单，可依托齐城污水处理厂处理后排放。 表4-8 齐城污水处理厂在线监测数据 年份 监测日期 CODcr(mg/L) 氨氮(mg/L) 总磷(mg/L) 总氮(mg/L) pH 2020年 7月份 16.9～39.3 0.085～1.1 0.073～0.278 2.78～9.88 6.53～7.2 8月份 15.6～34.5 0.083～1.12 0.0556～0.344 3.11～9.76 6.8～7.42 9月份 13.6～35.1 0.0.087～1.99 0.131～0.287 5.44～12.5 6.71～7.06 10月份 12～37.6 0.082～0.621 0.0858～0.341 3.35～11.1 6.43～7.15 11月份 9.34～36.5 0.084～0.287 0.0355～0.344 4.24～11.6 7.06～7.36 12月份 13.2～28.3 0.07～1.06 0.0415～0.276 5.96～10.1 6.89～7.21 有效天数 184 184 184 184 184 达标率 100% 100% 100% 100% 100% 标准值 40 2 0.5 15 6～9 由上表可见，在2020年7～12月份，齐城污水处理厂的出水水质可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、噪声 本项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在70~85dB（A）之间。 采取的噪声治理措施为： （1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。加强设备的保养和维护，避免出现异常噪声。 （2）对振动较大的设备考虑设备基础减振。 （3）厂房装隔声门窗，利用建（构）筑物隔声降噪，对高噪声设备增设隔声罩。 （4）严格按照操作规程操作，避免材料碰撞、跌落等产生的异常高噪音，造成扰民情况。 （5）合理布局，要求将噪声较高设备布设在生产车间中部。 （6）增加绿化，在厂房、厂区四周种植隔音降噪的高大树种，如杨树、松柏、女贞等。 采用设备基础的隔振、减振可减少10～20dB(A)的噪声级，厂房隔声墙、隔声窗隔声可达到20～30dB(A)的隔声量，项目主要设备噪声治理措施及效果如下： 表4-9 项目主要噪声设备噪声治理措施及效果表[Leq，dB(A)] 序号 噪声源 设备名称 台数 源强 叠加值 降噪措施 降噪效果 等效到车间外声级 持续时间 1 车间 切胶机 4 75 87.2 隔声、减振 35 52.2 昼夜 24小时 2 包装机 4 70 3 螺旋混料/输送机 6 75 4 捏合机 9 70 5 造粒机 9 75 6 振动筛 9 80 7 除尘器风机 9 85 本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中附录B.1（工业噪声预测计算模式）进行预测，用A声级计算，模式如下： ①室外声源在预测点产生的声级计算基本公式 a）在环境影响评价中，应根据声源功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） （A.1） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp（r）=LP(r0)+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） （A.1） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； LP(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA(r)可按公式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 （A.3） 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LPi(r)—预测点(r)距处，第i频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)= LA(r0)-Adiv （A.4） 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) （B.1） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1= LW +10lg（Q/4πr2+4/R） （B.2） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）= Lp1i（T）−（Tli+6） （B.4） 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Tli—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= Lp2（T）+10lgS （B.5） 式中： LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 2）预测结果和分析 根据本项目主要噪声设备的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对厂界1m的噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界的噪声贡献情况见下表。 表4-10 主要噪声源对厂界声级贡献情况表 序号 排放源 源强 dB(A) 距最近厂界直线距离（m） 东 南 西 北 1 车间 52.2 2 2 2 2 序号 排放源 源强 dB(A) 项目对最近厂界贡献值dB(A) 东 南 西 北 1 车间 52.2 46.1 46.1 46.1 46.1 经过预测，本项目设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过厂区距离衰减，本项目厂界噪声最大贡献值为46.1dB(A)，项目昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。 3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4厂界环境噪声监测相关要求，厂区噪声监测要求如下： 表4-11 厂界噪声监测要求 监测项目 监测方位 监测频次 厂界昼间、夜间噪声 厂界四至外1m 每季度开展一次监测 4、固废 该项目固废主要为原料使用过程产生的废包装袋；除尘器收尘；设备维护产生的废机油、废机油桶，职工生活垃圾。 （1）一般固废 ①废包装袋 项目原材料使用过程产生废包装袋总产生量约为2.2t/a，属于一般固废，代码为309-009-06，收集后外卖综合利用。 ②除尘器收尘 除尘器收的的粉尘产生量约为5.176t/a，属于一般固废，代码为309-009-66，收集后全部回用。 （2）危险废物 ①废机油 设备维修过程中会产生废机油，产生量为0.01t/a，废机油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，项目危险废物储存于危废库，集中收集后交由资质单位处理。 ②废机油桶 项目废机油桶产生量为0.02t/a，属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，项目危险废物储存于危废库，集中收集后交由资质单位处理。 （3）生活垃圾 项目劳动定员60人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，垃圾产生量为9t/a，生活垃圾委托环卫部门定期清运。 表4-12 项目废物产生及排放一览表 产污环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理形状 环境危险特性 年产生量 贮存方式 利用处置方式或去向 利用或处置量 原材使用 废包装袋 一般工业 固废 / 固态 / 2.2t/a 袋装 外售废品回收单位 2.2t/a 环保设备 除尘器收集粉尘 一般工业 固废 / 固态 / 5.176t/a 袋装 全部回用于生产 5.176t/a 设备维护 废机油 危险废物，HW08，900-249-08 废矿物油 液态 T，I 0.01t/a 桶装 委托资质单位处置 0.01t/a 设备维护 废机油桶 危险废物，HW17，336-064-17 含矿物油 固态 T，I 0.02t/a 桶装 委托资质单位处置 0.02t/a 职工生活 生活垃圾 / / / / 9t/a / 环卫部门清运 9t/a 表4-13 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-249-08 0.01t/a 设备维护 液态 废矿物油 1年 T，I 委托有资质单位处置 2 废机油桶 HW08 900-249-08 0.02t/a 设备维护 固体 废矿物油 1年 T，I 表4-14 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废仓库 废机油 HW08 900-249-08 厂区西北角 25m2 桶装 0.5t 1年 2 废机油桶 HW08 900-249-08 / 0.5t 1年 （4）环境管理要求 a）一般工业固体废物和危险废物在专门区域分隔存放，减少固体废物的转移次数，防止发生撒落和混入的情况。 b）一般工业固体废物暂存间应设置防渗、防风、防晒、防雨等措施，设置环境保护图形标志。 c）危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关标准要求进行建设，有效防止临时存放过程中二次污染。 d）对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。 e）企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。 f）危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移管理办法（2022）》。 5、地下水、土壤 拟建项目对地下水、土壤存在的污染因素主要为厂区生产车间、化粪池、危废库等，污染途径为垂直渗入，企业将对化粪池、危废间、生产车间进行重点防渗处理，厂区道路硬化，切断对地下水、土壤污染途径。项目生产中无用水环节，无工艺废水产生，生产车间不会出现渗漏或下沉现象。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中对分区防渗的相关要求，拟建项目一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。建设单位应加强各防渗区域的巡检和维护工作，确保防渗不破损，在此基础上拟建项目可避免对地下水、土壤环境造成影响。 6、生态 项目建设地点位于临淄区齐都镇张黄路北239号院内，新建生产车间，厂区中间建有熙尔顺物流有限公司物流车间回车所用水泥道路，其他土地现状为空地，未种植树木、草坪等绿植，用地范围内无生态环境保护目标。项目厂区设计四至为绿化带，加强生态环境建设。 7、环境风险 （1）物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法，本项目原辅材料主要为丁苯橡胶，不涉及危险化学品，不涉及有毒有害物质，项目生产过程中不涉及危险工艺。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作等级为简单分析。 （2）风险源及风险类型 本项目不涉及危险化学品泄露、爆炸、火灾等风险。拟建项目的最大可信事故是车间设备电源等操作不当发生的电气火灾，主要风险源为生产车间。发生火灾事故时产生的消防废水及次生污染物，在事故处置不及时、防渗措施不到位的情况下，有污染环境空气、地下水和土壤的风险。 （3）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 a、建立、完善安全管理制度：严格按照规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 b、当发生火灾事故时，先用灭火器（泡沫灭火器）或者灭火毯扑灭着火点，再用消防沙隔离。 c、加强设备管理：应严格照章办事，不可私拉、乱接电线，不可使用不防爆的开关、插座等电器设备，防止引发火宅。 d、加强作业现场的安全管理，很多火灾的出现都是由于对作业现场的监管不力造成的。不按规定用电、用火等均有可能造成火灾。 e、设立安全标识、规范安全操作。 f、电气设备检修，应清除电气设备内的尘土及异物，严禁带电作业。 g、灭火设施：应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。 h、加强日常防火巡查：每天对厂房内电气设备、照明设施等巡查不少于2次，并做好记录，严禁“带病”运行。 2）环境风险应急措施 a、消防抢险人员迅速取就近消防器材对着火部位进行灭火。 b、进出口设置警戒线，进行警戒巡查，疏通应急通道，引导外部救援车辆及人员到达火场。 c、根据应急指挥部的命令，做好应急抢险救援所需器材、装备以及医疗救护药品准备和供应工作；负责厂区以及周边单位人员的必要救护工作。 d、立即向119报警，向应急指挥长报告事故情况，确保应急指挥长与各应急救援小组、外部救援机构信息联络畅通不间断。告知周边单位人员及居民做好迅速撤离准备。 3）突发环境事件应急预案编制 项目依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，结合《突发环境事件应急管理办法》（2015年4月16日 环境保护部令 部令 第34号）、《环境污染事故应急预案编制技术指南》、《山东省突发环境事件应急预案》（山东省人民政府办公厅2017年4月6日印发）的规定，对新、改、扩建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。 应急预案编制的重点内容包括：预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、应急监测、善后处置、预案管理与演练等内容。 本项目应急预案纲要具体见下表。 表4-15 突发事故应急预案纲要一览表 序号 项目 内容及要求 1 预案适用范围 根据环境风险评估结果，确定企业风险等级；规定预案的适用主体、管理范围和适用的事件类型等 2 环境事件分类与分级 根据危险源类型、数量及其分布，规定环境事故的分类和级别 3 组织机构与职责 工厂：厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援 4 监控和预警 确定环境风险源监控信息获取途径及分析研判方案；根据环境事故分类和公司可控情况确定预警级别和上报流程 5 应急响应 根据环境事件的分类与分级，确定相应的应急分类响应程序及具体的处理方案 6 应急保障 生产装置、罐区及危化品存储区：防火灾、爆炸事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 7 应急环境监测及事故后评估 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 8 善后处置 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 9 预案管理 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度；设专门部门负责管理预案 10 人员培训与演练 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 （4）风险事故环境影响分析结论 采取如上措施后，项目发生事故的可能性将大大降低。即使发生火灾，也可利用配备的灭火器、消防砂等应急救援物资，及时有效地控制火灾的蔓延，将火灾损失控制在较小的范围内，对厂区外周围环境不会产生大的影响。 因此，在遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，拟建项目生产是安全可靠的，在采取有效的环境风险防范措施后，项目在事故发生率、损失和环境影响方面能达到可接受水平。 8、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 筛分环节颗粒物经负压引风收集，丁苯橡胶颗粒与纳米碳酸钙粉末混合后包装环节粉尘经集气罩收集，共同经1#布袋除尘器处理达标后通过DA001排气筒排放。 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3） |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物 | 筛分环节颗粒物经负压引风收集后，纳米碳酸钙粉末投料环节颗粒物由集气罩收集，共同经2#布袋除尘器处理达标后通过DA002排气筒排放。 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3） |
|  | DA003排气筒 | 颗粒物 | 颗粒物经负压引风收集后由3#布袋除尘器处理达标后通过DA003排气筒排放。 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3） |
|  | DA004排气筒 | 颗粒物 | 颗粒物经负压引风收集后由4#布袋除尘器处理达标后通过DA004排气筒排放。 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）； |
|  | DA005排气筒 | 颗粒物 | 颗粒物经负压引风收集后由5#布袋除尘器处理达标后通过DA005排气筒排放。 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3） |
|  | DA006排气筒 | 颗粒物 | 颗粒物经负压引风收集后由6#布袋除尘器处理达标后通过DA006排气筒排放。 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3） |
|  | DA007排气筒 | 颗粒物 | 颗粒物经负压引风收集后由7#布袋除尘器处理达标后通过DA007排气筒排放。 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3） |
|  | DA008排气筒 | 颗粒物 | 颗粒物经负压引风收集后由8#布袋除尘器处理达标后通过DA008排气筒排放。 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）； |
|  | DA009排气筒 | 颗粒物 | 颗粒物经负压引风收集后由9#布袋除尘器处理达标后通过DA009排气筒排放。 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）； |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间内操作管理，车间密闭，车间墙体遮挡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界监控点无组织排放浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3） |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水 | 生活污水经厂区内化粪池预处理后通过污水管网最终进入齐城污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及齐城污水处理厂进水水质标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 采用低噪声设备，采取隔声降噪措施，合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废废包装袋收集后外售废品站；除尘器收集的粉尘全部回用于生产；废机油、废机油桶属于危险废物，暂存于危废库，交由资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目生产厂房、化粪池、危废库进行重点防渗。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中对分区防渗的相关要求，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。建设单位应加强各防渗区域的巡检和维护工作，确保防渗不破损。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 危废库、生产区设置为禁火区，厂房内配备足量灭火设备，加强日常巡查，对职工做好安全教育培训。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、排气筒应设置便于采样、监测的采样口、采样平台。 2、污染物排放口设置环境保护图形标志牌。 3、项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 4、危废库的建设与管理，危险废物的转移及转移联单的建立。 5、排污单位自行监测的内容及信息公开。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家及当地政策要求；选址合理；生产工艺较先进；采取了有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；项目具有较好的经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，本项目从环境保护角度考虑是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.862t/a |  | 0.862t/a | +0.862t/a |
| 废水 | 废水 |  |  |  | 432t/a |  | 432t/a | +432t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 2.2t/a |  | 2.2t/a | +2.2t/a |
|  | 除尘器收尘 |  |  |  | 5.176t/a |  | 5.176t/a | +5.176t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废机油桶 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①