# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年生产2500吨塑料软包装建设项目

建设单位（盖章）：  山东江元包装材料有限公司

编制日期：             2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产2500吨塑料软包装建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2210-370305-89-01-518362 |
| 建设单位联系人 | 马元斌 | 联系方式 | 18678200866 |
| 建设地点 | 山东省淄博市临淄区稷下街道办王庄工业园智能装备制造工业集聚区经十路与临淄大道交界东北处临淄大道1088号 |
| 地理坐标 | （118度13分48.000秒，36度49分26.400秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29中“53塑料制品业292”类“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门（选填） | 临淄区行政审批服务局 | 项目审批（备案）文号（选填） | 2210-370305-89-01-518362 |
| 总投资（万元） | 1500.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） | 1.33% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 1683.9 |
| 专项评价设置情况 | 拟建项目所排放废气不属于《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，生产过程中无工艺废水产生，无直排废水，且拟建项目500米范围内无生态保护目标，项目无须进行专项评价。 专项评价的类别 设置原则 拟建项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 拟建项目废气主要污染物为VOCs，不涉及前述污染物且厂界外500米范围内无环境空气保护目标 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 拟建项目不新增废水直排 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 拟建项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质 是 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 拟建项目用水来源于临淄区自来水管网，不设取水口 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 拟建项目不属于海洋工程项目 否 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、产业政策的符合性分析 拟建项目不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发改委第29号令中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。拟建项目所用设备、工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，该项目建设内容不属于淄政办发[2011]35号文中《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》限制类、淘汰类项目，符合淄博市产业政策。项目实行备案制，临淄区审批服务局已进行项目登记备案（2210-370305-89-01-518362）。 2、项目选址合理性分析 （1）拟建项目所在厂区位于山东省淄博市临淄区经十路与临淄大道交界处东北，属于稷下街道办王庄工业园智能装备制造工业集聚区，用地性质属于独立工矿区，符合稷下街道办总体规划及土地利用规划，不涉及土地规划问题。稷下街道已出具同意本项目在此建设的证明（详见附件8）。 （2）拟建项目对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，属于允许类项目。 4、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性判定 临淄区内生态保护红线主要有： 1）临淄淄河两侧水源涵养生态保护红线区，面积为0.44km2 ，Ⅰ类红线区范围是以开采井为圆心，半径30m的圆形区域，生态功能为水源涵养。 2）汞山生物多样性维护生态保护红线区，位于乙烯南路以南，辛化路以西，临淄与张店分界线以东，东海路以北，面积为10.54km2，生态功能为生物多样性维护、土壤保持，包括汞山森林公园、垢皋林场。 拟建项目位于山东省淄博市临淄区经十路与临淄大道交界处东北，不属于生态红线保护区内，距离最近的汞山生物多样性维护生态保护红线区约8.7km。 （2）环境质量底线符合性判定 根据2021年1月27日淄博市环境保护工作委员会办公室下发的2021年第1期“生态淄博建设工作简报”，项目所在地大气环境现状不满足该区域《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 拟建项目周围地表水体为乌河，乌河该河段已不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；根据《淄博市2021年1月集中式生活饮用水水源水质状况报告》评价结果显示该区域浅层地下水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；项目冷却水循环使用，定期补充损耗，产生的生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清理外运，故拟建项目废水对地表水环境现状影响较小。区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目印刷、复合、制袋废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附处理达标后经DA001废气排气筒排放。项目通过加强车间管理，减少废气无组织排放。拟建项目固废分类处理，危废暂存危废间后由有资质单位处置。拟建项目治理措施成熟可靠，根据工程分析和环境影响预测结论，只要企业能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。 （3）资源利用上线符合性判定 拟建项目建成后全厂年用水量330t/a，年用电量100万kWh/a，水、电资源消耗量相对区域资源利用总量可以接受，符合资源利用上线要求。 （4）与生态环境准入清单符合性 拟建项目位于淄博市临淄区稷下街道办，根据淄博市人民政府2021年6月29日发布的关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知淄博市实行“三线一单”生态环境分区管控，属于重点管控区。重点管控单元要求及符合性见下表： 表1-1 《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析一览表 环境管控单元编码：ZH37030520002 环境管控单元名称：稷下街道 行政区划：山东省淄博市临淄区 管控单元分类：重点管控单元 单元面积(km2）：37.57 序号 文件要求 拟建项目情况 符合性 一、空间布局约束 1.1 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 拟建项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中淘汰类项目。 符合 1.2 按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金 属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 拟建项目位于稷下街道办王庄工业园智能装备制造工业集聚区，利用现有生产车间进行生产，不新征土地。项目厂区所在地属于工业用地，不占用耕地。 符合 1.3 按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。 拟建项目用水由市政自来水管网提供，不开采地下水。 符合 1.4 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 拟建项目冷却水循环使用，定期补充损耗，产生的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。 符合 1.5 新改扩建项目符合市政府关于大武地下水富集区系列管控措施要求。 项目属于新建项目，不位于大武地下水富集区 符合 二、污染物排放管控 2.1 严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 拟建项目不属于“两高”项目。 符合 2.2 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 拟建项目采用二级活性炭吸附装置治理废气，可高效降低废气排放量。项目排放的有机废气执行倍量替代原则。 符合 2.3 废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 拟建项目冷却水循环使用，定期补充损耗，产生的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不直接排放。 符合 2.4 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理场外不得新建入河排污口。 符合 2.5 化工、包装印刷、表面涂装、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 拟建项目属于塑料加工业严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放；拟建项目建成运行前，将申请排污许可证，做到持证排污。 符合 三、环境风险防控 3.1 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目。 项目不属于环境风险潜势等级高建设项目。 符合 3.2 加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 拟建项目不涉及农田土壤、灌溉水。 符合 3.3 重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，实施管网架空，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 拟建项目属于塑料加工行业，不属于重点企业，企业将建设完善三级防护体系，将废水管网进行架空 符合 3.4 企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 企业将依法编制环境应急预案并定期开展演练 符合 3.5 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 企业将严格执行危险废物贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度 符合 3.6 定期对地下水进行检测。 企业建成后将依法进行地下水监测 符合 四、资源开发效率要求 4.1 严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求。 拟建项目不使用高污染燃料。 符合 4.2 推进污水处理厂提标改造和中水管网建设，提高中水回用率。 拟建项目不属于 符合 4.3 未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。 拟建项目用水由市政自来水管网提供。 符合 4.4 提升土地集约化水平。 拟建项目厂区布置在符合安全环保要求下合理紧凑，提升土地使用率。 符合 4.5 优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 拟建项目能源来源为供电电网，无燃料用量。 符合 综上，项目满足“三线一单”及重点管控单元要求。 3、拟建项目与相关环保政策文件的符合性分析见下表。 表1-2 拟建项目与相关环保政策的符合性分析一览表 序号 文件要求 拟建项目情况 符合性 《“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案》（鲁环发[2017]331号） 坚决淘汰落后动能 严格落实«产业结构调整指导目录»，加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等８个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准,各市制定具体措施,重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。 拟建项目不属于淘汰类生产工艺和产品，属于允许类。不属于钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业。 符合 优化能源供给结构 积极推进能源生产和消费革命，加快构建清洁低碳安全高效能源体系，推进能源低碳化转型。严控化石能源消费总量，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施可再生能源替代行动，加快推进风电、光伏、生物质等可再生能源发展.按照海陆统筹、集散并举原则，聚焦渤中、半岛北、半岛南三大海上风电片区，推进山东海上风电基地规划建设，打造国家级海上风电基地要采取密闭措施，减少无组织排放。 拟建项目采用电供能，不涉及高耗能。 符合 协同开展PM２和O３污染防治 推动城市PM２浓度持续下降， 有效遏制O３浓度增长趋势。制定空气质量全面改善行动计划，明确达标城市和未达标城市分类控制目标、路线图和时间表。统筹考虑PM２和O３污染特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控。 拟建项目产生的废气仅包含VOCs，通过二级活性炭吸附处理达标后经15m高的排气筒排放。 符合 分区施策改善区域大气环境 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。钢铁企业实施域外搬迁，持续推动城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。新 (改、扩)建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 拟建项目不属于高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，原材料为PP膜、PET膜、尼龙膜、铝箔、PE膜、CPP膜。 符合 大力推进重点行业VOCs治理 石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头替代、过程管控和末端治理的VOCs全过程控制体系。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查。除因安全生产等原因必须保留的以外，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。 拟建项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业。 符合 狠抓工业污染防治 严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。加快推进黄河干流及主要支流岸线１公里范围内的高耗水、高污染企业搬迁入园。继续推进城市建成区内现有焦化、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。 拟建项目不位于缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染，拟建项目冷却水循环使用，定期补充损耗，生活污水经化粪池处理后环卫部门定期清运。 符合 淄博市推动新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年） 产业结构调整方面 坚决淘汰低效落后产能，严控重点行业新增产能，推动绿色循环低碳改造，加快培育壮大新动能。 拟建项目采用国内较先进的生产工艺，不属于低效落后产能企业。 符合 能源结构调整方面 严控化石能源消费，持续压减煤炭使用，提高能源利用效率，壮大清洁能源规模。 拟建项目不属于化石能源消费。 符合 《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》 塑料制品加工行业：针对该行业污染物产生特点，提出以下收集、治理意见：（1）加热挤出工段宜采用上吸风方式对废气进行有效收集，吹塑工段宜采取环绕方式对废气进行有效收集。（2）印刷工段产生的废气参照（二十）印刷业进行收集、处理。（3）加热挤出、压制、吹塑（发泡）、印刷等工艺产生的废气经除尘后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理；使用含氯原料的工艺废气在处理过程中应充分考虑二噁英及酸性气体的控制。 拟建项目产生的有机废气通过集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置进行处理，处理效率在90%，处理后经15m排气筒达标排放。 符合 印刷行业：推进源头替代，通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨替代溶剂型油墨，从源头减少VOCs产生。出版物印刷，针对该行业污染物产生特点，提出以下收集、治理意见：（1）油墨、胶黏剂、涂布液、润版液、稀释剂、上光剂、覆膜剂等原辅材料应密闭储存，宜采取底吸措施对无组织逸散的废气进行收集。（2）调墨、供墨、涂布、印刷、烘干、覆膜、烫箔、洗车等工艺环节产生的废气宜采用顶吸或侧吸方式进行有效收集。 拟建项目油墨进行桶装，密闭储存，各产污环节进行有效收集 符合 4、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）符合性分析 表1-3 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》符合性分析 控制思路与要求 规定 拟建项目情况 符合情况 全面加强无组织排放控制 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 拟建项目物料均为密封袋装或桶装储存，定期检查设备保证不泄露；各废气产生环节均设置集气罩收集经二级活性炭环保设备处理后达标排放。 符合 加强设备与场所密闭管理 含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 提高废气收集率 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 拟建项目各废气产生环节均设置集气罩收集，加强生产管理，收集的废气通过全密闭管道输送至废气处理设备，减少无组织排放。 符合 推进建设适宜高效的治污设施 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 拟建项目设置二级活性炭吸附装置，提高VOCs治理效率。 符合 拟建项目与据《关于“两高”项目管理有关事项的通知》(鲁发改工业(2022)255号)文件的符合性。 根据《关于“两高”项目管理有关事项的通知》(鲁发改工业(2022)255号)相关规定，拟建项目属于塑料制品制造业，不属于两高项目范围。 6、拟建项目与《山东省环境保护条例》符合性分析。 表1-4 拟建项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 文件要求 拟建项目情况 符合情况 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 拟建项目位于稷下街道办王庄工业园智能装备制造工业集聚区，符合除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区的要求。 符合 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 拟建项目属于塑料加工行业，不属于小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。 符合 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。 拟建项目运行前进行申请排污许可证。 符合 有下列情形之一的，省、设区的市人民政府生态环境主管部门应当暂停审批该区域新增重点污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件： 重点污染物排放量超过总量控制指标，或者未完成国家确定的重点重金属污染物排放量控制目标的。 未完成淘汰严重污染环境的生产工艺、设备和产品任务的。 （三）生态破坏严重，未完成污染治理任务或者生态恢复任务的。 （四）未完成环境质量改善目标的。 （五）产业园区配套的环境基础设施不完备的。 （六）法律、法规和国家规定的其他情形。 拟建项目不属于前述所列项目。 符合 有下列情形之一的，生态环境主管部门和其他有关部门可以依法对有关设施、设备、物品采取查封、扣押的行政强制措施： （一）违法排放、倾倒、处置有毒有害物质的； （二）在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区违法排放、倾倒、处置污染物的。 （三）违法排放或者倾倒化工、制药、石化、印染、电镀、造纸、制革等工业污泥的。 （四）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式排放污染物的。 （五）发生较大、重大、特别重大突发环境事件或者在重污染天气应急期间，未按照要求实施停产、停排、限产等措施，继续排放污染物的。 （六）有关证据可能灭失或者被隐匿的。 （七）其他造成或者可能造成严重污染的违法行为。 拟建项目不属于前述所列项目。 符合 塑料制品的生产、销售、使用应当遵循减量化、资源化、再利用的原则，降低资源消耗，减少废弃物的产生。禁止生产不符合国家有关标准的塑料制品。 拟建项目属于塑料丝、绳及编织品制造，不属于国家禁止的塑料制品，生产、销售、使用遵循减量化、资源化、再利用的原则，生产过程产生的不合格品、边角料外售。 符合 拟建项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30号）文件的符合性分析。 表1-5 拟建项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》的符合性分析 规定 文件要求 拟建项目情况 符合情况 加强物料运输、装卸环节管控 厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。 拟建项目厂区道路已硬化，无积尘，无裸露空地，厂区定期洒水清扫。 符合 加强物料储存、输送环节管控 含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 拟建项目VOCs物料袋装或桶装密闭存放于仓库，仓库、车间等都做重点防渗。 符合 加强生产 环节管控 通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。 拟建项目采取集气罩收集，通过加强现场管理减少无组织排放，如突发故障应立刻停止生产，待检修完毕后投入使用。 符合 加强精 细化管控 制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。 拟建项目承诺建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景及由来 山东江元包装材料有限公司成立于2021年，注册资金300万元，注册地址山东省淄博市临淄区经十路与临淄大道交界处东北，经营范围：一般项目：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料制造；新材料技术研发；橡胶制品制造；包装服务；医用包装材料制造；橡胶制品销售；合成材料销售；文具用品零售；高性能密封材料销售；金属丝绳及其制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；包装专用设备制造；包装专用设备销售等。 近年来，包装应用已经成为一种发展趋势。不仅限于指不再不准任何外部气体进入包装内，还包括调节包装内部的气体成分，使之不断地保持最佳协调状态。在这类包装中，还有一种所谓“氧气净化器”（oxygenscavensers），可使包装件头部空间或间隙处的氧气被装入包装件中的这类物质吸收或去除。这种新型包装技术在日本已经使用，所以有人认为这种包装可能去发展成为新一代的包装形式。这类包装的显著特点就是不仅仅是阻隔其他气体进入，而且可以调节包装件内部的气体环境及其组成。因此，这种主动包装将会迅速发展并不断完善，特别是对新鲜水果、蔬菜类的产品包装，将是软包装产业快速发展的一个重要领域，目前具有很大的市场前景。 在此背景下，山东江元包装材料有限公司计划租赁石怀光所有的现有闲置厂房，在淄博市临淄区稷下街道办王庄工业园智能装备制造工业集聚区经十路与临淄大道交界东北处临淄大道1088号，建设“年生产2500吨塑料软包装建设项目”。 拟建项目投资1500万元，依托现有已建成厂房，建设1条塑料软包装生产线，购置制袋机、印刷机、复合机等设备，公用设施依托现有，项目建设完成后增加2500吨塑料软包装/年的生产能力，产品可以应用于各个领域的包装，产品优点为高阻隔、防氧化、抗腐蚀、耐穿刺等用途。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及淄博市有关规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）属于第二十六条“橡胶和塑料制品业29”、第53项“塑料制品制造292，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表，山东江元包装材料有限公司现委托我单位对该项目进行环境影响评价。我单位受委托后，派有关工程技术人员到现场进行环境现状调查和收集有关工程资料，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响评价报告表。 2、生产规模及投资 项目投资：拟建项目总投资1500万元，其中环保投资30万元，全部由企业自筹。 项目生产规模：2500吨塑料软包装/年。 3、技改后项目产品方案 表2-1 产品方案一览表 序号 产品名称 规格 产量 备注 1 塑料软包装 厚度4丝~30丝 宽度100~1000mm 2500吨/年 用于各个领域的包装，产品优点为高阻隔、防氧化、抗腐蚀、耐穿刺等用途 4、项目组成内容详见下表 拟建本项目不新征土地，利用现有的水、电公用设备，租赁已建成的厂房，生产区与办公区位于生产车间内。新增部分制袋机、印刷机、复合机等设备。项目组成内容详见下表。 表2-2 项目组成一览表 工程内容 项目名称 现有建设内容 技改项目建设内容 备注 主体工程 生产车间 占地1500m2 复合区 占地200m2，主要设置2台无溶剂复合机设备 依托已建成厂房，产能2500吨塑料软包装/年 印刷区 占地500m2，主要设置2台水墨印刷机 分切区 占地500m2，主要设置2台分切机和1台折膜机 制袋区 占地200m2，主要设置5台制袋机和2套熟化室 辅助工程 循环水池 位于车间内部，1座，容积100m3 新增 配电室 位于车间内部，占地面积10m2 新增 化验室 位于车间内部，占地面积20m2 新增 更衣室 位于车间内部，占地面积10m2 新增 办公室 位于车间内部，占地面积200m2 新增 储运工程 原料库 位于车间内部，占地面积100m2 新增 成品库 位于车间内部，占地面积50m2 新增 危废仓库 位于车间内部，占地面积10m2 新增 一般固废仓库 位于车间内部，占地面积20m2 新增 运输 厂区内部采用叉车运输，货物采用货车运输 新增 公用工程 供水系统 由临淄区供水管网供给 依托现有 供电系统 有临淄区供电网供给 依托现有 环保工程 废气处理设施 印刷、复合、制袋废气废气经收集后引入二级活性炭吸附装置处理通过DA001排气筒排放 新增 废水处理设施 生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清理外运，循环水蒸发损耗，定期补充 新增 噪声处理设施 设备采取隔声、减震等设施 新增 固废处理设施 固废分类处理处置，生活垃圾委托环卫部门定期清理，边角料、不合格品、废包装袋收集后外卖，废机油、废机油桶、废活性炭、废油墨桶在危废仓库收集暂存后委托资质单位处理 新增 6、工作制度及劳动定员 厂区人员总数为10人，实行一班工作制，每班工作8小时，年工作300天，年工作2400小时。 7、原辅材料及能源消耗 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 技改前用量 备注 1 PP膜 t/a 300 成品，袋装，外购 2 PE膜 t/a 600 成品，袋装，外购 3 尼龙膜 t/a 300 成品，袋装，外购 4 铝箔 t/a 200 成品，袋装，外购 5 PET膜 t/a 300 成品，袋装，外购 6 CPP膜 t/a 800 成品，袋装，外购 7 水性油墨 t/a 55.44 液体，桶装，外购 8 聚氨酯复合胶 t/a 58.52 液体，桶装，外购，环保无溶剂型 能耗 1 电 万kWh/a 100 依托现有供电网 2 新鲜水 t/a 330 依托现有供水管网 8、项目生产设备情况 表2-4 项目生产设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 备注 1 水墨印刷机 1050mm 2台 外购，新增 2 无溶剂复合机 GFH1050 2台 外购，新增 3 分切机 / 2台 外购，新增 4 制袋机 WSD600 5台 外购，新增 5 折膜机 / 1台 外购，新增 6 空气压缩机 / 1台 外购，新增 7 熟化室 / 2套 外购，新增 8 二级活性炭吸附装置 / 1台 外购，新增 9、公用工程 （1）项目给排水 给水 项目定员10人，生活用水量按照30L/（d·人）计算，年生产300天，则生活用水量为90t/a，采用新鲜水，由市政自来水管网提供。 项目需要循环水冷却，冷却用水采用外购纯净水，水冷用水存于循环水池，循环利用，因蒸发损耗等需定期补充，根据企业提供运行资料，项目循环水量为0.5t/h（1200t/a），损耗量为20%，补充水量约为240t/a。 排水 项目冷却水循环使用，定期补充，无废水外排；生活污水产生量按照使用量的80%计算，则生活污水产生量为72t/a，经化粪池处理后委托环卫部门清理外运。 图1 项目水平衡图（t/a） （2）供电 项目用电量为100万kWh/a，由临淄区供电网供给。 10、总平面布置 项目整体为1座生产车间，办公区位于车间南侧，入口位于车间东南角，更衣室位于入口西侧。生产区主要位于车间北侧，从西向东依次为复合区、印刷区、分切区、制袋区。原料仓库位于复合区南侧，成品库位于制袋区南侧。 厂区功能分区明确、流线组织合理，利于厂区管理。厂区平面布置详细情况见附图7。 11、环保投资与建设内容 拟建项目环保投资为20万元，占工程总投资的1.33%，环保建设内容见下表。 表2-5 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 序号 项目名称 处理方式 投资（万元） 三同时进度 1 废气 集气罩、二级活性炭吸附装置、废气收集管道、排气筒 10 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用 2 噪声 隔音、减震 1 3 固废 一般固废库、危废仓库、垃圾桶等，危废委托处理 5 4 防渗 车间防渗处理 4 合计 20 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 印刷：外购的PP膜、PET膜、尼龙膜经人工检验后进入进入印刷机采用水性油墨对PE膜进行印刷，主要是进行商标和执行标准规格等的印刷。印刷过程采用电加热，温度为50~55度，加热时间为20秒。印刷过程中会产生印刷废气。 复合：印刷完成后PP膜、PET膜、尼龙膜进入复合机中，与外购的PE膜、CPP膜、铝箔涂抹聚氨酯胶水进行复合，将PE膜、CPP膜、铝箔涂符合在PE膜表层，增加产品的各项性能。复合过程采用电加热，加热温度为50度，复合机在整条生产线中为持续加热，复合完成后的膜片继续维持在40度进行熟化，促进粘合剂的快速固化完，增加牢固性。复合过程会产生复合废气。 分切：复合完成后的膜片按照产品尺寸进行分切修整，修改成需要的尺寸。该过程为物理分切，无废气产生。主要污染物为机械噪声和边角料。 制袋：分切完成后的膜片进入制袋机进行制袋，制袋机中将烫刀加热至160度—220度，制袋过程采用电加热，加热时间为20秒。将两张膜片的三个边进行瞬间熔融热合，保留一个袋口。完成后进行冷却定型，冷却方式采用水冷，定型完成后得到成品。制袋过程中会产生制袋废气。 检验：制作完成后的成品进行人工检验，检验合格的产品包装入库待售。检验不合格的产品作为固体废物外售给回收单位。 2、废气处理工艺流程： 图3 废气处理工艺流程图 3、产排污环节 （1）废水：拟建项目生产过程冷却循环水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门清理外运。 （2）废气：拟建项目废气主要为印刷过程、复合过程、制袋过程产生的有机废气，主要为VOCs（以非甲烷总烃计）。 （3）噪声：拟建项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在70~85dB（A）之间。 （4）固体废物：拟建项目固废为职工日常生活产生的生活垃圾；生产过程中分切产生的边角料；检验过程中产生的不合格品；原材料废包装物；废水性油墨桶；设备维修保养产生的废机油、废机油桶；环保设备产生的废活性炭。 |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | 本项目为新建，租赁现有生产车间进行生产，无与项目有关的现有环境污染问题 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 2020年度，全市良好天数218天（国控），同比增加38天。重污染天数12天，同比减少6天。6项主要污染物浓度及同比改善分别为：二氧化硫（SO2）17微克/立方米，同比改善15.0%；二氧化氮（NO2）38微克/立方米，同比改善9.5%；可吸入颗粒物（PM10）90微克/立方米，同比改善13.5%；细颗粒物（PM2.5）52微克/立方米，同比改善7.1%；一氧化碳（CO）1.8毫克/立方米，同比改善5.3%；臭氧（O3）188微克/立方米，同比改善7.8%。全市综合指数为5.64，同比改善9.5%。临淄区SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为17μg/m3、38μg/m3、97μg/m3、54μg/m3，CO24小时平均浓度2.9mg/m3，临淄区2020年PM10、PM2.5的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在处于不达标区。淄博市、临淄区政府已出台多项环境空气整治措施，根据环境质量通报，至2021年4月临淄区大气SO2、NO2均有较明显的改善。 为了解临淄区环境空气质量现状，本次评价收集了临淄区齐鲁石化监测点2020年连续一年的例行监测数据 表3-1 临淄区例行监测点空气监测统计及评价结果一览表 污染物 单位 年评价指标 现状浓度 评价标准 占标率（%） 达标情况 SO2 μg/m3 年平均质量标准 17 60 28.3 达标 98%保证率日平均浓度（共365个有效数据，第358大值） 40 150 26.7 NO2 μg/m3 年平均质量标准 38 40 95 达标 98%保证率日平均浓度（共365个有效数据，第358大值） 75 80 93.8 PM10 μg/m3 年平均质量标准 104 70 148.6 超标 95%保证率日平均浓度（共365个有效数据，第347大值） 208 150 138.7 PM2.5 μg/m3 年平均质量标准 54 35 154.3 超标 95%保证率日平均浓度（共365个有效数据，第347大值） 125 75 166.7 CO mg/m3 24小时平均质量标准 1.5 4 37.5 达标 O3 μg/m3 日最大8小时平均质量标准 240 160 150 超标 区域大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，由公开发布的环境质量数据可知，区域 O3、PM10、PM2.5不满足空气质量标准要求，大气环境质量现状不达标。原因是由于该区域内道路扬尘、建设施工、汽车尾气等因素导致。根据《淄博市环境保护“十三五”规划》要求，科学统筹大气污染防治，切实改善环境空气质量。坚持源头治理，突出分区分类管理，实现区域联防联控。深化工业源污染治理，提高传统行业脱硝脱硫效率，加强可吸入颗粒物治理，加强多污染物协同控制，加快绿色生态屏障建设。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：根据《关于印发淄博市2021年挥发性有机物整治方案的通知》（淄环发[2021]1号），为进一步推进我市VOCs污染整治工作，做好“夏病冬治”和“有病早治”，全面提升VOCs治理能力和治理水平，减少VOCs排放，持续改善大气环境质量。全市2021年4月底前完成VOCs治理，VOCs排放量明显下降，为遏制夏秋季臭氧污染、推动全市空气环境质量稳定好转夯实基础。2021年4月21日起要强化VOCs排放监督管理，常态化开展执法检查和监督检测工作，形成监管长效机制，不断改善区域环境空气质量。 2、声环境质量现状 根据现场勘察，厂界周围50m范围内无敏感点，厂址周围环境噪声污染程度较低，本项目为新建项目，周围声环境质量良好，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3、水环境 3.1地表水环境 本项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，项目周围地表水体为乌河，属于309桥段至上河东桥段，该段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，根据《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书》中数据，乌河该段水质已不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。超标原因主要为污水管网铺设不全，部分村庄生活废水排入乌河所致，随着污水管网的铺设，情况将有所好转。 3.2地下水环境 根据淄博市《2021年4月集中式生活饮用水水源水质状况报告》2021年4月，按照监测要求完成了11个地级以上水源地水质常规监测工作，完成了1个县级行政单位所在城镇湖库型地表水水源地水质常规监测。监测的11个地级以上集中式饮用水水源常规监测项目全部达标，达标率为100%。其中，2个地表水水源常规监测指标达到或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准和相关标准限值，9个地下水水源常规监测指标达到或优于《地下水质量标准》Ⅲ类标准。监测的1个县级行政单位所在城镇地表水水源监测项目全部达标。 4、生态环境 项目利用现有场地，不新增建设用地，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于电磁辐射类项目，不需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、土壤 项目不存在土壤污染途径，原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-2 主要环境保护目标一览表 序号 环境保护目标 方位 距离（m） 环境保护级别 1 东夏新村 东南 273 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2 乌河 东 139 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）IV类标准 3 周围地下水 地下水环境 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 4 厂界四周外50米 四周外50米内无敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 5 生态环境 项目不涉及 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 制袋、复合工序有组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第6部分》（DB37/2801.6-2018）表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值，其他行业：60mg/m3，3.0kg/h，印刷工序有组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准要求：VOCs：50mg/m3、1.5kg/h； 无组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）浓度限值：2.0mg/m3、《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中标准要求：VOCs：2.0mg/m3及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 2、噪声： 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求： 表3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 级别 等效声级 昼间 夜间 2 dB(A) 60 50 3、固体废物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号），所有建设项目的主要大气污染物指标（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物）的总量替代原则须严格按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发〔2019〕132号）、《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字〔2021〕57号）文件要求进行，由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定，若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量替代；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行消减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代），若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍消减替代；达标时实行等量替代。 本项目无废水外排，废气排放情况为VOCs：1.909t/a。需申请的总量为颗粒物：1.909t/a。 项目位于不达标区，新增污染物实行区域污染物排放1:2倍量替代，替代量为3.818t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用现有已建成厂房进行生产，施工期仅为设备安装，不涉及土建施工，因此对周围环境影响很小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 废气产排污节点、污染物及达标情况见下表： 表4-1 废气产排污节点、污染物及达标情况信息表 产污环节 排放口编号 污染物 种类 产生量t/a 产生浓度mg/m3 治理设施 处理能力（m3/h） 收集效率 去除效率 是否可行技术 排放形式 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 国家及地方污染物排放标准 达标情况 名称 浓度限值mg/m3 速率限值kg/h 印刷、复合、制袋 DA001排气筒 VOCs 10.045 523.18 二级活性炭吸附装置 8000 90% 90% 是 有组织 0.904 0.377 47.08 DB37/2801.4-2017 50 1.5 达标 无组织 厂界 VOCs 1.005 / / / / / / 无组织 0.084 / / DB37/2801.6-2018、DB37/2801.4-2017 2.0 / 达标 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A表A.2中塑料制品工业排污单位废气污染防治可行性技术参考表中所列可行性技术，拟建项目所采取的的废气处理工艺为“二级活性炭吸附装置”，工艺可行。 排放口信息及检测要求： 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），确定项目自行监测频次如下： 表4-2 废气排放口信息及检测要求信息表 排放口编号 排放口名称 排放口类型 排放口地理坐标 排气筒参数 污染物种类 执行标准 排放限值 监测点位 监测因子 监测频次 经度（°） 纬度（°） 高度 （m） 出口内径 （m） 排气温度 （℃） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） DA001 废气排放口 一般排放口 118.230543 30.824504 15 0.35 25 VOCs DB37/2801.4-2017 50 1.5 排气筒进出口 VOCs 1次/半年 DB37/2801.4-2017 50 1.5 厂界 / / / / / / / VOCs DB37/2801.6-2018、DB37/2801.4-2017 2.0 / 厂界 VOCs 1次/年 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 拟建项目废气主要为印刷环节产生的有机废气，复合环节产生的有机废气，制袋环节产生的有机废气；有机废气通过集气罩收集后均采用二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过15m排气筒排放。 （1）源强分析 表4-3 技改项目废气源强依据一览表 废气源 源强 来源依据 备注 复合废气 VOCs 0.22kg/t-原材料 参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版本）》塑料袋VOCs排放系数 —— 印刷废气 VOCs 根据企业采用的水性油墨成分分析报告 —— 制袋废气 VOCs 0.22kg/t-原材料 参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版本）》塑料袋VOCs排放系数 —— 1）有组织VOCs ①印刷废气 项目使用水性油墨印刷，根据水性油墨成分报告（见附件），水性油墨中VOCs（以非甲烷总烃计）占17%，水性油墨使用量为55.44t/a，则印刷过程VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为9.425t/a。 表4-4 水性油墨含量一览表 原料 固化份 挥发份 水份 水性油墨 含量比（%） 77 17 6 含量（t） 49.341 9.425 3.326 拟建项目水性油墨物料平衡如下： 图6 拟建项目水性油墨平衡图（单位：t/a） ②复合废气 项目复合工序采用聚氨酯复合胶将印刷完成后与外购的尼龙膜、PP膜、PET膜、铝箔进行复合，复合过程进行加热，会产生有机废气，有机废气产生量参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版本）》塑料袋VOCs排放系数采用0.22kg/t-原材料，复合工序原材料用量为2300t/a（铝箔加热不产生有机废气），聚氨酯复合胶用量为58.52t/a，则制袋工序VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.519t/a。 ③制袋废气 项目制袋工序将制袋机烫刀温度加热至160度—220度，制袋过程中会产生有机废气，有机废气产生量参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版本）》塑料袋VOCs排放系数采用0.22kg/t-原材料，制袋工序将复合完成的膜片进行热切，只对膜片的三条边进行切割，根据设计资料，制袋原材料热切量为460t/a，则制袋工序VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.101t/a。 总体废气排放情况 废气采用集气罩的废气收集方式，废气通过管道收集后进入环保设备处理，按照《环境工程设计手册》(湖南科学技术山版社)，依据以下经验公式计算得小各设备所需的风量L：L=3600SV，其中：S-集气罩面积；V-断面平均风速。项目、共设置3个长0.3m的管道收集3个环节的有机废气，管道风速取10m/s，则收集所需风量为0.15×0.15×3.14×3600×3×10=7630.2m3/h，本项目保守取风机风量为8000m3/h。 根据上文计算，废气总量为10.045t/a，经收集后引入二级活性炭吸附装置处理（收集效率90%，风机风量4000m3/h，处理效率90%），处理后的废气经DA001排气筒排放，则VOCs排放量为0.904t/a，排放速率为0.032kg/h，排放浓度为47.08mg/m3。满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准要求：VOCs：50mg/m3、1.5kg/h。 2）无组织废气 项目无组织废气主要为集气罩未收集到的VOCs，以无组织形式排放，集气罩收集效率为90%。 项目废气总量为10.045t/a，则未收集的VOCs量为1.005t/a。 （2）达标排放情况分析 ①有组织废气 DA001排气筒VOCs排放量为0.904t/a，排放速率为0.032kg/h，排放浓度为47.08mg/m3。满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准要求：VOCs：50mg/m3、1.5kg/h。 ②无组织废气 由前文可知，项目有组织废气均满足相应排放标准。项目通过提高废气收集效率，减少无组织废气逸散，无组织废气VOCs厂界浓度限值能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）浓度限值：2.0mg/m3、《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中标准要求：VOCs：2.0mg/m3及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 表4-5 与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）符合性分析 规定 拟建项目情况 符合情况 治理工程应遵循综合治理、循环利用、达标排放、总量控制的原则。治理工艺设计应本着成熟可靠、技术先进、经济适用的原则，并考虑节能、安全和操作简便。 项目设置二级活性炭吸附装置，治理工艺成熟、经济适用、操作简便。 符合 治理工程应与生产工艺水平相适应。生产企业应把治理设备作为生产系统的一部分进行管理，治理设备应与生产废气的相应生产设备同步运转。 废气治理设备与产生废气的生产设备同步运转。 符合 经过治理后的污染物排放应符合国家或地方相关大气污染物排放标准的规定。 通过预测分析，拟建项目废气经二级活性炭吸附装置处理后能达标排放。 符合 治理工程在建设、运行过程中产生的废气、废水、废渣及其他污染物的治理与排放，应执行国家或地方环境保护法规和标准的相关规定，防止二次污染。 拟建项目废气治理设备无二次污染。 符合 场址选择应遵从降低环境影响、方便施工及运行维护等原则，并按照消防要求流出消防通道和安全保护距离。治理舍尔必的布置应考虑主导风向的影响，以减少有害气体、噪声等对环境的影响。 设备场址选择遵从降低环境影响、方便施工及运行维护的原则，以减少有害气体、噪声等对环境的影响。 符合 吸附装置的净化效率不得低于90%。 项目设置二级活性炭，单级活性炭吸附效率在70%左右，二级活性炭吸附效率可达90% 符合 （3）废气监测要求 环境监测计划的制定根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目环境保护监测计划见表4-2。 （4）非正常工况 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 就拟建项目来讲，主要考虑环保系统出现故障时的废气排放情况，经现场调查，拟建项目非正常工况主要是由于停电、设备故障等原因，环保设备出现故障后废气去除率降低，导致污染物在一段时间内排放量增加。 针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施： ①发生停电时及时转换电力线路； ②对废气处理设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性； ③开车前，废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求。 发生非正常工况排放时，拟建项目污染物排放情况见下表。 表4-6 非正常工况下废气排放源强 事故源 污染物 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 持续时间 频次 排放量kg/a 应对 措施 DA001排气筒 VOCs 4.185 523.18 1h 1次/a 4.185 停车 检修 由上表看出，非正常排放时，DA001排气筒废气排放不达标，由于发生非正常工况排放次数较少，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响。 2、废水 项目冷却水循环使用，定期补充，无废水外排；生活污水产生量按照使用量的80%计算，则生活污水产生量为72t/a，经化粪池处理后委托环卫部门清理外运 3、噪声 拟建项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在70~85dB（A）之间。 采取的噪声治理措施为： （1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。 （2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振。 （3）利用建（构）筑物隔声降噪，厂房装隔声门窗。 （4）加强对高噪音设备的维护和监管，确保高噪音设备正常运行，避免出现异常噪声。 （5）加强设备的保养和维护，避免出现异常噪声。 另外，为保证项目建成后噪声达标排放，应增加以下防治措施： （1）对高噪声设备增设隔声罩； （2）合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中部； （3）增加绿化：在厂房、厂区四周种植隔音降噪的高大树种，如杨树、松柏、女贞等。 采用设备基础的隔振、减振可减少10～20dB(A)的噪声级，厂房隔声墙、隔声窗隔声可达到20～30dB(A)的隔声量。 项目新增噪声源治理措施及效果如下： 表4-7 主要噪声设备噪声治理措施及效果表[Leq，dB(A)] 序号 噪声源 设备名称 台数 源强 叠加值 降噪措施 降噪效果 等效到车间外声级 持续时间 1 1#生产车间 水墨印刷机 2 75 88.56 隔声、减振、降噪 35 53.56 24小时 2 无溶剂复合机 2 70 3 分切机 2 85 4 制袋机 5 80 5 折膜机 1 70 6 空气压缩机 1 85 1）噪声影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)中附录B.1（工业噪声预测计算模式）进行预测，用A声级计算，模式如下： ①室外声源在预测点产生的声级计算基本公式 a）在环境影响评价中，应根据声源功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） （A.1） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp（r）=LP(r0)+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） （A.1） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； LP(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA(r)可按公式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 LA(r)=10lg{Σ 10[0.1 Lpi(r)- Δli]} （A.3） 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LPi(r)—预测点(r)距处，第i频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)= LA(r0)-Adiv （A.4） 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) （B.1） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1= LW +10lg（Q/4πr2+4/R） （B.2） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i（T）=10lg（Σ 100.1 Lp1ij） （B.3） 式中： Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）= Lp1i（T）−（Tli+6） （B.4） 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Tli—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= Lp2（T）+10lgS （B.5） 式中： LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 2）预测结果和分析 根据拟建项目主要噪声设备的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对厂界1m的噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界的噪声贡献情况见下表。 表4-8 主要噪声源对厂界声级贡献情况表 序号 排放源 源强 dB(A) 距最近厂界直线距离（m） 西 北 东 南 1 生产车间 53.56 1 1 1 1 序号 排放源 源强 dB(A) 项目对最近厂界贡献值dB(A) 西 北 东 南 1 生产车间 53.56 53.56 53.56 53.56 53.56 经过预测，拟建项目设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过厂区距离衰减，拟建项目噪声最大贡献值为53.56dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，拟建项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。 3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4厂界环境噪声监测相关要求，厂区噪声监测要求如下： 表4-9 厂界噪声监测要求 监测项目 监测方位 监测频次 厂界昼间、夜间噪声 四方向厂界外1m 每季度开展一次监测 4、固废 项目固废为职工日常生活产生的生活垃圾，生产过程中产生的边角料，不合格品，原材料废包装物，废水性油墨桶，设备维修保养产生的废机油、废机油桶，环保设备产生的废活性炭。 （1）生活垃圾 拟建项目员工产生的生活垃圾按1kg/人•天计，组织定员10人，则产生量为2.4t/a，集中收集后由环卫部门定期清运。 （2）生产过程中产生的边角料、不合格品 根据企业生产经验生产过程中产生的边角料、次品产生量约为5t/a，全部集中收集后外卖。 （3）废包装物 本项目原料使用过程会产生一定量的废包装物，原材料废包装物产生量约为2t/a，全部集中收集后外卖。 （4）废水性油墨桶 本项目印刷过程会产生废水性油墨桶，废油墨桶属于危废（危废类别：HW49，危废代码：900-041-49），产生量为1t/a，委托资质单位处理。 （5）废机油 设备维护保养产生的废机油属于危废（危废类别：HW08，危废代码900-249-08），产生量约0.02t/a，委托资质单位处理。 （6）废机油桶 废机油桶属于危废（危废类别：HW49，危废代码：900-041-49），产生量约为0.05t/a，委托资质单位处理。 （7）废活性炭 项目选用碘值不低于800毫克/克的活性炭，项目设置1台二级活性炭吸附装置，每台设置2个活性炭吸附箱，每个吸附箱活性炭填充量为2m3，采用蜂窝状活性炭，密度约450kg/m3，则每个活性炭吸附箱装填量约0.9t，则一次总装填量为1.8t/a，按1年更换2次计算，废活性炭产生量约3.6t/a。根据《国家危险废物名录（2021）》，废活性炭属于危险废物，（危废类别：HW49，危废代码：900-039-49），暂存于危废间，定期委托有相关资质单位进行处置 由于活性炭的吸附系数不尽相同，如果实际投入生产后，废气产生量大于预测量，企业应加大活性炭更换频次，以保证废气达标排放。 本项目废活性炭通过桶装密闭容器储存，存放于危废库内。危废库内设置危废分区和桶架，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。加强危废库密闭性，危险废物由资质危废处置单位每年转运一次，故危废库废气对大气环境影响较小。 表4-10 改建项目废物产生及排放一览表 产污环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理形状 环境危险特性 年产生量 贮存方式 利用处置方式或去向 利用或处置量 职工生活 生活垃圾 一般工业固废292-003-99 / 固态 / 2.4t/a 袋装 委托环卫部门清理 2.4t/a 生产过程 边角料不合格品 一般工业固废292-003-07 / 固态 / 5t/a 袋装 收集后外售 5t/a 原料使用 废包装袋 一般工业固废292-003-99 / 固态 / 2t/a 袋装 收集后外售 2t/a 设备维护 废机油 危险废物900-249-08 废矿物油 液态 T，I 0.02t/a 桶装 委托资质单位处置 0.02t/a 设备维护 废机油桶 危险废物900-041-49 废矿物油 固态 T/In 0.05t/a 桶装 0.05t/a 原料使用 废油墨桶 危险废物900-041-49 残留水性油墨 固态 / 1t/a 桶装 1t/a 环保设备 废活性炭 危险废物900-039-49 吸附的有害物质 固态 T 3.6t/a 桶装 3.6t/a 表4-11 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-249-08 0.02t/a 设备维护 液态 废矿物油 1年 T，I 委托有资质单位处置 2 废机油桶 HW49 900-041-49 0.05t/a 设备维护 固体 废矿物油 1年 T，I 3 废活性炭 HW49 900-039-49 3.6t/a 环保设备 固体 吸附的有害气体 2个月 T 4 废油墨桶 HW49 900-041-49 1t/a 油墨使用 固体 废油墨 1个月 T 表4-12 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废仓库 废机油 HW08 900-249-08 位于厂区西北侧 10m2 桶装 0.5t 半年 2 废机油桶 HW49 900-041-49 桶装 0.5t 半年 3 废活性炭 HW49 900-039-49 密闭容器 10t 半年 4 废油墨桶 HW49 900-041-49 桶装 0.1t 半年 项目在厂区西北设置10m2的危废暂存库，本次环评针对危废管理提出以下要求： ①危废暂存库要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备。 ②存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，设置危险废物标识。 ③根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）10.4要求对危险废物设置专人管理和登记，建立危险废物储存台账，如实记录危险废物储存和处理情况，台账保存期限不小于3年。 ④危险废物定期由有资质单位负责转运处理，企业不得私自转运。转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 本次改建项目依托厂区内现有危废间，根据厂区现有及在建项目环评以及现场踏勘，危废库内已全部做重点防渗处理，各类危废分类明确，未出现与其他杂物混存现象，现有项目危废储存、转移台账清晰，项目厂区内危废主要为废机油、废机油桶、废活性炭，与拟建项目危废种类相同，依托现有危废间可行。 综上所述，拟建项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 （4）环境管理要求 a）建立环境管理台账制度，落实台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等 b）有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数、污染物排放情况 c）无组织废气排放控制记录措施执行情况 d）生产设施运行情况，记录统计时段内的只要产品产量 e）排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况等 5、地下水、土壤 本项目设有危废库、事故池、生产区等区域，为切实保障地下水、土壤不受到污染，建设项目需采取必要的污染防治措施，项目应针对各区域进行分区防控。根据现有项目环评批复，现有项目生产车间已进行重点防渗，本次项目利用现有项目生产车间的闲置区域建设，因此不存在对地下水、土壤污染途径。 建设单位还应加强各防渗区域的巡检和维护工作，确保防渗不破损，在此基础上拟建项目对地下水、土壤环境影响影响较小。 6、生态 项目新增占地，用地范围内无生态环境保护目标。 7、环境风险 结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法，拟建项目原辅材料不涉及危险化学品，不涉及有毒有害物质，Q﹤1，环境风险潜势为Ⅰ，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作等级为简单分析。拟建项目不涉及危险化学品泄露、爆炸、火灾等风险。主要风险为原材料遇明火产生火灾、电气火灾。 根据拟建项目情况，还应采取以下防范及处理措施： （1）环境风险防范措施 a、建立、完善安全管理制度：严格按照规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 b、当发生火灾事故时，先用灭火器（泡沫灭火器）或者灭火毯扑灭着火点，再用消防沙隔离。 c、加强设备管理：应严格照章办事，不可私拉、乱接电线，不可使用不防爆的开关、插座等电器设备，防止引发火宅。 d、加强作业现场的安全管理：很多火灾的出现都是由于对作业现场的监管不力造成的。如对外来施工人员的安全教育流于形式，外来施工人员在厂区内吸烟，不按规定用电、用火等均有可能造成火灾。 e、设立安全标识、规范安全操作。 f、电气设备检修，应清除电气设备内的尘土及异物，严禁带电作业。 g、灭火设施：应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。 h、加强日常防火巡查：每天对厂房内电气设备、照明设施等巡查不少于2次，并做好记录，严禁“带病”运行。 （2）环境风险应急措施 a、消防抢险人员迅速取就近消防器材对着火部位进行灭火。 b、进出口设置警戒线，进行警戒巡查，疏通应急通道，引导外部救援车辆及人员到达火场。 c、根据应急指挥部的命令，做好应急抢险救援所需器材、装备以及医疗救护药品准备和供应工作；负责厂区以及周边单位人员的必要救护工作。 d、立即向119报警，向应急指挥长报告事故情况，确保应急指挥长与各应急救援小组、外部救援机构信息联络畅通不间断。告知周边单位人员及居民做好迅速撤离准备。 e、三级防控体系的设置 1）一级防控措施 第一级防控措施是在厂区设置事故废水导流系统，构筑环境安全的第一层防控网，将事故水切换到处理系统，防止事故水外流造成的环境污染。 2）二级防控措施 第二级防控措施是在厂区设置事故水池，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 本项目应急事故水池容量应按下式计算： 事故下水池容积＝（最大设备或储罐的容量＋火灾时消防用水量＋雨水量）－最大设备或储罐所在围堰或防火堤的有效容积，其中事故发生区域降雨量按该地区平均日降雨量×收集面积考虑。 本项目产生较大量事故排水单元为厂房，计算如下： 厂房所需事故水池容积=（最大罐的容量+最大一次消防用水量+雨水量）-最大设备所在围堰的有效容积=（0m³+72m³+0m³）-0m³=72m³（数值取0原因：本项目无储罐、设备均设置在厂房内无初期雨水量、无围堰，厂区出现火灾的次数为1次，供水强度为20L/s，按1小时计，最大消防水量为72m3/次）。 项目需新建有效容积为100m3的事故水池，以满足事故事故状态应急所需。 3）三级防控措施 第三级防控措施是对厂区雨水总排口设置切断措施，将污染物控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水经雨水管网进入地表水水体。 （3）风险事故环境影响分析结论 采取如上措施后，项目发生事故的可能性将大大降低。即使发生火灾，也可利用配备的灭火器、消防砂等应急救援物资，及时有效地控制火灾的蔓延，将火灾损失控制在较小的范围内，对厂区外周围环境不会产生大的影响。 因此，在遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，拟建项目生产是安全可靠的，在采取有效的环境风险防范措施后，项目在事故发生率、损失和环境影响方面能达到可接受水平。 8、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷、复合、制袋DA001排气筒 | VOCs | 废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置，处理达标后经1根15m高排气筒排放 | 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准要求：VOCs：50mg/m3、1.5kg/h |
|  | 厂界 | VOCs | 加强车间内操作管理；车间密闭，车间墙体遮挡 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准（VOCs：2.0mg/m3）；《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中标准要求：VOCs：2.0mg/m3 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 采用低噪声设备，采取隔声降噪措施，合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾委托环卫部门定期清理，边角料、不合格品、废包装袋收集后外卖，废机油、废机油桶、废活性炭、废油墨桶在危废仓库收集暂存后委托资质单位处理。综上所述，拟建项目固废均得到合理处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 进行分区防控，危废库、生产区、事故池、循环水池进行重点防渗，仓库、一般固废库进行一般防渗，其他区域进行简单防渗 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 危废库、仓库、生产区设置为禁火区，并设置泄漏收集措施。厂房内配备足量灭火设备，加强日常巡查，对职工做好安全教育培训。项目设置三级防控体系，将污染物控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水经雨水管网进入地表水水体。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 根据拟建项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和淄博市的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 ⑤采样平台及采样口设置要求： 按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019），采样平台距离坠落高度基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2m。监测平台的防护栏杆应设置踢脚板，踢脚板应采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应≥100mm，底部距平台面应≤10mm。防护栏杆的设计载荷及制造安装应符合GB4053.3要求。监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。监测平台周围空间应保证测试人员正常方便操作监测设备或采样装置。 监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，则监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。监测平台地板应采用厚度≥4mm的花纹钢板或钢板网铺装（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应≥3kN/m2。监测平台及通道的制造安装应符合GB4053.3要求。监测平台应设置220V低压配电箱，内设漏电保护器、至少配备2个16A插座和2个10A插座，保证监测设备所需电力。配备夜间照明设施。监测平台附近有造成人体机械伤害、灼烫、腐蚀、触电等危险源的，应在监测平台相应位置。设置防护装置。监测平台上方有坠落物体隐患时，应在监测平台上方3m高处设置防护装置。防护装置的设计与制造应符合GB/T8196要求。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点位应配备相应安全防护装备。 在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应≥90mm。监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。 2、排污口规范化 1）排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。环境保护图形标志 2）废气排放源、固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 表5-1 排放口图形标志牌 排放口 废气排放口 废水排放口 噪声排放源 一般固体废物 危险废物 提示标志图形 —— 警告标志图形 —— 备注：提示标志形状为正方形边框、绿色背景、白色图形；警告标志形状为三角形边框、黄色背景、黑色图形。 3、事故监测计划 环保治理设施运行情况要严格监视，及时监测。当发现环保设施发生故障或运行不正常时，应及时向环保部门报告，并立即采样监测，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失进行调查统计。 上述监测内容均需按照国家规定的数据采集、处理、采样和分析方法进行监测，若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。 4、监测数据分析与处理 ①接受并密切配合环保部门的定期监测，积累数据资料，妥善保存档案，做好环境统计工作，为治理工作现状和今后工作改进提供依据。 ②在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，则分析原因并报告管理机构，及时采取改进生产或加强污染控制的措施； ③建立合理可行的监测质量保证措施，保证监测数据客观、公正、准确、可靠，不受其它因素干预。 ④定期对监测数据进行综合分析，掌握废气、噪声等的达标排放情况，并向管理机构做出汇报。 5、建设项目竣工环境保护验收要求 本项目在竣工后应按照《淄博市贯彻落实建设项目竣工环境保护验收暂行办法实施细则》（淄环函【2018】号）的通知实施以下验收办法： 1）建设项目竣工后应对照本环评文件及其审批决定，对项目情况、配套环保设施建设情况等开展自查，建设项目在调试前编制完成《环保措施落实情况报告》并进行公开； 2）建设项目试运行期间编织《验收监测（调查）报告》，编制验收监测报告的机构需取得实验室资质认定（计量认证）合格证书，严格按照取得的资质范围（包括但不限于“通过资质认定-计量认证项目表”中规定的产品类别）开展检测活动，并对验收监测的规范性和验收监测数据的真实有效性负责。 3）报原审批环评的环境保护主管部门对配套建设的噪声、固体废物污染防治设施专项验收。环境保护主管部门经现场踏勘后出具配套建设的噪声、固体废物污染防治设施专项验收意见。 4）验收监测（调查）报告编制完成、取得环境保护主管部门污染防治设施专项验收意见后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在所列验收不合格的情形，方可提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成。形成建设项目验收意见，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 5）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 6、环境信息公示 企业按要求做好环境公示信息牌，明确以下信息： 运行期间废水、废气、固废治理措施运行情况，是否达标排放； 各污染防治措施负责人及联系方式。 7、排污许可证 拟建项目建成后、生产前，需进行排污许可证申请，取得排污许可证后生产，确保持证排污。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目涉及的分类情况如下。 表5-2 本项目排污许可证分类管理名录一览表 环评类别 项目类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十四、橡胶和塑料制品业29 62 塑料制品业292 塑料人造革、合成革制造2925 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 其他 对照排污许可分类管理名录，本项目行业代码为C2923塑料丝、绳和编织品制造，属于“其他”，应进行登记管理。 建设单位应严格执行上述要求，在完成建设后按照环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的内容进行排污许可申请。 8、管线维护与监管 拟建项目建成后，公司安环部及生产车间分别配备检查人员和维修人员对管线进行定期检查和维修保养，防止发生污水泄漏事故。 1）安环部设置管线定期巡查制度，并对车间执行情况进行考核； 2）安环部设置管线巡查奖惩制度，并按其对车间进行奖惩； 3）安环部采取抽检、不定期的方式对管线进行巡查； 4）生产车间按照制度要求对厂区间管线进行巡查，发现泄漏情况立刻关闭相应阀门，并及时通报维修车间，对管线进行修补，确保避免泄漏事故的发生。 5）维修车间配合好维修工作，能及时按照生产车间要求对管线进行维修工作，确保管线的正产运行。 |

# 六、结论

拟建项目建设符合国家及当地政策要求；选址基本合理；生产工艺较先进；采取了有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；项目具有较好的经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，拟建项目从环境保护角度考虑是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 拟建项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 拟建项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.16t/a | 5.824t/a | 5.21t/a | -0.614t/a |
| 废水 | 生活废水 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | +2.4t/a |
|  | 边角料、不合格品 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废油墨桶 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 3.6t/a | / | 3.6t/a | +3.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

8

i=1

N

j=1