# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   5万吨建筑废弃物综合利用技术改造项目

建设单位（盖章）：淄博中岳建设有限公司混凝土分公司

编  制  日  期：            2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 5万吨建筑废弃物综合利用技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2108-370305-89-02-156651 |
| 建设单位联系人 | 董波 | 联系方式 | 13964309997 |
| 建设地点 | 淄博市张店区上湖村湖光路32号 |
| 地理坐标 | （ 118度 8分11.295秒， 36度 47分18.351秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 27-55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 临淄区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-370305-89-02-156651 |
| 总投资（万元） | 500.00 | 环保投资（万元） | 50.0 |
| 环保投资占比（%） | 10.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14000 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气，无需设置大气专项评价；本项目无废水外排，无需设置地表水专项评价；不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储，无需设置环境风险专项评价；不涉及取水口，无需设置生态专项评价 |
| 规划情况 | 《中共淄博市委 淄博市人民政府 关于调整优化部分功能区管理范围和机构设置促进高质量发展的意见》（淄发[2020]7号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《中共淄博市委 淄博市人民政府 关于调整优化部分功能区管理范围和机构设置促进高质量发展的意见》（淄发[2020]7号），张店东部化工区管理范围:规划湖(田)沣(水)路以东、边沣路以北、张店与临淄区界以西、张辛路以南，总面积约25.01平方公里。该区域包含8个村和2个社区，其中湖田街道的1个村和2个社区(上湖村、官庄社区、柳杭社区)，沣水镇的7个村(仇家村、炒米村、高东村、高西村、梁鲁村、张炳村、唐炳村)。本项目位于淄博市张店区上湖村湖光路32号，属于张店东部化工区管理范围内。但不位于齐鲁化学工业区内。 |
| 其他符合 性分析 其他符合 性分析 其他符合 性分析 | （1）产业政策符合性 本项目属于发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”中“十二、建材”“11、用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”及“四十三、环境保护与资源节约综合利用”“15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”。项目符合国家的产业政策。 项目属于《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发〔2011〕35号）中“鼓励类”中“三十一、资源节约和综合利用”中““8、三废”综合利用及治理工程”“10尾矿、废渣等资源综合利用”。属“鼓励类”建设项目，符合淄博市产业政策。 “三线一单”符合性 ①生态保护红线符合性判定 生态保护红线：根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，临淄区生态红线区共包括2部分，具体位置如下： a临淄淄河两侧水源涵养生态保护红线区：边界为以开采井为圆心，半径30m的圆形区域。面积为0.44km2。 b汞山生物多样性维护生态保护红线区：边界为乙烯南路以南，辛化路以西，临淄与张店分界线以东，东海路以北。面积为10.54km2。 本项目位于淄博市张店区上湖村湖光路32号，项目厂址中心地理坐标为东经118.136°，北纬36.785°，本项目的实施未涉及生态保护红线，不在生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线。距离本项目最近的生态红线为汞山生物多样性维护生态保护红线区，位于本项目东南3km处。选址符合山东省生态保护红线规划和淄博市生态保护红线规划要求。本项目与生态保护红线位置关系图见附图5。 ②环境质量底线符合性判定 根据2021年1月27日淄博市生态环境局网站发布的《2020年12月份及全年环境质量情况通报》（淄简33号），2020年临淄区PM10、PM2.5的平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；水体环境中地表水为乌河，水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，地下水环境质量标准满足《地下水质量标准》Ⅲ类标准，区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。该项目建有完善的废气、废水、噪声及固废处理设施，并确保达标排放，不会降低项目所在地周围的环境功能，因此项目建设不会对当地环境质量底线造成影响。 ③资源利用上线符合性判定 本项目年用电量20万kWh，年用水量47264.4吨，折标准煤28.63t。水、电资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ④与环境准入负面清单符合性 根据《淄博市生态环境委员会办公室关于印发<淄博市“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（淄环办[2021]24号），本项目与“三线一单”符合情况见表1。 表1 “三线一单”符合性分析 管控单元 序号 管控要求 符合性分析 是否满足要求 湖田街道 1 空间布局约束 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 本项目为建筑垃圾资源化项目，不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。 满足 按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 本项目不属于以上行业，本项目不占用基本农田。 满足 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 本项目洗车废水经隔油池及三级沉淀罐处理后回用于洗车，地面、设备清洗废水经三级沉淀罐处理后回用于地面、设备清洗，不外排 满足 2 污染物排放管控 严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 本项目严格执行污染物减量替代制度。 满足 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 本项目落实淄博市相关总量等量或倍量替代。 满足 废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 本项目雨污水分流，雨水经市政雨水管网排入河流；本项目洗车废水经隔油池及三级沉淀罐处理后回用于洗车，地面、设备清洗废水经三级沉淀罐处理后回用于地面、设备清洗，不外排。 满足 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 本项目洗车废水经隔油池及三级沉淀罐处理后回用于洗车，地面、设备清洗废水经三级沉淀罐处理后回用于地面、设备清洗，不外排；本项目不新建入河口。 满足 化工、陶瓷、包装印刷、表面涂装、铸造、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 本项目实施源头替代，建立健全治理设施，能够确保污染物达标排放，并持证排污。 满足 加快实施城中村、老旧城区、城乡结合部污水收集和雨污管网分流改造，基本实现城市建成区污水全收集、全处理。 本项目不涉及城中村、老旧城区改造。 加强机动车排气污染治理。 运输车辆符合国家标准 满足 进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 本项目作业期间加强扬尘管理 满足 加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。 本项目不属于餐饮业。 满足 3 环境风险防控 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目。 本项目不紧邻环境敏感点。 满足 加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 本项目不排水，且无液体物料，对水环境及土壤基本无影响。 满足 重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 本项目不属于重点企业。 满足 企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 本企业建设完成后按规定编制突发环境事件应急预案。 满足 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 本项目不涉及危险废物的产生。 满足 疑似污染地块需开展土壤环境调查和风险评估，未经治理修复或治理修复不符合相关标准的污染地块不 得开发建设。 本项目为技改项目，在原有厂区建设，不新征土地，无需进行土壤调查 满足 4 资源开放效率要求 严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求。 本项目不涉及高污染燃料。 满足 加强农业节水，提高水资源使用效率。 本项目不涉及。 满足 提升土地集约化水平。 本项目不占用农田，林地等。 优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 本项目为废弃资源综合利用业，提高废弃物的利用效率。 满足 综上所述，本项目的建设符合淄环办[2021]24号关于“三线一单”的要求。 （3）项目选址合理性分析 本项目位于淄博市张店区上湖村湖光路32号，对照 《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 根据《中共淄博市委 淄博市人民政府 关于调整优化部分功能区管理范围和机构设置促进高质量发展的意见》（淄发[2020]7号），张店东部化工区管理范围:规划湖(田)沣(水)路以东、边沣路以北、张店与临淄区界以西、张辛路以南，总面积约25.01平方公里。该区域包含8个村和2个社区，其中湖田街道的1个村和2个社区(上湖村、官庄社区、柳杭社区)，沣水镇的7个村(仇家村、炒米村、高东村、高西村、梁鲁村、张炳村、唐炳村)。本项目位于淄博市张店区上湖村湖光路32号，属于张店东部化工区管理范围内。符合《淄博市城市总体规划（2011-2020）》要求，符合用地要求。 与相关规范性文件的符合性分析 表2 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 序号 相关要求 符合情况 符合性 1 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。 项目依法进行环境影响评价 符合 2 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 本项目选址在张店东部化工区管理范围内。 符合 3 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 项目产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过排气筒排放，废水不外排，噪声经减振处理，固体废物按照相关要求进行处理，确保污染物排放量不超相关排放标准和总量指标 符合 4 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目按照环保要求进行环保设施的设计、建设。环保设施的建设与主体工程同时进行。 符合 5 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。 项目按要求制定环保管理制度和操作规程，并保证环保设施正常运行 符合 表3 项目与《山东省人民政府办公厅关于加强"两高"项目管理的通知》 （鲁政办字〔2021〕57号）符合性分析 条目 相关要求 符合情况 符合性 一、明确“两高”行业和项目范围 本通知所指“两高”行业，主要包括国家统计局国民经济和社会发展统计公报中明确的石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业等“六大高耗能行业”。“两高”项目，是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铁合金、电解铝、水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等16个高耗能高排放环节投资项目。 本项目属于水泥制品制造 不属于两高项目 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 表4 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性分析 淘汰低效落后产能。 本项目不属于低效落后产能。 符合 严控重点行业新增产能。 本项目不属于重点行业，本项目属于技改项目，不新增产能 符合 推动绿色循环低碳改造。 本项目属于回收利用固体废物的项目。 符合 严控化石能源消费。 本项目不消费化石能源。 符合 持续压减煤炭使用。 本项目不使用煤炭。 符合 壮大清洁能源规模。 本项目使用能源均为清洁能源。 符合 提升综合运输效能。 本项目不涉及长距离运输。 符合 减少移动源污染排放。 本项目不使用淘汰、限制类运输车辆。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 建 设 内 容 建 设 内 容 | 1、项目工程概况 （1）项目名称：5万吨建筑废弃物综合利用技术改造项目； （2）建设性质：技术改造； （3）建设地点：山东省淄博市淄博市张店区上湖村湖光路32号； （4）项目由来：淄博中岳建设有限公司混凝土分公司前身为淄博昂东混凝土有限公司，淄博昂东混凝土有限公司东厂区现有2条混凝土生产线，年产50万立方混凝土搅拌站项目（25万立方米/条）。淄博昂东混凝土有限公司年产50万立方混凝土搅拌站项目于2013年8月15日取得原淄博市环境保护局的审批意见（淄环报告表[2013]87号）。2014年7月7日由淄博市环境保护局张店分局同意企业名称变更，由“淄博昂东混凝土有限公司”变更为“淄博中岳建设有限公司混凝土分公司”，变更后项目的企业性质、产品规模、单位地址、生产工艺及污染物防治措施均不发生变化。2017年1月3日由淄博市环境保护局张店分局验收通过，验收文号为：张环验[2017]001号。由于沾临高速公路计划于今年建设淄博段，将穿越占用现有厂区一条生产能力为25万立方米的混凝土生产线位置，拟将该生产线搬迁至西厂区。为处理公司现有项目凝固的混凝土块或施工过程产生的建筑垃圾，同时建设5万吨建筑废弃物综合利用项目。 （5）平面布置：根据工程特点及所在区域环境条件，本项目平面布置分析如下： 项目大门位于项目区东侧，以产品的加工生产流程为原则布置，混凝土生产线位于项目区东侧，建筑废弃物生产线位于项目区南侧。且整体布局顺延了物料走向，项目东侧为道路，交通方便，便于物料的输送、生产。 本项目位于淄博市张店区上湖村湖光路32号，该项目评价范围内无饮用水源地、名胜古迹、自然保护区和风景名胜区等需特殊保护的环境敏感点。项目区最近敏感保护目标为厂区西侧460米的上湖村，其他敏感目标距离项目均较远，因此生产过程对其环境影响较小。 由以上分析可知，项目区平面布置及选址较为合理。 项目两个厂区总平面布置详见附图2。 2、建设内容 本项目主要构筑物为生产车间及混凝土生产线等，办公室及洗车平台依托原有项目。项目总占地面积14000m2，建筑面积8600m2，具体内容详见下表。 表5 建设内容一览表 工程名称 工程内容 建设内容及规模 备注 主体工程 建筑垃圾破碎车间和料仓 位于西厂区，一层，7600m2（东西长100m，南北宽76m），建有建筑垃圾生产线及料仓 依托现有 混凝土生产线 位于西厂区，一座，占地面积1000m2 现有东厂区东生产线搬迁 辅助工程 办公室 位于东厂区，一层，占地面积640m2 依托现有 洗车平台 位于东厂区和西厂区之间，一座，占地面积50m2 依托现有 公用工程 供水系统 由湖田街道自来水管网提供 / 供电系统 从湖田街道供电所接入 / 环保工程 废气处理控制 水喷淋，雾炮除尘，脉冲式布袋除尘器 新建 噪声处理控制 隔音、消声、减振等降噪措施 新建 废水处理控制 洗车废水经隔油池及三级沉淀罐处理后回用于洗车，地面、设备清洗废水经三级沉淀罐处理后回用于地面、设备清洗，不外排 洗车平台依托现有，洗车平台配套的沉淀池整改为隔油池+三级沉淀罐，新建建筑垃圾破碎车间三级沉淀罐 固废处理控制 脉冲式布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；隔油池废油由有资质单位处置，沉淀罐污泥外售水稳拌合站综合利用 新建 3、项目主要生产设备 表6 主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 设备型号 备注 建筑废弃物综合利用 1 皮带输送机 条 1 B800-10m 新增 2 皮带输送机 条 1 B1000-37m 新增 3 分选筛 套 1 PW2525 新增 4 锤破机 套 1 PC1618 新增 5 喂料机 套 1 ZSW4513 新增 混凝土生产线 1 搅拌机 套 1 JS3000 搬迁利用，同现有一致 2 水泥称量系统 套 1 1500kg 搬迁利用，同现有一致 3 外加剂称量系统 套 1 50kg 搬迁利用，同现有一致 4 水称量系统 套 1 500kg 搬迁利用，同现有一致 5 水泥仓 套 2 SC200 搬迁利用，同现有一致 6 螺旋输送机 套 1 LSY250-9 搬迁利用，同现有一致 7 骨料提升系统 套 1 搬迁利用，同现有一致 8 水箱 套 1 10m3 搬迁利用，同现有一致 9 水泵 套 1 KQL80-100 搬迁利用，同现有一致 10 外加剂供应系统 套 2 搬迁利用，同现有一致 11 外加剂储罐 套 1 4m3 搬迁利用，同现有一致 12 外加剂泵 套 2 32CQ-15 搬迁利用，同现有一致 13 其他配套设备 套 1 搬迁利用，同现有一致 14 粉煤灰储罐 个 1 100m3 搬迁利用，同现有一致 6、项目原辅材料用量 表7 技改项目原辅材料用量 序号 名称 搬迁前用量（t/a） 搬迁后用量（t/a） 备注 混凝土生产线 1 水泥 86250 86250 一条线用量，不变 2 砂子 192500 192500 一条线用量，不变 3 石子 255000 255000 一条线用量，不变，由全部外购技改为部分来自25000t/a建筑废弃物破碎产生的石子 4 粉煤灰 15250 15250 一条线用量，不变 5 外加剂（矿粉） 2000 2000 不变 建筑废弃物综合利用生产线 6 建筑废弃物 0 50000 公司现有项目凝固的混凝土块或施工过程产生的建筑垃圾，综合利用 拟建项目能耗 1 水 47264.4 m3/a 湖田街道自来水管网提供 2 电 20 万kWh 新增，湖田街道供电所提供 产品方案 本项目产品方案见表8。 表8 产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 混凝土 25万m3（59.6万吨） 搬迁，产能不变 2 石子 5万t 用于全厂两条混凝土生产线生产 公用工程 给水 本项目不新增劳动定员，不新增生活用水量。本项目用水主要为物料洒水、工艺用水、洗车平台用水及设备、地面清洗用水，由当地自来水管网供给。 ①喷淋用水 为控制扬尘的产生，建筑废弃物综合利用车间设置水雾炮定期喷淋洒水，项目喷淋用水量约为1m3/d，合计300m3/a。 ②物料用水 混凝土生产过程中需添加水，用水量为45000m3/a。 ③洗车平台补充水：本项目依托现有洗车平台对车辆进行清洗，但增加了洗车数量，类比同类项目冲洗用水量约50m3/d，车辆清洗水损耗量按10%计，则补充水5m3/d，1500m3/a。 ④地面、设备清洗补充水 本项目生产车间面积7600m2，生产车间清洗用水量按2L/(m2·次)计，两天清洗一次，冬季不清洗，因此本项目生产车间清洗次数为135次/年，则本项目车间清洗用水量为2052m3/a；本项目设备清洗用水量按30m3/次计，每个月清洗一次，冬季不清洗，则设备清洗用水量为270m3/a。地面、设备清洗水损耗量按20%计，则补充水量为464.4m3/a。 综上，项目年用新鲜水量为47264.4m3/a。 （2）排水 该项目排水采用雨、污分流制，雨水经厂区内雨水管道流至厂界外。 项目喷洒用水全部损耗，不外排。 洗车废水经隔油池+三级沉淀罐处理后回用于洗车，不外排。 物料用水全部进入产品，不外排。 地面、设备清洗废水经三级沉淀罐处理后回用于地面、设备清洗，不外排。 因此，本项目无废水排放。 项目水平衡图见下图： 图1 本项目水平衡图（m3/a） 图2 现有项目水平衡图（m3/a） 图3 本次项目建设完成后全厂水平衡图（m3/a） （3）供电：本项目用电由湖田街道供电所线路接入，年用电量为20万 kWh。 （4）供热：该项目厂区内不设取暖燃煤锅炉，冬季取暖使用空调。 9、人数及工作制度 本项目不新增劳动定员，年运行300天，常白班，每班工作时间8小时，年工作时间2400小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）工艺流程 营运期 图4 建筑废弃物综合利用工艺流程及产污环节图 工艺简述： 由于本项目原料建筑垃圾来自现有项目凝固的混凝土块或施工过程产生的混凝土，因此本项目建筑垃圾不含钢筋等铁质，无需进行磁选。 建筑垃圾经喂料机喂料后进入锤破机进行破碎成不同粒径的废料，最后用分选筛筛分成不同规格的骨料。骨料粒径大于30mm的继续返回破碎工序进行破碎。本项目建筑垃圾经过一道破碎和筛分工序成为产品，但筛分后粒径大于30mm的再生骨料需要二次破碎和筛分。 本项目生产过程产生的污染主要为喂料、破碎、筛分过程中产生的粉尘和噪声。 图5 混凝土生产工艺流程及产污环节图 工艺流程详述： 该项目工艺混合、搅拌过程为物理反应，无化学反应。 预选原材料:各水泥厂商提供样品，公司实验室对其所提供样品进行预配比试配，测定其强度等性能指标，筛选出合格且符合要求的样品，由公司采购组负责原料采购； 检验控制:对采购组采购回来的原材料再次进行质量检验，合格后，将石子、砂子、粉状原料、外加剂等放入实验室原料储简，外加剂进行配制后放入外加剂槽； （3）配料搅拌:由计算机进行计量配料，完成后加入揽拌机，并由水泵泵入水进行强制搅拌； (4)装入罐车:搅拌完成后，将产品装入搅拌车，并在出厂检验合格后运输交付客户。 该项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后由计量泵送入混凝土车，最后送建筑工地。 该项目砂子、石子采用装载机倒入料斗，水泥等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，搅拌用水采用压力供水。本项目除砂子、石子上料工序外其他均采用密闭方式。 （二）产排污环节 施工期 本项目施工期仅包含设备的安装、调试等，工期较短，对环境产生影响较小。因此，本次环评不再分析施工期产生的环境影响。 营运期 （1）废水 项目洗车废水经隔油池+三级沉淀罐处理后回用于洗车，喷淋废水全部损耗，混凝土生产过程中用水全部进入产品，部分蒸发损耗，地面、设备清洗废水经三级沉淀罐处理后回用于地面、设备清洗。因此，本项目无废水排放。 （2）废气 项目废气主要为建筑废弃物喂料、破碎、筛分等过程产生的粉尘；水泥、粉煤灰筒仓大小呼吸产生的粉尘及混凝土搅拌过程中产生的粉尘。 （3）噪声 项目噪声主要为喂料机、锤破机、分选筛、搅拌机等设备产生的噪声。 （4）固体废物 项目产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、隔油池废油、沉淀罐污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 淄博中岳建设有限公司混凝土分公司前身为淄博昂东混凝土有限公司，现有项目为年产50万方混凝土搅拌站项目，于2013年8月委托山东源能环境工程咨询有限公司编制《淄博昂东混凝土有限公司年产50万方混凝土搅拌站项目环境影响报告表》，2013年8月15日淄博市环境保护局审批通过，审批文号为：淄环报告表[2013]87号，2014年7月7日由淄博市环境保护局张店分局同意企业名称变更，由“淄博昂东混凝土有限公司”变更为“淄博中岳建设有限公司混凝土分公司”，变更后项目的企业性质、产品规模、单位地址、生产工艺及污染物防治措施均不发生变化。2017年1月3日由淄博市环境保护局张店分局验收通过，验收文号为：张环验[2017]001号。 与本项目有关的原有污染情况为年产50万方混凝土搅拌站项目产生的废气、废水、噪声和固废。 废气 现有项目石子和砂子存放于料仓，水泥存放于5个水泥筒仓，其中3个为东混凝土生产线服务，2个为西混凝土生产线服务。每条生产线配套1个粉煤灰筒仓和一个矿粉筒仓。料仓密闭，设有喷淋降尘设施。运输车辆运输物料时全部用篷布遮盖，厂区设有洗车平台。生产完成的产品直接输送至混凝土搅拌车内运送至建筑工地，产品不在厂内贮存。 现有项目废气为筒仓呼吸粉尘及搅拌站搅拌产生的粉尘。其中东厂区东混凝土生产线配套的五台筒仓的呼吸粉尘经TA001、TA002、TA003布袋除尘器处理后无组织排放，2条搅拌站搅拌产生的粉尘分别经TA004、TA005布袋除尘器处理后通过两根28米高排气筒DA001、DA002排放，东厂区西混凝土生产线配套的四台筒仓的呼吸粉尘经TA006、TA007布袋除尘器处理后无组织排放。根据山东土星检测技术服务有限公司于2021年6月28日出具的该公司的检测报告（TXZB202106007），具体检测值见表9、10。 表9 现有排气筒有组织检测结果一览表 有组织废气 检测点位 TA004布袋除尘出口（DA001） 检测日期 2021.6.21 高度（m） 28 内径（m） 0.30 检测次数 1 2 3 烟温（℃） 36 38 37 含湿量（%） 1.1 1.2 1.0 标干流量(Nm3/h) 2281 2334 2317 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 8.1 8.4 8.7 排放速率（kg/h） 0.018 0.020 0.020 检测点位 TA005布袋除尘出口（DA002） 检测日期 2021.6.21 高度（m） 28 内径（m） 0.30 检测次数 1 2 3 烟温（℃） 36 36 38 含湿量（%） 1.0 1.0 1.1 标干流量(Nm3/h) 2437 2412 2520 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 7.8 7.6 8.3 排放速率（kg/h） 0.019 0.018 0.021 表10 无组织颗粒物检测结果一览表 颗粒物 单位（μg/m3） 时间、点位 频次 2021年6月22日 1 2 3 1#（上风向） 397 385 378 2#（下风向） 452 445 438 3#（下风向） 432 420 410 4#（下风向） 425 415 403 根据以上检测结果可知，排气筒排放浓度均满足山东省地方标准《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2其他建材排放浓度限值，厂界颗粒物浓度能够满足山东省地方标准《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表3除水泥外的其他建材排放标准要求。 现有项目DA001出口颗粒物平均排放速率为0.019kg/h，DA002出口颗粒物平均排放速率为0.019kg/h，年工作时间为2400h，则有组织颗粒物排放量为0.09t/a。检测期间生产负荷为75%，则满负荷状态下颗粒物排放量为0.12t/a。除尘器处理效率按99%计，集气罩收集效率按95%计，则无组织颗粒物排放量为0.63t/a。则现有项目颗粒物排放量为0.75t/a。 废水 本项目废水主要为生活污水、清洗过程中产生的废水，其中清洗废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运。 噪声 本项目噪声主要为装载机、搅拌机、运输车辆等产生的噪声，根据山东土星检测技术服务有限公司于2021年6月28日出具的该公司的检测报告（TXZB202106007），具体检测值见表11。 表11 厂界噪声检测结果一览表 厂 界 噪 声 检 测 结 果 采样 日期 采样点位 采样时间 测量时段 检测结果dB(A) 2021.6.22 1#项目区西厂界 15:26 昼间 59.3 2#项目区北厂界 15:39 昼间 58.0 3#项目区东厂界 15:48 昼间 57.3 4#项目区南厂界 16:05 昼间 56.5 根据以上检测结果，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 四、固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门清运。 五、排污许可情况 淄博中岳建设有限公司混凝土分公司于2020年5月27日进行排污许可登记，并取得登记回执，登记编号：913703037752863237001W。 六、现有项目污染物排放情况 表12 现有污染物排放情况一览表（根据检测报告进行核算） 类别 污染物种类 排放量（t/a） 废气 颗粒物 0.75 废水 / 0 固体废物 生活垃圾 0 现有项目存在的问题及整改措施 现有项目存在的问题 洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车，已不能满足现有环保要求。 整改措施 将沉淀池整改为隔油池+三级沉淀罐。 整改时限 本技改项目建设时进行整改，本技改项目建成后，即整改完成。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据2021年1月27日淄博市生态环境局网站发布的《2020年12月份及全年环境质量情况通报》（淄简33号）可知，2020年度全市良好天数218天，同比增加38天。重污染天数12天，同比减少6天。6项主要污染物浓度及同比改善分别为：二氧化硫(SO2)17微克/立方米，同比改善15.0%；二氧化氮(NO2)38微克/立方米，同比改善9.5%；可吸入颗粒物(PM10)90微克/立方米，同比改善13.5%；细颗粒物(PM2.5)52微克/立方米，同比改善5.1%；一氧化碳(CO)1.8毫克/立方米，同比改善5.3%；臭氧(O3)188微克/立方米，同比改善7.8%。全市综合指数为5.64，同比改善9.5%。 表13 临淄区2020年度污染物平均浓度统计表 项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 浓度，mg/m3 0.017 0.038 0.097 0.053 年均浓度限值，mg/m3 0.06 0.04 0.07 0.035 根据上表，PM2.5和PM10年均浓度不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准限值要求。为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：通过贯彻落实《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》（鲁环委办【2021】30号）要求，不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，确保区域环境空气质量持续改善。 2、声环境质量现状 项目区域内的声环境质量良好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区环境噪声限值要求。 3、水环境质量现状 该区域主要地表河流为乌河，根据生态淄博建设工作领导小组办公室《生态淄博建设工作简报》2021年第21期，6月份，临淄区乌河东沙在线监测化学需氧量超标 16 天、氨氮超标 12 天，运粮河入乌河在线监测化学需氧量超标 13 天、氨氮超标 16 天，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 4、地下水质量现状 根据淄博市生态环境局网站发布的《2021年2月集中式生活饮用水水源水质状况报告》，2021年2月，淄博市共监测11个城市集中式生活饮用水水源，其中湖库型地表水水源2个、地下水水源9个。 监测的11个集中式饮用水水源全部达标，达标率为100%。2个地表水水源监测指标达到或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准和相关标准限值，9个地下水水源监测指标达到或优于《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 5、生态环境 由于长期的农业、工业生产活动，该区域的自然生态已为人工生态代替，人工植被以绿化、景观树木为主，主要植物有木槿、冬青、柏树等。境内无国家重点保护动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1. 大气环境 距离本项目最近的敏感点为上湖村，位于本项目西460米。 2. 声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3. 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4. 生态环境 项目周边无生态环境保护目标。 项目位于淄博市张店区上湖村湖光路32号，主要保护目标及保护级别见下表。 表14 周边主要环境保护目标 环境保护目标 方位 厂界距离（m） 坐标 人口数（人） 影响要素 环境功能要求（标准） 经度 纬度 上湖村 西 460 118.128 36.789 1368 大气环境 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 南焦宋村 东北 1100 118.142 36.797 852 下湖村 西 1400 118.117 36.785 1024 项目厂界周围50m / 噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求 项目区浅层地下水 / 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 乌河 东 8500 / 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目营运期有组织颗粒物执行山东省地方标准《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2其他建材排放浓度限值，无组织粉尘排放执行山东省地方标准《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表3除水泥外的其他建材排放标准要求，排放限值如下： 表15 大气污染物排放标准 污染物 有组织排放浓度限值 无组织排放浓度限值 浓度mg/m3 浓度mg/m3 颗粒物（其他） 10 1.0 2、噪声 本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。即昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。 3、废水 回用水标准执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质标准，具体标准值见表16。 表16 洗涤用水水质标准 污染物 pH（无量纲） 悬浮物 石油类 COD 氨氮 标准值（mg/L） 6.5-9.0 ≤30 -- -- -- 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十三五”生态环境保护规划》及淄博市环境保护主管部门提出的主要污染物总量控制计划，纳入总量控制计划的指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs和颗粒物。 本项目废水不外排，无需申请涉水总量控制指标。 根据工程分析，本项目有组织颗粒物排放量为1.337t/a，无组织排放量颗粒物为0.5t/a。 因此，本评价建议废气污染物总量控制目标值为有组织和无组织之和，即颗粒物1.837t/a。 根据淄博市生态环境局发布的《关于统筹“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函【2021】55号）文件的要求，本项目所在地上年度细颗粒物年均浓度超标，颗粒物排放总量指标2倍削减替代。 颗粒物总量指标按照1:2的指标调节，调剂量为3.674t。 因此，本项目需申请总量为颗粒物：3.674t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 本项目施工期仅为设备安装、调试等，施工期较短，对环境产生的影响较小。因此，本次环评不再分析施工期产生的环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 1、废水产生情况 项目废水主要为车辆冲洗废水和地面、设备清洗废水。车辆冲洗废水产生量为13500m3/a，主要污染物为pH、SS、COD、氨氮和石油类。地面、设备清洗废水产生量为1857.6m3/a，主要污染物为pH、SS、COD、氨氮。 本项目废水及其污染物产生情况具体见下表。 表17 项目废水产生情况一览表 产排污环节 类别 产生量（m3/a） 污染物种类 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 处理措施 治理效率 处理后污染物浓度 车辆冲洗 车辆冲洗废水 13500 SS 300 4.05 经隔油池+三级沉淀罐处理后回用于车辆冲洗 90%以上 30 COD 100 1.35 10 氨氮 20 0.27 2 石油类 20 0.27 2 地面、设备清洗 地面、设备清洗废水 1857.6 SS 300 4.05 经三级沉淀罐处理后回用于地面、设备清洗 90%以上 30 COD 100 1.35 10 氨氮 20 0.27 2 污染治理设施 表18 废水污染治理设施一览表 污染治理设施编号 治理设施 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 TW001 隔油池+三级沉淀罐 3m3/h 隔油+沉淀 90%以上 是 TW002 三级沉淀罐 2m3/h 沉淀 90%以上 是 注：可行技术依据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源综合加工工业》（HJ1034-2019）表A·2。 本项目废水产生、治理、排放情况具体如下： 表19 项目废水产生、污染治理设施、排放情况一览表 废水类别 污染物种类 污染治理设施 废水排放量 污染物排放量 排放去向 排放方式 排放规律 排放口编号 排放口名称 排放口类型 车辆冲洗废水 pH、SS、COD、氨氮和石油类 隔油池+三级沉淀罐 0 0 不排放 / / / / / 地面、设备清洗废水 pH、SS、COD、氨氮 三级沉淀罐 0 0 不排放 / / / / / 综上，本项目车辆清洗废水经隔油池+三级沉淀罐处理，地面、设备清洗废水经三级沉淀罐处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质标准回用于车辆冲洗和地面、设备清洗，不会向地表水体排放。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，本项目废水不排放，因此确定评价等级为三级B。即项目采取的水污染控制和地表水环境影响减缓措施可行；所以本项目对周围地表水无影响。 废气 表20 项目废气产生、排放情况一览表 产污环节 污染物种类 排放形式 污染物产生情况 污染治理设施 污染物排放情况 排放标准 排放去向 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放浓度mg/m3 建筑废弃物生产线 颗粒物 有组织 5.7 2.375 792 布袋除尘器TA008 0.057 0.024 7.92 10 15m排气筒DA003 混凝土搅拌站生产线 颗粒物 有组织 128.495 53.54 970 布袋除尘器TA009 1.28 0.54 9.7 10 15m排气筒DA004 生产车间 颗粒物 无组织 24.619 10.26 / / 0.5 0.21 ＜1.0 1.0 面源 表21 项目废气治理设施情况一览表 产污环节 污染物种类 排放形式 污染治理设施 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 处理能力 收集效率 处理效率 是否为可行技术 建筑废弃物生产线 颗粒物 有组织 TA008 布袋除尘器 布袋除尘 15000m3/h 95% 99% 是 混凝土搅拌站生产线 颗粒物 有组织 TA009 布袋除尘器 布袋除尘 55000m3/h 95% 99% 注：可行技术依据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表A·1。 表22 废气排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排气温度（℃） 风量m3/h 流速m/s 排放口类型 经度 纬度 1 DA003 建筑废弃物生产线 颗粒物 118.136° 36.785° 15 0.5 20 15000 21.23 一般排放口 2 DA004 混凝土搅拌站生产线 颗粒物 118.136° 36.785° 15 1.0 20 55000 19.46 一般排放口 污染物流速满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右。 表23 废气监测情况表 序号 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 1 DA003 颗粒物 次/年 山东省地方标准《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2其他建材排放浓度限值 2 DA004 颗粒物 次/年 3 厂界 颗粒物 次/年 山东省地方标准《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2其他建材排放浓度限值 1、源强核算 项目废气主要为建筑废弃物再生过程产生的粉尘，包括喂料、破碎工序、输送带传送工序、筛分工序、搅拌工序、粉料储存、装卸车粉尘，物料储存粉尘等。 （1）有组织废气 1）建筑废弃物再生 本项目有组织废气主要为喂料、破碎、筛分工序产生的粉尘。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第二十二章、混凝土搅拌厂”中“装水泥、砂和粒料入搅拌机”逸散尘排放因子取0.02 kg/t·装料，本项目给料过程原料用量约为5万t/a，则给料过程粉尘产生量约为1t/a。 本项目使用破碎机对建筑废弃物进行破碎，分选筛进行筛分，破碎、筛分过程中易起尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十八章、粒料加工厂”中“砂和砾石一级破碎和筛选”逸散尘排放因子取0.05 kg/t·破碎料，粉碎和筛分过程原料用量为5万t/a，则破碎、筛分工序粉尘产生量共计5t/a。 喂料机、锤破机、分选筛密闭，设备上方均设置集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后引入一套脉冲脉冲式布袋除尘器处理，通过一根15米高排气筒DA003排放。集气罩收集效率按95%计，则生产车间给料过程有组织粉尘产生量约为5.7t/a，风机风量按3000m3/h计，年生产2400h，则产生浓度792mg/m3，脉冲脉冲式布袋除尘器处理效率按照99%计，则排气筒有组织粉尘排放量为0.057t/a，排放浓度7.92mg/m3，满足山东省地方标准《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2其他建材排放浓度限值。 2）混凝土搅拌站上料、搅拌废气 混凝土搅拌站粉尘主要为上料和搅拌工序产生的粉尘。 上料粉尘：混凝土搅拌站上料粉尘主要为砂子、石子用装载机倒入料斗过程中产生的粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，水泥制品制造行业中混凝土制品，物料搅拌废气产生量0.12kg/t-原料，本项目砂子和石子合计用量为447500t/a，则上料工序粉尘产生量为53.7t/a。 搅拌粉尘：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，水泥制品制造行业中混凝土制品，物料搅拌废气产生量0.13kg/t-产品，本项目产品为25万m3即59.6万吨混凝土，则粉尘产生量为77.48t/a。 本项目搅拌站密封，上料工序粉尘经集气罩收集后同搅拌废气合并经脉冲式布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA004排放。集气罩收集效率按95%计，布袋除尘器处理效率按99%计，风机风量按55000m3/h计，年生产2400h，则粉尘排放浓度为9.7mg/m3，排放量为1.28t/a。满足山东省地方标准《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2其他建材排放浓度限值。 （2）无组织废气 ①水泥、粉煤灰筒仓呼吸废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，水泥制品制造行业中混凝土制品，物料储存废气产生量0.12kg/t-产品，本项目水泥用量为86250t/a，粉煤灰用量为15250t/a，矿粉用量2000t/a，则粉尘产生量为12.42t/a。两个水泥筒仓共用一套布袋除尘器TA010，粉煤灰和矿粉筒仓共用一套布袋除尘器DA011，,处理后无组织排放，布袋除尘器处理效率按99%计，则粉尘排放量为0.12t/a。 ②未收集废气 本项目未收集废气为建筑废弃物喂料、破碎、筛分过程及混凝土拌合站上料过程中未收集的废气，根据以上工程分析，未收集的废气产生量为2.985t/a。经采取洒水降尘等措施后，可以降低95%的排放量，则未收集粉尘排放量为0.15t/a。 ③输送工序粉尘 输送过程为平稳输送，为降低输送过程中产生的粉尘量，本环评要求输送带设置有专门的密封廊道。根据同类工程类比，并考虑到本项目采用密闭输送措施预计相比一般敞开输送工程可以有效减少输送过程的起尘，产尘系数0.0001%。则根据工程建设规模输送过程粉尘产生量为0.2t/a，经喷雾降尘等措施，抑尘效率按90%计，则输送工序粉尘排放量为0.02t/a，属于无组织排放。 ④堆场起尘 堆场尘量：参照采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式计算本项目堆场起尘量： Q=11.7U2.45S0.345e-0.5w 式中：Q——堆厂起尘强度，mg/s； U——地面平均风速，m/s；室外2.6m/s，室内0.5m/s S——堆表面积，m2；取堆场总面3000m2 W——含水量，4%~10%。 由计算可以看出，当风速为2.6m/s，含水率为4%时堆场堆的起尘量1882.14mg/s，则本项目堆场年起尘量为48.78t/a；而当风速为0.5m/s，含水率为10%时砂堆的起尘量为32.18mg/s，堆场年起尘量为0.83t/a，起尘量大大减少，且本项目原料及成品均放置在车间内部，不露天存放，经过洒水、喷淋等，加盖塑料布降尘，抑尘效率按95%计，则起尘无组织排放量为0.04t/a。 ⑤装卸粉尘 装卸扬尘：参照秦皇岛码头装卸起尘量计算公式计算， Q=1133.33×v1.6×h1.23×e(-0.28w) 式中：Q：装卸起尘量，kg/a； h：物料落差，取1.5m； v：气象平均风速，2.6m/s； w：含水率，10%。 经计算，项目在未采取任何措施的情况下装卸起尘量约为8.384t/a。 项目通过采取密闭车间装卸，铲装时文明装卸，减少物料落差，且对原料喷洒水等措施可有效防止粉尘的产生，抑尘效率按98%计，则装卸粉尘年排放量为0.17t/a，以无组织形式排放。 综上所述，该污染源无组织粉尘排放总量约0.55t/a。 项目污染物排放量核算详见下表。 表24 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 有组织颗粒物 1.337 2 无组织颗粒物 0.5 无组织粉尘控制措施： 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）、《山东省扬尘污染综合整治方案》、《山东省扬尘管理办法》等相关文件的规定，建设单位应采取以下措施防治扬尘污染。 物料运输应采用车厢密闭或者覆盖，防止沿途抛洒和飞扬； 厂区出入口应配备车轮清洗装置或者采取其他控制措施。 装卸过程中，应采取洒水喷淋措施。 物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。 工业企业生产过程中，上料系统应密闭运行，生产设备、废气收集、除尘收集系统应同步运行，确保废气有效收集。 上料系统、生产设备、废气收集系统或者污染治理设施发生故障或者检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后投入使用。 2、污染治理设施 布袋除尘器工作原理： 布袋除尘器的具体工作原理，主要是利用了滤料，对于含有灰尘的气体进行过滤达到除尘的目的。机器在过滤的过程当中主要分为了两个阶段，第1个阶段是含有灰尘的气体通过清洁的滤料，在这一个阶段，主要起到过滤作用的是滤料纤维的阻留。第2个阶段为当灰尘不断的增加，一部分的灰尘进入到滤料内部，另外一部分覆盖在表面形成粉尘层，在这个时候主要是通过粉尘成过滤层过滤含有灰尘的气体。 含有灰尘的气体在进入除尘器之后，空气的流通速度会逐渐的下降，烟尘当中比较大的颗粒会直接沉淀到灰斗里。其余的灰尘会从外道内的穿过过滤袋进行过滤，清洁的空气会从滤袋的内侧排放出去，灰尘被主流在了滤袋外侧，随着灰尘的不断累积，除尘滤袋内侧和外侧的压差会逐渐的增加。当压差达到设定值的时候，脉冲阀膜片会自动的打开脉冲空气，通过喷嘴喷进滤袋，滤袋膨胀，从而使得的附着在滤袋上的粉尘脱落达到除尘的效果。 布袋除尘器的内部结构主要是由上部箱体、中部箱体、下部箱体、清灰系统和排灰机构等各个部分组成的。运转的过程当中，当还有灰尘的气体超过设定值之后，会启动紧急喷水系统降低温度，保护过滤器材。其中清灰系统是布袋除尘器的消化器官，运行效果在很大的程度上都取决于清灰系统以及控制系统。 3、达标情况分析 根据源强核算内容，建筑废弃物再生生产线产生的颗粒物经TA008布袋除尘器处理后通过DA003排气筒排放，排放浓度能够满足山东省地方标准《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2其他建材排放浓度限值；混凝土搅拌站生产线产生的颗粒物经TA009布袋除尘器处理后通过DA004排气筒排放，排放浓度能够满足山东省地方标准《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2其他建材排放浓度限值。 4、非正常工况 （1）废气处理设施故障 本次评价主要考虑环保系统出现故障时的废气排放情况，经详细调查，本项目非正常工况主要是由于停电、环保设施故障、布袋除尘器破损等原因，本项目废气处理设施主要为布袋除尘器，本次评价考虑废气处理系统出现故障，废气处理设施处理效率为0，排放浓度和排放速率增大。 针对上述情况，项目方采取如下措施： 1）对废气处理系统等设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性； 2）开车前，先待尾气处理系统等处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求； 3）为确保废气达标排放，一旦发现废气治理设施故障时须立即停止相应工段的生产活动，对发生故障的废气处理系统进行维修、维护，以确保污染物达标排放。 发生非正常工况排放时，本项目污染物排放情况见下表。 表25 非正常工况下废气排放源强 事故源 污染物 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 频次 持续时间 排放量 TA008布袋除尘器 颗粒物 2.375 792 1次/年 1h 2.375kg TA009布袋除尘器 颗粒物 53.54 897 1次/年 1h 53.54kg 由上表看出，非正常工况下废气超标排放。非正常工况下污染物排放浓度及速率较高，对周边环境产生不利影响。由于发生非正常工况排放次数较少，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响。 5、小结 本项目在采取相应的废气处理措施并确保达标排放的前提下，按照废气治理方案排放的各种大气污染污均能够满足相应标准要求，对周围大气环境影响较小。 噪声 1、噪声源分析 本项目产生的噪声主要为喂料机、锤破机、分选筛、搅拌机等设备产生的机械噪声，噪声级在60~90dB(A)之间。主要噪声源及降噪情况见表26。 表26 全厂主要噪声源情况 序号 设备 数量（台） 源强 削减措施 降噪后噪声源强dB(A) 持续时间 1 分选筛 1 90dB(A) 车间内、基础减震 60 2400h/a 2 锤破机 1 80dB(A) 车间内、基础减震 50 3 喂料机 1 80dB(A) 车间内、基础减震 50 4 搅拌机 1 80dB(A) 车间内、基础减震 50 2、声环境影响预测分析 根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：L1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw—某个声源的声功率级； r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间常数，根据房间内壁内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q—方向因子，半自由状态点声源 Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，钢结构彩钢夹心板墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点 r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 ⑥噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s； ti——在 T 时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室内外声源个数。 建设单位采取以下降噪措施： （1）项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局； （2）生产设备都将设置于生产车间内，利用墙体、门窗、距离衰减等降噪； （3）在厂房边界种植草木，利用绿化对声音的吸声效果，降低噪声源强； （4）优先选用低噪声设备。 项目噪声源与厂界位置关系见下表。 表27 本项目噪声源与厂界位置关系一览表 序号 装置或单元 与预测点距离（m） 北 南 西 东 1 生产线 40 30 20 20 采取以上措施后，项目对周围声环境影响预测结果见下表。 表28 噪声预测结果单位:dB（A） 类别 名称 贡献值 标准 达标情况 厂界 东厂界 40.32 昼间60，夜间50 达标 南厂界 36.85 达标 西厂界 40.32 达标 北厂界 32.38 达标 由上表可知，经预测，本项目生产车间设备运行产生的噪声经采取降噪措施后预测厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。距其本项目最近的敏感保护目标为厂区西侧460m的上湖村，经过距离衰减，本项目产生的噪声经过距离衰减对其影响很小。 4、监测要求 表29 噪声监测计划一览表 环境要素 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 东、西、南、北四厂界外1m Leq 每季度1次，监测一天，昼夜各1次 四、固体废物环境影响分析 1、固体废物的产生及处置 项目产生的固体废物主要为沉淀罐污泥、隔油池废油和除尘器收集的粉尘。 除尘器收集的粉尘产生量约为133t/a，收集后回用于生产。 沉淀罐污泥产生量为5t/a，外售水稳拌合站综合利用。 隔油池废油产生量为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），隔油池废油属于危险废物，危废类别HW08，危废代码900-210-08（含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）），由有资质单位处置。 表30 项目主要固体废物产生及处置情况一览表 产生环节 固废名称 固废属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 年度产生量（t） 环境危险特性 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t） 废气治理 布袋除尘器收集的粉尘 一般固废 / 固态 133 / 散装 回用于生产 133 废水治理 沉淀罐污泥 一般固废 / 半固态 5 / / 外售水稳拌合站综合利用 5 表31 本项目危险固体废物产排及处置措施情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 隔油池废油 HW08 900-210-08 0.3t/a 废水治理隔油池产生 液态 矿物油 3个月 T/I 加贴危废标识，直接存放于危废暂存间，定期交由资质单位处置 表32 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存周期 1 危废暂存间 隔油池废油 HW08 900-210-08 西厂区东侧 5m2 桶装 12个月 2、环境管理要求 （1）一般固体废物污染防控技术要求： 排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不 相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。 （2）危险废物污染防控要求 本项目危险废物在交给处理机构处置之前，应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求进行处置： ①设置危险废物暂存间，专门用来存放危险废物，并分类存放，禁止危险固废和生活垃圾混入。 ② 定期检查场地的防渗性能，防治雨水径流进入堆场、避免渗滤液量增加，堆场周边应设置导流渠，并及时清理和检查渗滤液给排水设施及堵截泄漏的裙角；实际的渗滤液及泄漏液应通过污水处理站处理后排放。 ③ 强化配套设施的配备，危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 本项目危险废物在转移时，应严格执行《危险废物转移联单管理办法》的规定，做好危险废物的登记工作，按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，向当地环境保护行政主管部门申请领取转移联单，选择有资质单位进行运输及处置，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，保证危险废物不外排。 危险废物在运输方面，应根据国务院令第645号《危险化学品安全管理条例》的有关规定严格遵守： ① 做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章。 ② 废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运输危险化学品的性质、危害特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 ③ 危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄露等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ④ 一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 本项目产生的固体废物按照上述措施妥善处置后，对周围环境产生影响较小。 环评要求：加强生产管理人员环保、安全、卫生教育工作，做好固体废弃物的分离和储存工作，不得随意丢弃固体废弃物，防止乱丢乱弃对项目周边环境造成污染。 项目营运期内产生的固体废物得到有效处置，可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求，对周围环境影响较小。 本项目固废得到有效处置，对外界环境影响很小。 五、地下水 1、地下水环境影响分析 （1）项目用水对地下水的影响 项目用水依托湖田镇自来水供水管网，不取用地下水，不会对地下水资源产生不利影响。 （2）项目排水对地下水的影响 本项目废水主要为车辆冲洗废水和地面、设清洗废水，洗车废水经隔油池+三级沉淀罐处理后回用于车辆冲洗，地面、设备清洗废水经三级沉淀罐处理后回用于地面、设备清洗。本项目可能对地下水环境造成影响的环节主要包括：厂区内隔油池、三级沉淀罐下渗对地下水影响。项目废水不外排，不直接和地表水联系，并且可能出现污水下渗的环节均进行严格的防渗处理，保证渗透系数小于10-7cm/s，项目废水不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。 因此，在落实厂区内防渗措施后，本项目不会对当地地下水环境造成不利影响。 2、地下水污染防治措施 （1）地下水污染环节 本项目废水对浅层地下水造成影响的环节主要包括： 1）隔油池、三级沉淀罐可能渗漏污染地下水。 2）固体废物存储场地如无防渗措施，可能发生地下水污染。 3）事故状态下污染废水、消防污水外溢污染地下水。 （2）地下水环境保护措施 1）源头控制措施: 厂区内涉及管道敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染；定期对排水沟、池体等隐蔽设施的渗漏性进行检查，即注满水后观察是否有渗水、漏水现象，发现问题及时解决；厂区内设置生活垃圾收集点，集中收集后由环卫部门统一运至城市规划的垃圾填埋场；做好“雨污分流、雨水收集”工作，防止雨水携带污染物渗入地下含水层。 2）分区防治措施： 企业内各生产区、辅助设施及公用工程设施在布置上按污染物泄漏的可能性，划分为污染区和非污染区。污染区划分为重点污染防治区和一般污染防治区，根据不同的污染防治区采取相应的防渗措施。 通过实施分区防治、分别采取不同程度的工程防渗措施，可将生产活动对地下水环境的不利影响减小到最小。 3、地下水环境跟踪监测计划 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）的规定，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造”中“60砼结构构件制造、商品混凝土加工”，地下水环境影响评价IV类项目。 据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）一般性原则：“Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，因此本项目不开展地下水评价。 4、小结 本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内废水污染物下渗现象，避免因污水与地下水发生水力联系而污染地下水，因此，项目建设对区域地下水环境产生的影响较小。 六、土壤 1、项目对土壤的影响 土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： （1）大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是挥发性有机物通过大气沉降可能对周边农田造成一定的影响，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 （2）水污染型：项目化粪池若没有适当的防漏措施发生泄漏，致使土壤受到无机盐的污染，破坏微生物、植被等。 同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。 （3）固体废物污染型：项目产生固体废物在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。 2、土壤污染控制措施 为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： （1）土壤环境质量现状保障措施 项目产生废气污染物的生产工艺和装置均设立了局部气体收集系统和规范化废气排污口，废气经集中净化处理后达标排放。 （2）源头控制措施 1）控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 2）在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物主要产生环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 （3）过程控制措施 厂区内全部采用严格的防渗措施，危废暂存间采取严格的硬化及防渗处理。生产区域及与生产区域紧邻区域地面均进行硬化处理，生产过程中的各种物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，减少或杜绝对土壤环境的影响。 3、土壤环境跟踪监测计划 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中“其他”，为III类建设项目。 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目全厂占地面积约为14000平方米，故本项目占地规模属于“小型”。 根据导则6.2.2，项目污染影响行敏感程度分级表如下： 表33 项目污染影响敏感程度表 敏感程度 判断依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目周边无土壤环境敏感目标，根据上表可判断，该项目敏感程度为“不敏感”。项目污染影响型评价工作等级划分表如下： 表34 项目污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- -- 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作 根据上表可判断本项目无需开展土壤环境影响工作。 4、小结 本项目运营期对其土壤环境影响较小；在严格落实土壤环境保护措施的条件下，项目对土壤环境影响风险较小。从土壤保护的角度考虑，项目建设基本可行。 七、生态 本项目利用现有土地进行建设，不涉及生态环境保护目标。 八、环境风险 建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。遵照国家环保总局环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别，进行风险评价，提出减缓风险的措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 1、风险调查及风险潜势分析 根据项目所用原辅材料分析，本项目使用的原料、产品均不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的危险物质。因此Q<1，该项目风险潜势为Ⅰ级。 2、评价等级 根据风险物质识别，本项目风险潜势为Ⅰ级，因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，本项目环境风险评价工作等级为：简单分析。 3、环境敏感目标概况 本项目周边主要为道路和厂房，距离最近的环境敏感目标为项目西460米处的上湖村。 4、环境风险识别 本项目可能发生的主要环境风险为布袋除尘器不能正常运行时废气超标排放。本项目粉尘分别通过2台布袋除尘器及2根15米高排气筒排放，若布袋除尘器不能正常运行，则本项目粉尘超标排放。 5、风险管理 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 风险防范措施： 在项目建设和运营过程中需要采取以下安全对策措施： 定期检修环保设施，及时清理布袋，防止因布袋破损等原因导致环保设施损坏。 6、结论 落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效地运行，在以此为前提的情况下，项目风险水平处于可接受范围之内，不会对周围环境产生明显不利影响。 九、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射工艺。 技改项目“三本账”核算 表35 本次技改项目“以新带老”三本账 t/a 项目 污染物 现有项目排放量 技改项目排放量 “以新带老”削减量 技改完成后全厂排放量 排放增减量 废气 颗粒物 0.75 1.837 0.375 2.212 +1.462 废水 0 0 0 0 0 0 固废 0 0 0 0 0 0 十一、环保投资 表36 环保投资计划一览表 项目 环保治理措施 环保投资（万元） 废气 2套布袋除尘器、2根排气筒 20 除尘设施、水喷淋设施、雾炮降尘设施等 5 废水 三级沉淀罐两套（均为30m3）、隔油池（30m3）一套 10 固废 一般工业固废收集及处置，危险废物收集及处置 5 噪声 隔声、减振、降噪措施 5 其他 厂区地面绿化、硬化，三级沉淀罐、化粪池防渗措施等 5 合计 50 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喂料、破碎、筛分工序 | 颗粒物 | 经脉冲式布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA003排放 | 山东省地方标准《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2其他建材排放浓度限值及表3除水泥外的其他建材排放标准要求 |
|  | 混凝土搅拌 | 颗粒物 | 经脉冲式布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA004排放 |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 未收集废气、物料装卸废气等经洒水降尘、水喷淋后无组织排放，筒仓呼吸废气经布袋除尘器处理后无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 洗车废水 | 为pH、SS、COD、氨氮和石油类 | 经隔油池+三级沉淀罐处理后回用于洗车 | 无害化、资源化 |
|  | 地面、设备清洗废水 | pH、SS、COD、氨氮 | 经三级沉淀罐处理后回用于地面、设备清洗 |  |
| 声环境 | 喂料机、锤破机、分选筛等 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，合理布局，并采取隔声、吸声、消声、减振等综合治理措施。 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 脉冲式布袋除尘器收集的粉尘回用于生产，隔油池废油由有资质单位处置，沉淀罐污泥外售水稳拌合站综合利用。一般工业固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 全厂废水收集管道、化粪池均采取防渗措施，防止废水下渗等。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | 加强安全管理，确保安全生产；加强对环保装置等设备的定期检修和维护，以防意外事故的发生，发现故障，应立即维修更换；加强个人的防护措施；建立健全防火安全规章制度并严格执行；建立完善的事故应急措施体系。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在确保各项污染防治措施及建议落实到位的情况下，且严格执行“三同时”制度及相关法律法规，本项目产生的各项污染物均可得到有效处置，对环境的影响在可接受范围内。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.75t/a |  |  | 1.837t/a | 0.375 | 2.212t/a | +1.462t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 脉冲式布袋除尘器收集的粉尘 |  |  |  | 133t/a |  | 133t/a | +133t/a |
|  | 沉淀罐污泥 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a | +5t/a |
| 危险废物 | 隔油池废油 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

占地规模

评价工作等级

敏感程度