# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产8万平方米铝合金门窗技术改造项目

建设单位（盖章）： 山东中野齐盛玻璃科技有限公司

编制日期：             2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产8万平方米铝合金门窗技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-370305-89-02-420141 |
| 建设单位联系人 | 陈传庆 | 联系方式 | 13070678375 |
| 建设地点 | 淄博市临淄区辛店街道毛托村南150米处 |
| 地理坐标 | （ 118 度 13 分 40.800 秒， 36 度 48分 18.000 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3312金属门窗制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品33-结构性金属制品制造331，其他(仅分割、焊接、组装的除外，年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000.00 | 环保投资（万元） | 25.00 |
| 环保投资占比（%） | 1.25 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价设置情况 专项评价的类别 设置原则 拟建项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 拟建项目废气主要污染物为少量VOCs、颗粒物，不涉及前述有毒有害污染物 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 拟建项目不新增废水直排 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 拟建项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 拟建项目用水来源于临淄区自来水管网，不设取水口 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 拟建项目不涉及 否 |
| 规划情况 | 临淄区人民政府《关于批准成立临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）的批复》（临政字[2021]87号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：《临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环境影响报告书》 召集审查机关：淄博市生态环境局临淄分局 审查文件名称及文号：《关于转发临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环境影响报告书的审查意见的函》，2021年12月24日 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划准入原则符合性分析 表1-2 与临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划准入原则符合性分析表 准入原则 本项目情况 是否符合 进区项目应是科技含量高的、产品附加值高的项目，其生产工艺、设备和环保设施应达同类国际先进水平，至少是国内先进水平 本项目为铝合金门窗生产，采用国内领先的自动化生产工艺 符合 废水经预处理可达到污水处理厂的接收标准，并确保不影响污水处理厂的处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放 项目磨边废水经沉淀后循环使用，废水主要为生活污水，经厂区内化粪池处理后由环卫清运 符合 采用有效的回收、回用技术，包括物料回收套用、各类废水回用等 本项目不涉及 符合 有利于规划区内及周边企业之间产业链的延续，有利于能源、资源梯级利用的项目 本项目产品为铝合金门窗，可服务于产业园区的其他企业的建设 符合 有利于现状工业产业链延伸的项目，能够使用中水的项目优先进驻 本项目不涉及 符合 与规划的主导产业配套、污染物较少的相关产业 本项目属于园区优先准入行业 符合 鼓励发展余热、余压发电综合利用项目 本项目不涉及 符合 根据上表分析，本项目满足临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划准入原则。 2、与临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划准入控制建议符合性分析 根据《临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环境影响报告书》，园区入区行业控制级别具体内容见下表： 表1-3 入区行业控制级别表 行业大类 行业中类 行业小类 控制级别 橡胶和塑料制品业（C29） C292塑料制品业 全部 ★ 高端装备制造业（C33、C34、C35、C36） C336金属表面处理及热处理加工 C3360金属表面处理及热处理加工（电镀） × 其他 ● C339铸造及其他金属制品制造 C3391黑色金属铸造（新建） × C3392有色金属铸造（新建） × C3393锻件及粉末冶金制品制造 ▲ C3394交通及公共管理用金属标牌制造 ● C3399其他未列明金属制品制造 ● C331、C332、C333、C334、C335、C336、C338 / ★ C34通用设备制造业 全部 ★ C357农、林、牧、渔专用机械制造 C3571拖拉机制造（配套单柴油机的皮带传动小四轮拖拉机，配套单缸柴油机的手扶拖拉机，滑动齿轮换档、排放达不到要求的50马力以下轮式拖拉机） × 其他 ★ C358医疗仪器设备及器械制造 C3584医疗、外科及兽医用器械制造(充录式玻璃体温计、充汞式血压计含汞开关和继电器) × 其他 ● C351、C352、C353、C354、C355、C356、C359 全部 ● C361汽车整车制造 C3611汽类油车整车制造 ● C3612新能源车整车制造 ★ C362汽车用发动机制造 C3620汽车用发动机制造 ● C363改装汽车制造 C3630改装汽车制造 ● C364低速汽车制造 C3640低速汽车制造 ▲ C365电车制造 C3650电车制造 ★ C366汽车车身、挂车制造 C3660汽车车身、挂车制造 ● C367汽车电部件乃配件制造 C3670汽车零部件乃配件制造 ● 电子信息产业（C39） C391计算机、通信和其他电子设备制造业 全部 ★ C392通信设备制造 全部 ● C396电子器件制造 全部 ● C398电子元件及电子专用材料制造 全部 ● 注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。 拟建项目国民经济行业分类为C3312金属门窗制造，为现有项目的技术改造，属于临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）优先进入行业，同时，项目已取得临淄经济开发区管委会出具的《关于山东中野齐盛玻璃科技有限公司年产8万平方米铝合金门窗技术改造项目的选址意见》，意见中表明项目符合临淄经济开发区总体规划和产业规划，同意该项目办理环保等手续后组织实施，详见附件7。项目满足临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）准入条件。 3、与临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环保准入条件符合性分析 表1-4 与临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环保准入原则符合性分析表 环保准入条件 本项目情况 是否符合 企业项目建设必须严格遵守“三同时”制度和环境影响评价制度。新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批。 本项目严格执行“三同时”制度和环境影响评价制度；编制环境影响评价报告表，并报送环保部门，进行审批程序。 符合 入区企业必须承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产，要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原科、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染；发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率，切实降低物耗能耗，减少废物的产生量和产生种类；已经获得产品环境标志的企业可获得优先入区权。 本项目生产设备和生产线采用国内领先水平的自动化生产线；生产过程采用清洁的生产工艺，生产加热环节使用电加热，冷却、干燥环节采用风冷。 符合 对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行，做到达标排放，废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建造前必须经过专家论证方案，以保证废水经预处理后全部达到规划区污水处理厂的进水水质标准 本项目生活污水经厂区化粪池处理后由环卫部门清运，磨边、切割、清洗用水沉淀后循环使用；生产过程中产生的有机废气、颗粒物经废气处理设备处理后通过排气筒有组织排放；固废分类处置，不外排。 符合 入区企业的污染物排放总量必须满足环境容量的要求。 本项目污染物排放总量较少，满足环境容量的要求。 符合 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发[2019]132号)及《淄博市生态环境局关于规范市级建设项目主要污染物排放总量确认的通知》(淄环函[2019110号)要求，落实新增主要污染物倍量替代。 本项目污染物排放总量按要求进行倍量替代。 符合 根据《关于加强工业企业和城市污水处理厂监管及总氮指标排放控制的通知》(鲁 环发[20197125号)严禁向区域城镇污水处理厂排放高浓度重金属或难以生化降解废水。 以及有关工业企业排放的强酸、强碱、高盐、高氟废水 本项目无外排废水，无高浓度重金属或难以生化降解废水，无强酸、强碱、高盐、高氟废水产生。 符合 拟建项目严格遵守“三同时”制度和环境影响评价制度，废气、废水等环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；企业承诺采用清洁的工艺和技术，且项目污染物排放总量按要求进行倍量替代，满足临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环保准入条件。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 该项目不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发改委第29号令中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。项目实行备案制，临淄区审批服务局已进行项目登记备案（2303-370305-89-02-420141）。 2、项目选址合理性分析 （1）《临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）》产业园区规划范围为北至青银高速、西至大薄路(北延)-309国道-侯家屯村中部-临淄大道-披甲村西侧-铁山支线-经三路东侧、南至胶济铁路北侧-金岭五村南边界--纬四路-经六路-济青路、东至经十路-乌河西侧-临淄大道-愚公大道。拟建项目位于淄博市临淄区辛店街道毛托村西南150米山东中野齐盛玻璃科技有限公司厂区内，位于临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划范围内（详见附图7），根据《临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）控制性详细规划（土地利用规划图）》，项目所在用地为二类工业用地，详见附图8。 （2）与淄博市大武地下水富集区保护修复区中控制区准入实施细则符合性 本项目所在位置位于临淄区辛店街道毛托村西南150米处，根据《淄博市人民政府关于同意调整大武地下水富集区保护修复区划分范围的批复》（淄政字〔2019〕26号），本项目位于大武地下水富集区保护修复区中的控制区（详见附图3）。 本项目与《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案的通知》淄政办字〔2018〕18号、《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则的通知》（淄政办字〔2018〕46号）以及《淄博市人民政府关于大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业新建项目和技术改造事项的批复》（淄政字〔2019〕36号）符合性见下表。 表1-5 本项目大武地下水富集区项目准入负面清单符合性分析 序号 区域 准入项目负面清单及企业搬迁要求 本项目情况 符合情况 1 全区域 全部区域禁止新建、改建、扩建炼油、化工、医药、农药、稀土、采矿、采砂、采石、造纸、制革、印染、建筑陶瓷、燃料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、电镀、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目；禁止设置排污口；禁止设置禽畜养殖场、养殖小区；禁止建设工业固体、液体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。 本项目为铝合金门窗制造，为负面清单之外项目。 符合 2 控制区 核心区与生态修复区之间部分区域为控制区。该区内不再新增化工及污染水源的项目；对原有的项目提升改造或转型；查清现有污染源，实行综合治理，杜绝产生新的污染源。 拟建项目磨边、清洗等用水经沉淀后循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不污染水源。 符合 表1-6 本项目建设与大武地下水富集区相关文件符合性分析 〔2018〕46号文具体规定 本项目情况 符合情况 1 控制区内，在安全环保措施完善可靠、污染物排放总量降低的前提下，允许原有工业项目按照高端终端、高质高效原则进行技术改造、扩产扩能，新建、改建产业延伸和产业配套项目。棚户区改造、旧村改造等居住设施和公共服务配套项目、商贸流通（危化品除外）、城市（城镇）建设等非工业项目的建设，应当配套实施完善可靠的环保措施 项目污染物经处理后实现达标排放，污染物由大武地下水富集区控制区内企业污染物总量进行倍量替代，不新增大武地下水富集区控制区、缓冲区内的污染物总量。 符合 〔2019〕36号文具体规定 本项目情况 符合情况 1 按照《淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案》(淄政办字〔2018〕18号)和《淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则》(淄政办字〔2018〕46号)的要求,组织实施新建项目和技术改造项目，原则上不能新增产生工艺废水的项目。 本项目符合《淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案》(淄政办字〔2018〕18号)和《淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则》(淄政办字〔2018〕46号)的要求，不新增工艺废水。 符合 2 不同意对大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业污染物总量进行全区污染物排放总量的替代，原则上不能新增大武地下水富集区控制区、缓冲区内的污染物总量。 本项目位于控制区内，无工艺废水排放。新增污染物总量由大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业污染物总量进行倍量替代，不新增大武地下水富集区控制区、缓冲区内的污染物总量。 符合 综上所述，本项目位于大武地下水富集区保护修复区中控制区，为《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案的通知》淄政办字〔2018〕18号文中准入项目负面清单要求之外项目，符合《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则的通知》（淄政办字〔2018〕46号）准入要求以及《淄博市人民政府关于大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业新建项目和技术改造事项的批复》（淄政字〔2019〕36号）总量替代的要求。 3、项目与临淄区三区三线划定成果符合性分析 三区三线是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别对应划定的耕地和永久基本农田保护红线、城镇开发边界、生态保护红线三条控制线。农业空间是以农业生产、农村生活为主体的区域，生态空间是指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主的区域。城镇区间是以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间。 农业空间主要是耕地（其中可稳定利用的耕地绝大部分要划为永久基本农田）耕地保护红线居三条控制线之首，是优先的控制线，其次是生态保护红线、城镇开发边界。生态空间主要包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、岸线、海洋、荒地、荒漠、戈壁、冰川等。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。城镇空间是人们生产、生活的空间区域，主要是城镇和工业区域 项目位于“临淄区三区三线”的城镇开发边界内，不位于生态红线范围内，也不占用永久基本农田，符合临淄区三区三线要求。详见附图5。 4、与生态环境准入清单符合性 根据淄博市生态环境委员会办公室2023年4月7日印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》，本项目位于淄博市临淄区辛店街道属于重点管控单元，项目位于临淄经开区南片区内，不属于“两高”项目，项目采用先进工艺，建立完善健全的污染物治理措施，确保污染物达标排放，并且建立风险防控措施，满足文中关于空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源开放效率要求所列准入清单要求。 表1-7 《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》符合性分析一览表 环境管控单元编码：ZH37030520011 环境管控单元名称：辛店街道 行政区划：山东省淄博市临淄区 管控单元分类：重点管控单元 序号 文件要求 本项目情况 符合性 一、空间布局约束 1.1 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中淘汰类项目。 符合 1.2 生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内临淄齐故城省级风景名胜区（省级）、汞山省级森林公园（省级）的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019 年 11 月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33 号）等相关要求管控。 拟建项目不涉及生态保护红线。 符合 1.3 生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。 项目不涉及。 符合 1.4 按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 项目不新增占地，不占用基本农田。 符合 1.5 按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。 项目用水由市政供水管网供给。 符合 1.6 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 项目生活污水经厂区内化粪池处理后由环卫部门清运。 符合 1.7 新改扩建项目符合市政府关于大武地下水富集区系列管控措施要求。 项目符合市政府关于大武地下水富集区系列管控措施要求。 符合 1.8 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区 拟建项目位于临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）内。 符合 1.9 按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代” 项目为铝合金门窗制造，不属于两高项目。 符合 二、污染物排放管控 2.1 涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 项目不属于“两高”项目。 符合 2.2 落实主要污染物总量替代要求。按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核实及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 项目生产工艺技术成熟、先进，项目废气采用二级活性炭吸附，治理措施可高效降低废气排放量。实行污染物替代原则。 符合 2.3 废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 拟建项目磨边、清洗等用水经沉淀后循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运。 符合 2.4 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 符合 2.5 化工、包装印刷、表面涂装、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 项目建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放；待本项目完成后做好排污许可变更等工作，做到持证排污。 符合 2.6 加快实施城中村、老旧城区、城乡结合部污水收集和雨污管网分流改造，基本实现城市建成区污水全收集、全处理。 项目不涉及。 符合 2.7 加强机动车排气污染治理。 项目不涉及。 符合 2.8 进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 项目厂区地面硬化，不定时洒水降尘。 符合 2.9 加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。 项目不涉及。 符合 三、环境风险防控 3.1 建立生态保护红线常态化日常巡护。 项目不涉及。 符合 3.2 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目。现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求 项目无紧邻的居住、科教、医院等敏感点。 符合 3.3 加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 项目不涉及农田土壤、灌溉水。 符合 3.4 企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 项目建成后依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 符合 3.5 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 项目厂区内设置一间危废库，建立危废转移联单。 符合 四、资源开发效率要求 4.1 高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。 项目无高污染燃料使用。 符合 4.2 推进污水处理厂提标改造和中水管网建设，提高中水回用率。 项目不涉及。 符合 4.3 未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。 项目用水由是市政自来水管网提供。 符合 4.4 提升土地集约化水平。 项目厂区布置在符合安全环保要求下合理紧凑，提升土地使用率。 符合 根据淄博市人民政府2021年6月24日发布的《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）。淄博市实行“三线一单”生态环境分区管控。本项目位于临淄区辛店街道，属于重点管控区。重点管控单元要求及符合性见下表： 表1-8 重点管控单元要求及符合性分析一览表 具体规定 本项目情况 符合情况 空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出 项目已取得临淄经济开发区管委会证明文件，符合经开区发展规划，不属于散乱污企业。 符合 污染物排放管控要求。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复 项目生产过程中严格采取环保和安全措施，采取二级活性炭处理生产中产生的有机废气，严格控制污染物总量，进行倍量置换。 符合 环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制，建立企业隐患排查整治常态化监管机制 拟建项目建设风险防控体系，建立隐患排查整治常态化监管机制。 符合 能源资源利用要求。进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖 项目生产中加热环节为电加热，无高污染燃料设施。 符合 综上，项目满足“三线一单”及重点管控单元要求。 5、与相关环保政策的符合性分析 本项目与相关环保政策文件的符合性分析见下表。 表1-9 本项目与相关环保政策的符合性分析一览表 序号 文件要求 本项目情况 符合性 1 与《关山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（淄环发〔2019〕146 号）符合性分析 1.1 推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 项目使用低VOCs物料，从源头上减少VOCs产生量。 符合 1.2 加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 项目丁基胶、硅酮胶使用过程产生的有机废气经集气罩收集后进入废气处理措施，设置密闭管线收集废气。 符合 1.3 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 项目含VOCs物料密闭桶装存储，不使用不开启。 符合 1.4 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全 局部排气通风系统安全要求》（GB/T 35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T 141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并。 项目废气产生环节上方设置集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。 符合 1.5 加强末端管控。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。 项目采取二级活性炭吸附装置对废气进行处理，VOCs去除率为90%。 符合 2 与《淄博市污染源自动监控条例》2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议批准 2.1 排污单位有下列情形之一的，应当建设安装污染源自动监测设施： （一）纳入重点排污单位名录的 实行排污许可重点管理的 其他有关法律、行政法规要求建设安装的 拟建项目新增DA001排气筒排放速率为0.02kg/h、DA002排气筒排放速率为0.004kg/h，企业现有排污情况不符合鲁环发[2019]134号文中规定纳入重点排污单位名录的条件，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》企业排污许可属于登记管理，项目可不安装污染源自动监测设施。但若项目满足其他有关法律、行政法规要求建设安装的，企业需配合安装污染源自动监测设施。 符合 3 关于“两高”项目管理有关事项的补充通知（2023） “两高”项目管理目录 根据通知中《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》所规定的“两高”项目有炼化、焦化、煤制液体燃料、基础化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铸造用生铁、铁合金、有色、铸造、煤电。 本项目属于铝合金门窗制造，不属于两高项目范围。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 山东中野齐盛玻璃科技有限公司成立于2022年5月16日，法人陈传庆，注册资本500万元，注册地址位于山东省淄博市临淄区辛店街道毛托村西南150米处。企业于2022年5月30日与淄博亿鲁盈建安工程有限公司签订转让协议（详见附件13），淄博亿鲁盈建安工程有限公司将其名下“年产8万平方米铝合金门窗框”项目整体转让给山东中野齐盛玻璃科技有限公司。因此，企业现有项目为“年产8万平方米铝合金门窗框”项目，投入运营时间是2019年，为建设项目环境影响登记表项目。工艺为铝合金型材经切割下料、组装制得铝合金门窗框。目前企业一直生产销售的仅是铝合金门窗框，是半成品，需要下游客户安装上玻璃以后才能安装使用。 门窗框的中间利润比较微薄，在目前铝合金门窗市场需求不断的攀升的情况下，企业拟投资2000万元建设本次“年产8万平方米铝合金门窗技术改造项目”，项目依托厂区内现有生产车间，依托供水、供电等公用设施，购置成品玻璃，购置预热炉、磨边机、清洗机、喷砂机、钻孔机等主要生产设备，建设玻璃水下切割线、 玻璃块加工线，将玻璃制成不同大小的门窗用玻璃块儿，与现有项目制得的铝合金门窗框进行组装，最终制得铝合金门窗，项目建成后产能为年产8万平方米铝合金门窗。 拟建项目组成详见下表。 表2-1 拟建项目组成一览表 工程名称 项目名称 建设内容 备注 主体工程 玻璃切割生产车间 车间建筑面积约4000方米，钢结构，安置玻璃水下切割线、玻璃块加工线，安置预热炉、钻孔机等生产设备，建设一间密闭喷砂房 生产车间依托现有，新增本次生产设备 辅助工程 办公楼 一座，2层，建筑面积约1000m2 依托现有 门卫 一座，45m2 依托现有 沉淀池 一座，容积约15m3 新建 储运工程 储存 一座，砖混，建筑面积300m2，存储铝合金门窗、原片玻璃等 依托现有 运输 原辅材料和产品采用公路运输 公用工程 供水系统 项目新增职工生活用水、水刀切割用水、磨边用水、钻孔用水、清洗用水，用水量约为160t/a。 依托现有供水管网 排水系统 水下切割水、磨边用水、清洗用水等经沉淀后循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运 依托厂区现有 供电系统 项目新增用电量280万kWh/a，由临淄区供电网提供 依托现有供电网，增加用电量 环保工程 废气控制 项目丁基胶、硅酮胶使用环节有机废气经集气罩收集，二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放；喷砂环节颗粒物经配套气源管道全部收集后进入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA002排放 新增 噪声控制 项目噪声主要为新增生产设备运行时产生的机械噪声，通过选用低噪声设备、隔声减振及距离衰减进行控制 新增 废水控制 水下切割水、磨边用水、清洗用水等经沉淀后循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运 / 固废控制 固废分类处理；现有危废库内暂存危废为废切削液，项目建成后将增加废胶桶、废活性炭的暂存 / 2、生产规模及投资 拟建项目投资：该项目总投资为2000万元。 拟建项目生产规模：8万平方铝合金门窗。技改前后产能不变。产品由技改前的铝合金门窗框变为铝合金门窗。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称 技改前产能 技改后产能 铝合金门窗框 8万平方 / 铝合金门窗 / 8万平方 3、工作制度及劳动定员 拟建项目新增8名职工，工作时间为一班制，每班8小时，年工作天数为300天。 4、原辅材料及能源消耗 技改项目原料及能耗消耗量见下表。 表2-3 技改项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原材料名称 单位 技改前年用量 技改后年用量 备注 1 铝合金门窗框 平方米 / 8万 现有项目制得 2 原片玻璃 平方米 / 8.6万 外购 3 铝条 t/a / 3万 外购，用于中空玻璃密封 4 丁基胶 t/a / 0.6 外购 5 硅酮胶 t/a / 50 外购 6 分子筛 t/a / 1.5 外购，中空玻璃中所用干燥剂 7 金刚砂 t/a / 1 外购 8 密封条 米 / 12万 / 9 五金件 套 / 30万 / 10 活性炭 t/a / 2 用于环保设备 能源 1 新鲜水 t/a 54 214 市政供水网提供 2 电 万kWh/a 200 480 市政供电电网 丁基密封胶是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封剂。热熔丁基密封胶在较宽温度范围内保持其塑性和密封性，且表面不开裂、不变硬、无需固化。它对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料有良好的粘合性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封剂一起构成一个优异的抗湿气系统。 硅酮胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。主要分为脱醋酸型，脱醇型，脱氨型，脱丙型。硅酮胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封，所以俗称玻璃胶。单组份硅酮玻璃胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。 分子筛是一种结晶态铝硅酸盐矿物球粒，主要用于双层玻璃夹层中空气的干燥。 5、主要生产设备 拟建项目新增主要生产设备见下表。 表2-4 项目新增主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 数量（台/套） 1 预热炉 5026-V 1 2 四边磨边机 3624 1 3 精磨磨边机 4525 1 4 清洗机 2500 2 5 全自动上下片机 4525/3025 2 6 玻璃切割机 4228/6033 2 7 玻璃生产线 2500/3000 2 8 卧式喷砂机 2500 1 9 水刀 2500 1 10 直线磨边机 9325 1 11 玻璃异形磨边机 1320 1 12 全自动立式钻孔机 2500 1 13 卧式钻孔机 0222 1 6、公用工程 6.1现有项目给排水情况 现有项目用水主要为职工生活用水，公司现有职工6人，根据企业实际运行情况，生活用水量为54m3/a，来源于临淄区自来水管网。生活污水量为43.2m3/a，经化粪池预处理后由环卫部门清运后。 厂区现有项目水平衡图： 图1 现有项目水平衡图 单位m3/a 6.2拟建项目给排水情况 拟建项目用水主要为新增职工生活用水、水刀切割用水、磨边用水、钻孔用水、清洗用水。 （1）给水 ①生活用水：拟建项目新增职工8人，项目不设食堂，仅为日常盥洗用水，用水量按30L/人·d计，工作时间为300天，则用水量约为72t/a。 ②水刀切割用水：水刀配套6m3的水箱，水箱内为水和金刚砂混合物，将玻璃全部没入水箱，利用水刀喷嘴将水和金刚砂喷出进行玻璃切割。水箱内用水约为4m3，水和金刚砂循环使用，1年更换一次，更换时金刚砂经过滤后继续循环使用，更换后的水则进入沉淀池，经沉淀后再循环使用。正常运行时水会产生损耗，需定期补充，单次补水量按用水量的20%计，则单次补充水量为0.8m3/次，按每月补充2次计算，年补水量为16m3/a。 ③磨边用水、钻孔用水、清洗用水：项目在玻璃磨边、钻孔时为避免粉尘产生，采用湿法进行，即在设备与玻璃接触部位喷水，处理完成后的玻璃在经新鲜水清洗。本项目设置一座15m3的沉淀池，磨边水、钻孔水、清洗水经沉淀池沉淀后循环使用，因损耗需定期补充。根据企业设计资料，总循环水量为2m3/h，补水量为循环水量的1.5%，则循环水补水量约为72m3/a； 综合以上，拟建项目新鲜水用量为160t/a。 （2）排水 拟建项目废水为职工生活产生的生活污水，水刀切割更换水、磨边水、钻孔水、清洗水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水产生量按用水量的80%计，则项目建成后生活污水产生量约为57.6t/a。生活污水排入厂区内化粪池预处理后由环卫部门清运。 拟建项目用水平衡图： 图2 拟建项目水平衡图（m3/a） 图3 项目建成后全厂水平衡图（m3/a） 6.3供电 拟建项目用电依托厂区现有厂区供电系统，耗电量约新增280万kWh/a，由临淄区供电网提供。 7、总平面布置 该项目位于临淄区辛店街道毛托村西南150米处现有厂区内，大门位于厂区南侧，厂区东侧为铝合金框生产车间和原材料、成品仓库，本次拟建项目生产车间位于厂区西侧与北侧，车间南为办公楼。厂区供水、供电等公共设施配置齐全，车间内分区明确、流线组织合理，利于生产管理，厂区具体布置详见附图6。 8、环保投资与建设内容 本项目总投资2000万，环保投资25万，占工程总投资的1.25%，环保建设内容见下表。 表2-5 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 序号 项目名称 处理方式 投资（万元） 三同时进度 1 废气 项目丁基胶、硅酮胶使用环节有机废气经集气罩收集，二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放；喷砂设备配套除尘器，粉尘经处理后通过15m高排气筒DA002排放 14 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用 2 噪声 隔声、减震等 6 3 固废 厂区设置一般固废存放点、危废库 利用现有 4 废水 生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运 利用现有 新建沉淀池并作重点防渗 5 合计 —— 25 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 工艺流程简述： 将玻璃原片放入玻璃切割机，按要求切割成需要的尺寸。该工序所谓切割（划片），并不是通常意义上的直接切割，而是制造划痕，造成应力集中，然后裂片，即对玻璃施加外力，增大纵向微裂纹端部的应力，使纵向微裂纹迅速扩展，贯穿到玻璃的底部，达到使玻璃分离的目的。该过程不会产生粉尘，会产生噪声、废玻璃边角料。然后传输到分片段，按切割结果进行分片，制得分片后的玻璃。 制作磨砂玻璃门窗时直接使用分片完成后的玻璃，项目车间内设置密闭喷砂房，切割好的玻璃进入喷砂机进行密闭喷砂工作，喷砂过程密闭，喷砂过程产生的粉尘经配套布袋除尘器处理。喷砂完成后将玻璃取出，玻璃上会粘有一层灰尘经清洗后风冷干燥，此环节制得磨砂玻璃，再与现有项目制得的铝合金门窗框组装，经检验合格制得磨砂玻璃铝合金门窗。 制作钢化玻璃门窗或中空玻璃门窗时分片后玻璃须进行以下工艺： 分片后的玻璃需对边角进行打磨，部分玻璃还需进行钻孔。为了避免粉尘的产生，项目磨边、钻孔采用湿法作业，即在磨边、钻孔的同时，在水冲洗砂轮、钻头与玻璃接触的部位冲水，无粉尘产生。磨边、钻孔后的玻璃再经清水清洗掉玻璃上残留的玻璃渣，再经风冷进行干燥。磨边、钻孔、清洗产生的废水经沉淀处理后循环利用，不外排。沉淀池定期清理玻璃沉渣。此过程将产生噪声、废水、固废。制得磨边后的玻璃。 磨边后的玻璃放置到水刀切割设备中，设备自动识别导入的切割图纸，根据图纸形状进行切割，水刀喷嘴喷出水和金刚砂混合物在玻璃上，依靠喷砂压力和金刚砂的激射将玻璃切开，喷砂压力约200Mpa，切割好的玻璃再经清洗干燥即制得切割好的玻璃。此过程会产生噪声、固废。 切割好的玻璃： ①根据客户的要求，将磨边处理好的玻璃传输到加热段对玻璃进行电加热，根据玻璃厚度不同，一般加热4-30分钟，加热温度550—720度左右，加热完成的玻璃自动传输到冷却段，对玻璃进行急速风冷，再逐渐降温到环境温度，加强玻璃的耐温性及强度，此工艺制得钢化玻璃，与现有项目制得的铝合金门窗框组装，经检验合格制得钢化玻璃铝合金门窗。 ②磨边或切割好的玻璃先经清洗、干燥，再与铝框进行压合。将铝条切割成需要的尺寸，制作铝条框，将分子筛干燥剂装入铝框中，铝条框内灌装分子筛干燥剂以除框内湿气，同时保证中空玻璃密封的空气干燥。然后将灌装好的铝框放到玻璃生产线的丁基胶涂布机上，自动将铝框的两面涂上丁基胶进行密封，涂布丁基胶后与干燥好的玻璃进行压合，此为第一道密封，涂胶温度约110-140℃，采用电加热。将压制后的中空玻璃外围打上硅酮密封胶，此为第二道密封，硅酮胶在常温下遇空气中的水分即可固化。此工艺制得中空玻璃，再与现有项目制得的铝合金门窗框组装，经检验合格制得中空玻璃铝合金门窗。此环节会产生设备噪声以及涂胶过程产生的挥发性废气、废胶桶等。 工艺流程图详见附图9。 2、产排污环节 （1）废水 拟建项目磨边用水、钻孔用水、清洗用水、水刀用水循环使用，不外排，废水主要为职工生活废水。 （2）废气 项目废气主要为喷砂环节产生的粉尘G1，经配套气源管道收集进入布袋除尘器处理后通过DA002排气筒排放。丁基胶、硅酮胶使用环节产生VOCs G2（以非甲烷总烃计），经配套集气罩收集，进入二级活性炭吸附装置处理后通过DA001排放。 （3）噪声 项目噪声主要来自生产设备产生的设备运行噪声，其声压级约在70-85dB（A）之间。 （4）固体废物 该项目固废主要为生产过程产生的废包装物S1；玻璃废边角S2；用胶环节产生的废胶桶S4；沉淀池沉淀的玻璃渣S3；废气处理装置产生的废活性炭S5；除尘器收集的粉尘S6及废布袋S6-1；职工生活垃圾；设备维护产生的废机油、机油桶；生产设备更换的废钻头、废磨砂轮。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、厂区现有项目情况 企业现有项目为“年产8万平方米铝合金门窗框”，投入运营时间是2019年底，为建设项目环境影响登记表项目，登记报备案时间2019年11月11日。工艺为铝合金型材经切割下料、组装制得铝合金门窗框。 2、现有工程排污许可情况 现有项目为登记管理，已取得排污许可登记回执，登记编号：91370310MABMA0PQ330001W，本次项目完成后，需及时取得排污许可进行变更手续。 3、现有工程污染物排放情况 （1）废水 现有项目废水主要为职工生活废水，废水量为43.2t/a，经化粪池处理后由环卫部门清运。 （2）废气 现有项目主要产品为铝合金门窗框，铝合金型材经切割下料后组装制得。废气主要为铝合金型材切割工序污染物产生的颗粒物。项目铝合金型材年用量56t，参照《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年）机械行业系数手册（下料等离子切割工艺）产污系数1.1kg/t原料计算，下料切割环节颗粒物产生量为0.0616t/a。项目切割设备自带盖罩，工作时关闭盖罩，防止金属碎屑四散以及质量较轻的金属粉尘飘散，金属颗粒物密度较大切割时大部分金属碎屑由自重下沉，同时配合切割下料过程切削液的使用，下沉量按90%计，则为0.055t/a，收集后外售；剩余10%为颗粒较小质量较轻的金属粉尘，产生量为0.0066t/a，在车间内无组织排放，项目年下料时间约为1500h，排放速率为0.004kg/h。企业于2023年4月 14日委托淄博国源检测有限公司，对项目厂界无组织颗粒物进行了现状检测（详见附件12），根据项目例行检测数据，厂界无组织颗粒物最大排放浓度为0.445mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）； 企业现有项目为登记表项目，无总量指标。 （3）噪声 项目噪声来源主要是切割设备运行产生的噪声。噪声级约75dB（A）左右。根据2021年4月14日由淄博国源检测有限公司对厂界噪声的监测结果，厂区昼间噪声最大值为56.7dB(A)，夜间夜间不生产，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求限值。 （4）固体废物 根据企业实际运行情况，现有项目固废产生情况如下： ①生活固废 职工日常生活垃圾产生量为0.9/a。生活垃圾定点存放、收集后，由环卫部门统一清运。 ②生产固废 一般生产固废： 金属碎屑，产生量0.554t/a，收集后外卖。 废金属边角料，产生量为0.52t/a，集中收集后外卖。 危险废物： 废切削液：废切削液产生量为0.02t/a，产生的废切削液属于危废，危废类别：HW09，危废代码900-006-09，危废库暂存后，由有资质单位进行处置， 厂区现有项目的废气、废水、噪声、固废均得到妥善有效处置，对周围环境影响很小。 表2-6 项目污染物排放情况一览表 种类 污染物名称 排放量 大气污染物 颗粒物 0.062t/a 水污染物 生活污水 43.2t/a 固 体 废 物 生活垃圾 0.9t/a 金属碎屑 0.554t/a 废金属边角料 0.52t/a 废切削液 0.02t/a 5、项目现场情况 项目车间外现场情况 项目车间内部以及设备使用情况 6、现有项目运行存在的环保问题及整改措施 表2-7 现有项目存在问题、整改意见及整改时间表 存在问题 项目下料切割设备切割后碎屑出料口未设置碎屑收集装置，碎屑直接散落地面，再次收集时可能导致质量较轻碎屑再次产生逸散；设备使用完成后未及时清理设备中碎屑，未对设备进行保养维护，长时间可能导致设备损坏、导致设备噪声增大等情况 整改意见 切割设备切割后碎屑出料口处应根据设备型号设置相符的收集桶或者收集布袋、收集斗等装置，收集后直接放置一般固废暂存处，防止造成二次污染；每班完成后及时对设备进行清理、维护等工作 整改时间 立即整改 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《生态淄博建设工作简报》（2023年第1期，2023年1月17日），2022年全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 根据简报，2022年全年临淄区二氧化硫（SO2）均值12微克/立方米，二氧化氮（NO2）均值33微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）均值77微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）均值42微克/立方米，一氧化碳（CO）均值2.1毫克/立方米，臭氧（O3）188微克/立方米。临淄区2022年PM10、PM2.5、O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，年评价不达标，项目所在处于不达标区。超标原因主要是北方冬季少雨多风，导致扬尘增加，并且与区域内企业排放废气有关。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：通过贯彻落实《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》（鲁环委办【2021】30号）要求，以及关于印发《淄博市新一轮“四增四减”三年行动方案》（淄环委【2022】1号），不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，确保区域环境空气质量持续改善。 2、声环境 本项目位于临淄区辛店街道毛托村西南150米处，项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。厂界50m范围内无声环境敏感目标，可不开展声环境质量调查。 3、地表水环境 本项目区域地表水体为乌河，根据《临淄经济开发区智能制造产业园（南片区）规划环境影响报告书》中收集的运粮河入乌河断面、乌河出境断面（东沙河）2020年1月~12月的在线例行检测数据，运粮河入乌河断面2020年1月~12月份中COD的达标率为97%、氨氮达标率为70.8%，东沙河断面2020年1月~12月份中COD的达标率为93.7%、氨氮达标率为68.3%，均不同程度的有所超标乌河水质已不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，超标原因主要是受沿线工业、农业面源及村庄生活污水的影响。本项目生产中用水经沉淀后循环使用，不外排，新增生活污水，排入厂区内化粪池处理后由环卫部门清运，对地表水环境影响较小。 4、生态环境 项目位于临淄经济开发区智能制造产业园南片区内，利用现有生产车间，不新增建设用地，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射类项目，不需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、土壤、地下水环境 本次项目依托厂区内现有生产车间，车间内已全部做防渗处理，基本切断对地下水、土壤环境污染途径，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-1 主要环境保护目标一览表 影响要素 保护目标 距厂界方位、距离 保护级别 大气环境 毛托村 厂界东北约150米 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 声环境 声环境 50m内无保护目标 《声环境质量标准》2类标准 地表水环境 乌河 项目东北约1200米 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 地下水环境 地下水 项目位于大武地下水富集区中控制区 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 生态环境 项目不涉及 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 有组织VOCs（以非甲烷总烃计）经处理后由排气筒DA001排放，有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中排放限值（VOCs：50mg/m3、2.0kg/h），无组织VOCs（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3）。 项目喷砂环节无颗粒物经处理后由排气筒DA002排放，有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求（颗粒物10mg/m3）。 2、噪声： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： 表3-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 级别 等效声级 昼间 夜间 2 dB(A) 60 50 3、废水： 无 4、固体废物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中相关要求；危废执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 拟建项目属于技改项目，项目建成后新增VOCs排放量为0.131t/a、颗粒物排放量为0.0004t/a，颗粒物排放微量。 根据《关于统筹使用“十四五”主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函【2021】55号）总量指标使用原则，项目属于细颗粒物年平均浓度超标区，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍消减替代。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次技改项目利用现有厂房，对新增设备进行安装，项目所涉及土建施工仅为新建沉淀池的建设。在此对沉淀池施工期环境影响分析如下： （1）在施工作业前应设置安全警示牌、文明施工牌、环境保护牌，边界应设置1.8m以上围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 （2）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （3）施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。 （4）沉淀池防渗施工时所用粉状原料应袋装密闭存储，设置围挡或采用防尘布苫盖等有效的防尘措施。 （4）合理安排施工时间，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，达到降噪效果，以保证区域声环境质量。 施工期的固体废物影响是暂时的，施工结束后便会消失，施工期采取以上处置措施后产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响，对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排污节点、污染物及达标情况见下表： 表4-1 废气有组织产排污节点、污染物及达标情况信息表 产排污环节 污染物种类 污染物产生量 （t/a） 产生浓度 （mg/m3） 排放形式 治理设施名称 处理能力 （m3/h） 收集效率 (%) 去除率(%) 是否为可行技术 排放口编号 污染物排放量（t/a) 排放时间 （h/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度mg/m3 执行标准 排放限值（g/m3） 排放限值（kg/h） 是否达标 用胶环节 非甲烷总烃 0.634 56.8 有组织 二级活性炭 3500 90 90 是 DA001 0.06 2400 0.025 7.0 DB37/2801.5-2018 50 2.0 是 未收集到的 非甲烷总烃 0.071 / 无组织 / / / / / / 0.071 / / / 2.0 / 是 喷砂环节 颗粒物 0.004 20 有组织 布袋除尘器 2000 100 90 是 DA002 0.0004 100 0.004 2 DB37/2376-2019 10 / 是 1.2排放口信息及检测要求 表4-2 废气排放口信息及检测要求信息表 排放口编号 排放口名称 排放口类型 排放口地理坐标 排气筒参数 污染物种类 执行标准 排放限值 监测点位 监测因子 监测频次 经度 纬度 高度 （m） 出口内径 （m） 排气温度 （℃） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） DA001 用胶环节 一般 118.228 36.806 15 0.3 25 非甲烷总烃 DB37/2801.5-2018 50 2.0 排气筒进出口 非甲烷总烃 1次/半年 DA002 喷砂环节 一般 118.233 36.805 15 0.2 20 颗粒物 DB37/2376-2019 10 / 排气筒进出口 颗粒物 1次/半年 厂界 / / / / / / / 非甲烷总烃 DB37/2801.5-2018 2.0 / 厂界 非甲烷总烃 1次/年 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1.3污染物源强分析及达标排放情况 1）丁基胶、硅酮胶使用环节VOCs（G2） 根据企业提供丁基胶成分检验报告（详见附件11），报告中总挥发性有机物检测指标为≤50g/kg，检测结果为未检出；提供的硅酮胶成分检验报告中（详见附件11），检测指标为≤100g/kg，检测结果为13.8g/kg；项目所用的两种胶均满足《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3中本体型胶黏剂VOC含量限量要求，属于低挥发性原辅材料。 本项目丁基胶用量为0.6t/a，工作温度为110-140℃左右，考虑工艺过程中发生的不稳定性，本项目按最不利影响分析，参照丁基胶成分检验报告中检测指标为50g/kg计算，则有机废气产生量为0.03t/a，本项目硅酮胶用量为50t/a，根据检测报告中VOCs含量为13.8g/kg计算，废气产生量为0.675t/a，两个环节VOCs总产生量为0.705t/a，废气经集气罩收集（收集效率按90%计，收集量为0.634t/a，未收集量为0.071t/a）后，进入新增二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%，企业设计2个环节集气罩总面积约3m2，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求废气收集系统采用外部排风罩的在距排风罩开口最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不应低于0.3m/s，经计算设计风机风量为3500m3/h）达标后，由DA001排气筒排放，则排放量为0.06t/a，年工作时间按2400小时计，则排放速率为0.025kg/h，排放浓度为7.0mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中排放限值：VOCS 50mg/m3、2.0kg/h。 2）喷砂环节颗粒物（G1） 拟建项目购置密闭喷砂机，喷砂工作时为全密闭状态，且本次技改项目设置密闭喷砂房，项目所购置喷砂机安置于此房间内。项目金刚砂用量为2t/a，参照《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年）机械行业系数手册（预处理喷砂工艺）产污系数2.19kg/t原料计算，颗粒物产生量为0.004t/a。项目年喷砂时间为100h，风机风量为2000m3/h，则产生速率为0.04kg/h，产生浓度为20mg/m3。项目喷砂设备自带布袋除尘器，喷砂过程密闭，粉尘通过配套气源管道全部收集进入布袋除尘器处理，因进口浓度低，除尘器处理效率保守按90%计，则DA002排气筒排放量为0.0004t/a，则排放速率为0.004kg/h，排放浓度为2mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求（颗粒物10mg/m3）。 无组织： 项目无组织废气主要为集气罩未收集到的VOCs由前文可知，未收集的VOCs其排放量为0.071t/a。 1.4非正常工况 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 就本项目来讲，主要考虑环保系统出现故障时的废气排放情况，经现场调查，本项目非正常工况主要是由于停电、设备故障等原因，环保设备出现故障后废气去除率降低，导致污染物在一段时间内排放量增加。 针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施： ①发生停电时及时转换电力线路； ②对废气处理设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性； ③开车前，废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求。 ④若环保设备出现故障，不能正常运行，则同时将生产设备停止运行，减少污染物排放 发生非正常工况排放时，本项目污染物排放情况见下表。 表4-3 非正常工况下废气排放源强 事故源 污染物 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 持续时间 频次 排放量（kg/a） 应对 措施 DA001排气筒 VOCs（以非甲烷总烃计） 0.22 62.8 1h 1次/a 0.22 停车 检修 DA002排气筒 颗粒物 0.04 20 1h 1次/a 0.04 由上表看出，非正常排放时DA001排气筒VOCs排放超标，不满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中排放限值，DA002排气筒颗粒物排放超标，不满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值要求。由于发生非正常工况排放次数较少，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响。 表4-4 与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）符合性分析 规定 本项目情况 符合情况 治理工程应遵循综合治理、循环利用、达标排放、总量控制的原则。治理工艺设计应本着成熟可靠、技术先进、经济适用的原则，并考虑节能、安全和操作简便。 项目设置二级活性炭吸附装置，治理工艺成熟、经济适用、操作简便。 符合 治理工程应与生产工艺水平相适应。生产企业应把治理设备作为生产系统的一部分进行管理，治理设备应与生产废气的相应生产设备同步运转。 废气治理设备与生产废气的生产设备同步运转。 符合 经过治理后的污染物排放应符合国家或地方相关大气污染物排放标准的规定。 通过预测分析，拟建项目废气经二级活性炭吸附装置处理后能达标排放。 符合 治理工程在建设、运行过程中产生的废气、废水、废渣及其他污染物的治理与排放，应执行国家或地方环境保护法规和标准的相关规定，防治二次污染。 本项目废气治理设备无二次污染。 符合 场址选择应遵从降低环境影响、方便施工及运行维护等原则，并按照消防要求流出消防通道和安全保护距离。治理舍尔必的布置应考虑主导风向的影响，以减少有害气体、噪声等对环境的影响。 设备场址选择遵从降低环境影响、方便施工及运行维护的原则，以减少有害气体、噪声等对环境的影响。 符合 吸附装置的净化效率不得低于90%。 项目设置二级活性炭，单级活性炭吸附效率在70%左右，二级活性炭吸附效率可达90% 符合 2、废水 拟建项目废水主要为职工生活废水。根据项目用水平衡，项目废水总产生量为57.6t/a，生活废水排入厂区化粪池预处理后由环卫部门清运。不会对地表水环境产生影响 3、噪声 该项目噪声主要来自生产设备运行是产生的设备运行噪声，类比同类型项目，其声压级约在70-85dB（A）之间。采取的噪声治理措施为： （1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备 （2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振 （3）利用建（构）筑物隔声降噪 另外，为保证项目建成后噪声达标排放，应增加以下防治措施： （1）厂房装隔声门窗 （2）对高噪声设备增设隔声罩 （3）合理布局，将噪声较高设备布设在生产车间中部 （4）在车间、厂区四周增加隔音降噪的高大树种，如杨树、松柏、女贞等的种植。 采用设备基础的隔振、减振可减少10～20dB(A)的噪声级，厂房隔声墙、隔声窗隔声可达到20～30dB(A)的隔声量，设备噪声治理措施及效果如下： |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-5 项目主要噪声设备治理措施及效果表[Leq，dB(A)] 序号 噪声源 设备名称 台数 源强 叠加值 降噪措施 降噪效果 等效到车间外声级 持续时间 1 车间内 预热炉 1 75 90.9 隔声、减振 35 55.9 8小时 2 磨边机 4 85 3 清洗机 2 80 4 全自动上下片机 2 80 5 玻璃切割机 2 70 6 玻璃生产线 2 85 7 卧式喷砂机 1 75 8 水刀 1 80 9 钻孔机 2 70 10 车间外 环保设备风机 1 80 本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中附录B.1（工业噪声预测计算模式）进行预测，用A声级计算，模式如下： ①室外声源在预测点产生的声级计算基本公式 a）在环境影响评价中，应根据声源功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） （A.1） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp（r）=LP(r0)+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） （A.1） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； LP(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA(r)可按公式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 （A.3） 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LPi(r)—预测点(r)距处，第i频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)= LA(r0)-Adiv （A.4） 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) （B.1） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1= LW +10lg（Q/4πr2+4/R） （B.2） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）= Lp1i（T）−（Tli+6） （B.4） 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Tli—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= Lp2（T）+10lgS （B.5） 式中： LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 1）预测结果和分析 根据本项目主要噪声设备的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m的噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界的噪声贡献情况见下表。 表4-6 主要噪声源对厂界声级贡献情况表 序号 排放源 源强 dB(A) 距最近厂界直线距离（m） 西 北 东 南 1 车间 55.9 2 5 52 15 序号 排放源 源强 dB(A) 项目对最近厂界贡献值dB(A) 西 北 东 南 1 车间 55.9 49.8 41.9 21.5 32.3 经过预测，项目建成后厂区新增设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过距离衰减，厂界噪声最大贡献值为49.8dB(A)，经叠加现状值（昼间（56.7dB(A)））最大数值后，厂界噪声最大噪声声级为昼间54.5dB(A)，项目夜间不生产夜间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；因此，本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。 2）监测要求 厂区噪声监测要求如下： 表4-7 厂界噪声监测要求 监测项目 监测方位 监测频次 厂界昼间噪声 四方向厂界外1m 每季度开展一次监测 4、固废 （1）污染物产生及排放 该项目固废主要为生产过程产生的废包装物S1；玻璃废边角S2；用胶环节产生的废胶桶S4；沉淀池沉淀的玻璃渣S3；废气处理装置产生的废活性炭S5；除尘器收集的粉尘S6及废布袋S6-1；职工生活垃圾；设备维护产生的废机油、机油桶；生产设备更换的废钻头、废砂轮。 一般固体废物： ①废包装物S1 拟建项目原片玻璃使用过程会产生一定量的废包装袋，主要为废纸箱等，产生量约为0.8t/a，属于一般固废，代码为331-002-07，集中收集后外售。 ②废玻璃边角料S2 拟建项目生产过程中会产生废玻璃边角，产生量约为4.2t/a，属于一般固废，代码为331-002-08，集中收集后外售回收单位。 ③沉淀池玻璃渣S3 项目磨边、清洗、钻孔等环节用水经沉淀后沉淀池内会产生沉淀下来的玻璃渣，产生量约为0.3t/a，一般固废代码为331-002-99-001，集中收集后环卫部门清运。 ④除尘器收集的颗粒物S6 项目布袋除尘器运行过程中收集到一部分粉尘，收集量约为0.00196t/a，属于一般固废，代码为331-002-66，集中收集后环卫部门处理。 ⑤除尘器废布袋 除尘器废布袋产生量约为0.003t/a，一般固废代码为331-002-99-002，集中收集后环卫部门清运。 ⑥生产设备更换的废钻头、砂轮 项目生产设备经长时间使用会更换钻头、砂轮，约1年更换1次，产生量约0.05t/a，一般固废代码为331-002-99-003，收集后外售废品单位。 危险废物： ①废包装桶S4 项目在用胶过程中会产生废包装桶，产生量约为1.012t/a，属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，项目危险废物储存于危废库，集中收集后交由资质单位处理。 ②废机油 设备维修过程中会产生废机油，产生量为0.02t/a，废机油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，项目危险废物储存于危废库，集中收集后交由资质单位处理。 ③废机油桶 项目废机油桶产生量为0.03t/a，属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，项目危险废物储存于危废库，集中收集后交由资质单位处理。 ④废活性炭S5 参考《工业通风》（第四版，孙一坚、沈恒根主编），活性炭对VOCs吸附平衡保持量取值30%，即1kg活性炭约吸附0.3kg有机废气。项目设置1台二级活性炭吸附装置（填充量约为0.5t，活性炭碘值不低于800mg/g），有机废气活性炭吸附量为0.574t/a，通过计算，活性炭用量至少为1.9t/a，年运行300天，按每年更换4次计算，则项目废活性炭产生量为2.0t/a＞1.9t/a；综上，本项目废活性总产生量为2.574t/a，属于危废（危废类别：HW49，危废代码：900-039-49）。桶装储存于危废库内暂存后，委托资质单位处理。由于活性炭的吸附系数不尽相同，如果实际投入生产后，废气产生量大于预测量，企业应加大活性炭更换频次，以保证废气达标排放。 表4-8 项目废物产生及排放一览表 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理形状 环境危险特性 年产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式或去向 利用或处置量（t/a） 原料包装 废包装物 一般工业 固废331-002-07 纸箱等 固态 / 0.8 / 收集后外售 0.8 生产过程 废玻璃边角 一般工业 固废331-002-08 废玻璃 固态 / 4.2 袋装 外售回收单位 4.2 沉淀池 玻璃渣 一般工业 固废331-002-99-001 玻璃渣 固态 / 0.3 / 环卫部门清运 0.3 环保设备 除尘器收尘 一般工业 固废331-002-66 粉尘 固态 / 0.00196 袋装 环卫部门处理 0.00196 环保设备 废布袋 一般工业 固废331-002-99-002 / 固废 / 0.003 袋装 环卫部门处理 0.003 生产设备 废钻头、砂轮 一般工业 固废331-002-99-003 钢铁 固态 / 0.05 袋装 收集后外售 0.05 生产过程 废包装桶 危险废物HW49 900-041-49 废胶 固态 T/In 1.012 / 委托资质单位处置 1.012 废气处理 废活性炭 危险废物HW49 900-039-49 废活性炭 固态 T 2.574 桶装装 委托资质单位处置 2.574 设备维护 废机油 危险废物HW08 900-249-08 废矿物油 液态 T，I 0.02 桶装 委托资质单位处置 0.02 设备维护 废机油桶 危险废物HW08 900-249-08 废矿物油 固态 T，I 0.03 / 委托资质单位处置 0.03 表4-10 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废包装桶 HW49 900-041-49 1.012t/a 生产过程 固体 废胶 半年 T/In 委托有资质单位处置 2 废活性炭 HW49 900-039-49 2.574t/a 环保设备 固体 吸附的有害气体 半年 T 3 废机油 HW08 900-249-08 0.02t/a 设备维护 液态 废矿物油 1年 T，I 4 废机油桶 HW08 900-249-08 0.03t/a 设备维护 固态 废矿物油 1年 T，I 表4-11 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废仓库 废包装桶 HW49 900-041-49 仓库最南侧 25m2 / 0.2t 半年 2 废活性炭 HW49 900-039-49 桶装 0.5t 半年 3 废机油 HW08 900-249-08 桶装 0.02t/a 1年 4 废机油桶 HW08 900-249-08 / 0.03t/a 1年 本次环评针对危废管理提出以下要求： ①危废暂存库要严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备。 ②存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，设置危险废物标识。 ③根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）10.4要求对危险废物设置专人管理和登记，建立危险废物储存台账，如实记录危险废物储存和处理情况，台账保存期限不小于3年。 ④危险废物定期由有资质单位负责转运处理，企业不得私自转运。转移严格按照《危险废物转移管理办法（2022）》的相关要求执行。 本次技改项目依托厂区内现有危废间，根据现场踏勘，厂区危废库内已做重点防渗处理，现有项目危废库主要储存废切削液，危废储存、转移台账清晰。本次项目增加废胶桶、废活性炭，项目建成后危废库内应增加标识、各种类危废分类暂存，不得出现与其他杂物混存现象。 综上所述，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 （2）环境管理要求 a）建立环境管理台账制度，落实台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等 b）有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数、污染物排放情况 c）无组织废气排放控制记录措施执行情况 d）生产设施运行情况，记录统计时段内的只要产品产量 e）排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况等 5、地下水、土壤 本项目位于临淄区辛店街道毛托村西南150米处，项目位置不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的区域，不开展地下水环境影响评价；不需要进行跟踪检测。 本项目属于铝合金门窗制造，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价行业分类表可知，项目属于“Ⅲ类”，拟建项目占地面积4000m2＜5hm2，占地规模为小型，敏感程度为不敏感，不开展土壤环境影响评价工作，不进行跟踪监测。 5.1 污染源及污染途径分析 本次技改项目依托厂区现有生产车间以及危废库等设施，新建沉淀池，主要污染物为VOCs、颗粒物，生产车间、危废库、沉淀池全部做防渗处理，基本切断对地下水、土壤环境污染途径，为切实保障地下水、土壤不受到污染，建设项目需采取必要的污染防治措施，项目采取“源头控制、分区防治”措施，防止对地下水、土壤造成污染。 5.2 防控措施 （1）源头控制 严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 （2）分区防渗 结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。主要包括生产区地面和设备的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施；项目分区防渗详见附图6。建设单位还应加强各防渗区域的巡检和维护工作，确保防渗不破损，在此基础上拟建项目对地下水、土壤环境影响影响较小。 6、生态 项目位于临淄区辛店街道毛托村西南150米处，位于临淄经济开发区智能制造南片区，利用厂区现有厂房进行生产，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 7、环境风险 （1）物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法，本项目原辅材料主要为铝合金框、玻璃等，不涉及危险化学品，不涉及有毒有害物质，项目生产过程中不涉及危险工艺。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作等级为简单分析。 （2）风险源及风险类型 本项目不涉及危险化学品泄露、爆炸、火灾等风险。拟建项目的最大可信事故是车间设备电源等操作不当发生的电气火灾，主要风险源为生产车间。发生火灾事故时产生的消防废水及次生污染物，在事故处置不及时、防渗措施不到位的情况下，有污染环境空气、地下水和土壤的风险。 （3）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 a、建立、完善安全管理制度：严格按照规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 b、当发生火灾事故时，先用灭火器（泡沫灭火器）或者灭火毯扑灭着火点，再用消防沙隔离。 c、加强设备管理：应严格照章办事，不可私拉、乱接电线，不可使用不防爆的开关、插座等电器设备，防止引发火宅。 d、加强作业现场的安全管理，很多火灾的出现都是由于对作业现场的监管不力造成的。不按规定用电、用火等均有可能造成火灾。 e、设立安全标识、规范安全操作。 f、电气设备检修，应清除电气设备内的尘土及异物，严禁带电作业。 g、灭火设施：应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。 h、加强日常防火巡查：每天对厂房内电气设备、照明设施等巡查不少于2次，并做好记录，严禁“带病”运行。 2）环境风险应急措施 a、消防抢险人员迅速取就近消防器材对着火部位进行灭火。 b、进出口设置警戒线，进行警戒巡查，疏通应急通道，引导外部救援车辆及人员到达火场。 c、根据应急指挥部的命令，做好应急抢险救援所需器材、装备以及医疗救护药品准备和供应工作；负责厂区以及周边单位人员的必要救护工作。 d、立即向119报警，向应急指挥长报告事故情况，确保应急指挥长与各应急救援小组、外部救援机构信息联络畅通不间断。告知周边单位人员及居民做好迅速撤离准备。 3）突发环境事件应急预案编制 项目依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，结合《突发环境事件应急管理办法》（2015年4月16日 环境保护部令 部令 第34号）、《环境污染事故应急预案编制技术指南》、《山东省突发环境事件应急预案》（山东省人民政府办公厅2017年4月6日印发）的规定，对新、改、扩建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。 应急预案编制的重点内容包括：预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、应急监测、善后处置、预案管理与演练等内容。 本项目应急预案纲要具体见下表。 表4-12 突发事故应急预案纲要一览表 序号 项目 内容及要求 1 预案适用范围 根据环境风险评估结果，确定企业风险等级；规定预案的适用主体、管理范围和适用的事件类型等 2 环境事件分类与分级 根据危险源类型、数量及其分布，规定环境事故的分类和级别 3 组织机构与职责 工厂：厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援 4 监控和预警 确定环境风险源监控信息获取途径及分析研判方案；根据环境事故分类和公司可控情况确定预警级别和上报流程 5 应急响应 根据环境事件的分类与分级，确定相应的应急分类响应程序及具体的处理方案 6 应急保障 生产装置、罐区及危化品存储区：防火灾、爆炸事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 7 应急环境监测及事故后评估 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 8 善后处置 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 9 预案管理 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度；设专门部门负责管理预案 10 人员培训与演练 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 （4）风险事故环境影响分析结论 采取如上措施后，项目发生事故的可能性将大大降低。即使发生火灾，也可利用配备的灭火器、消防砂等应急救援物资，及时有效地控制火灾的蔓延，将火灾损失控制在较小的范围内，对厂区外周围环境不会产生大的影响。 因此，在遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，拟建项目生产是安全可靠的，在采取有效的环境风险防范措施后，项目在事故发生率、损失和环境影响方面能达到可接受水平。 8、电磁辐射 项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | VOCs | 集气罩收集，二级活性炭吸附处理，通过不低于15m高排气筒排放 | 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中排放限值要求：VOCs：50mg/m3、2.0kg/h |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物 | 通过配套气源管道全部收集进入布袋除尘器处理 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值要求：颗粒物10mg/m3 |
|  | 厂界 | VOCs | 加强车间管理，应收尽收，减少无组织排放 | 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值：VOCs 2.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 化粪池处理后清运 | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 采用低噪声设备，采取隔声降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装物、废玻璃边角收集后外售；除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣由环卫部门处理；废活性炭、废胶桶属于危险废物，暂存于危废库，交由资质单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 进行分区防控 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 危废库、生产区设置为禁火区，并设置泄漏收集措施。厂房内配备足量灭火设备，加强日常巡查，对职工做好安全教育培训。 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

拟建项目建成运行后，会对周围环境带来一定影响，通过落实报告表中提出的合理、有效环保措施，确保废气、废水达标排放，固废得到合理处置，使得建设项目对周围环境影响程度可以接受，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.131t/a | / | 0.131t/a | +0.131t/a |
|  | 颗粒物 | 0.0066t/a | / |  | 0.0004t/a | / | 0.007t/a | +0.0004t/a |
| 废水 | 废水量 | 43.2t/a |  |  | 57.6t/a |  | 100.8t/a | +57.6t/a |
| 一般工业 固体废物 | 金属碎屑 | 0.554t/a |  |  | / |  | 0.554t/a | 0 |
|  | 废金属边角料 | 0.52t/a |  |  | / |  | 0.52t/a | 0 |
|  | 废包装物 | / |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 废玻璃边角 | / |  |  | 4.2t/a |  | 4.2t/a | +4.2t/a |
|  | 除尘器收尘 | / |  |  | 0.00196t/a |  | 0.00196t/a | +0.00196t/a |
|  | 沉淀池玻璃渣 | / |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 除尘器废布袋 | / |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a | +0.003t/a |
|  | 废钻头、砂轮 | / |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 废切削液 | 0.02t/at/a |  |  | / |  | 0.02t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | / |  |  | 2.574t/a |  | 2.574t/a | +2.574t/a |
|  | 废胶桶 | / |  |  | 1.012t/a |  | 1.012t/a | +1.012t/a |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废机油桶 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①