# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   淄博彤易斋化工有限公司

生产辅助设施安全环保技术改造项目

建设单位（盖章）：淄博彤易斋化工有限公司

编制日期：          2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淄博彤易斋化工有限公司生产辅助设施安全环保技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2108-370305-89-02-811949 |
| 建设单位联系人 | 于亮 | 联系方式 | 13561620217 |
| 建设地点 | 淄博市临淄区乙烯南路东延以北，辛店电厂以南，淄博彤易斋化工有限公司现有厂区内 |
| 地理坐标 | （ 118 度 14 分 37.824 秒， 36 度 47 分10.319秒） |
| 国民经济 行业类别 | G5942 危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59 149-594危险品仓储，其他(含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库外) |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 √技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 临淄区工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-370305-89-02-811949 |
| 总投资（万元） | 565 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 3.5 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1650 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 拟建项目废气主要污染物不涉及前述有毒有害污染物 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 拟建项目不新增废水直排 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B所列有毒有害和易燃易爆危险物质包括：甲醇、丁酮均超过临界量 是 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 拟建项目不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 拟建项目不涉及 否 |
| 规划情况 | 规划名称：《齐鲁化学工业区总体发展规划》（2020-2035） 审批机关：国家发改委 文号：发改工业[2003]388 号 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：淄博市生态环境局 审查文件名称：关于《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书》的审查意见 审查文号：淄环审[2022]47号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划及规划环境影响评价符合性分析 根据齐鲁化学工业区总体发展规划-总体布局规划图（2020-2035）可知，项目位于齐鲁化学工业区起步区范围内。彤易斋化工厂区已取得土地证，不动产登记号：鲁（2019）淄博临淄区不动产权第0018018号，土地用途为工业用地（详见附件）。根据齐鲁化学工业区总体发展规划-总体布局规划可知，项目用地为项目用地为一类工业用地，满足齐鲁化学工业区土地利用规划的要求。齐鲁化学工业区起步区规划及土地使用规划图见图1。 根据《关于齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书的审查意见》（淄环审[2022]47号），齐鲁化学工业区主导产业为：炼化一体化、精细化工、化工新材料、特种油产业，拟建项目为化工类产品配套储存类项目，位于规划的乙烯联合化工区，因此，符合齐鲁化学工业区产业定位要求。齐鲁化学工业区总体发展规划-总体布局规划图见图2。 2、与规划环评结论符合性分析 表1-1 项目与规划环评结论的符合性分析 规划环评结论相关主要内容 本项目情况 符合性 对入园企业严格按照淄政办字[2018]46号 《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大 武地下水富集区建设项目准入实施细则的通 知》要求执行；建议精细化工区横四路以南，化工区边界以东区域，在未进行地下水专题合理性论证前，暂不开发涉及生产废水产生的工业企业项目。根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，在永流水源地准保护区内，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 根据淄政办字[2018]18号文、淄政办字[2018]46号以及淄政字[2019]26 号文中规定的大武地下水富集区的范围，本项目厂区位于 大武地下水富集区控制区，符合淄政办字[2018]46号要求。本项目不新增工业废水排放，增加少量初期用水量，废水经厂内污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理后达标排放。 符合 查清区内污染源，对大武地下水富集区内现 有企业进行整合、提高、优化、减排；区内企业管线不得直埋地下，对现有企业污水管 线定期进行摸排调查，确保区内现有的地下管线没有跑冒滴漏。 本项目无管线直埋地下，按要求定期进行跑冒滴漏核查。 符合 加强对区内地下水井监测，建立真实有效的监测数据库，确保相关部门可以详细掌握区内地下水环境情况。 技改项目在现有厂区内改造，定期进行地下水监测。 符合 严格按照淄环委办[2022]10 号《关于印发< 全市工业企业大气污染治理品质提升实施方 案>的通知》、淄环委办[2022]5号《关于印 发<临淄区乌河东沙断面水质保障工作方案> 的通知》，对区域大气、地表水进行综合整治，对入园项目，进行污染物替代。 本项目污染物主要为挥发性有机物，排放总量按要求进行替代。 符合 根据行业准入和园区负面清单，慎重选择入区项目，确需入区的化工项目，要确保其不 会产生难降解的水污染物，并监督企业采取最严格的地下水保护措施，其中两控区内企业新增企业、现有企业改扩建等，需加强地下水防渗，对产生废水等污染物环节的装置 设施等按照危废暂存场所防渗等级要求进行 严格防渗，杜绝发生地下水污染事故。 本项目不属于园区负面清单，项目对危废库等区域采取重点防渗。 符合 与园区项目准入清单符合性分析 表1-2 本项目与园区准入负面清单符合性分析 分类 序号 具体内容 本项目情况 符合情况 行业 新上剧毒化学品项目 技改项目属于危险化学品仓储，不属于新上剧毒化学品项目，技改项目位于大武地下水富集区控制区；项目属于技改项目，不属于前述所列项目。 符合 其中 化工新材料及精细化工区 大武地下水富集区控制区允许类之外项目 乙烯联合化工区 炼油化工区 精细化工区 特种油及仓储区 大武地下水富集区控制区、缓冲区允许类之外项目 工艺及产品 1 《产业结构调整指导目录（2019）》中淘汰类、限制类项目；《外商投资产业指导目录》中限制和禁止外商投资的；《市场准入负 面清单（2019 年版）》 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019）》中淘汰类、限制类项目；不属于外商投资产业 符合 2 不符合行业准入条件、行业发展规划的项目； 项目符合行业准入条件、行业发展规划 符合 3 不能落实新增污染物替代要求的项目，“两高”项目 不能落实“五个减量替代”的 项目严格落实污染物倍量替代 符合 4 新（改、扩）建工业项目生 产工艺、主要污染物治理 达不到国内先进水平的项目 污染物治理措施符合环保要求 符合 5 未经投资主管部门核定同意 煤炭消费减量替代方案的新 增耗煤项目 项目不属于新增耗煤项目 符合 污染控制 1 排放的废水中含难降解的有机污染物、“三致污染物”，且不能采取有效措施控制、导致具有生态环境风险的 项目不不涉及不含难降解的有机污染物、“三致污染物” 符合 2 工业废水和生活污水未经处理直排环境的；原则上除 工业污水集中处理设施、城 镇污水处理厂外，不得新 建入河排污口，不得新建废 水直排环境的项目 本项目不新增工业废水排放，增加少量初期用水量，废水经厂内污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理后达标排放 符合 3 排放有毒有害物质的废水，经预处理达不到区域污水处理厂接纳标准的项目 本项目不新增工业废水排放，增加少量初期用水量，废水经厂内污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理后达标排放 符合 4 工艺废气中含难处理的有毒有害物质的项目、且采取的污防措施不合理的，导致不能达标排放的项目 项目废气不涉及难处理的有毒有害物质，污染物均达标排放 符合 5 工业固废或危险废物产生量大，且不能有效综合利用或进行安全处理的项目 技改项目固废产生量较小，均有效安全处置 符合 6 两控区内新建项目污染物排放量不能实施区域平衡的 项目为技改项目 符合 7 已污染地块及疑似污染地块未依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作的 项目所在地不属于污染地块 符合 8 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，新建 环境风险潜势等级高的建设 项目 项目周边无敏感目标，且风险潜势等级较低 符合 9 具有重大环境风险、且无法 采取有效防治、应急措施的 项目在落实环评中提出的风险防范措施的前提下，风险能够得到有效控制 符合 资源 利用 1 高水耗项目；清洁生产水平属于低于二级水平的；万元工业增加值综合能耗高于1.07t/标煤 项目建设符合清洁生产及能耗要求 符合 2 未经许可开采地下水的，不符合浅层地下水限采区管理规定的项目 本项目不取用地下水 符合 与规划环评审查意见符合性分析 表1-3 项目与报告书审查意见的符合性分析 审查意见 本项目情况 符合性 《齐鲁化学工业区总体发展规划》概述 规划背景。根据石油和化学工业规划院编制的《齐鲁化学工业区总体发展规划（2020-2035）》，齐鲁化学工业区规划范围为北起张辛路、胶济铁路，南至102省道、齐鲁石化厂区南边界，西至临淄区边界，东至清田路、辛化路，总面积36.50km2，不包含原省级经济开发区范围。我局于2021年4月出具了《关于<齐鲁化学工业区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书>的审查意见》。根据淄博市人民政府《关于张店东部化工区扩区有关问题的批复》，在齐鲁化学工业区现有36.50km2基础上，将烯烃路以东、冯官路以西、工业园中路以北、一诺威公司以南区域的1.834km2纳入齐鲁化学工业区。 本项目位于《齐鲁化学工业园总体发展规划（2020-2035）》中齐鲁化学工业区起步区范围内 符合 规划范围。新增规划范围为烯烃路以东、冯官路以西、工业园中路以北、一诺威公司以南区域的1.834km2区域；扩区后，齐鲁化学工业区规划范围为北起张辛路、胶济铁路，南至102省道、齐鲁石化厂区南边界，西至烯烃路，东至清田路、辛化路，总面积38.334km2 本项目位于齐鲁化学工业区起步区范围内 符合 产业定位。新增区域主导产业为精细化工和化工新材料，工业区产业定位无变化，主导产业为炼化一体化、精细化工、化工新材料、特种油产业。 本项目行业为危险化学品仓储行业，服务于厂区化工主行业，符合产业定位 符合 规划目标。近期目标（2020-2025年）：到2025年，实现园区产值达到2341.5亿元。远期目标（2026-2035年）到2035年，实现园区产值达到4532.5亿元，主要污染物排放量大幅度降低，产业竞争力、自主创新能力与综合经济实力稳居全国同类园区前列，形成高端化工集聚、生态环境优良、服务功能完备，国际先进全国一流的高端绿色智慧型生态化工园区。 项目主要污染物进行总量替代，具有良好经济效益 符合 规划布局。规划为乙烯联合化工区、炼油化工区、精细化工区、特种油及物流仓储区、化工新材料及精细化工区以及多点辐射的公用工程设施用地 本项目位于乙烯联合化工区 符合 《齐鲁化学工业区总体发展规划》的环境合理性、可行性的总体评价 《齐鲁化学工业区总体发展规划》基本符合淄博市城市总体规划、金山镇总体规划等规划，部分地块不符合土地利用总体规划，在规划实施过程中，应按相关法定程序审批后方可开发建设。 齐鲁化学工业区不涉及生态保护红线；选址不涉及大武地下水富集区的核心区和生态修复区，主要涉及控制区；园区地质单元包气带防污性能较差，地下水环境敏感。该区域环境质量现状有超标现象，环境承载力对规划实施有一定制约。必须充分关注规划实施对区域环境可能产生的长期不良影响，根据区域生态保护和环境质量改善目标要求，进一步优化规划产业定位、空间布局、规模，严格环境准入要求。 在符合法定上位规划，严格落实各项环境保护对策与措施，健全环境风险防控体系，有效预防和减缓规划实施的不良环境影响的前提下，从环境保护角度分析，规划基本可行。 本项目所在地符合淄博市城市总体规划及辛店街道办规划要求；本项目位于大武地下水富集区控制区，生产过程无废水外排，厂区内严格进行防渗措施；项目涉及的污染物严格按照总量替代 符合 对规划优化调整和实施的意见 坚持生态优先、绿色发展的规划理念。明确规划的环境目标和规划期的生态环境质量底线，作为规划实施的约束性指标，推动环境目标与区域开发目标同步实现。 本项目满足区域三线一单要求，项目在建设过程中严格或是本次环评提出的各项环保措施，确保污染物达标排放 符合 产业发展要符合国家产业政策，“两高”项目要落实国家和省市减量替代要求，煤电机组项目要符合市级布局要求。 项目符合国家产业政策，不涉及两高项目 符合 （三）严格保护生态空间，优化规划空间布局。临近环境敏感区的开发活动，应采取有效措施，避免产生不良影响。 项目位于大武地下水富集区控制区内，厂区内按要求进行防渗措施 符合 （四）所处位置水环境敏感，严格执行“生态环境准入清单”，降低环境影响范围和程度。采取严格、可行的地下水保护措施，加强对地下水的监控及保护。本项目符合 项目符合生态环境准入清单要求，采取措施后对地下水环境影响较小 符合 （五）健全园区生态环境管理机构，提高环境管理水平，完善区域环境风险防控体系，加强危废管理及污染源监管，加强环境监测和预警。建立完善地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系。 按要求进行厂区风险的完善，加强对危废和污染物的管控，按要求进行环境监测 符合 对规划包含的近期建设项目环评的指导意见 规划包含的建设项目开展环评时，应以本规划环评的结论及本审查意见作为其环评依据之一。 本次评价进行项目与审查意见的符合性分析 符合 规划中所包含的建设项目，在开展环境影响评价时，选址环境可行性和政策符合性分析等内容可以适当简化。 本次评价对选址和政策分析进行适当简化 符合 综上，项目符合园区相关规划要求，符合规划环境影响评价审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 该项目不在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》 “淘汰类”和“限制类”之列，属于允许建设项目，符合国家产业政策。项目已在临淄区工业和信息化局备案，备案号为2108-370305-89-02-811949。备案文件见附件。 2、项目用地及选址合理性分析 （1）本项目位于淄博市临淄区乙烯南路东延以北，辛店电厂以南，淄博彤易斋化工有限公司现有厂区内。在现有厂区内进行技改，土地用途为工业用地，并取得了辛店街道办关于本项目符合规划的证明，故项目用地符合规划要求。 （2）根据齐鲁化学工业区总体发展规划-总体布局规划图（2020-2035）可知，项目位于齐鲁化学工业区起步区范围内。彤易斋化工厂区已取得土地证，不动产登记号：鲁（2019）淄博临淄区不动产权第0018018号，土地用途为工业用地（详见附件）。根据齐鲁化学工业区总体发展规划-总体布局规划可知，项目用地为项目用地为一类工业用地，满足齐鲁化学工业区土地利用规划的要求。齐鲁化学工业区起步区规划及土地使用规划图见图1。 （3）与淄博市大武地下水富集区保护修复区中控制区准入条件符合性 根据《淄博市人民政府关于同意调整大武地下水富集区保护修复区划分范围的批复》（淄政字〔2019〕26号），本项目位于大武地下水富集区保护修复区的控制区内，详见附图6。本项目大武地下水富集区项目准入负面清单符合性分析如下表。 表1- 4 本项目大武地下水富集区项目准入负面清单符合性分析 序号 区域 准入项目负面清单及企业搬迁要求 本项目情况 符合情况 1 全区域 全部区域禁止新建、改建、扩建炼油、化工、医药、农药、稀土、采矿、采砂、采石、造纸、制革、印染、建筑陶瓷、燃料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、电镀、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目；禁止设置排污口；禁止设置禽畜养殖场、养殖小区；禁止建设工业固体、液体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。 本项目不属于前述行业之内；项目无废水外排；为负面清单之外项目。 符合 2 控制区 禁止新建、改建、扩建污染水源的建设项目，原有的项目进行转型或环保提升。 本项目不涉及废水外排，不属于污染水源的建设项目 符合 本项目与《淄博市人民政府关于大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业新建项目和技术改造事项的批复》（淄政字〔2019〕36号）符合性见下表。 表1- 5 本项目建设与淄政字〔2019〕36号文符合性分析 〔2019〕36号文具体规定 本项目情况 符合情况 1 按照《淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案》(淄政办字〔2018〕18号)和《淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则》(淄政办字〔2018〕46号)的要求，组织实施新建项目和技术改造项目，原则上不能新增产生工艺废水的项目。 本项目符合《淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案》(淄政办字〔2018〕18号)和《淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则》(淄政办字〔2018〕46号)的要求，生产过程中无废水外排。 符合 2 不同意对大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业污染物总量进行全区污染物排放总量的替代，原则上不能新增大武地下水富集区控制区、缓冲区内的污染物总量。 本项目不新增工业废水排放，增加少量初期用水量，废水经厂内污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理后达标排放，污染物按要求进行总量替代。 符合 综上所述，本项目位于大武地下水富集区保护修复区中的控制区，符合负面清单、准入细则、总量替代等规范的要求。 3、淄博市“三线一单”生态环境准入清单及动态修改通知的符合性分析 根据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）及淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》的通知，落实“三线一单”。 （1）与生态保护红线及一般生态空间符合性分析 主要目标：全市生态保护红线充分衔接最新成果数据，主要生态系统服 务功能为防风固沙、水土保持及水源涵养。一般生态空间涵盖水产种质资源 保护区、城市集中式饮用水水源保护区等各类受保护区域，以及生态公益林 等其他需保护区。 符合性分析：本项目所在区域不涉及淄博市生态保护红线，不涉及水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等一般生态空间。 （2）生态环境分区管控符合性分析 对照《淄博市人民政府 关于印发<淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（淄政字[2021]49号）及动态修改通知中附图，本项目位于重点管控单元区域内。项目与淄博市环境管控单元位置关系图见图5。依据《淄博市生态环境委员会办公室关于印发<淄博市“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（淄环委办[2021]24号）及动态修改通知中所述的“附件淄博市“三线一单”生态环境准入清单”要求，本项目符合性判定情况如下表。 表1-6 《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析一览表 环境管控单元编码：ZH37030520007 环境管控单元名称：齐鲁化学工业园区 行政区划：山东省淄博市临淄区 管控单元分类：重点管控单元 序号 文件要求 本项目情况 符合性 一、空间布局约束 1.1 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中淘汰类项目、不属于《市场准入负面清单》（2020年版）中禁止准入类项目。 符合 1.2 强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 项目不属于禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 符合 1.3 大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。 项目不涉及。 符合 1.4 按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。 项目不开采地下水。 符合 1.5 生态保护红线内严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。 项目不位于生态保护红线内。 符合 1.6 新改扩建项目符合市政府关于大武地下水富集区系列管控措施要求。 项目符合大武地下水富集区系列管控措施要求。 符合 1.7 7.原则上不再批准新(扩)建综合性危险废物集中处置项目(集团内部自建配套的危险废物处理设施除外)，不再批准新(扩)建危险废物填埋项目；原则上不再批准新(扩)建废矿物油、废活性炭、废催化剂、有机溶剂、焦油类危险废物利用项目。新建危险废物综合利用项目，应立足于淄博市危险废物利用处置缺口，不再批准新(扩)建以外省、市危险废物为主要原料的利用项目。 本项目不涉及 / 1.8 按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 项目不属于“两高”项目。 / 1.9 严格控制燃煤项目，所有改建耗煤项目(包括以原煤或焦炭等煤制品为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的建设项目)、新增燃煤项目一律实施倍量煤炭减量执行替代，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平。 项目不涉及 / 1.10 园区现有工业项目按照《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021-2023年)》加快新旧动能转换。 本项目对现有项目进行改建，符合《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021-2023年)》加快新旧动能转换要求 符合 二、污染物排放管控 2.1 涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 项目不属于“两高”项目。 / 2.2 化工区内企业能源优先采用天然气、电等清洁能源。 企业使用清洁能源。 符合 2.3 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 项目生产工艺技术成熟且先进。项目满足总量控制和许可制度要求。 符合 2.4 废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 全厂废水经齐鲁化学工业区管理委员会污水收集泵站排入齐鲁石化供排水厂处理。 符合 2.5 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 符合 2.6 工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目(污水集中处理设施除外)。 本项目不新增工业废水排放，增加少量初期用水量，废水经厂内污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理后达标排放。 符合 2.7 落实园区污染物总量控制制度，加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放。 项目严格落实园区污染物总量控制制度，加强装置、罐区等密闭，负压收集、处置。 符合 2.8 化工、热电、包装印刷、表面涂装、铸造、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放,做到持证排污。 项目符合行业环境管控要求，污染物均达标排放。 符合 2.9 进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 项目加强施工期管理。 符合 三、环境风险防控 3.1 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。 项目不紧邻居住、科教、医院等环境敏感点。现有项目已落实相关防控要求。 符合 3.2 重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 项目建设完善的三级防护体系。 符合 3.3 企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 企业建立应急预案并定期开展演练。 符合 3.4 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 企业建立危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度。 符合 3.5 落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开。 企业定期开展监测。 符合 3.6 强化管理，防范环境突发事件。 企业由安环处专门负责管理，防范环境突发事件。 符合 四、资源开发效率要求 4.1 严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求。 项目无燃料用量。 符合 4.2 未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。 项目不开采地下水。 符合 4.3 严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）。 项目不涉及。 符合 4.4 调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 项目无煤炭用量。 符合 4.5 定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。 项目符合清洁生产要求。 符合 4.6 鼓励现有的危险废物集中收集单位与市内综合处置单位以联合经营等方式，作为综合处置单位的收集网点。 项目不涉及 / 4.7 鼓励对现有自建危险废物利用处置设施进行提升改造。 项目不涉及 / 综上，本项目建设满足“三线一单”环境管理要求。 3、有机废气防治措施与相关规范应文件的符合性分析 表1-7 与有机废气防治措施与相关规范性文件的符合性分析一览表 规范 相关要求 符合情况 《关于印发淄博市2021年挥发性有机物整治方案的通知》（淄环发〔2021〕1 号） 提高废气收集率。按照“应收尽收”的原则，全面提升废气收集率，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，加强含VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理。 本项目技改后将物料储存、投料过程废气无组织废气不再产生。 该项目储罐废气主要是大小呼吸废气及装卸车废气。产生的废气经管道收集经冷盐水冷凝+活性炭吸附处理后通过现有排气筒DA001达标排放，灌装废气经二级活性炭吸附装置处理后通过现有排气筒DA001达标排放，符合相关要求。 提高治污设施运行率。按照与生产设备“同启同停”的原则，加大治污设施运行管理，全面提升治污设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs 废气处理系统发生故障或停用检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。企业要充足储备治污设施易损件的配件，出现故障时及时更换，杜绝出现生产设备运行、治污设备故障停产的现象。治污设施关键设备要“一开一备”冗余配备，并设置自动化连锁启动系统，确保治污设施不停运。 本项目罐区配备的环保设施运行，企业做好废气处理设备故障或检修的应急预案，确保装置正常运行不停运。 提高废气去除率。按照“适宜高效”的原则，提高治理设施去除率，杜绝VOCs废气超标排放。采用UV光氧、等离子等单一低效处理工艺的，应增加活性炭吸附等设施进行提升改造。做好源头管控工作，新建项目原则上不能使用UV 光氧、等离子等单一低效处理工艺。采用活性炭吸附的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。 项目使用的活性炭吸附装置均采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换，各废气精处理后均可达标排放。 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号） 企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶罐罐顶气未收集治理的，宜配备新型高效浮盘与配件，选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000μmol/mol。充分考虑罐体变形或浮盘损坏、储罐附件破损等异常排放情况，鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷；储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的，应进一步优化治理设施或实施深度治理；鼓励企业对内浮顶罐排气进行收集处理。储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙（除内浮顶罐边缘通气孔外）；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭。 拟建项目全部采用常压的固定顶罐。储罐设置氮封，并对储罐的呼吸废气进行了收集处理。符合相关要求。 汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，推广采用密封式快速接头等；铁路罐车推广使用锁紧式接头等。废气处理设施吸附剂应及时再生或更换，冷凝温度以及系统压力、气体流量、装载量等相关参数应满足设计要求；装载作业排气经过回收处理后不能稳定达标的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。 本项目装卸车过程使用密封式快速接头，减少装卸车过程的跑冒滴漏，并对装载作业排气进行了收集及治理。符合相关要求。 《关于进一步做好挥发性有机物治理工作的通知》（鲁环字〔2021〕8号） 推进挥发性有机物治理工程设施建设。对治理设施不齐全、运行效果不理想、挥发性有机物不能有效收集和稳定达标排放的企业开展全面排查，督促未完成治理设施更换或提升改造的企业加快工作进度，加强治理设施运行管理，提高处理效率，确保达标排放。 该项目产生VOCs浓度较低，该项目储罐废气主要是大小呼吸废气及装卸车废气。产生的废气经管道收集经冷盐水冷凝+活性炭吸附处理后通过现有排气筒DA001达标排放，灌装废气经二级活性炭吸附装置处理后通过现有排气筒DA001达标排放。 《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发【2019】146号） 加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 拟建项目全部采用常压的固定顶罐。储罐设置氮封，并对储罐的呼吸废气进行了收集处理。本项目装卸车过程使用密封式快速接头，减少装卸车过程的跑冒滴漏，并对装载作业排气进行了收集及治理。减少废气无组织排放 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 4、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析结果见下表。 表1-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析一览表 项目 GB37822—2019 项目无组织废气控制措施 5、VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.2.1储罐控制要求 5.2.1.1 储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 5.2.1.2 储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于80%。c）采用气相平衡系统。d）采取其他等效措施。 5.2.2储罐特别控制要求 5.2.2.1储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 5.2.2.2 储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密 封等高效密封方式。b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于90%。c）采用气相平衡系统。d）采取其他等效措施。 1、本项目储罐容积均小于75m3，为常压罐，储罐内真实蒸气压均＜76.6kPa，不在文件要求范围内。 6、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1基本要求 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 6.1.3对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。 项目液态VOCs物料全部采用密闭的管道输送。 6.2挥发性有机液体装载 6.2.1装载方式 挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。 6.2.3装载特别控制要求 装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一： a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于90%；b）排放的废气连接至气相平衡系统。 1、项目有机物料装载采用底部装载方式 2、装卸过程废气经冷盐水冷凝+活性炭吸附处理达标排放，废气处理效率＞90%，罐区装卸设置气相平衡管线。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设的由来 淄博彤易斋化工有限公司成立于2015年8月4日，位于淄博市临淄区乙烯南路东延以北，华能辛店电厂以南，主要生产销售偶氮二异庚腈200吨/年、偶氮二异戊腈200吨/年。 项目建设主体最初为淄博汇昌石化助剂有限公司（2010年更名为淄博佳泽化工有限公司），淄博汇昌石化助剂有限公司200t/a偶氮二异庚腈、200t/a偶氮二异戊腈项目于2008年12月26日通过淄博市环境保护局审批，建成后于2010年12月31日通过淄博市环境保护局验收。淄博华源化工有限公司临淄分公司于2012年7月收购淄博佳泽化工有限公司，收购后，原有200t/a偶氮二异庚腈、200t/a偶氮二异戊腈项目生产产品、主体工艺及生产规模均未发生变化，但污水排放情况与原环评批复不符，企业于2014年对200t/a偶氮二异庚腈、200t/a偶氮二异戊腈项目进行了环境影响后评价，并于2014年12月9日通过原淄博市环境保护局的审批（审批文号淄环审[2014]109号），于2015年11月24日通过原淄博市环境保护局的验收（验收文号淄环验[2015]101号）。淄博彤易斋化工有限公司于2019年收购淄博华源化工有限公司临淄分公司，200t/a偶氮二异庚腈、200t/a偶氮二异戊腈项目为淄博彤易斋化工有限公司所有，企业于2020年7月1日完成了排污许可证的申请。 由于淄博彤易斋化工有限公司甲醇、丁酮、甲基异丁基酮、水合肼等原料物料储存多为桶装，且涉及的原料多为危险化学品，物料输送、投料环节等过程中“跑冒滴漏”现象时有发生，且对桶装物料不好把控容易发生安全环保事故，因此为提高技术装备水平，达到安全环保要求，企业决定投资565万元建设生产辅助设施安全环保技术改造项目。项目主要建设内容为：在原厂区内不新增土地，将甲醇、丁酮、甲基异丁基酮等原料、中间体的储存方式由桶装改为罐装，投料环节由人工投料改为自动化投料。 二、项目概况 1、技改项目名称、建设单位及性质 项目名称：生产辅助设施安全环保技术改造项目 建设单位：淄博彤易斋化工有限公司 建设性质：技改 建设地点及四至情况：山东省淄博市临淄区乙烯南路东延以北，辛店电厂以南，淄博彤易斋化工有限公司现有厂区内，淄博彤易斋化工有限公司原厂内（118°14′37.824″E，36°47′10.319″N）。本项目东侧为消防水池、原料仓库；南侧为辅助用房；西侧为办公室及辅助用房；北侧为生产车间。项目具体地理位置见附图6、附图7，周边关系图见附图8，周边及场地情况影像图见附图9。 职工人数、工作时间及工作制度：拟建项目不新增劳动定员，实行三班工作制，每天工作24h，年工作时间为330d。 建设内容：本项目利用厂区内现有1650m2空地建设一个罐区以及配套的卸车鹤位、灌装区等设施，罐区占地面积455.88m2（28.4m×15.7m），围堰高1.4m（罐区内部同时设置隔堤），内设40m3固定顶罐4个，分别储存原料甲醇、丁酮、甲基异丁基酮、65%水合肼；32m3固定顶储罐3个，分别储存中间产品庚腈联氮、戊腈联氮、次肼撑腈；32m3液碱原料固定顶罐1个。新增相应的物料泵、鹤管、计量及自控装置及配套环保设施环保。 2、建设内容 本次技改项目主要是将甲醇、丁酮、甲基异丁基酮等原料、中间体的储存方式由桶装改为罐装，投料环节由人工投料改为自动化投料，新建一座罐区及配套灌装间等内容，不对主体工程进行技改。项目主要建设内容见下表。 表2-1 本项目建设内容一览表 工程类别 工程名称 工程内容与规模 备注 技改前 技改后 储运工程 罐区 甲醇、丁酮、甲基异丁基酮等原料采用桶装储存，庚腈联氮、戊腈联氮、次肼撑腈中间体不进行暂存，直接灌装吨桶后外委加工 1座，罐区占地面积455.88m2（28.4m×15.7m），装卸区占地面积250m2，罐区围堰高1.4m（罐区内部同时设置隔堤），内设40m3罐4个，分别储存原料甲醇、丁酮、甲基异丁基酮、65%水合肼；32m3储罐3个，分别储存中间产品庚腈联氮、戊腈联氮、次肼撑腈；32m3液碱原料罐1个；新增配套物料输送管线及导排系统 技改新增 灌装间 在生产车间内进行灌装 1座，占地面积100m2，进行庚腈联氮、戊腈联氮、次肼撑腈的灌装 技改新增 公用工程 给水 本项目新鲜自来水总用量约为 1500m3 /a，由齐鲁石化公司供水管网提供 本项目不涉及用水环节 用水环节不变 供电 本项目年用电量为 157.8 万 kWh，由齐鲁石化公司供电管网提供 依托现有配电设施供电 依托原有 排水 经厂内污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂作进一步处理，最终达标排放 新增初期雨水量，初期雨水经管网进入厂区现有污水站处理后排入齐鲁石化供排水厂 依托原有，新增初期雨水量 环保工程 废气治理 有组织： 合成工序产生的排空废气经管线收集后通过两级冷凝+活性炭吸附+异味治理装置（一级碱液吸收+二级水吸收）处理； 氧化反应产生的排空废气经管线收集后通过碱液吸收+两级冷凝+活性炭吸附+异味治理装置处理； 离心完成出料过程产生的废气、甲醇回收精馏废气经异味治理装置处理； 干燥废气经活性炭吸附+异味治理装置处理； 污水处理站恶臭经碱液吸附水喷淋装置+异味治理装置处理； 上述废气汇集后后通过25m的排气筒DA001有组织排放 无组织： 无组织废气主要包括污水站未收集废气、动静密封点废气、物料储存、投料过程废气。 现有项目有组织废气不变；新增罐区后现有项目的物料储存、投料过程废气不再产生。 有组织废气：储罐大小呼吸废气、卸车废气经管道收集，经“冷盐水冷凝+活性炭吸附理装置”处理，灌装间废气经二级活性炭装置处理后汇集通过现有25m的排气筒DA001有组织排放 依托现有排气筒，对现有项目进行环保提升 废水治理 厂区内废水经收集后进入厂区污水站处理（处理能力为6t/d）后排入齐鲁石化供排水厂 本项目废水主要为罐区初期雨水，经收集后进入厂区现有污水站处理（处理能力为6t/d）后排入齐鲁石化供排水厂 依托原有 噪声治理 隔音、减振 物料输送泵设置减振基座 依托原有 固废治理 厂区西南角建设有一座200m2危废暂存间 技改后新增的废冷凝液、废活性炭依托现有200m2危废暂存间储存后，定期委托资质单位处置 依托现有危废间，新增危废数量 事故水系统 地下事故水池一座，350m3，位于干燥室北侧 依托现有 依托现有 初期雨水系统 厂区事故水池350m3，将初期雨水导入事故水池暂存，降雨结束后，初期雨水进入厂区污水站处理后进入厂区现有污水站处理（处理能力为6t/d）后排入齐鲁石化供排水厂 依托现有 依托现有 消防水系统 消防水池一座，374m3，位于厂区东侧，罐区东侧 依托现有 依托现有 3、原辅材料及能源消耗 本次建设罐区内容全部为现有项目配套建设，本项目物料储存以及能源消耗情况见下表2-2、2-3。 表2-2 项目物料储存情况一览表 序号 位号 储存物料 类别 规格尺寸 年储存量（t/a） 最大储存量（t/a） 1 V-1101 甲醇 原料 V=40m3 Φ3600×4000 55 28.44 2 V-1102 丁酮 原料 V=40m3 Φ3600×4000 164 29.16 3 V-1103 甲基异丁基酮 原料 V=40m3 Φ3600×4000 176 28.8 4 V-1104 戊腈联氮 中间产品 V=32m3 Φ3200×4000 212.3 28.8 5 V-1105 庚腈联氮 中间产品 V=32m3 Φ3200×4000 212.3 28.8 6 V-1106 次肼撑腈 中间产品 V=32m3 Φ3200×4000 400 28.8 7 V-1107 65%水合肼 原料 V=40m3 Φ3600×4000 111.75 36.35 8 V-1108 液碱罐 原料 V=32m3 Φ3200×4000 506 35.91 注：戊腈联氮、庚腈联氮、次肼撑腈密度未确定，按1.0g/cm3计 表2-3 项目能源消耗情况一览表 序号 名称 单位 消耗量 来源 备注 1 电 万kWh/a 10.7 —— 依托现有供电设施 物料理化性质见下表。 表2-4 储存物料理化性质表 物料 项目 甲基异丁基酮 丁酮 甲醇 次肼撑腈 戊腈联氮 庚腈联氮 液碱 水合肼 分子式 C6H12O C4H8O CH4O -- -- -- NaOH N₂H₄·H₂O 分子量 100.16 72.1 32.04 -- -- -- 40.00 50.06 外观与性质 水样透明液体，有令人愉快的酮样香味 无色液体,有似酮样的气味 无色液体,略有酒精气味 淡黄色或白色液体，有毒 无色至淡黄色液体,遇明火燃烧 无色至淡黄色液体,遇明火燃烧 无色透明液体 油状无色液体，有刺激性臭味 熔点℃ -83.5 -85.9 -97.8 40-50 -- -- 318.4 1.4 沸点℃ 115.8 79.6 64.5 -- -- -- 1390 113 闪点℃ 15.6 -9 12.22 -- -- -- -- 52 相对密度（水=1） 0.80 0.81 0.79 -- -- -- 1.33 1.01 相对密度（空气=1） 3.45 2.42 1.11 -- -- -- 2.12 1.1 引燃温度℃ 459 404 385 -- -- -- -- 270 饱和蒸汽压 2.13（20℃） 9.49（20℃） 13.33（21.2℃） -- -- -- -- 1.4 爆炸上限（%） 44.0 11.4 7.5 -- -- -- -- 100 爆炸下限（%） 5.5 1.7 1.35 -- -- -- -- 2.9 溶解性 微溶于水，易溶于多数有机溶剂 溶于水、乙 醇、乙醚,可混溶于油类 能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多 其他有机溶剂相混溶 易溶于醇类等有机溶剂,不溶于水 -- -- 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙醇 与水混溶，混溶于醇类，不溶于氯仿、乙醚。 其他 临界温度：298.2℃；临界压力： 3.27MPa 临界温度： 260℃； 临界压力： 4.4MPa 临界温度： 240℃； 临界压力： 7.95MPa 分解温 度：30℃ 以上 -- -- -- 临界温度：380℃；临界压力： 14.7MPa 4、主要生产设备 项目生产设备见表2-5。 表2-5 项目生产设备一览表 项目 序号 设备名称 单位 数量 型号规格（mm） 新增设备 1 40m3储罐 个 4 Φ3600×4000 2 32m3储罐 个 4 Φ3200×4000 3 物料输送泵 台 8 / 4 灌装机 台 1 / 5 甲醇卸车鹤管 台 1 不锈钢；15m3/h 6 丁酮卸车鹤管 台 1 不锈钢；15m3/h 7 甲基异丁基酮卸车鹤管 台 1 不锈钢；15m3/h 8 水合肼卸车鹤管 台 1 不锈钢；15m3/h 罐区储罐规格情况见下表2-6。 表2-6 罐区储罐规格及数量一览表 位号 储存 物料 储罐 形式 材质 存储温度、 压力 容积(m3) 装填 系数 存储量 （t） 罐尺寸 数量 围堰尺寸m (长×宽×高) V-1101 甲醇 固定顶（立罐） 不锈钢 常温常压 40 0.9 28.44 Φ3600×4000 1 罐区整体围堰尺寸为28.4*15.7*1.4 V-1102 丁酮 固定顶（立罐） 不锈钢 常温常压 40 0.9 29.16 Φ3600×4000 1 V-1103 甲基异丁基酮 固定顶（立罐） 不锈钢 常温常压 40 0.9 28.8 Φ3600×4000 1 V-1104 戊腈联氮 固定顶（立罐） 不锈钢 常温常压 32 0.9 28.8 Φ3200×4000 1 V-1105 庚腈联氮 固定顶（立罐） 不锈钢 常温常压 32 0.9 28.8 Φ3200×4000 1 V-1106 次肼撑腈 固定顶（立罐） 不锈钢 低温常压 32 0.9 28.8 Φ3200×4000 1 V-1107 水合肼 固定顶（立罐） 不锈钢 常温常压 40 0.9 36.35 Φ3600×4000 1 V-1108 液碱罐 固定顶（立罐） 碳钢 常温常压 32 0.9 35.91 Φ3200×4000 1 5、公用工程 5.1给排水 （1）现有项目给排水情况 ①给水 根据《淄博华源化工有限公司临淄分公司200t/a 偶氮二异庚腈、200t/a 偶氮二异戊腈项目环境影响后评价报告书》，现有项目给水环节情况如下。 1）生活用水：本项目劳动定员 45 人，职工生活用水定额按 50L/人•d 计，则生活用水量为 2.25m3 /d，年工作 300 天，则生活用水量为 675m3 /a，全部采用新鲜自来水。 2）生产用水：本项目生产废水主要包括水洗用水、设备循环冷却补水、水吸收塔补水，其中水洗用水用水量合计为400m3 /a，使用新鲜水，设备循环冷却补水用水量为910m3 /a，水吸收塔补水用水量为10m3 /a，使用蒸汽冷凝水。 3）车间清洁水：项目车间清洁用水约为 160m3 /a，全部采用蒸汽冷凝水。 4）绿化用水：本项目绿化面积约为 1062.5m2，每平方米绿化用水平均定额为0.002m3 /d，按 200 天计，则年用水量为 425m3，全部采用新鲜自来水。 ②排水 1）生活污水：项目生活污水按生活用水的 80%计算，生活污水产生量为 540m3 /a，经化粪池处理后排入厂区污水处理站，最终处理达标后排入齐鲁石化供排水厂作深度处理。 2）生产废水：本项目生产废水主要包括合成工序废水、水洗离心废水、碱液吸收废液、甲醇回收精馏残液、异味治理装置废液。 ①合成工序废水：本项目合成工序产生的废水量约为 140.36m3 /a； ②水洗离心废水：本项目水洗离心废水产生量约为 362.62m3 /a； ③碱液吸收废液废水：本项目氧化工序尾气碱液吸收过程所产生的碱液吸收废液废水量约为61.93m3 /a； ④甲醇回收精馏残液废水：本项目回收甲醇过程中，精馏产生的精馏残液废水量约为 377.14m3 /a，经过蒸发器蒸发出盐分后，最终排放 355 m3 /a； ⑤异味治理装置废液废水：本项目异味治理装置碱液吸收塔、水吸收塔年产生废液废水量约为 33.5m3 /a。 3）车间清洁废水：车间清洁废水产生量约为 80m3 /a，排入厂区污水处理站。 4）初期雨水：现有项目初期雨水收集面积0.0995公顷（生产区），经计算，现有项目初期雨水量为8.44m3/次，全年按10次计，产生量为84.4m3/a。可以满足全厂初期雨水暂存需求，待雨期结束后，将初期雨水输送至厂区现有污水处理站预处理后排入齐鲁化学工业区管委会污水收集泵站，由泵站排入齐鲁石化供排水厂深度处理。 （2）本项目给排水情况 ①给水 本项目为物料储存罐区建设项目且本项目不新增劳动定员，因此全厂不新增用水环节。 ②排水 由于罐区项目初期雨水可能接触物料，雨水中含有项目特征污染物，因此本环评将初期雨水作为一个污染源，纳入日常的监督管理，进行收集。设置控制初期雨水收集系统，在雨水初期，开启污水管线阀门，把初期雨水切换到初期雨水池内，同时关闭雨水管线阀门，一段时间（15min）后开启雨水阀同时关闭污水阀，使后期清净雨水切换到雨水管线内排放。 根据《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2019）的要求，初期雨水按降水量15mm～30mm与污染区面积的乘积来计算。 初期雨水产生量计算采用公式： q=1587.3(1+0.78lgP)/(t+10) 0.91 式中：q—暴雨强度，L/（s·ha）； P—设计重现期（取 2 年）； t—设计降雨历时（分钟）； Q＝ψFq 式中：Q—降雨量； ψ—径流系数，本项目取 0.9； F—汇水面积；本项目 F=0.0806ha，罐区取0.0456ha，装卸区取0.025ha，灌装间取0.01ha；。 经计算，本项目初期雨水量为6.837m3/次，全年按10次计，产生量为68.37m3/a。 技改项目水平衡见图2-1。 图2-1 技改项目水平衡图（m3/a） 技改后全厂水平衡见图2-2。 图2-1 技改后全厂水平衡图（m3/a） 5.2供电 厂区设有配电室，所用电力依托现有供电设施提供，可满足日常使用，新增罐区预计用电量为10.7万kWh/a。 6、总平面图 整个厂区设有人流入口（厂区西面）、物流入口（厂区南面）2 个大门，生产区布置于厂区北部，办公区位于厂区的西部，本项目利用厂区生产车间南侧空地建设物料罐区，罐区自北向南分两行设置，北侧由西向东依次为戊腈联氮罐、甲醇罐、次肼撑腈罐、水合肼罐，南侧由西向东依次为戊腈联氮罐、丁酮罐、甲基异丁基酮罐、液碱罐。厂区的平面布局不进行调整。厂区平面布置详细情况见附图11。 项目工艺流程布置紧凑、合理，符合环保、消防、安全、卫生的要求。本项目物料储存过程中产生大小呼吸气及装卸车废气通过有效处置后，可以实现达标排放，对于环境的影响较小；本项目废水主要为罐区初期雨水，经收集后进入厂区现有污水站处理后排入齐鲁化学污水收集泵站，由泵站排入齐鲁石化供排水厂深度处理；项目噪声源主要是物料泵运转产生的噪声，通过减振、距离衰减后，生产噪声对办公生活区影响较小。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 项目需新建罐区。因此需要场地进行施工，施工期主要包括清理场地、土石方工程、基础工程和主体工程等，施工过程会产生噪声、扬尘、固废、少量污水等污染物。 图2-3 施工期工艺流程图 2、运营期工艺流程 工艺流程简述： 本项目工艺流程简述以及产污环节： 本项目涉及储存的物质为甲基异丁基酮、丁酮、甲醇、水合肼、液碱、戊腈联氮、庚腈联氮、次肼撑腈。各物质储存及装卸情况如下。 甲基异丁基酮、丁酮、甲醇、水合肼：甲基异丁基酮、丁酮、甲醇、水合肼均由槽车运来，甲基异丁基酮、丁酮、甲醇、水合肼槽车到达卸车区后，停稳熄火并拉上手刹，接好静电接地装置，静止释放静电15min后，将鹤管液相管与槽车液相出料口连接，将鹤管气相管与槽车气相进料口连接，开启卸料泵开始卸车。液相物料通过卸车管道进入储罐，气相通过气相平衡管线进入槽车。物料卸完后先拆除卸料管与槽车连接接头，卸料液相罐、气相管管口使用密闭管帽进行封堵，槽车静止15min后，拆除静电接地装置，发动槽车缓慢离开罐区。甲基异丁基酮、丁酮、甲醇、水合肼由储罐上部进料，管道伸入储罐底部进行进料。储存和装卸过程中会产生储罐呼吸废气和装卸废气。 戊腈联氮、庚腈联氮、次肼撑腈：中间产品戊腈联氮、庚腈联氮经物料泵直接从生产装置打入储罐中暂存，灌装进入包装桶后委外加工成次肼撑腈。次肼撑腈外委加工完成后由桶装运来，该料不适用槽车运输，桶装物料卸在卸车泵区，用叉车将桶装物料运输至灌装间，在灌装间内将抽料软管插入桶装物料底部，开启抽料泵，待抽料泵出口压力达到规定值后打开抽料泵出口阀门和储罐物料入口阀门，打料完毕后关阀门停泵，将抽料软管从桶里抽出，直至将桶装物料全部抽入储罐储存，储罐采用保冷设施，控制温度不超过25℃。储存和装卸过程中会产生储罐呼吸废气和装卸废气。 液碱：液碱由槽车运来，槽车到达卸车区后，停稳熄火并拉上手刹，开启卸料泵开始卸车。物料卸完后拆除卸料管与槽车连接接头，发动槽车缓慢离开罐区。液碱由储罐上部进料，管道伸入储罐底部进行进料。液碱进入生产车间液碱计量罐，设定好流量后，开启液碱进料泵，达到设定流量后自动关闭液碱进料阀并自动停进料泵。储存和装卸过程中会产生储罐呼吸废气和装卸废气。 甲基异丁基酮、丁酮、甲醇、液碱、戊腈联氮、庚腈联氮、次肼撑腈储罐大小呼吸口、装卸车尾气经负压风机收集，先经尾气冷凝器低温-5℃盐水冷凝分离预处理后（冷凝介质与废气逆向交换），再经活性炭吸咐装置处理后通过排气筒DA001达标排放。水合肼储罐产生的尾气经水吸附罐吸附后引入罐区处理设施，水吸附罐内的液体装桶回用；灌装工序尾气经负压风机收集，经二级活性炭吸咐装置处理后通过排气筒DA001达标排放。 图2-4 本项目生产工艺及产污环节图 3、营运期产污环节 （1）废水 项目废水主要为初期雨水。 （2）废气 项目运营过程中产生的废气主要为储罐大小呼吸废气、卸车废气、灌装间废气，主要污染物为VOCs、甲醇、丁酮、肼。 （3）噪声 项目噪声源主要为物料泵等设备运行，其声压级约在70～80dB（A）。 （4）固体废物 项目固废主要为环保设施产生的废活性炭、冷凝废液。 表2-7 本项目产污环节一览表 类别 产污环节 污染物 治理措施 排放口 年工作时间 废气 罐区 储存 VOCs、甲醇、丁酮、肼 管线收集后通过低温冷盐水冷凝+活性炭吸附装置处理 DA001 7200h 装卸区 卸车废气 VOCs、甲醇、丁酮、肼 管线收集后通过低温冷盐水冷凝+活性炭吸附装置处理 灌装间 灌装 VOCs 管线收集后通过二级活性炭吸附装置处理 800h 厂界 未收集废气 VOCs、甲醇、丁酮 加强管理 / 7200h 废水 初期雨水 CODcr、氨氮 经厂区污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理 DW001 7200 固废 生活垃圾 环卫部门定期清运 / 危险废物 废活性炭 危废间暂存，定期委托有相应资质的单位处置 / 冷凝废液 / 噪声 机械设备 车间隔声、距离衰减 / |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 淄博汇昌石化助剂有限公司（2010年更名为淄博佳泽化工有限公司）200t/a偶氮二异庚腈、200t/a偶氮二异戊腈项目于2008年12月26日通过淄博市环境保护局审批，建成后于2010年12月31日通过淄博市环境保护局验收。淄博华源化工有限公司临淄分公司于2012年7月收购淄博佳泽化工有限公司，收购后，原有200t/a偶氮二异庚腈、200t/a偶氮二异戊腈项目生产产品、主体工艺及生产规模均未发生变化，但污水排放情况与原环评批复不符，企业于2014年对200t/a偶氮二异庚腈、200t/a偶氮二异戊腈项目进行了环境影响后评价，并于2014年12月9日通过淄博市环境保护局的审批（审批文号淄环审[2014]109号），于2015年11月24日通过淄博市环境保护局的验收（验收文号淄环验[2015]101号）。淄博彤易斋化工有限公司于2019年收购淄博华源化工有限公司临淄分公司，200t/a偶氮二异庚腈、200t/a偶氮二异戊腈项目为淄博彤易斋化工有限公司所有。 表2- 8 公司现有项目及环评执行情况表 项目名称 环评 类别 批复文号 验收情况 实际建设内容 运行状况 200 吨/年偶氮 二异庚腈、200 吨/年偶氮二异戊腈项目 报告书 2008 年 12 月 26 日通过淄博市环保局审批 （无文号） 于 2010 年 12 月 31 日通过原淄博市环保局验收 200 吨/年偶氮 二异庚腈、200 吨/年偶氮二异戊腈 正常在产 200t/a 偶氮二异庚腈、200t/a 偶氮二异戊腈项目 后评价 2014年12月9日通过淄博市环境保护局的审批（审批文号淄环审[2014]109号） 2015年11月24日通过淄博市环境保护局的验收（验收文号淄环验[2015]101号） 200 吨/年偶氮 二异庚腈、200 吨/年偶氮二异戊腈 正常在产 淄博彤易斋化工有限公司成立于2015年8月4日，位于淄博市临淄区乙烯南路东延以北，华能辛店电厂以南，主要生产销售偶氮二异庚腈200吨/年、偶氮二异戊腈200吨/年。 一、现有项目产污环节 根据企业提供材料及原有环评、建设项目竣工环境保护验收报告分析，现有工程运营过程中存在的污染情况如下： 现有工程主要污染物的产生、治理及排放情况见下表。 表2-9 现有工程污染物产生、治理及排放情况 污染物产生环节 主要污染物 治理措施 排放情况 有组织废气 合成工序产生的排空废气 非甲烷总烃、氨 两级冷凝+活性炭吸附+异味治理装置（一级碱液吸收+二级水吸收） 经25m排气筒DA001排放 氧化反应产生的排空废气 氯化氢、氯气 碱液吸收+两级冷凝+活性炭吸附+异味治理装置 离心完成出料过程产生的废气 甲醇 异味治理装置 甲醇回收精馏废气 甲醇 异味治理装置 干燥废气 甲醇、粉尘 活性炭吸附+异味治理装置 污水处理站恶臭 VOCs、硫化氢、氨、臭气浓度 碱液吸附水喷淋装置+异味治理装置 无组织废气 污水站未收集废气 硫化氢、氨、臭气浓度 加强管理 无组织排放 动静密封点废气 VOCs、氯气、氯化氢、甲醇 加强管理 物料储存、投料过程废气 VOCs、氯气、甲醇 加强管理 废水 生产废水、生活污水、车间清洁废水、初期雨水 pH、CODcr、BOD5、氨氮、氯化物、甲醇、石油类、阴离子表面活性剂 项目生产废水、初期雨水、地面冲洗水经厂区污水处理站处理后同生活污水一同排入齐鲁石化供排水厂进一步处理 噪声 生产设备 噪声 减振、隔声、合理布置 固废 生产过程 废原料桶 回用于生产 废甲醇清洗液 生产过程 废冷凝液 委托资质单位处置 废盐分 环保设备 废活性炭 环保设备 污水站污泥 设备维修 废机油 废抹布 环保设备 化粪池污泥 环卫部门定期清理外运 员工生活 生活垃圾 1）废水 根据现有项目现状调查，现有工程排水主要包括：生活污水、生产废水、车间清洁废水和初期雨水，现有项目废水产生情况见下表， 表2-10 现有工程废水污染物浓度一览表 污染物名称 产生量t/a 治理措施 排放量t/a 废水 生产废水 953.41 厂区污水处理站 953.41 生活污水 540 化粪池 540 车间清洁 80 厂区污水处理站 80 初期雨水 84.4 初期雨水池（与事故水池共用）+厂区污水处理站 84.4 厂区废水排放量为1657.81m3/a，项目生产废水、初期雨水、地面冲洗水经厂区污水处理站处理后同生活污水一同排入齐鲁石化供排水厂进一步处理，最终达标排放。 根据山东嘉誉测试科技有限公司2023年11月20日监测数据可知该项目废水排放浓度可达到齐鲁石化供排水厂接收标准。具体监测结果见表2-12。 表2-10 现有工程废水污染物浓度一览表 采样点位 检测日期 检测项目 检测结果 标准值（mg/L） 第一次 第二次 第三次 第四次 废水排口 2023.11.20 pH 7.2 7.3 7.2 7.2 6-9 CODcr（mg/L） 198 184 203 188 500 BOD5（mg/L） 62.1 59.8 62.6 61.5 400 氨氮（mg/L） 0.866 0.995 0.93 0.888 10 氯化物（mg/L） 624 610 616 630 10000 甲醇（μg/L） 33.5 31.8 32.8 31.8 -- 石油类（mg/L） 0.24 0.22 0.25 0.28 30 阴离子表面活性剂（mg/L） 5.74 5.28 5.38 5.06 20 2）废气 ①有组织废气 根据例行监测报告中山东嘉誉测试科技有限公司2023年11月20日对现有工程主要废气排放情况见下表。 表2-11 现有工程有组织进口和出口废气情况一览表 检测类别 有组织废气 检测地点 DA001排气筒出口 检测日期 2023.11.20 检测频次 检测项目 第一次 第二次 第三次 烟温（℃） 18.2 含湿量（%） 4.5 标杆流量（m3/h） 8500 VOCs（以非甲烷总烃计） 排放浓度（mg/m3） 5.81 5.56 6.08 排放速率（kg/h） 4.94×10-2 4.73×10-2 5.17×10-2 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 2.8 3.3 3.5 排放速率（kg/h） 2.17×10-2 2.8×10-2 3.14×10-2 甲醇 排放浓度（mg/m3） ND ND ND 排放速率（kg/h） / / / 硫化氢 排放浓度（mg/m3） 0.12 0.14 0.09 排放速率（kg/h） 1.02×10-3 1.19×10-3 7.65×10-4 氯化氢 排放浓度（mg/m3） 10.8 14.4 11.5 排放速率（kg/h） 8.36×10-2 0.112 8.91×10-2 氯气 排放浓度（mg/m3） 3.7 3.2 3.5 排放速率（kg/h） 2.87×10-2 2.72×10-2 3.14×10-2 氨 排放浓度（mg/m3） 2.25 2.56 2.79 排放速率（kg/h） 1.74×10-2 1.98×10-2 2.16×10-2 臭气浓度 浓度（无量纲） 631 631 550 排气筒内径/高度 0.60/25 由上表可知，氨、硫化氢排放速率及排放浓度、臭气排放浓度满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1排放限值要求；氯气、氯化氢排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值；VOCS、甲醇排放浓度符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区要求。 ②无组织废气 根据山东嘉誉测试科技有限公司2023年11月20日无组织废气监测数据，无组织VOCS排放浓度最大为1.49mg/m³，符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求（无组织VOCS2mg/m3）；无组织甲醇未检出、氯气0.09mg/m3、氯化氢0.05mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值（无组织甲醇12mg/m3、氯化氢0.2mg/m3、氯气0.4mg/m3）；无组织氨排放浓度最大为0.11mg/m³，硫化氢排放浓度最大为0.009mg/m³、臭气浓度15（无量纲），均符合《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2排放限值要求（无组织氨1.0mg/m3、硫化氢0.03mg/m3）。监测结果见下表。 表2-12 现有工程厂界污染物浓度一览表 检测日期 氨（mg/m3） 厂界上风向1# 厂界下风向2# 厂界下风向3# 厂界下风向4# 2023.11.20 第一次 0.04 0.1 0.07 0.08 第二次 0.05 0.09 0.08 0.06 第三次 0.04 0.08 0.11 0.07 第四次 0.03 0.09 0.09 0.07 检测日期 硫化氢（mg/m3） 厂界上风向1# 厂界下风向2# 厂界下风向3# 厂界下风向4# 2023.11.20 第一次 0.001 0.007 0.006 0.004 第二次 ND 0.008 0.008 0.003 第三次 0.002 0.009 0.007 0.003 第四次 0.001 0.007 0.007 0.004 检测日期 臭气浓度（无量纲） 厂界上风向1# 厂界下风向2# 厂界下风向3# 厂界下风向4# 2023.11.20 第一次 10 15 14 13 第二次 11 14 14 14 第三次 12 13 13 14 第四次 11 15 15 13 检测日期 VOCs（mg/m3） 厂界上风向1# 厂界下风向2# 厂界下风向3# 厂界下风向4# 2023.11.20 第一次 0.93 1.37 1.49 1.44 第二次 0.98 1.39 1.33 1.46 第三次 1.02 1.46 1.42 1.5 第四次 0.97 1.48 1.41 1.44 检测日期 氯气（mg/m3） 厂界上风向1# 厂界下风向2# 厂界下风向3# 厂界下风向4# 2023.11.20 第一次 0.03 0.07 0.08 0.06 第二次 0.04 0.09 0.06 0.08 第三次 0.04 0.06 0.07 0.05 第四次 0.03 0.07 0.07 0.06 检测日期 氯化氢（mg/m3） 厂界上风向1# 厂界下风向2# 厂界下风向3# 厂界下风向4# 2023.11.20 第一次 ND ND 0.022 0.044 第二次 ND ND 0.039 0.037 第三次 ND 0.04 0.041 0.05 第四次 ND 0.03 0.031 0.031 检测日期 甲醇（mg/m3） 厂界上风向1# 厂界下风向2# 厂界下风向3# 厂界下风向4# 2023.11.20 第一次 ND ND ND ND 第二次 ND ND ND ND 第三次 ND ND ND ND 第四次 ND ND ND ND 3）噪声 本项目主要噪声源为冷却塔，冷冻机组、离心机、泵类等设备。山东恒辉环保科技有限公司于2023年11月20日对厂区厂界昼、夜间噪声值进行了监测，监测结果见下表。 表2-13 现有工程厂界噪声排放一览表 厂界噪声检测结果 单位：dB(A) 检测日期 检测点位 2022年6月14日 昼间 夜间 东厂界外1米 55.3 46.9 南厂界外1米 53.0 44.8 西厂界外1米 55.0 45.2 北厂界外1米 52.6 41.6 根据监测结果，本项目现有工程厂界噪声能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4）固废 根据统计，项目生产过程中产生的固体废物为： ①冷凝液：废气深度冷凝处理过程中产生的冷凝液6.19t/a，全部委托资质单位处理。 ②废活性炭：活性炭吸附罐吸附废气后产生的废活性炭 2.53t/a，全部委托资质单位处理。。 ③甲醇精馏回收产生的精馏残液：甲醇精馏回收产生的精馏残液（为高含盐废水）经过蒸发器蒸发后产生的盐分 220.51t/a，全部委托资质单位处理。 ④废木炭：木炭吸附罐吸附废气后产生的废木炭 1t/a，全部委托资质单位处理。 ⑤污水处理站污泥：污水处理站产生的污泥12t/a，全部委托资质单位处理。 ⑥空包装桶：原料投料后产生的废包装桶约为 200个/年（约2t/a），均在厂内周转使用。 ⑦甲醇清洗废液：在切换生产时甲醇清洗废液产生量约为4.8t/a。清洗后的甲醇废液将采用甲醇铁桶储存于原料库内，每个铁桶标有标签，在下一次生产同类产品时，再作为溶剂回用。 ⑧废机油：机泵检修过程中会产生的废机油约0.08t/a 全部委托资质单位处理。 ⑨废含油抹布：废抹布产生量为0.01t/a，由环卫部门定期清理外运。 ⑩化粪池污泥：化粪池污泥产生量约为2t/a，由环卫部门定期清理外运。 ⑪车间产生的废水经过沉淀后产生油状废液15 t/a，全部委托资质单位处理。 ⑫生活垃圾：职工生活办公的生活垃圾产生量约为14t/a，由环卫部门定期清理外运。 5）排污许可证执行情况 淄博市生态环境局已于2020年7月1日下发了淄博彤易斋化工有限公司排污许可证（许可证编号：913703053490460524001V）（2023年5月31日进行变更）。 三、现有项目污染物排放量情况 1、废气 （1）有组织废气 ①DA001 由DA001排气筒废气排放检测情况分析可知，DA001排气筒中VOCs最大排放速率为5.17×10-2kg/h，颗粒物最大排放速率3.14×10-2kg/h，甲醇未检出，硫化氢最大排放速率1.19×10-3kg/h，氯化氢最大排放速率0.112kg/h，氯气最大排放速率3.14×10-2kg/h，氨最大排放速率2.16×10-2kg/h，年运行时间以7200h计，生产负荷为75%，则核算污染物排放量如下表所示。 表2-14 现有工程有组织废气排放量一览表 废气污染物名称 生产负荷 最大监测速率（kg/h） 折算排放速率（kg/h） 生产时间（h） 排放量（t/a） VOCS（以非甲烷总烃计） 75% 0.0517 0.0689 7200 0.496 颗粒物 0.0314 0.0419 7200 0.302 硫化氢 0.00119 0.00158 7200 0.011 氯化氢 0.112 0.149 7200 1.073 氯气 0.0314 0.0419 7200 0.03 氨 0.0216 0.0288 7200 0.02 无组织废气 （1）动静密封点废气 项目属有机化工项目，生产装置及配套设施主要由压缩机、泵、阀门、法兰等设备组成，这些输送有机介质的动、静密封点都会存在VOCs的泄漏排放。根据淄博彤易斋化工有限公司泄漏检测与修复（LDAR）报告可知，企业现有动静密封点数量如下表所示 表2-15 现有工程有组织废气排放量一览表 名称 数量 排放速率（kg/h） 运行时间 排放量（t/a） 有机液体阀门 138 0.036 7200 0.107 法兰 433 0.044 7200 0.411 泵 6 0.14 7200 0.018 泄压设备 1 0.14 7200 0.003 连接件 100 0.044 7200 0.095 搅拌器 9 0.14 7200 0.027 开口阀 22 0.03 7200 0.014 合计 0.677 根据后评价报告，装置区其他泄漏污染物排放量按照原料量0.1‰估算，则甲醇排放量为0.055t/a，氯气排放量为0.0145t/a，氯化氢排放量取氯气10%为0.0015t/a。 （2）物料储存、投料过程废气 现有项目的物料多以桶装，采用人工投料更易造成废气产生。物料储存、投料过程废气产生量按照物料的 1‰估算，根据现有项目后评价报告可知，现有2-丁酮、水合肼、甲基异丁基酮原料量为479t/a，则无组织VOCs排放量为0.479t/a；现有液氯用量为144.6t/a，则无组织氯气排放量为0.145t/a；现有甲醇用量为55t/a，则无组织甲醇排放量为0.055t/a。 （3）未收集废气 项目污水站臭气集气效率为90%，处理效率为80%，根据前文有组织排放量核算可知有组织氨排放量为0.02t/a，硫化氢排放量为0.011t/a。根据收集效率和处理效率反推计算，可知无组织氨排放量为0.01t/a，硫化氢排放量为0.006t/a。 综上所述，现有项目无组织废气甲醇排放量为0.11t/a，VOCs排放量为1.156t/a，氯气排放量为0.029t/a，氯化氢排放量为0.0015t/a，氨排放量为0.011t/a，硫化氢排放量为0.006t/a。 2、废水 厂区废水排放量为1657.81m3/a，项目生产废水、初期雨水、地面冲洗水经厂区污水处理站处理后同生活污水一同排入齐鲁石化供排水厂进一步处理，最终达标排放。根据山东嘉誉测试科技有限公司2023年11月20日监测数据可知，厂区废水总排口CODcr排放浓度平均浓度为193.25mg/L，氨氮排放浓度最大值为0.92mg/L，则污染物排放量为CODcr0.32t/a，氨氮排放量0.0015t/a。 3、固废 表2-16 现有项目固废产生处理情况一览表 种类 废物名称 产生量（t/a） 治理措施 一般固废 化粪池污泥 2 环卫部门定期清运 危险废物 废甲醇清洗液 4.8 回用于生产 废原料桶 0.7 厂内周转使用 甲醇精馏回收产生的精馏残液 220.51 委托有相应资质单位处置 废冷凝液 6.19 废活性炭 2.53 污水站污泥 2 油状废液 15 废机油 0.08 废含油抹布 0.01 生活垃圾 生活垃圾 14 环卫部门定期清运 ①冷凝液：废气深度冷凝处理过程中产生的冷凝液6.19t/a，全部委托资质单位处理。 ②废活性炭：活性炭吸附罐吸附废气后产生的废活性炭 2.53t/a，全部委托资质单位处理。。 ③甲醇精馏回收产生的精馏残液：甲醇精馏回收产生的精馏残液（为高含盐废水）经过蒸发器蒸发后产生的盐分 220.51t/a，全部委托资质单位处理。 ④生活垃圾：职工生活办公的生活垃圾产生量约为14t/a，由环卫部门定期清理外运。 ⑤污水处理站污泥：污水处理站产生的污泥12t/a，全部委托资质单位处理。 ⑥空包装桶：原料投料后产生的废包装桶约为 200个/年（约2t/a），均在厂内周转使用。 ⑦甲醇清洗废液：在切换生产时甲醇清洗废液产生量约为4.8t/a。清洗后的甲醇废液将采用甲醇铁桶储存于原料库内，每个铁桶标有标签，在下一次生产同类产品时，再作为溶剂回用。 ⑧废机油：机泵检修过程中会产生的废机油约0.08t/a 全部委托资质单位处理。 ⑨废含油抹布：废抹布产生量为0.01t/a，由环卫部门定期清理外运。 ⑩化粪池污泥：化粪池污泥产生量约为2t/a，由环卫部门定期清理外运。 ⑪车间产生的废水经过沉淀后产生油状废液15 t/a，全部委托资质单位处理。 4、全厂现有及在建项目污染物汇总 根据排污许可证副本的内容，厂区废气中各排气筒均为一般排放口，均未对废气、废水中的污染物许可年排放量限值。厂区内现有项目和在建项目污染物排放情况和总量达标性分析见下表。现有项目无组织废气甲醇排放量为0.11t/a，VOCs排放量为1.156t/a，氯气排放量为0.029t/a，氯化氢排放量为0.0015t/a，氨排放量为0.011t/a，硫化氢排放量为0.006t/a 表2-17 厂区内项目“三废”情况汇总一览表 类型 污染物 现有项目和在建目排放量（t/a） 许可排放量（t/a） 达标性分析 大气污染物 生产过程 VOCS（以非甲烷总烃计） 1.652 / / 颗粒物 0.302 / / 硫化氢 0.017 / / 氯化氢 1.075 / / 氯气 0.059 / / 氨 0.031 / / 甲醇 0.11 / / 水环境污染物 废水量 1657.81 / / CODcr 0.32 / / 氨氮 0.0015 / / 固体废物（产生量） 生活垃圾 14 / / 一般固废 化粪池污泥 2 / / 危险废物 废甲醇清洗液 4.8 / / 甲醇精馏回收产生的精馏残液 220.51 / / 废冷凝液 6.19 / / 废活性炭 2.53 / / 污水站污泥 2 / / 废机油 0.08 / / 废含油抹布 0.01 / / 油状废液 15 废原料桶 2 / / 四、排污许可证执行情况 淄博彤易斋化工有限公司于2020年7月1日取得排污许可证（编号：913703053490460524001V），详见附件。 四、现有项目存在问题及整改措施 根据现场排查，现有工程存在主要环境问题及整改方案如下。 现有项目运行存在的环保问题： 原料储存、投料过程存在跑冒滴漏现象。 2、企业现无总量指标。 整改方案： 本项目的建设改变原料存储方式、投料由人工投料改为自动化投料，将避免该现象的发生。 2、本项目统一进行总量确认。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境功能区划 大气环境功能区划：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区； 声环境功能区划：《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区； 地表水环境功能区划：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类功能区； 地下水环境功能区划：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类功能区 二、环境质量现状 1、环境空气 根据淄博市生态环境委员会办公室《2022年12月份及全年环境质量情况通报》（淄简33号，2023年1月17日）统计结果，2022年，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 根据质量公报中临淄区大气自动监测站点基本污染物2022年连续1年的监测数据，临淄区区域空气质量现状评价结果见表3-1 临淄区齐鲁石化例行监测点空气监测统计一览表 ug/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 评价标准 占标率 达标情况 SO2 年平均质量标准 12 60 20% 达标 NO2 年平均质量标准 33 40 82.5% 达标 PM10 年平均质量标准 77 70 110% 超标 PM2.5 年平均质量标准 42 35 120% 超标 CO 24小时平均质量标准 2100 4000 52.5% 达标 O3 日最大8小时平均质量标准 188 160 117.5% 超标 由公开发布的环境质量数据可知，区域PM10、PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，大气环境质量现状不达标。原因是由于该区域内道路扬尘、建设施工、汽车尾气等因素导致。 本项目特征污染物为VOCs、甲醇、丁酮、肼，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中无VOCs、甲醇、丁酮、肼的环境空气质量标准，且目前项目所在省市暂无地方环境空气质量标准。因此，本项目特征污染物不属于“国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，无需开展现状监测。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：为贯彻落实 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025 年)》要求，淄博市人民政府下发了《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》(淄环委办[2022]12号)，深入打好蓝天保卫战，进一步改善环境空气质量。通过不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，连续几年均能够完成年度空气质量改善目标，区域环境空气质量将持续改善。 2、水环境质量 项目废水经厂区污水站处理后进入齐鲁石化供排水厂，最终排入小清河。本次评价整理了其中齐鲁石化排海管线入小清河处、小清河王道闸两断面评价结果，同时收集了小清河王道闸断面2022年3月份的在线监测数据。 表3-2 齐鲁排海管线入小清河处、小清河王道闸两断面评价结果 监测时间 断面名称 评价结果 断面名称 评价结果 2022年1月 齐鲁排海管线入小清河处 Ⅳ类水体 小清河王道闸 优良水体（Ⅰ-Ⅲ） 2022年2月 齐鲁排海管线入小清河处 Ⅳ类水体 小清河王道闸 优良水体（Ⅰ-Ⅲ） 2022年3月 齐鲁排海管线入小清河处 Ⅳ类水体 小清河王道闸 Ⅳ类水体 2022年4月 齐鲁排海管线入小清河处 Ⅳ类水体 小清河王道闸 Ⅳ类水体 2022年5月 齐鲁排海管线入小清河处 Ⅳ类水体 小清河王道闸 Ⅳ类水体 2022年6月 齐鲁排海管线入小清河处 Ⅳ类水体 小清河王道闸 Ⅳ类水体 2022年7月 齐鲁排海管线入小清河处 Ⅳ类水体 小清河王道闸 Ⅳ类水体 水环境功能 V类水体 满足 V类水体 满足 表3-3 小清河王道闸断面在线监测数据统计表（2022年3月） 监测时间 化学需氧量(mg/L) 高锰酸 盐指数 (mg/L) 氨氮 (mg/L) 总磷 (mg/L) 总氮 (mg/L) pH 溶解氧 (mg/L) 水温 (℃) 电导 率(u s/cm) 浑浊度(NTU) 当前水质 2022-03-01 19.6 6.35 0.538 0.143 9.45 8.58 11 9.24 2147 28.5 Ⅳ 2022-03-02 22.7 6.21 0.45 0.123 9.23 8.61 11.1 9.12 2135 27.9 Ⅳ 2022-03-03 20.8 6.66 0.29 0.0504 7.8 8.65 10.7 9.54 2029 31.4 Ⅳ 2022-03-04 21.6 6.39 0.33 0.0723 9.07 8.58 11.7 9.84 2033 35.7 Ⅳ 2022-03-05 19.8 6.25 0.423 0.0607 8.92 8.59 11.4 9.96 1980 31.9 Ⅳ 2022-03-06 22.4 6.63 0.48 0.0646 8.8 8.57 12.1 9.89 2045 31.3 Ⅳ 2022-03-07 28.3 6.59 0.523 0.0566 8.65 8.64 12.2 10.6 1914 28.5 Ⅳ 2022-03-08 35.4 6.51 0.388 0.0528 8.57 8.63 12 11.1 1822 29.2 V 2022-03-09 36.4 6.61 0.433 0.0568 8.48 8.55 11.8 11.3 1808 34.6 V 2022-03-10 32.2 7.29 0.4 0.0632 8.48 8.62 11.6 12.3 1852 36 V 2022-03-11 34.9 7.1 0.453 0.0607 8.36 8.6 10.7 12.6 1906 33.1 V 2022-03-12 36.3 6.77 0.503 0.0536 7.07 8.58 10.2 12.5 2069 30.9 V 2022-03-13 44.4 6.7 0.642 0.0712 7.99 8.56 9.71 12.4 1977 33 劣V 2022-03-14 46.6 6.64 0.69 0.0644 7.93 8.57 9.56 12.7 1913 33.6 劣V 2022-03-15 44.4 6.92 0.722 0.0648 7.79 8.56 8.78 12.9 1941 29.8 劣V 2022-03-16 22 6.98 0.787 0.0673 7.77 8.54 8.46 12.9 1899 29.8 Ⅳ 2022-03-17 26.4 7.09 0.797 0.0794 8.01 8.57 9.72 11.4 2000 42.1 Ⅳ 2022-03-18 26.8 7.37 0.892 0.0712 7.89 8.62 10.1 10.5 2012 47.7 Ⅳ 2022-03-19 28.7 7 0.827 0.0722 8.23 8.6 10.4 10.6 2196 36.9 Ⅳ 2022-03-20 32.3 6.69 1.02 0.134 8.06 8.56 10.2 9.85 2288 31.9 V 2022-03-21 33.2 6.36 0.858 0.153 6.88 8.62 10.4 9.78 2137 23.6 V 2022-03-22 31.5 6.2 0.765 0.0957 8.11 8.62 10.1 10.1 2099 21.9 V 2022-03-23 35.1 6.74 0.725 0.0824 8.13 8.6 9.37 10.7 2208 23.5 V 2022-03-24 36.2 7.3 0.713 0.0743 8.25 8.6 8.93 11.4 2217 22.9 V 2022-03-25 38.1 7.14 0.663 0.077 8.35 8.62 8.78 11.9 2125 26.5 V 2022-03-26 42.8 7.4 0.61 0.107 8.2 8.64 9.11 12.3 1962 76.1 劣V 2022-03-27 42.4 7.08 0.772 0.138 8.4 8.6 8.71 13.1 1935 43.2 劣V 2022-03-28 41.8 7.31 0.538 0.0855 8.53 8.62 9.44 13.5 1911 37.3 劣V 2022-03-29 41.2 7.24 0.73 0.0829 9.33 8.63 9.66 13.4 2040 30 劣V 2022-03-30 40.1 7.2 0.777 0.0703 9.04 8.56 8.61 13.6 1905 28.2 劣V 2022-03-31 38.4 7.42 0.907 0.0805 8.62 8.51 8.78 13.4 1854 38.8 V 平均值 33 6.84 0.634 0.0816 8.33 8.59 10.2 11.4 2012 33.4 最大值 46.6 7.42 1.02 0.153 9.45 8.65 12.2 13.6 2288 76.1 最小值 19.6 6.2 0.29 0.0504 6.88 8.51 8.46 9.12 1808 21.9 根据2022年东营市水环境质量通报第1期至第7期监控断面评价结果及小清河王道闸断面2022年3月份在线监测数据，齐鲁排海管线入小清河处、小清河王道闸两断面水质指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3、声环境质量 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，本项目不需要对区域声环境质量进行评价。 4、地下水、土壤环境 本项目无工艺废水产生，固废的产生、暂存等环节均采取防渗措施，危废间采取重点防渗措施，通过采取上述措施后，拟建项目营运后对地下水和土壤的影响较小，可不开展环境质量现状调查。 5、生态环境 项目所在地植物区系为华北植物区系成分，属于温带落叶阔叶林区的暖温带落叶阔叶林地带，由于人类活动强烈，原始植被已不复存在，植被类型主要为农田。评价区内未发现大型的动物，也未发现国家重点保护动物，主要有灰喜鹊、麻雀等鸟类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目的主要环境保护目标详见下表。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标 方位 距离（m） 环境保护级别 大气环境 石槐生活区 SE 1600 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及修改单 虎山小学 SE 2200 于家店村 NE 2300 噪声 —— —— —— 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 地表水 小清河 NE 2300 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）V类标准 地下水 大武地下水富集区 位于大武地下水富集区的控制区 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 有组织VOCs（以VOCS计）执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求：VOCS60 mg/m3、3.0kg/h；有组织甲醇、丁酮、肼执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》表2中的有机特征污染物排放限值：甲醇50mg/m3、丁酮50mg/m3、肼0.6mg/m3。 无组织VOCs（以VOCS计）执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值：2.0mg/m3；无组织甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值：甲醇12mg/m3。 废气排放标准见表3-5、3-6。 表3-5 有组织废气污染物排放标准 排放源 污染物 排放浓度限值（mg/m3） 排放速率限值（kg/h） 标准来源 排气筒 VOCs 60 3.0 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段排放限值 甲醇 50 -- 排放浓度《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2中排放限值 丁酮 50 -- 肼 0.6 -- 表3-6 无组织废气污染物排放标准 污染物 排放限值(mg/m3) 标准来源 VOCs 2.0 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值 甲醇 12 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界监控点排放浓度限值 同时厂区内VOCs还需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放控制措施相关要求。 表3-7 厂界（厂区内）无组织排放废气执行标准一览表 污染物 名称 浓度限值 （mg/m³） 监测 点位 排放标准 NMHC 6（1h平均） 车间外 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 20（任意一次） 2、噪声： 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位dB（A） 排放标准 时段 昼间 夜间 工业企业厂界环境噪声排放标准 65 55 3、废水： 项目废水经管网进入齐鲁石化供排水厂处理，执行《齐鲁化工区企业废水集中排放协议》及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体数值见下表： 表3-9 废水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 项目名称 《齐鲁化工区企业废水集中排放协议》最高允许浓度 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许浓度 最终取值 pH 6～9 6～9 6～9 COD 500 500 500 悬浮物 / 400 400 氨氮 10 / 10 石油类 30 30 30 BOD5 / 300 300 甲醇 / / -- 氯化物 10000 / 10000 阴离子表面活性剂 / 20 20 4、固体废物： 一般固废：一般固体废物厂内暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒；一般工业固体废物管理过程中还应满足《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，“十四五”期间主要总量控制污染物为：SO2、NOX、颗粒物、COD、氨氮、VOCs。 1、大气污染物 根据工程分析，本项目技改后全厂VOCs总排放量为1.29t/a、颗粒物0.302t/a，以新带老量为VOCs0.479t/a，因此废气排放实现消减。 2、水污染物 本项目新增初期雨水产生量为68.37m3/a。 3、主要污染物倍量替代分析 根据淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号）：项目新增污染物实行区域污染物排放1:2倍量替代。 根据现有项目分析可知，企业现有污染物排放量为VOCs1.652t/a，颗粒物0.302t/a，本次技改项目污染物排放量为0.117t/a，以新代老VOCs0.479t/a，技改后全厂废气污染物排放量为VOCs1.29t/a，颗粒物0.302t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响简要分析： 施工期废气主要为土方运输、土地平整等环节产生的扬尘，车辆运输及设备运行过程中排放的尾气。 本项目土建阶段现场施工机械主要以电力为能源，废气产生量较小，只有运输车辆以汽、柴油为燃料，有尾气的排放，但使用期短，尾气排放量也较小，再加上周围地形开阔，风速不大，对区域大气环境影响较小。 施工期的大气污染物主要是扬尘，对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力扬尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。 根据《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发〔2019〕112号），建筑施工工地需全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”。工程施工扬尘污染防治必须达到8个“100%”，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；工地内应设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧的整洁；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施；工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应当用容器垂直清运；禁止凌空抛掷，施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施；从事拆房、平整场地、清运建筑垃圾和渣土、道路开挖等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式。从事建筑工程、拆房施工时，施工单位应当设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。施工完成后及时清理和绿化。安装工地视频监控系统。 根据《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发〔2019〕112号）、《关于进一步加强建设领域扬尘污染防治工作的意见》（淄政办字〔2016〕88号）》、《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）、《关于印发<淄博市2021年工业企业扬尘整治方案>》（淄环发〔2021〕19号）》的有关规定，企业采取如下措施： （1）建筑施工现场制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任体系和考核制度；施工现场门口必须按要求设置扬尘防治管理公示牌。 （2）建筑工地围挡必须沿工地四周连续设置，做到坚固、平稳、整洁、美观，市区主要路段围挡不低于2.5米，一般路段不低于1.8米。出入口设置车辆冲洗设施，保证水源压力，满足冲洗要求。出入口及场内主要道路进行混凝土硬化或铺设钢板。出入口安排专人负责车辆冲洗、检查车辆篷盖情况，并做好书面记录。车辆驶出施工现场时必须进行冲洗，土石方、散装物料、建筑垃圾等运输车辆必须密闭后方可驶出施工现场。出入口安装视频监控系统，并能30天的可追溯视频倒查。 （3）土石方挖运期间，运输车辆严禁超载，驶出工地必须冲洗干净且密闭，工地出入口附近铺设麻袋，并在沿途500米范围内安排道路保洁人员及时清扫保洁；开挖作业必须采取洒水、喷淋等防尘降尘措施，现场堆土采取遮盖、绿化等措施；工程项目土石方作业时，配设“大炮式”喷雾降尘设施，喷雾间隔时间不超过1小时。出现四级以上大风或重污染天气黄色（3级）以上等级预警时，停止土石方运输、开挖、回填作业，并采取防尘措施。 （4）施工现场道路两侧及空地进行绿化、硬化或覆盖，其他裸土、堆土和易产生扬尘的材料等进行有效覆盖。 （5）建筑工地塔吊臂或建筑脚手架上端周边，安装喷雾设施，正常施工作业期间喷雾间隔时间不超过1小时，人工洒水间隔时间不超过2小时。 （6）主体施工期间，在建工程内必须设置全封闭垃圾通道，做到工完、料净、场地清，严禁高空抛撒建筑垃圾。 （7）施工后期垃圾应用袋装密闭，并用起重机械运转至地面；装饰、安装阶段应采用成品、半成品，实施装配式作业，尽量减少因石材、砌体、混凝土等材料切割加工造成的扬尘污染。确因施工需要进行切割作业时，应采用湿式作业法进行过水切割，并确保切割机护罩完好且正常使用。对易产生大量扬尘的切割作业，必须单独设置封闭式作业间。易产生扬尘的高处作业必须设置密目式安全网进行封闭施工，应采用吸尘设备进行除尘。未采取有效降尘抑尘措施，严禁在高处作业吊篮上进行切割作业。安全网和建筑垃圾覆盖网拆除时，要采用湿式作业法进行拆除。 （8）建筑工地围挡周边必须保持卫生整洁，严禁大门、围挡外放置建筑材料等；施工现场必须设置水冲式或移动式厕所，工地办公区、生活区、作业区等必须配备密闭式垃圾桶，并及时进行灭蝇处理和清运。 （9）工程竣工前，严禁提前拆除施工现场的临设、围挡及车辆冲洗设施。 在施工过程中建筑垃圾应当及时清运，未能及时清运的，应当采取有效防尘措施；对临时堆放的易产生扬尘的建筑垃圾、废渣等废弃物，采用防尘网和防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理，设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等；进出工地的物料、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗并限速行驶； 经过上述措施后，施工期粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。 本项目施工结束后，场区内将被设施完善的厂房所代替，扬尘污染将随施工结束而消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要是施工现场工人生活区产生的生活污水、施工活动中产生的施工废水等。生活污水主要污染物是SS、CODcr、BOD5等；施工废水主要为设备清洗废水、车辆冲洗废水等，成分相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，属于瞬时排放。建设施工期产生的施工废水沉淀后回用，不外排；本项目施工人员为10人，施工人员生活用水量按30L/人·d计，消耗新鲜水0.6m3/d，产污系数按0.8计，则施工场地产生的生活污水为0.24m3/d。施工人员产生的生活污水经厂区现有污水站处理后排入管网，不会对区域地表水环境造成明显不利影响。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源强 施工噪声主要由施工机械和运输车辆产生，项目在不同施工阶段、不同场地、不同作业类型所产生的噪声强度有所不同。施工期参与施工的机械类型较多，由于施工阶段一般为露天作业，无隔声消减措施，故传播较远。施工期各类大型施工机械声级强度见下表。 表4-1 主要噪声设备声级强度表 序号 设备名称 噪声强度dB（A） 1 挖掘机 100 2 推土机 100 3 自卸卡车 90 4 装载机 90 由上表可知，这些设备运行及生产活动产生的噪声级都比较高，噪声声级一般90dB（A）～100dB（A）之间，在多台机械设备同时作业时，它们的噪声将产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB（A）。 （2）声环境影响预测 ①预测模式 各种施工机械声源场主要是在地面产生，可近似作为点声源处理，根据点声源噪声传播衰减模式，可估算施工期间离噪声声源不同距离处的噪声值，从而可就施工机械噪声对评价范围的影响做出分析评价，预测模式如下： LP®=LP(r0)-20lg（r/r0） 式中：LP®——距声源r米处的声压级，dB（A）； LP(r0)——距声源参考距离r0米处的参考声压级，dB（A）； r ——测点与声源的距离，单位：m。 ②预测结果 采用如上模式计算施工期距施工机械不同距离处的噪声值和各种施工机械的达标距离，见下表。 表4-2 距施工机械不同距离处的噪声值 dB(A) 序号 机械名称 源强 不同距离处的噪声预测值 20m 40m 60m 80m 100m 200m 300m 400m 500m 1 挖掘机 100 74 68 64 62 60 54 50 48 46 2 推土机 100 74 68 64 62 60 54 50 48 46 3 自卸卡车 90 64 58 54 52 50 44 40 38 3 4 装载机 90 64 58 54 52 50 44 40 38 36 根据噪声预测结果：如果不采取任何噪声控制措施，昼间由于施工机械噪声的影响，在距施工场地40m以外方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间在200m处方可达到标准值。不同施工机械的噪声达标距离见下表。 表4-3 不同施工机械的噪声达标距离 序号 机械名称 昼间达标距离（m） 夜间达标距离（m） 1 挖掘机 40 200 2 推土机 40 200 3 自卸卡车 20 60 4 装载机 20 60 （3）防治措施 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： ①施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ②对建筑物外部采用围档，减轻施工噪声对外环境的影响。推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，环评要求利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排，高噪声作业必须在昼间进行，并在施工场界周围设置维护设施，高噪声设备设置隔音、减噪措施。 ③合理安排施工时间：要求施工单位严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在12：00～14：00和夜间施工。 （四）固废环境影响分析 固体废物主要包括施工中产生的弃土、建筑过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）施工固体废物 本项目固体废物主要是施工弃土和建筑垃圾。固体废物产生在施工区，虽然比较分散，但若不妥善处置，将会对堆放地周边环境产生污染，如扬尘污染大气环境、雨淋污染地表水和地下水、有害生物大量繁殖危害周边人群环境、导致水土流失和景观环境破坏等。因此，必须采取相应的措施进行妥善处置。 （2）施工生活垃圾 本工程施工期生活垃圾以每人每天产生1.0kg计算，施工人员为10人，则施工期间生活垃圾产生量为0.01t/d。 施工区和生活区均设置垃圾桶，并设专人定时进行卫生清理工作，对生活垃圾统一收集，收集后就近运往城镇垃圾处理场集中处置。因此，只要采取适当的防治措施，工程产生的固体废物对环境影响较小。 生态环境影响分析 施工过程中场内有部分建筑需拆除重建，废建材因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。为减少水土流失量，挖出土方应及时回填，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。项目有一定量的弃土需外运，运输车辆出场时用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，不会对环境造成污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 环境空气环境影响分析 1、有组织废气 1）大小呼吸、卸车废气 拟建项目运营过程中产生的废气主要为储罐大小呼吸废气及装卸车废气，主要污染物为VOCs、甲醇、丁酮、肼。 本项目储罐全部采用固定顶，计算方法如下。 根据《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2019）推荐公式，固定顶罐“大、小呼吸”计算如下： 小呼吸排放量： 式中： —固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； —储罐内蒸气的分子量； —在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； —罐的直径（m）； —平均蒸气空间高度（m）； —一天之内的平均温度差（℃）； —涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，取1.25； —用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径0~9m间罐体，=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的=1；本项目罐直径3.6~3.2m，则=1； —产品因子（石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0），取1.0。 大呼吸排放量： 式中： —固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； —周转因子（无量纲），取值按年周转次数（）确定，按取25，=1；≤36，=1；36<≤220，；>220，=0.26。项目罐区K均小于36，取=1； M—储罐内蒸气的分子量（g/moL）； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； Kc—产品因子，石油原油Kc取0.65，其他的有机液体取1.0，本项目属于其它有机液体，Kc取1。 总排放量： LT=Ls+Lw 参考相关资料，各储罐取值参数如下表 表4-4 固定顶罐呼吸排放量计算结果 项目 M P（Pa） D（m） H（m） T（℃） Fp C Kc Kn 40m3甲醇储罐 30.03 10130 3.6 0.3 18 1.25 0.6413 1 1 40m3甲基异丁基酮储罐 100.16 10130 3.6 0.3 18 1.25 0.6413 1 1 40m3丁酮储罐 72.1 10130 3.6 0.3 18 1.25 0.6413 1 1 40m3水合肼储罐 50.06 10130 3.6 0.3 18 1.25 0.6413 1 1 32m3戊腈联氮储罐 140 10130 3.6 0.3 18 1.25 0.6413 1 1 32m3庚腈联氮储罐 150 10130 3.6 0.3 18 1.25 0.6413 1 1 32m3次肼撑腈储罐 220 10130 3.6 0.3 18 1.25 0.6413 1 1 储罐呼吸排放量计算结果见下表。 表4-5 固定顶罐呼吸排放量计算结果 项目 储罐类型 个数 污染物 单罐大小呼吸产生量t/a 大、小呼吸产生总量t/a 40m3甲醇储罐 固定顶罐 1 甲醇 0.018 0.018 40m3甲基异丁基酮储罐 固定顶罐 1 VOCs 0.185 0.185 40m3丁酮储罐 固定顶罐 1 丁酮 0.128 0.128 40m3水合肼储罐 固定顶罐 1 肼 0.034 0.034 32m3戊腈联氮储罐 固定顶罐 1 VOCs 0.115 0.115 32m3庚腈联氮储罐 固定顶罐 1 VOCs 0.123 0.123 32m3次肼撑腈储罐 固定顶罐 1 VOCs 0.248 0.248 综上可知，本项目大小呼吸总量为VOCs0.851t/a、甲醇0.018t/a、丁酮0.128t/a、肼0.034t/a。罐区大小呼吸废气通过密闭管线收集经二级冷凝分离器预处理后，进入活性炭吸附装置处理后经厂区现有25m高排气筒DA001排放。 2）卸车废气 本项目卸车采用管道与槽车底部法兰直接连接，通过泵进行负压卸车，卸车废气全部通过密闭管线进入储罐，以储罐大呼吸形式进行排放，已包含在罐区大小呼吸内，此处将不再进行卸车废气废气单独分析。 综上可知，本项目大小呼吸、卸车废气通过密闭管线收集二级冷凝分离器预处理后，进入活性炭吸附装置处理后经厂区现有25m高排气筒DA001排放。 3）灌装间废气 本项目原料采用鹤管浸没式装料，外委加工后的次肼撑腈为吨桶装，通过上料泵进行灌装，灌装废气产生量以《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业（HJ 853-2017）》挥发性有机物液体装载过程排放的挥发性有机物年许可排放量计算公式进行估算。 式中：LL——挥发性有机物装载过程排放系数，kg/m3； Q——排污单位设计物料装载量，m3/a； η去除率——去除效率，%，本次取值为产生量， η去除率=0； S——饱和系数，无量纲，一般取值0.6； PT——温度T时，装载物料的真实蒸汽压，Pa； Mvap——有机化学品分子量，g/mol； T——装载物料温度，℃，近一年平均值。 灌装废气产生量计算一览表见下表。 表4-6 项目灌装废气产生量计算一览表 物料名称 灌装量（t/a） 密度（g/cm3） 物料的真实蒸汽压（kPa） 分子量（g/mol） 物料温度（℃） 装卸废气产生量（t/a） 庚腈联氮 212.3 1.0 4.195 140 25 0.053 戊腈联氮 212.3 1.0 4.195 150 25 0.049 次肼撑腈 400 1.0 4.195 220 10 0.145 合计 0.247 注：戊腈联氮、庚腈联氮、次肼撑腈密度未确定，按1.0g/cm3计 综上可知，本项目灌装间废气总量为VOCs0.2465t/a。年灌装时间按800h计，灌装间废气通过密闭管线收集经二级活性炭吸附装置处理后经厂区现有25m高排气筒DA001排放。 4）DA001现有项目排放情况 由DA001排气筒废气排放检测情况分析可知，DA001排气筒中VOCs最大排放速率为5.17×10-2kg/h，颗粒物最大排放速率3.14×10-2kg/h，甲醇未检出，硫化氢最大排放速率1.19×10-3kg/h，氯化氢最大排放速率0.112kg/h，氯气最大排放速率3.14×10-2kg/h，氨最大排放速率2.16×10-2kg/h，年运行时间以 7200h计，生产负荷为75%，则核算污染物排放量如下表所示。 表2-7 现有工程有组织废气排放量一览表 废气污染物名称 生产负荷 最大监测速率（kg/h） 折算排放速率（kg/h） 生产时间（h） 排放量（t/a） VOCS（以非甲烷总烃计） 75% 0.0517 0.0689 7200 0.496 5）技改后DA001排放情况 大小呼吸、卸车废气、灌装间废气经废气处理后排放情况见下表。 表4-8 吸附废气排放情况一览表 产生环节 污染物名称 产生量t/a 处理效率 风机风量力m3/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 现有项目废气 VOCs 6.2 7.298 92% 8500 0.496 0.613 0.0689 0.1393 16.388 灌装间废气 VOCs 0.247 80% 0.049 0.061 储罐呼吸废气 VOCs 0.851 92% 0.068 0.0094 甲醇 0.018 0.00144 0.0002 0.07 丁酮 0.128 0.01024 0.0014 0.47 肼 0.034 0.00272 0.0004 0.13 由上表看出，大小呼吸、卸车有机废气、灌装间废气排放均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求及表2标准要求（VOCS60mg/m3、3.0kg/h；甲醇50mg/m3；丁酮50mg/m3；肼0.6mg/m3），经25m排气筒DA001排放。 2、无组织废气 拟建项目的建设将原来的无组织投料方式转变为有组织，减少了废气的排放量。技改项目罐区废气经收集后全部有组织排放，无组织废气主要为动静密封点废气。 （1）动静密封点废气 技改项目罐区及灌装间数量及动静密封点废气核算情况如下表所示。 表2-9 现有工程有组织废气排放量一览表 名称 数量 排放速率（kg/h） 运行时间 排放量（t/a） 有机液体阀门 28 0.036 7200 0.022 法兰 87 0.044 7200 0.083 泵 7 0.14 7200 0.021 泄压设备 1 0.14 7200 0.003 连接件 15 0.044 7200 0.014 搅拌器 2 0.14 7200 0.006 开口阀 14 0.03 7200 0.009 合计 0.158 综上，技改项目新增动静密封点废气量为0.158t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 项目涉及的各排气筒有组织废气技改后达标性分析一览表 产污环节 污染物种类 污染物排放情况 治理设施 污染物排放情况 排放口 排放标准 是否达标 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 收集量t/a 收集效率% 治理设施 处理效率% 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 编号 名称 类型 地理坐标 高度m 出口内径m 风量m3/h 排气温度℃ 年排放时数/h 浓度 限值mg/m3 速率限值kg/h 现有项目工艺废气 VOCs 101.31 0.861 6.2 100 见现有项目分析 92% 16.388 0.0689 0.1393 0.496 0.613 DA001 1#排气筒 一般排放口 E118.231584° N36.780060° 25 0.6 8500 25 7200 60 3.0 是 灌装间废气 VOCs 36.32 0.309 0.247 100 二级活性炭 90% 0.061 0.049 800 是 大小呼吸、卸车废气 VOCs 13.91 0.118 0.851 100 冷凝分离器预处理+活性炭吸附 92% 0.0094 0.068 7200 是 甲醇 0.83 0.0025 0.018 100 0.07 0.0002 0.00144 50 / 是 丁酮 5.93 0.017 0.128 100 0.47 0.0014 0.01024 50 / 是 肼 1.57 0.005 0.034 100 0.13 0.0004 0.00272 0.6 / 是 表4-12 本项目无组织废气污染物排放情况一览表 面源名称 面源中心坐标 面源海拔高度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物种类 产生量（t/a） 罐区、灌装间 E118.231584° N36.780060° 59 12 7200 正常 VOCs 0.158 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、废气防治措施有效性分析 本项目污染物排放情况见下图。 图4-1 本项目污染物有组织排放走向简图 冷凝+活性炭吸附说明： 本项目大小呼吸、卸车废气主要为VOCs、丁酮、甲醇、肼，该废气经冷凝分离器预处理后，进入活性炭吸附装置处理，灌装间废气经管线收集后通过二级活性炭吸附装置处理后汇集到排气筒DA001排放。大小呼吸、卸车废气有机废气经收集后先经冷凝分离，再进入活性炭吸附室进行吸附，利用具有大比表面积的蜂窝状活性炭将有机溶剂吸附在活性炭表面，经处理后的洁净气体在风机作用下通过排气筒DA001排放。 冷凝+活性炭吸附装置参数见下表。 表4-13 环保设施冷凝+活性炭吸附/附装置主要设计参数一览表 序号 设备/材料 规格参数 1 冷凝器处理效率 ≥60% 2 冷凝器规格 15m2，φ450*1500，-5℃ 3 活性炭类型 蜂窝活性炭 4 活性炭吸附室过滤面积m2 2 5 过滤风速m/s 0.84 6 活性炭用量m3 2 7 接触时间s 2.38 8 活性炭厚度m 0.3~0.6 9 饱和吸附量 0.25g吸附质/g吸附剂 10 碘值 ≥800mg/g 注：若蜂窝状活性炭碘值达不到 800mg/g，建议选择颗粒状、柱状等活性炭或选择与碘值800mg/g 颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换 经计算，活性炭过滤风速为0.84m/s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）和关于“印发《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》的通知淄环委办〔2022〕10 号”中采用蜂窝状吸附剂时气体流速宜低于1.2m/s的要求。有机废气经该装置处理后高空排放。冷凝器处理效率≥60%，活性炭吸附装置净化效率≥80%，综合处理效率可达到92%，二级活性炭装置处理效率约为90%。 4、非正常工况 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 对本项目来说，主要考虑废气处理系统出现故障时的废气排放情况，经现场调查，本项目非正常工况主要是由于停电、设备故障等原因，环保设备出现故障后废气去除率降低，导致污染物在一段时间内排放量增加。 针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施： （1）发生停电时及时转换电力线路； （2）对废气处理设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性； （3）开车前，废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求。 发生非正常工况排放时，本项目污染物排放情况如下表所示。 表4-14 非正常工况下废气排放源强 事故源 污染物 非正常原因 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放时间（h） 频次 排放量（kg） 应对措施 DA001 VOCs 环保装置故障，处理效率按0%计 151.53 1.288 1 1 2.576 加强废气处理设施的管理，加强检修频率，尽量杜绝废气处理设施故障排放情况 甲醇 0.83 0.0025 0.0025 丁酮 5.93 0.0178 0.0178 肼 1.57 0.0047 0.0047 由上表看出，非正常排放时排气筒废气污染物中肼不满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段及表2标准要求。由于发生非正常工况排放次数较少，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响。 5、监测要求 本项目污染物《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 石化行业》（HJ 853-2017）需开展自行监测，有组织废气监测方案见表4-15。 表4-15 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 备注 DA001 肼 VOCs每月1次，其它每半年1次 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段排放限值、表2中排放限值 委托第三方机构进行监测 甲醇 丁酮 VOCs 厂界 VOCs 每季度1次 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值； 动静密封点（泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统） VOCs 每季度1次 动静密封点（法兰及其他连接件、其他密封设备） VOCs 每半年1次 二、地表水环境影响分析 1、废水产生及排放情况 由于罐区项目初期雨水可能接触物料，雨水中含有项目特征污染物，因此本环评将初期雨水作为一个污染源，纳入日常的监督管理，进行收集。设置控制初期雨水收集系统，在雨水初期，开启污水管线阀门，把初期雨水切换到初期雨水池内，同时关闭雨水管线阀门，一段时间（15min）后开启雨水阀同时关闭污水阀，使后期清净雨水切换到雨水管线内排放。 根据《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2019）的要求，初期雨水按降水量15mm～30mm与污染区面积的乘积来计算。 初期雨水产生量计算采用公式： q=1587.3(1+0.78lgP)/(t+10) 0.91 式中：q—暴雨强度，L/（s·ha）； P—设计重现期（取 2 年）； t—设计降雨历时（分钟）； Q＝ψFq 式中：Q—降雨量； ψ—径流系数，本项目取 0.9； F—汇水面积；本项目 F=0.0806ha，罐区取0.0456ha，装卸区取0.025ha，灌装间取0.01ha；。 经计算，本项目初期雨水量为6.837m3/次，全年按10次计，产生量为68.37m3/a。 2、废水治理措施 （1）污水处理站简介 厂区内现有污水处理站一座，设计处理能力6m3/d，废水处理工艺采用“高盐废水先经过蒸发后与其他水样混合，再经过“铁碳+芬顿+UASB+水解酸化+接触氧化+深度氧化”处理”，厂区内废水经污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂进一步深度处理后达标排放。 厂区污水站污水处理工艺流程如下图2-2。 图2-2 污水处理工艺流程图 高盐生产废水进入原有蒸发器蒸发，去除废水中的大量含盐物质；然后进入储水池，与其他生产废水进行混合，然后一起进入铁碳微电解罐，能够降低 COD，同时提高废水的可生化性，处理后的废水进入芬顿池芬顿处理。芬顿处理后的污水通过絮沉池沉淀后进入中间水池，然后进入到 UASB，UASB 主要是通过厌氧反应去除难降解有机物。出水进入到水解酸化池，利用厌氧反应中的水解酸化阶段，使废水中大分子难降解有机物转变为小分子易降解有机物，出水的可生化性得到改善，这使后续处理单元的停留时间小于传统的工艺，与此同时，悬浮固体物质被水解为可溶性物质，使污泥得到处理。水解酸化池出水进入接触氧化池，生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池两者之间的生物处理技术，兼具两者的优点。其实质就是在池内填充填料，在填料上布满生物膜，充氧污水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢功能的作用下，污水中有机物、色度及其它控制指标得到去除，污水得到净化，具有较高的处理效率。出水进入沉淀池。然后经过中间水池进入次氯酸钠池，氧化降解氨氮，最终达标排放。污水处理站运营过程中严格控制出水水质，当出水水质稍高出出水要求时，将通过阀门调节进入活性炭吸附装置进一步吸附处理，提高出水水质，最终确保污水能够达标排放。 （2）污水处理站可行性分析 （1）水量：拟建项目建成后新增初期雨水量68.37m3/a，技改后全厂污水站处理量为1726.18m3/a，5.754m3/d，厂区污水站设计处理能力为6m3/d，可以满足全厂需求。 （2）水质：结合现有监测数据可知，污水处理站处理工艺对废水具有很好的处理效果。项目废水经处理后外排水质能够满足执行《齐鲁化工区企业废水集中排放协议》及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 综上，本项目废水进入厂区污水处理站处理是可行的。 3、废水排放情况 本项目新增废水主要为初期雨水，排放浓度参考现有污水处理站排放浓度，经处理后排放情况具体如下： 表4-9 废水排放情况一览表 排放废水量(m3/a) 污染物种类 排放浓度 (mg/L) 排放量(t/a) 排放标准限值(mg/L) 排放方式 排放去向 排放规律 68.37 pH 7.225 / 6-9 间接排放 齐鲁石化供排水厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 CODcr（mg/L） 193.25 0.013 500 BOD5（mg/L） 61.5 0.0042 400 氨氮（mg/L） 0.92 0.000063 10 氯化物（mg/L） 620 0.0424 10000 甲醇（μg/L） 32.475 0.0022 -- 石油类（mg/L） 0.248 0.000017 30 阴离子表面活性剂（mg/L） 5.365 0.00037 20 表4-10 废水排放口基本情况一览表 排放口编号 排放口名称 排放口类型 地理位置 DW001 废水总排口 一般排放口 118.232069°E；36.780263°N 本项目外排废水量为68.37m3/a，项目废水经厂区污水处理站处理后，经污水管网排入齐鲁石化供排水厂处理后达标排放，最终外排环境的COD、氨氮量（外排COD、氨氮浓度分别以40mg/L、2mg/L计）分别为COD 2.332t/a、氨氮0.116t/a。 4、监测要求 企业已制定现有工程的监测计划并定期进行例行监测，企业现有废水监测计划见下表。 表4-16 企业现有废水监测计划表 监测点位 污染物名称 监测设施 自动监测是否联网 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 是否满足要求 废水排放口 pH 手工 / 混合采样 至少4个混合样 1次/半年 是 CODcr 手工 / 混合采样 至少4个混合样 1次/半年 是 BOD5 手工 / 混合采样 至少4个混合样 1次/半年 是 氨氮 手工 / 混合采样 至少4个混合样 1次/半年 是 氯化物 手工 / 混合采样 至少4个混合样 1次/年 是 甲醇 手工 / 混合采样 至少4个混合样 1次/半年 是 石油类 手工 / 混合采样 至少4个混合样 1次/年 是 企业现有监测计划满足《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）中自行监测要求。 三、地下水环境影响分析 本项目初期雨水经依托厂区现有污水站处理后排入齐鲁石化供排水厂。 地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 项目可能造成地下水污染的途径主要为罐区跑、冒、滴、漏，污染物经土层的渗透，有害物质通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。为防止通过厂区下渗污染地下水，项目对罐区进行了防渗处理，使防渗系数达到标准要求。即项目在采取完善的废水防渗漏等措施后，不会对当地地下水产生明显影响。 根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）要求，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）11.2.2.1分区原则开展防渗分区。 同时参考根据物料或污染物泄漏后是否能及时被发现和处理，污染物的停留时间长短及物料中污染物的含量高低，将建设场地可划分为简单防渗区、一般污染防治区和重点污染防治区。 表4-16 本项目防渗分区情况一览表 防渗分区 构筑物或者建设内容 重点防渗区 罐区、装卸区、管廊、灌装间 罐区、装卸区、管廊、灌装间等防渗措施自上而下为：花岗岩面层80mm厚（600×400）、呋喃胶泥砌筑、12mm呋喃胶泥结合层、呋喃玻璃钢三底三布隔离层、环氧树脂底料两道、2mm厚1:2水泥砂浆找平层、200mm厚C15混凝土配¢6@200双向筋。事故水池施工需严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）要求中重点防渗区进行施工。 四、运营期噪声影响分析 1、预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中附录B.1（工业噪声预测计算模式）进行预测，用A声级计算，模式如下： ①室外声源在预测点产生的声级计算基本公式 a）在环境影响评价中，应根据声源功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） （A.1） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp（r）=LP(r0)+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） （A.1） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； LP(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA(r)可按公式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 LA(r)=10lg{Σ 10[0.1 Lpi(r)- Δli]} （A.3） 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LPi(r)—预测点(r)距处，第i频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)= LA(r0)-Adiv （A.4） 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) （B.1） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1= LW +10lg（Q/4πr2+4/R） （B.2） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）= Lp1i（T）−（Tli+6） （B.4） 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Tli—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= Lp2（T）+10lgS （B.5） 式中： LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 2、拟建项目主要噪声源 本拟建项目噪声源情况见表4-17。 |
| --- | --- |

表4-17拟建项目发生变化设备主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB 运行时段 建筑物插入损失/dB 建筑物外噪声 距声源距离 声压级dB(A) X Y Z 声压级/dB 建筑物外距离 1 灌装间 自动灌装机 / 80 基础减振、厂房隔声 35 -25.2 2 5 66 昼间/夜间 25 41 1m 注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 表4-18拟建项目发生变化设备主要噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 空间相对位置/m 声源源强（任选一种） 声源控制措施 运行时段 X Y Z 距声源距离 声压级dB(A) 1 罐区 输送泵 -15.3 -23.7 1.2 / 80 基础减振 全天 2 输送泵 -15.3 -23.7 1.2 / 80 基础减振 全天 3 输送泵 -15.5 -23.7 1.2 / 80 基础减振 全天 4 输送泵 -15.6 -23.7 1.2 / 80 基础减振 全天 5 输送泵 -15.6 -23.7 1.2 / 80 基础减振 全天 6 输送泵 -15.8 -23.7 1.2 / 80 基础减振 全天 7 输送泵 -14.8 -23.7 1.2 / 80 基础减振 全天 8 输送泵 -14.8 -23.7 1.2 / 80 基础减振 全天 9 风机 5.6 -7.6 1.2 / 90 基础减振 全天 10 风机 5.8 -7.6 1.2 / 90 基础减振 全天 注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、预测结果和分析 （1）厂界达标性分析 ①各噪声源到预测点位的距离 根据噪声预测，本项目建成后厂界噪声预测结果见下表： 表4-19 各噪声源到预测点位的距离 序号 主要设备名称 噪声源 距离厂区边界的距离(m) 东 南 西 北 1 灌装间 41.0 12 35 66 90 2 罐区 79.0 35 74 21 60 贡献值 48.4 42.7 52.7 41.4 ②背景值核算 山东恒辉环保科技有限公司于2023年11月20日对厂界噪声进行了检测，根据检测报告，厂界背景噪声监测情况如下： 表4-20 厂界背景噪声监测情况 监测点位 昼间Leq[dB(A)] 夜间Leq[dB(A)] 东厂界外1m处 55.3 46.9 南厂界外1m处 53.0 44.8 西厂界外1m处 55.0 45.2 北厂界外1m处 52.6 41.6 ③厂界预测结果及评价 表4-21 各厂界噪声预测结果一览表 点位位置 贡献值dB(A) 背景值dB(A) 叠加值dB(A) 标准值dB(A) 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界1m 48.4 55.3 46.9 56.1 50.7 65 55 达标 南厂界1m 42.7 53.0 44.8 53.4 46.9 达标 西厂界1m 52.7 55.0 45.2 57.0 53.4 达标 北厂界1m 41.4 52.6 41.6 52.9 44.5 达标 经计算，经过隔声减震和距离衰减后，本项目昼间厂界最大噪声值为57.0dB(A)，夜间厂界最大噪声值为53.4dB(A)，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。 拟建项目企业周边200m范围内均没有居民区、村庄等敏感保护目标，项目噪声经距离衰减后对周围环境影响较小。 3、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4厂界环境噪声监测及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）的相关要求，厂区噪声监测要求如下： 表4-22 厂界噪声监测要求 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 噪声 厂区厂界 Leq（A）、Lmax 每季度监测1次，每次监测1天，昼间、夜间各采样1次 综上可知，项目环保措施有效，能够满足国家及地方相关标准，对周围环境影响较小。 五、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为环保设施产生的废活性炭、冷凝废液。 冷凝废液：废气冷凝处理过程中产生的冷凝液0.511t/a，属于危险废物（HW06，废物代码900-404-06），暂存于危险废物暂存间，委托有资质的企业处置。 废活性炭：本项目使用二级活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭吸附有机废气的量约为0.494t/a，根据废气的饱和蒸汽压、所用活性炭的比表面积等因素，吸附系数取值范围为0.20kg/kg～0.3kg/kg，本项目取系数0.25kg/kg。活性炭吸附装置装填量约为0.5t，更换周期大约在3个月左右，则活性炭使用量约为1.976t/a，废活性炭产生量约为2.47t/a(含被吸附的VOCs)。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，危废类别HW49，废物代码为900-039-49，危险特性T，需委托具有相应处理资质的单位安全处理。 表4-23 项目危险废物产生处置情况 固废名称 产生工序 形态 成分 有害成分 产生量t/a 类别 危废代码 危废危险特性 处理措施 废冷凝液 环保治理 液态 废有机物 甲醇、丁酮等 0.511 HW06 900-404-06 T，I，R 暂存于危废库，定期委托有资质单位处置 废活性炭 环保治理 固态 活性炭 有机物 2.47 HW49 900-039-49 T 注：危险特性中的T代表毒性，I易燃性，R反应性。 由上表可见，本项目危险废物产生量为2.011t/a。固体废物均妥善处置。 项目在依托现有厂区的200m2的危废暂存库，企业现有危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 该危废暂存间位于厂区西南角，具有防风、防雨、防晒、防渗漏等措施及功能。 建设单位已按照规定要求张贴警示标识，建立危险废物管理台账，基本情况见下表： 表4-24 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废冷凝液 HW06 900-404-06 厂区西南角 200m2 桶装 1t <1年 2 废活性炭 HW49 900-039-49 桶装 10t <1年 依托危废暂存间危废主要为废冷凝液和废活性炭。现有危废暂存间建筑面积为200m2；废活性炭装桶后堆存后，对其暂存能力最大约10t；废冷凝液装桶后存放，对其暂存能力达1t。 根据现有项目分析可知，现有项目危险废物年产生量为251.82t/a。通过规范收集存储危险废弃物，合理安排存储周期，及时清运，现有危废暂存间可以满足该公司及本项目危废暂存需求。 本项目危废主要为废活性炭和废冷凝液，产生量较技改前有所增加。未超过依托危废间的负荷。通过规范收集存储危险废弃物，合理安排存储周期，及时清运，现有危废暂存间可以满足现有项目及本项目危废暂存需求。 本项目建成后危废暂存间管理及危废收集、存储、转运、处置将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行，主要包括： ①对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。 ②废活性炭和废冷凝液采用合适的相容容器存放。 ③盛装危险废物的容器上贴符合标准的标签。 ④定期对防渗漏、防风、防雨、防晒、防火、液体收集等措施进行检查维护，并配备相容的吸附材料等应急物资。 ⑤危废存储、转运作好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑥危险废物必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移管理办法（2022）》。 ⑦严禁将危险废物混入非危险废物中贮存。 ⑧指定专人进行日常管理。 综上所述，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 六、环境风险影响分析 根据环境风险评价章节，项目设置三级防控体系，并对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施。在风险源安装预警和监测装置，建设相配套的事故应急设施，配备应急物资、监测设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。健全环境应急指挥系统，建立与园区的风险应急联动机制。在落实以上三级防控体系等方面的风险防范措施及应急预案要求后，项目环境风险水平可接受，工程风险能够得到有效控制。 七、土壤环境影响分析 1、土壤污染源、污染物类型及污染途径 本项目对土壤可能造成的污染途径主要是储罐区、灌装间、装卸区等区域的渗漏引起的污染。本项目属于污染影响型建设项目，土壤影响途径主要为运营期的大气沉降和垂直入渗。 项目运营后对土壤污染源、污染物类型和污染途径详见下表。 表83 项目土壤污染源、类型及途径一览表 污染源 污染途径 污染物类型 地下水特征因子 土壤特征因子 备注 储罐区、装卸区、灌装间 大气沉降和垂直入渗 VOCs、丁酮、甲醇、肼 VOCs、丁酮、甲醇、肼 VOCs、丁酮、甲醇、肼 间断排放 2、分区防控措施 表84 项目污染区划分及防渗等级一览表 厂内分区 防渗处理措施 防渗等级 储罐区、装卸区、灌装间 花岗岩面层80mm厚（600×400）、呋喃胶泥砌筑、12mm呋喃胶泥结合层、呋喃玻璃钢三底三布隔离层、环氧树脂底料两道、2mm厚1:2水泥砂浆找平层、200mm厚C15混凝土配¢6@200双向筋 重点防渗区 在日常运行时应当加强罐区及装卸区的防渗巡检和维护工作，确保防渗不破损。在污染防治措施到位，严格管理的前提下，本项目对项目区地下水环境的影响较小。 3、跟踪监测要求 本项目对地下水、土壤环境影响途径主要为垂直入渗，在贯彻落实上述分区防控措施的前提下，对地下水、土壤环境影响较小。 根据《山东省生态环境厅 山东省自然资源厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位管理工作的通知》（鲁环发[2020]5号），及淄博市生态环境局关于印发《2022年淄博市重点排污单位名录》的通知，本单位不属于水及土壤污染重点监管单位，可不开展土壤跟踪监测。 八、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 九、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ①管理机构设置 本次环评建议企业可以单独设置环境管理部门——环保科。环保科由分管环保的科长负责，下设至少1名科员协助其工作。 ②主要职责和任务 环保科的主要职责和任务如下： 全面负责公司内环境管理工作，贯彻执行企业规定的环保规章制度，编制环保规划和计划，并组织实施； 根据厂区所有项目的工艺、排污特点，对废气的产生情况、收集效率、废气处理装置的进气浓度与出气浓度进行监督和管理。 制定环境监测制度，组织并监督第三方检测机构搞好各项监测工作，同时建立监测档案。 负责定期检查和维护各项环保设施，保证其正常运行以使各项指标符合排放标准，对全公司排污总量控制要从严把关，并建立环保档案。 负责本工程环境统计工作和全公司环保资料的管理工作。 定期对全公司职工进行环保知识和法律的宣传教育，组织各类技术培训，提高全公司职工的环保意识和人员素质，指导推广环保先进实用技术和经验，推行清洁生产。 （2）环境监测计划 本项目监测计划见下表，监测任务由公司委托第三方具有资质的单位进行； 表4-25 项目监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测项目 频次 废气 DA001排气筒 VOCs、甲醇、丁酮、肼 VOCs1次/月，其他因子1次/半年 废水 总排污口 流量、pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮 1次/年 噪声 厂界四周 Leq（A） 每季度一次 固废 固废仓库、危废仓库 固废 日常监管，每月统计一次（固废处理量，危废转移联单） 排污口标志牌设置情况见下表。 表4-26 排污口标志牌设置情况一览表 ----- 危险废物（警示） 根据《固定污染源废气监测点点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019），排气筒采样孔及采样平台设置：项目废气排气筒应设置合理的采样孔和采样平台，对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位， 设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 4 倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于 2 倍直径（或当量直径）处。采样孔应优先选择在垂直管段和烟道负压区域，采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处，以及距上述部位上游方向3倍烟道直径处。采样孔内径不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。采样平台为检测人员设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.2m高护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重不小于200kg/m2，采样平台面距离采样孔约1.2-1.3m。。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中相关规定中进行自主验收。 第三条：建设项目竣工环境保护验收的主要依据包括：（一）建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件；（二）建设项目竣工环境保护验收技术规范；（三）建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定 第四条：建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收郭正中弄虚作假。 环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。 验收报分为验收监测（调查）报告，验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 十、污染物排放量“三本帐” 技改项目建成后全厂“三本账”分析见下表。 表4-27 技改项目建成后全厂“三本账”情况 类别 污染因子 现有工程排放量（t/a） 技改项目排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 预测排放总量（t/a） 排放增减量（t/a） 有组织废气 氨 0.031 0 0 0.031 0 硫化氢 0.017 0 0 0.017 0 氯气 0.059 0 0 0.059 0 氯化氢 1.075 0 0 1.075 0 颗粒物 0.302 0 0 0.302 0 VOCS（以非甲烷总烃计） 1.652 0.117 0.479 1.29 -0.362 甲醇 0.11 0.00144 0.055 0.05644 +0.05356 丁酮 -- 0.01024 -- 0.01024 +0.01024 肼 -- 0.00272 -- 0.00272 +0.00272 废水 水量 1657.81 68.37 0 1726.18 +68.37 CODcr 0.32 0.013 0 0.333 +0.013 氨氮 0.0015 0.000063 0 0.001563 +0.000063 固废 生活垃圾 14 0 0 14 0 化粪池污泥 2 0 0 2 0 废甲醇清洗液 4.8 0 0 4.8 0 甲醇精馏回收产生的精馏残液 220.51 0 0 220.51 0 废冷凝液 6.19 0.511 0 6.701 +0.511 废活性炭 2.53 2.47 0 5 +2.47 污水站污泥 2 0 0 2 0 废机油 0.08 0 0 0.08 0 废含油抹布 0.01 0 0 0.01 0 油状废液 15 0 0 15 0 废原料桶 2 0 0 2 0 注：固废以产生量计。 废气以新带老情况： 将甲醇、丁酮、甲基异丁基酮等原料、中间体的储存方式由桶装改为罐装，投料环节由人工投料改为自动化投料，可将物料储存、投料过程产生的VOCs、甲醇污染物全部以新带老，经前文现有项目分析可知更新设备后可替代的污染物排放量为VOCs0.479t/a，甲醇0.055t/a。 固体废物以新代老情况： 技改项目新增固废废冷凝液0.511t/a，废活性炭2.47t/a，无以新代老情况。 核算各污染的以新带老削减量为：VOCs0.479t/a，甲醇0.055t/a。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 罐区大小呼吸、卸车废气 | 有组织VOCS、甲醇、丁酮、肼 | 经低温冷盐水冷凝+活性炭吸附装置处理后经现有25m高排气筒DA001高空排放 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求及表2标准要求（VOCS60mg/m3、3.0kg/h；甲醇50mg/m3；丁酮50mg/m3；肼0.6mg/m3） |
|  | 灌装废气 | 有组织VOCS | 经管线收集后通过二级活性炭吸附装置处理经现有25m高排气筒DA001高空排放 |  |
|  | 动静密封点废气 | VOCS | 加强管理 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1及标2标准要求 |
| 水污染物 | 初期雨水 | 废水量（68.37m3/a） | 经厂区污水站预处理后排入齐鲁石化供排水厂处理 | 达标外排 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 采用密闭隔音、减振、低噪音设备 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3标准 |
| 固体废物 | 环保设施危险废物 | 废冷凝液 | 收集后暂存于危废库，定期委托资质单位处理 | 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 地下水 污染防治措施 | 源头控制措施：在运营过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物主要产生环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 过程控制措施：厂区内全部采用严格的防渗措施，保证运营过程中各种物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，减少或杜绝对土壤环境的影响。 |
| 生态保护措施 | 为改善和美化生态环境，合理布局、加强绿化，在站区内外种植与当地气候条件适应得植物种类，丰富区域的物种数量，项目对当地生态环境影响不大。 |
| 环境风险防范措施 | ①成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最少。 ②健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。 ③严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。 ④严禁烟火，车严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 ⑤作业场所所有安全通道、门窗向外开启，通道和出入口保持通畅。 ⑥编制环境风险事故应急预案 |
| 其他环境管理要求 | ①严格执行环保“三同时”制度，确保各项环保措施落实到位。根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 ②积极配合环保部门的监督、监测管理，健全厂内环境管理体制。 ③加强厂区及周围的绿化，降低对区域生态环境的影响。 ④企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）等文件中有关规定设置与管理废气排放口。同时废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及修改单执行。 ⑤按照《排污许可管理条例》、《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函〔2020〕14号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求，排污许可情况如下。 表5-2 本项目排污许可证分类管理名录一览表 环评类别 项目类别 重点管理 简化管理 登记管理 四十四、装卸搬运和仓储业 59 102 危险品仓储 594 总容量 10 万立方米及以上的油库（含油品码头后方配套油库，不含储备油库） 总容量 1 万立方米及以上 10 万立方米以下的油库（含油品码头后方配套油库，不含储备油库） 其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库） 对照排污许可分类管理名录，本项目行业代码为G5942 危险化学品仓储，总容量不满1万立方米，属于“其他危险品仓储”，应进行登记管理。 建设单位应严格执行上述要求，在完成建设后按照环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的内容进行排污许可的重新申请。 |

# 六、结论

一、环评总结论 该项目建设符合国家有关产业政策。工程采取的污染防治措施经济技术可行，在治污设施连续、稳定运行的基础上，项目运行不会改变项目区域现有的环境功能，工程的建设符合达标排放、总量控制的原则。在完成本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、厂区应经常打扫，保持清洁。 2、生产、经营过程中，做好环保设施的管理工作。环保设施的保养、维修应制度化，保证设备正常运转。 3、对操作人员采取必要的劳动保护措施，佩戴口罩、工作手套等，保护职工健康。 4、加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0.031 | / | / | 0 | 0 | 0.031 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.017 | / | / | 0 | 0 | 0.017 | 0 |
|  | 氯气 | 0.059 | / | / | 0 | 0 | 0.059 | 0 |
|  | 氯化氢 | 1.075 | / |  | 0 | 0 | 1.075 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.302 | / | / | 0 | 0 | 0.302 | 0 |
|  | VOCS（以非甲烷总烃计） | 1.652 | / | / | 0.117 | 0.479 | 1.29 | -0.362 |
|  | 甲醇 | 0.11 | / | / | 0.00144 | 0.055 | 0.05644 | +0.05356 |
|  | 丁酮 | / | / | / | 0.01024 | / | 0.01024 | +0.01024 |
|  | 肼 | / | / | / | 0.00272 | / | 0.00272 | +0.00272 |
| 废水 | 废水量 | 1657.81 | / | / | 68.37 | 0 | 1726.18 | +68.37 |
|  | COD | 0.32 | / | / | 0.013 | 0 | 0.333 | +0.013 |
|  | 氨氮 | 0.0015 | / | / | 0.000063 | 0 | 0.001563 | +0.000063 |
| 生活垃圾 | 14 | / | / | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 化粪池污泥 | 2 | / | / | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 危险废物 | 废甲醇清洗液 | 4.8 | / | / | 0 | 0 | 4.8 | 0 |
|  | 甲醇精馏回收产生的精馏残液 | 220.51 | / | / | 0 | 0 | 220.51 | 0 |
|  | 废冷凝液 | 6.19 | / | / | 0.511 | 0 | 6.701 | +0.511 |
|  | 废活性炭 | 2.53 | / | / | 2.47 | 0 | 5 | +2.47 |
|  | 污水站污泥 | 2 | / | / | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废机油 | 0.08 | / | / | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
|  | 废含油抹布 | 0.01 | / | / | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 油状废液 | 15 | / | / | 0 | 0 | 15 | 0 |
|  | 废原料桶 | 2 | / | / | 0 | 0 | 2 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

齐鲁化学工业区管委会污水收集泵站

68.37

68.37

厂区现有污水站

初期雨水

68.37

152.77

1726.18

152.77

废气治理装置+25m高排气筒DA001

大小呼吸

大小呼吸

卸车废气

中间产品储存

原料卸车

原料进厂

装置反应

储罐储存

打回储罐

中间产品（戊腈联氮、庚腈联氮）灌装

桶装次肼撑腈

委外加工

灌装废气

灌装废气

废气治理装置+25m高排气筒DA001

卸车废气

活性炭吸附装置

一级冷盐水冷凝分离

大小呼吸

25m排气筒DA001排放

二级活性炭吸附装置

灌装间废气

8

i=1