# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    脱硫剂技术改造项目

建设单位（盖章）：淄博凯美可工贸有限公司

编制日期：         2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 脱硫剂技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2403-370305-89-02-113910 |
| 建设单位联系人 | 刘金广 | 联系方式 | 15106428808 |
| 建设地点 | 淄博市临淄区齐鲁化学工业区北青路3号 |
| 地理坐标 | （ 118 度 14 分 46.332 秒， 36 度 46分 46.225 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2669其他专用化学产品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业 26--44专用化学产品制造266单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | / | 项目备案文号 | / |
| 总投资（万元） | 44.00 | 环保投资（万元） | 10.00 |
| 环保投资占比（%） | 22.0 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价设置情况表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目废气主要污染物为VOCs，不涉及前述污染物 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目不新增废水，无废水直排 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目原辅材料中无毒有害和易燃易爆危险物质，油酸、溶剂油属于可燃物质，最大存储量分别为30t，不超临界量 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程项目 否 |
| 规划情况 | 齐鲁化学工业区已被认定为化工园区，属于省政府公布的第一批化工园区。根据《淄博市人民政府关于调整齐鲁化学工业区规划范围的批复》（淄政字[2019]66号），调整后的齐鲁化学工业区四至范围为：北至张辛路、胶济铁路，南至S102省道及齐鲁石化厂区南边界，西至临淄区边界，东至清田路、辛化路，总面积36.50km2。根据淄博市人民政府《关于张店东部化工区扩区有关问题的批复》（淄政字[2021]65号），将烯烃路以东、冯官路以西、工业园中路以北、一诺威公司以南区域的1.834平方公里纳入齐鲁化工区，调整后园区规划面积38.334平方公里。为此，齐鲁化学工业区管委会委托石油和化学工业规划院进行《齐鲁化学工业区总体发展规划》的修订工作，于2022年5月9日取得淄博市生态环境局出具的《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书（2020-2035）》（淄环审[2022]47号）的审查意见，调整后齐鲁化学工业区四至范围为：北起张辛路、胶济铁路，南至102省道、齐鲁石化厂区南边界，西至烯烃路，东至清田路、辛化路。 根据齐鲁化工园区规划，项目厂区位于已建成区，用地性质属于二类工业用地，本项目符合园区土地利用规划要求。齐鲁化学工业区总体发展规划-土地使用规划图见附图4。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书（2020-2035）》 召集审查机关：淄博市生态环境局 审查文件名称：淄博市生态环境局关于《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书（2020-2035）》的审查意见 审查文号：淄环审[2022]47号，详见附件7。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与产业定位、园区准入符合性分析 根据《关于齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书的审查意见》（淄环审[2022]47号），齐鲁化学工业区主导产业为：炼化一体化、精细化工、化工新材料、特种油产业，本项目为化工类产品配套化工新材料项目，符合齐鲁化学工业区产业定位要求。 园区准入条件符合性：本项目在现有淄博凯美可工贸有限公司厂区内建设，厂区内现有项目环保手续齐全。根据《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书（2020-2035）》中负面清单及园区环境准入要求，项目不在化工区负面清单范围内，符合园区环境准入要求。 表1-2 本项目与《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书》中负面清单符合性 分类 序号 具体内容 项目情况 行业 新上剧毒化学品项目 项目不涉及 其中 化工新材料及精细化工区 大武地下水富集区控制区允许类之外项目 项目为大武地下水富集区控制区允许类项目 乙烯联合化工区 炼油化工区 精细化工区 特种油及仓储区 大武地下水富集区控制区、缓冲区允许类之外项目 项目不涉及 工艺及产品 1 《产业结构调整指导目录（2019年）》中淘汰类、限制类项目；《外商投资产业指导目录》中限制和禁止外商投资的；《市场准入负面清单（2019年版）》 根据最新《产业结构调整指导目录（2024年）》项目属于鼓励类项目 2 不符合行业准入条件、行业发展规划的项目：①不符合《国务院关于打赢蓝天保卫战行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省化工投资管理暂行规定的通知》（鲁政办字[2017]215号）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等政策要求的建设项目②不符合《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体[2022]17号）相关规定的项目 项目属于符合行业准入条件、行业发展规划的项目 3 不能落实新增污染物替代要求的项目，“两高”项目不能落实“五个减量替代”的 项目严格落实污染物替代要求，项目不属于“两高”项目 4 新（改、扩）建工业项目生产工艺、主要污染物治理达不到国内先进水平的项目 项目不涉及 5 未经投资主管部门核定同意煤炭消费减量替代方案的新增耗煤项目 项目不涉及 资源利用 1 高水耗项目；清洁生产水平属于低于二级水平的；万元工业增加值综合能耗高于1.07t/标煤 项目不属于高耗水项目，清洁水平较高 污染控制 1 排放的废水中含难降解的有机污染物、“三致污染物”、有毒有害物质，且不能采取有效措施控制，导致具有包括地下水污染等环境风险的项目 项目不涉及 2 工业废水和生活污水未经处理直排环境的；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外，不得新建入河排污口，不得新建废水直排环境的项目 拟建项目工艺无用水环节，不新增职工，项目无新增废水 3 排放有毒有害物质的废水，经预处理达不到区域污水处理厂接纳标准的项目 项目不涉及 4 工艺废气中含有毒有害物质且采取的污防措施不合理，导致不能达标排放的项目 项目不涉及 5 工业固废或危险废物产生量大，且不能有效综合利用或进行安全处理的项目 项目不涉及 6 两控区内新建项目污染物排放量不能实施区域平衡的 项目不涉及 7 已污染地块及疑似污染地块未依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作的 项目不涉及 8 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，新建环境风险潜势等级高的建设项目 项目不涉及 9 具有重大环境风险、且无法采取有效防治、应急措施的 项目不涉及 综上，项目符合齐鲁化学工业区总体规划要求，不在齐鲁化学工业区负面清单范围内。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》项目属于鼓励类第十一项第7条新型高效、环保催化剂和助剂的开发与生产，符合国家产业政策。项目已进行了备案，并取得山东省建设项目备案证明（项目代码2403-370305-89-02-113910）。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与“三区三线”划定成果符合性分析 拟建项目位于齐鲁化学工业园区内，位于“临淄区三区三线”的城镇开发边界内，不位于生态红线范围内，也不占用永久基本农田，符合“临淄区三区三线”要求。 （2）与《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字[2021]49号）符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。根据淄博市环境管控单元图（动态更新版）（详见附图6），本项目所在区域属于重点管控单元。本项目与《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》中重点管控单元要求符合性见表5。 表1-3 《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 文件相关要求 项目符合性分析 符合性 重点管控单元 空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出。 本项目位于齐鲁化学工业区，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求 符合 污染物排放管控要求。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。 本项目污染物均达标排放，主要污染物实施倍量替代 符合 环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。 企业建立风险防控体系，制定应急预案，定期进行隐患排查 符合 能源资源利用要求。推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖。 本项目采用清洁能源 符合 综上，本项目的建设符合《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字[2021]49号）及动态更新版相关要求。 （3）与生态环境准入清单符合性分析 本项目位于齐鲁化学工业园区，对照淄博市环境管控单元图（动态更新版），本项目位于重点管控单元区域内，项目与齐鲁化学工业园区分区管控要求符合性见下表。 表1-4 与淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）符合性分析 环境管控单元编码：ZH37030520007 环境管控单元名称：齐鲁化学工业园区 行政区划：山东省淄博市临淄区 管控单元分类：重点管控单元 序号 文件相关要求 本项目情况 符合性 一、空间布局约束 1.1 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰类项目、不属于《市场准入负面清单》（2020年版）中禁止准入类项目 符合 1.2 强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；原则上禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目 项目符合园区产业定位，不属于禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目 符合 1.3 大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构 项目不涉及 / 1.4 按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求 项目不涉及 / 1.5 生态保护红线内严禁开展不符合主体功能定 位的各类开发活动。对生态保护红线的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019 年 11 月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33 号）等相关要求管控 项目不位于生态保护红线内 符合 1.6 新改扩建项目符合市政府关于大武地下水富 集区系列管控措施要求 项目符合大武地下水富集区系列管控措施要求 符合 1.7 原则上不再批准新(扩)建综合性危险废物集中处置项目(集团内部自建配套的危险废物处理设施除外)，不再批准新(扩)建危险废物填埋项目:原则上不再批准新(扩)建废矿物油、废活性炭、废催化剂、有机溶剂、焦油类危险废物利用项目。新建危险废物综合利用项目，应立足于淄博市危险废物利用处置缺口，不再批准新(扩)建以外省、市危险废物为主要原料的利用项目 项目不涉及 / 1.8 按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代” 项目不属于“两高”项目 符合 1.9 严格控制燃煤项目，所有改建耗煤项目(包括以原煤或售炭等煤制品为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的建设项目)、新增燃煤项目一律实施倍量煤炭减量执行替代，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平 项目不涉及燃煤 符合 二、污染物排放管控 2.1 涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排 项目不属于“两高”项目 符合 2.2 化工区内企业能源优先采用天然气、电等清洁能源 项目仅涉及用电 符合 2.3 落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代 项目落实主要污染物总量替代要求 符合 2.4 废水向当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放 项目无新增外排废水 符合 2.5 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境，原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口 2.6 工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目(污水集中处理设施除外) 项目不涉及 / 2.7 落实园区污染物总量控制制度，保证安全的前提下加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放 项目废气通过管道全部收集 符合 2.8 化工、热电、包装印刷、表面涂装、铸造、建材、塑料加工等严格按照潘城市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污 项目建成后，投产前进行排污许可证变更或申请工作，确保持证排污 符合 2.9 进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理 项目不涉及 / 三、环境风险防控 3.1 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求 项目不紧邻居住、科教、医院等环境敏感点 符合 3.2 重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水 厂区针对各区域进行分区防控，厂区内已建立完善三级防护体系 符合 3.3 企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案各案管理办法(试行)》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练 企业依法依规编制环境应急预案并定期开展演练 符合 3.4 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可(无废城市建设免的除外)、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障 企业已建立了危险废物贮存、申报制度 符合 3.5 落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开 项目不涉及 / 3.6 强化管理，防范环境突发事件 企业依法依规编制环境应急预案并定期开展演练 符合 四、资源开发效率要求 4.1 高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求 项目不涉及 / 4.2 未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定 项目不涉及 / 4.3 严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求(GB/T36575-2018) 项目不涉及 / 4.4 调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源 项目使用电能 符合 4.5 定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造 项目符合清洁生产要求 符合 综上，项目符合《淄博市生态环境委员会办公室关于印发<淄博市“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（淄环委办[2021]24号）及动态更新版相关要求。 综上分析，本项目符合“三线一单”要求。 3、与淄博市大武地下水富集区保护修复区中控制区准入实施细则符合性 拟建项目厂址位于大武地下水富集区“控制区”，项目与大武地下水富集区的位置见附图5。项目与《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则的通知》（淄政办字〔2018〕46号）、《淄博市人民政府关于大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业新建项目和技术改造事项的批复》（淄政字〔2019〕36号）符合性分析见下表。 表1-5 本项目与“大武地下水富集区相关文件要求”符合性分析 文号 控制区相关要求 本项目情况 符合性 淄政办字〔2018〕46号 控制区内，在安全环保措施完善可靠、污染物排放总量降低的前提下，允许原有工业项目按照高端终端、高质高效原则进行技术改造、扩产扩能，新建、改建产业延伸和产业配套项目。 项目污染物经处理后实现达标排放，污染物由大武地下水富集区控制区内企业污染物总量进行倍量替代，不新增大武地下水富集区控制区内的污染物总量 符合 淄政字 〔2019〕36号 要按照《淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案》(淄政办字[2018]18号)和《淄博市大武地下水富集区建设项准入实施细则》(淄政办字[2018]6号)的要求 组织实施新建项目和技术改造项目，原则上不能新增产生工艺废水的项目。 拟建项目无生产废水，不新增用地面积，无新增初期雨水 符合 不同意对大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业污染物总量进行全区污染物排放总量的替代，原则上不能新增大武地下水富集区控制区、缓冲区的污染物总量。 本项目位于控制区内，项目建成后，污染物经控制区、缓冲区消减替代，不新增控制区污染物总量 符合 综上，项目位于大武地下水富集区保护修复区中控制区，符合控制区相关要求。 4、与相关环保政策的符合性分析 本项目与相关环保政策文件的符合性分析见下表。 表1-6 本项目与相关环保政策的符合性分析一览表 序号 文件相关要求 本项目情况 符合性 1 《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》（鲁环委办[2021]30号） 1.1 淘汰低效落后产能 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清 项目不属于低效落后产能行业 符合 有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设 项目不属于“两高”项目 符合 1.2 压减煤炭消费量 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油 项目不涉及 / 1.3 优化货物运输方式 优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式 项目不涉及大宗物料运输 符合 1.4 实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。推动企业持续、规范开展泄漏检测与修复（LDAR），提升LDAR质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年O3污染高发季前，对LDAR开展情况进行抽测和检查 项目不涉及 / 2 《淄博市新一轮“四增四减”三年行动方案》（淄环委[2022]1号） 2.1 （一）深入调整产业结构 1.淘汰低效落后产能，依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。 项目不属于低效落后产能项目 符合 2.2 2.持续开展“散乱污”企业专项执法检查。进一步压实管理责任，按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零，确保“散乱污”企业不复发 项目不属于“散乱污”企业 符合 2.3 3.各区县要重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业制定实施方案，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规程序要求，推动低效落后产能退出 项目不属于低效落后产能项目 符合 2.4 4.严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求 项目不属于重点行业，项目污染物消减替代 符合 2.5 5.推动绿色循环低碳改造。将“三线一单”成果作为综合决策的前提条件，加强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据 项目符合淄博市三线一单 符合 2.6 6.实施重点行业清洁化改造。以铸造、建材、石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。按照国家、省要求，制定全市清洁生产审核实施方案，在能源、冶金、化工等13个重点行业依法开展强制性清洁生产审核，推荐一批清洁生产先进单位 项目符合清洁生产要求 符合 3 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）符合性分析 3.1 全面加强无组织排放控制 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 项目物料均为密封桶装和密闭储罐储存，定期检查设备保证不泄露；废气产生环节均设置密闭管道收集经环保设备处理后达标排放。 3.2 加强设备与场所密闭管理 含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 3.3 提高废气收集率 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 项目废气产生环节设置密闭管道收集，加强生产管理，收集的废气全部输送至废气处理设备，减少无组织排放。 3.4 推进建设适宜高效的治污设施 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率 项目设置深冷+级活性炭吸附装置，提高VOCs治理效率。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及建设内容 淄博凯美可工贸有限公司位于山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区北青路3号，公司成立于2001年，原为齐鲁石化公司胜利炼油厂集体企业，2004年改制为有限责任公司。公司专业生产炼油助剂系列产品，主要产品有：脱硫剂、脱碳剂、中和剂、金属钝化剂、抗静电剂、缓蚀剂、防冻液破乳剂、抗磨剂消泡剂等。公司已取得排污许可证（证书编号：913703057346904421001U），自取得排污许可证后严格按照排污许可证的内容执行，完成了年度执行报告，符合排污许可要求。 公司目前产品国内外市场需求增加，但因公司现生产产能不足，无法满足客户需求，制约公司进一步发展，同时因公司所用部分原料目前基本采用桶装，投料环节为人工投料，自动化程度低，存在安全生产隐患。基于以上原因，企业拟投资建设本次“脱硫剂技术改造项目”，项目总投资44万元，分二期建设，一期扩建脱硫剂8000t/a（位于南厂区），二期扩建破乳剂600t/a、抗磨剂3000t/a（位于北厂区）。 主要建设内容为在南厂区在建脱硫剂产品东南处的闲置区域建设本次脱硫剂原料罐，利用在建项目调和罐进行调和，在北厂区利用现有2#生产车间建设本次破乳剂及抗磨剂项目。依托在建项目（详见文中现有项目分析章节）废气处理设备及其排气筒以及南北厂区的公辅工程。 项目组成详见下表。 表2-1 拟建项目组成一览表 类别 名称 建设内容 备注 主体工程 南厂生产区 露天装置，占地面积365m2，一期脱硫剂项目调和罐位于南厂区中部位置，产能为年产8000吨脱硫剂 / 北厂2#生产车间 一层，建筑面积约2000m2，本项目二期利用车间东侧约100m2的区域设置破乳剂、抗磨剂调和罐，产能为年产600吨破乳剂、3000吨抗磨剂 / 辅助工程 办公楼 2个，北厂区办公楼位于厂区中部，2层，建筑面积330m2；南厂区位于厂区西南侧，1层，建筑面积140m2，均用于经营生产管理 不变，依托现有 控制室 2个，北厂区控制室位于厂区东南部，1层，建筑面积37.5m2；南厂区控制室位于厂区西南部，1层，建筑面积36m2，均用于中控操作 不变，依托现有 消防水池 公司消防水源为齐鲁石化公司胜利炼油厂稳高压消防水管网，从园区引入1条DN125的消防管道，供水压力为0.7MPa，可以满足本项目消防用水需要 不变，依托现有 事故水池 2个，北厂区位于厂区东北侧，容积350m3；南厂区位于厂区东侧，容积350m3；南北厂区事故水池相互串联，厂区事故水池总容积为700m3 不变，依托现有 储运工程 储存 南厂区：依托现有1#原料罐区，在现有N-甲基二乙醇胺储罐东南位置新增1座500m3N-甲基二乙醇胺储罐； 北厂区：2#车间外北侧现有原料罐区（已收购的凯联环氧大豆油项目罐区），新增2座20m3原料中间储罐，分别存储270#重芳烃溶剂油和油酸。罐区均已设置高度1米的围堰，并做了重点防渗 / 其他桶装原材料暂存于原材料库内；脱硫剂生产所用桶装原料暂存于南厂区南仓库，破乳剂、抗磨剂生产所用桶装原料暂存于北厂区3#原料仓库内 依托现有 公用工程 供水系统 拟建项目不新增新鲜水用量 / 排水系统 拟建项目无废水产生 / 供电系统 引自齐鲁石化公司胜利炼油厂北沥青变电站，南北厂内各设配电室1座 依托现有 环保工程 废气控制 一期脱硫剂生产中调和环节、灌装环节、储罐大小呼吸废气通过管道全部收集进入南厂区深冷（-15℃）+活性炭吸附装置处理后通过DA001排气筒排放； 二期破乳剂生产中上料、调和、灌装环节、抗磨剂调和、灌装环节以及储罐大小呼吸废气通过管道全部收集进入北厂区深冷（-15℃）+活性炭吸附装置处理后通过DA002排气筒排放；无组织废气，加强设备、管线管理，定期开展LDAR 依托现有 噪声控制 本项目噪声主要为调和釜、泵等设备运行产生的机械噪声，通过选用低噪声设备，减振隔振及距离衰减进行控制 / 废水控制 拟建项目无废水产生 / 固废控制 固废分类处理，北厂区东侧设置一座10m2危废库 依托现有 2、生产规模及投资 项目投资：一期、二期项目总投资为44.00万元。 项目生产规模：一期8000t/a脱硫剂，二期600t/a破乳剂、3000t/a抗磨剂。 表2-2 拟建项目产品方案 产品名称 产能（t/a） 包装形式 执行标准 南厂区 脱硫剂 8000 桶装 Q/0305KMK003-2021 北厂区 破乳剂 600 桶装 Q/0305KMK008-2021 抗磨剂 3000 桶装 Q/0305KMK015-2021 表2-2.1 项目建成后全厂产品方案一览表 产品名称 在建项目产能（t/a） 本项目产能（t/a） 建成后全厂产能（t/a） 南厂区 脱硫剂 3000 8000 11000 脱碳剂 1000 0 1000 北厂区 N-甲基二乙醇胺 1000 0 1000 缓蚀剂 3000 0 3000 抗静电剂 600 0 600 破乳剂 400 600 1000 抗磨剂 1000 3000 4000 金属钝化剂 3000 0 3000 防冻液 1000 0 1000 脱盐剂 1000 0 1000 阻垢剂 1000 0 1000 消泡剂 1000 0 1000 中和剂 1000 0 1000 在建项目为企业已取得批复正在建设中的“石油助剂系列产品技改项目”（淄环[2022]100号），是对全厂现有项目整体的改造加扩能，因此全厂产能则是在建项目+本次项目。后文分析全厂污染物排放情况同样为在建项目+本次项目。 3、工作制度及劳动定员 拟建项目建成后不新增职工从现有职工中调剂，工作时间为1班制，每班8小时，年工作天数为300天，年运行时间2400小时。 4、原辅材料及能源消耗 表2-3 拟建项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原材料名称 在建项目用量（t/a） 拟建项目年用量（t/a） 建成后总用量（t/a） 形态及包装 南厂区：一期（脱硫剂） 1 N-二甲基乙醇胺 2851.425 7603.8 10455.225 液体，储罐 2 水溶缓释剂 30 80 110 液体，桶装 3 胺液消泡剂 30 80 110 液体，桶装 4 软化水 90 240 330 液体，桶装 北厂区：二期（破乳剂） 1 破乳剂原液 0 90 90 液体，桶装 2 270#重芳烃溶剂油 240.12 510 750.12 液体，储罐 3 添加剂T154 60 0 60 液体，桶装 4 油酸 100.02 0 100.02 液体，储罐 北厂区：二期（抗磨剂） 1 油酸 200.01 1950 2150.01 液体，储罐 2 270#重芳烃溶剂油 0 1020 1020 液体，储罐 3 降凝剂 0 30 30 液体，桶装 4 抗磨剂原液 800.24 0 800.24 液体，桶装 能耗 1 电（KWh/a） 26万 9.6万 35.6万 市政供电网 表2-4 物料理化性质一览表 序号 名称 分子式 结构式 理化性质 1 N-二甲基乙醇胺 C5H13NO2 无色或微黄色粘稠液体，分子量 119.16，沸点247℃，闪点127℃， 相对密度(水=1)1.042，能与水、醇 互溶，微溶于醚，主要用于油田气 和煤气、天然气的脱硫净化、乳化 剂和酸性气体吸收剂、酸碱控制 剂、聚氨酯泡沫催化剂 2 油酸 C18H34O2 无色油状液体，有动物油或植物油气味，久置空气中颜色逐渐变深，工业品为黄色到红色油状液体，有猪油气味。熔点13-14℃，沸点360℃，相对密度0.8935（20/4℃），蒸汽压：52 mm Hg ( 37 °C)，折射率 1.4585-1.4605，闪点270.1℃。易燃，易溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂中，不溶于水。 3 溶剂油 / / 是五大类石油产品之一。溶剂油的用途十分广泛。用量最大的为涂料溶剂油，其次有食用油、印刷油墨、皮革、农药、杀虫剂、橡胶、化妆品、香料、医药、电子部件等溶剂油。目前约400-500种溶剂在市场上销售，其中溶剂油（烃类溶剂，苯类化合物）占一半左右 5、生产设备 技改项目主要新增生产设备见下表。 表2-5 拟建项目主要生产设备一览表 序号 名称 型号及规格 单位 数量 备注 南厂区：一期（脱硫剂） 1 N-甲基二乙醇胺储罐 固定顶，常温常压，500m3 台 1 新增 2 上料泵 / 台 1 新增 3 卸料泵 / 台 1 新增 4 调和罐 常温常压，30m3 台 1 利旧 北厂区：二期（破乳剂、抗磨剂） 1 270#溶剂油储罐 固定顶，常温常压，30m3 台 1 新增 2 油酸储罐 固定顶，常温常压，30m3 台 1 新增 3 溶剂油上料泵 / 台 1 新增 4 溶剂油卸料泵 / 台 1 新增 5 油酸上料泵 / 台 1 新增 6 油酸卸料泵 / 台 1 新增 7 其他原料上料泵 / 台 1 新增 8 破乳剂调和釜 常温常压，10m3 台 1 利旧 9 抗磨剂调和釜 常温常压，10m3 台 1 利旧 一期中利旧1台调和罐为企业在建项目中已批复设备，在建项目脱硫剂产品产能为3000t/a，其调和罐运行时间为1600小时，则拟建项目运行时间为4300小时，建成后总运行时间为5900小时。可满足运行条件，依托可行。 二期中利旧2台调和釜为企业于2022年7月收购的“淄博凯联化工有限公司1500t/a环氧大豆油项目”生产线中设备，该项目建设于本项目北厂区的2#生产车间内，现该项目已报停等待拆除。 6、公用工程 6.1现有项目给排水情况 根据企业实际运行情况，现有项目全厂给排水情况见下图。 图1 现有项目用水平衡图（单位m3/a） 6.2拟建项目给排水情况 拟建项目不新增职工，无新增生活用水。项目脱硫剂产品生产工艺中软化水为外购，全部进入产品，抗磨剂、破乳剂产品工艺中无用水环节。拟建项目无新增新鲜水用量。拟建项目无废水产生。图1即为项目建成后全厂用水平衡。 6.3供电 项目用电依托厂区现有厂区供电系统，新增耗电量9.6万kWh/a，由临淄区供电电网提供。 7、总平面布置 企业分为南北两个厂区。北厂区设置两个出入口，均位于厂区南侧，其中东侧为人流和物流出入口，西侧为物流出入口，1#生产车间布置在厂区东部，仓储区布置在厂区东部和西部，厂区中部为本次二期项目所在的2#生产车间，厂区北部设置事故水池，办公区位于2#厂房南侧，危废暂存间位于厂区东部；南厂区出入口位于厂区西侧，生产车间及仓储区布置位于厂区东部，办公区位于大门南侧。本项目分区较为明确，布局紧凑工艺流程通畅，功能分区合理，保证有良好的生产联系和工作环境。各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率。 8、环保投资与建设内容 本项目总投资44万，环保投资10万，占工程总投资的22%，环保建设内容见下表。 表2-6 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 序号 项目名称 处理方式 投资（万元） 三同时进度 1 废气 一期脱硫剂生产中调和环节、灌装环节、储罐大小呼吸废气通过管道全部收集进入南厂区深冷（-15℃）+活性炭吸附装置处理后通过DA001排气筒排放； 二期破乳剂生产中上料、调和、灌装环节、抗磨剂调和、灌装环节以及储罐大小呼吸废气通过管道全部收集进入北厂区深冷（-15℃）+活性炭吸附装置处理后通过DA002排气筒排放； 利用现有 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用 2 噪声 隔音、减震、低噪声设备 3 3 固废 危险废物处置 2 4 防渗 北厂区新增罐区重点防渗处理 5 合计 —— 10 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产物环节 | 1、工艺流程 脱硫剂： 图2 脱硫剂工艺流程及产污环节 流程简述： 1）投料 将定量软化水由泵打入调和罐中，按照配比，依次向罐内加入N-甲基二乙醇胺、水溶缓蚀剂、胺液消泡剂。N-甲基二乙醇胺由原料储罐经管道直接泵入调和罐内，水溶缓蚀剂和胺液消泡剂均为桶装(由于水溶缓蚀剂和胺液消泡剂含水率大于80%且本项目用量仅为1%，投料工序不再考虑投料废气)，由叉车运至装置区，由泵打入调和罐。上料过程上料泵产生噪声。 2）调和 待所有原料加入调和罐后，开启调和系统，在常温、常压下对釜内物料进行混合6小时，调和成均匀的合格液体料，调和后的合格品进行罐装。 产污环节：调和过程会产生调和废气。 3）产品灌装 将调和好的产品灌装到塑料吨桶中，灌装时将出液管伸入包装桶底部，采用浸没式进行定量灌装，包装桶灌装口较小，设置全包围集气罩，将包装口全部罩起，最大限度收集灌装废气。 产污环节：产品罐装过程会产生罐装废气。 破乳剂： 图3 破乳剂工艺流程及产污环节 流程简述： 1）投料 按照配比，依次向釜内加入破乳剂原液、270#重芳烃溶剂油。270#重芳烃溶剂油由罐区直接泵入调和釜中。破乳剂原液为桶装，由叉车运至装置区，由泵打入调和罐，桶装上料过程中进液管深入桶底部，上料区上方设置集气罩，集气罩四周设置软帘，最大限度将上料废气进行收集 产污环节：上料过程破乳剂原液废气，上料过程上料泵产生噪声。 2）调和 待所有原料加入调和罐后，开启搅拌系统，在常温、常压下对釜内物料进行搅拌混合2小时，调和成均匀的合格液体料，调和后的合格品进行罐装。 产污环节：调和过程会产生调和废气。 3）产品灌装 将调和好的产品灌装到塑料吨桶中。灌装时将进液管伸入包装桶底部，采用浸没式进行定量灌装，包装桶灌装口较小，设置密闭集气罩，将包装口全部罩起，最大限度收集灌装废气。 产污环节：产品罐装过程会产生罐装废气。 抗磨剂： 图4 抗磨剂工艺流程及产污环节 流程简述： 1）投料 按照配比，依次向釜内加入溶剂油、油酸、降凝剂。溶剂油、油酸由罐区直接泵入调和釜中。降凝剂为桶装，由叉车运至装置区，由泵打入调和罐，项目常温常压下生产，降凝剂主要成分乙烯醋酸乙烯酯共聚物常温下不易挥发，本次不考虑上料废气。上料过程上料泵产生噪声。 2）调和 待所有原料加入调和罐后，开启搅拌系统，在常温、常压下对釜内物料进行搅拌混合2小时，调和成均匀的合格液体料，调和后的合格品进行罐装。 产污环节:调和过程会产生调和废气。 3）产品灌装 将调和好的产品灌装到塑料吨桶中。灌装时将进液管伸入包装桶底部，采用浸没式进行定量灌装，包装桶灌装口较小，设置密闭集气罩，将包装口全部罩起，最大限度收集灌装废气。 产污环节：产品罐装过程会产生罐装废气。 2、产排污环节 （1）废水 拟建项目废水无废水产生。 （2）废气 一期：脱硫剂生产中主要为调和、灌装废气、N-甲基二乙醇胺储罐大小呼吸废气，经管道收集后依托南厂区深冷（-15℃）+活性炭吸附装置处理后通过DA001排气筒排放。 二期：破乳剂生产中主要为上料、调和、灌装废气，抗磨剂生产中主要为调和、灌装废气以及溶剂油储罐、油酸储罐大小呼吸废气，均经收集后依托北厂区深冷（-15℃）+活性炭吸附装置处理后通过DA002排气筒排放。 （3）噪声 项目噪声主要来自生产过程各类泵运行产生的设备噪声，其声压级约在75-85dB（A）之间。 （4）固体废物 该项目固废主要为原料废包装桶、废活性炭。 南厂区废气走向： 图5 拟建项目南厂区废气走向图 北厂区废气走向： 图6 拟建项目北厂区废气走向图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目一期脱硫剂产品是在企业现有“1000t/aN-甲基二乙醇胺及500t/a脱硫剂项目”基础上进行扩建，二期破乳剂、抗磨剂产品在企业在建的“石油助剂系列产品技改项目”中破乳剂、抗磨剂产品基础上进行扩建（拟建项目二期破乳剂、抗磨剂应在在建项目破乳剂、抗磨剂产品建成并通过验收后进行建设）。 企业全厂项目于2022年10月通过提升扩建已形成目前正在建设中的“石油助剂系列产品技改项目”（淄环审[2022]100号），在建项目建成运行后，现有项目将被其替代现有排污总量即为在建项目建成后全厂排放量。 目前厂区实际情况为在建项目已基本建设完成，部分产品已试运行，现有项目产品已基本被在建项目替代，且未收集到企业较全面的现状检测数据，本次环评现有项目污染物产排情况参考企业在建项目报告书中对企业现有项目分析内容进行说明。 一、现有项目 企业现有产品主要有脱硫剂、脱碳剂、N-甲基二乙醇胺、SH化学处理剂、防冻液、钝化剂、馏分油、缓蚀剂等，现有项目环保三同时情况详见下表。 表2-7 现有项目环保“三同时”一览表 序号 项目名称 批复文号及 时间 验收文号及时间 产品规模 1 北厂区 防冻液项目 临环建复[2001]314号2001.11.7 登记表 临环验[2017]52号 2017.7.20 300吨/年防冻液 2 钝化剂项目 临环建复[2001]312号2001.11.7 登记表 临环验[2017]51号 2017.7.20 1000吨/年钝化剂 3 馏分油项目 临环建复[2001]313号2001.11.7 登记表 临环验[2017]54号 2017.7.20 250吨/年馏分油 4 SH化学处理剂项目 登记表，无文号，2003.4.14 临环验[2017]53号 2017.7.20 300吨/年SH化学处理剂 5 300吨/年缓蚀剂、100吨/年TK-1油品抗静电剂系列产品改造项目 淄环审 [2017]1号2017.1.9 淄环验[2017]47号 2017.7.31 300吨/年缓蚀剂、100吨/年TK-1油品抗静电剂 6 年产600吨原油破乳剂、脱盐剂、柴油抗磨剂项目 报告表，无文号，2011.1.12 环验[2011]42号2011.4.26 600吨/年原油破乳剂、脱盐剂、柴油抗磨剂 7 南厂区 1000t/a N-甲基二乙醇胺及500t/a脱硫剂项目 报告表，无文号，2006.8.1 无文号 2006.8.28 1000吨/年N-甲基二乙醇胺、500吨/年脱硫剂 8 200吨/年KTC-12脱碳剂产品改造项目 淄环审[2016]104号2016.10.21 临环验[2017]46号 2017.7.31 200吨/年KTC-12脱碳剂 根据上表可知，企业现有工程环保手续齐全，本次评价对现有工程污染物排放达标情况、污染物排放量等进行介绍。 表2-8 现有项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产能 脱硫剂 t/a 500 脱碳剂 t/a 200 N-甲基二乙醇胺 t/a 1000 缓蚀剂 t/a 300 抗静电剂 t/a 100 防冻液 t/a 300 金属钝化剂 t/a 1000 馏分油 t/a 250 SH化学处理剂 t/a 300 原油破乳剂 t/a 200 柴油抗磨剂 t/a 200 脱盐剂 t/a 200 合计 t/a 4550 1、废气 有组织废气达标排放分析： 南厂区工艺废气、储罐区废气经“活性炭吸附”装置（处理效率80%）处理后经1根20m高排气筒DA001排放；北厂区工艺废气、危废暂存间废气和废水收集池废气，经“活性炭吸附”装置（处理效率80%）处理后经1根15m高排气筒DA002排放。 参考已批复在建项目报告书中引用企业2021年11月自行监测数据（监测单位为山东九盛检测科技有限公司）说明废气达标排放情况。根据检测报告数据，DA001排气筒最大排放速率为0.005kg/h，最大排放浓度为6.42mg/m3，DA002排气筒最大排放速率为0.004kg/h，最大排放浓度为6.3mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放标准要求（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）； 表2-9 现有项目有组织废气监测结果一览表 监测点位 监测项目 监测结果 标准 限值 2021.11.10 第一次 第二次 第三次 排气筒P1 （高15m、内径0.25m） 标干流量（m3/h） 659 786 773 -- 烟温（℃） 24.9 25.2 24.1 -- 非甲烷总烃 排放浓度（mg/m3） 6.42 6.12 5.44 60 排放速率（kg/h） 0.004 0.005 0.004 3.0 排气筒P2 （高15m、内径0.2m） 标干流量（m3/h） 566 456 564 -- 烟温（℃） 28.6 28.9 29.3 -- 非甲烷总烃 排放浓度（mg/m3） 5.85 5.57 6.30 60 排放速率（kg/h） 0.003 0.003 0.004 3.0 无组织废气达标排放分析： 现有工程无组织废气包括装置区无组织废气（包括装置区设备密封点泄漏、仓库无组织废气、未收集的桶装上料废气及未收集的产品罐装废气）、仓库无组织废气。 参考已批复在建项目报告书中引用企业2021年11月自行监测数据（监测单位为山东九盛检测科技有限公司）说明废气达标排放情况，根据检测报告数据，南厂区厂界VOCs最大排放浓度为1.83mg/m3，北厂区厂界VOCs最大排放浓度为1.85mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求（VOCs：2.0mg/m3）； 表2-10 无组织监测期间气象条件一览表 检测日期 时间 温度（℃） 湿度 （%RH） 风向 风速（m/s） 总云量 低云量 大气压(kPa) 2021.11.10 11:07 11.1 55.8 W 2.3 2 1 101.9 13:16 11.5 53.2 W 2.2 2 1 101.8 14:19 11.4 52.1 W 2.3 1 0 101.8 表2-11 无组织监测结果一览表（南厂区） 检测项目 检测点位 检测时间 1#上风向 2#下风向 3#下风向 4#下风向 标准限值 VOCs （mg/m3） 第一次 0.97 1.79 1.58 1.68 2.0 第二次 0.87 1.49 1.83 1.70 第三次 0.90 1.61 1.55 1.41 表2-12 无组织监测结果一览表（北厂区） 检测项目 检测点位 检测时间 1#上风向 2#下风向 3#下风向 4#下风向 标准限值 VOCs （mg/m3） 第一次 0.85 1.85 1.75 1.52 2.0 第二次 0.95 1.42 1.65 1.77 第三次 0.89 1.58 1.81 1.46 废气排放量分析： 现有工程废气包括有组织废气和无组织废气，有组织废气包括工艺废气（包括装置工艺废气、桶装上料废气和产品罐装废气）、储罐区大小呼吸废气以及危废暂存间废气，无组织废气包括装置区设备密封点泄漏、仓库无组织废气、未收集的桶装上料废气及未收集的产品罐装废气。 参考在建项目报告书中对现有项目各工艺环节废气产排分析，现有工程废气污染物排放量情况见下表。 表2-13 现有工程污染物排放情况一览表 类别 污染物 排放量(t/a) 工艺废气 硫酸 0.0003 二甲苯 0.003 乙二醇 0.040 VOCS 1.170 罐区大小呼吸废气 VOCS 0.0001 危废暂存间废气 VOCS 0.0002 动静密封点泄漏 VOCS 0.15 硫酸 0.00003 仓库废气 硫酸雾 0.00001 VOCs 0.0040 合计 硫酸雾 0.0003 二甲苯 0.003 乙二醇 0.04 VOCs 1.324 2、废水 现有项目污水主要为装置地面冲洗水、循环水系统排水和生活污水。项目污水满足齐鲁石化供排水厂协议水质及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后，经园区污水管网排入齐鲁石化供排水厂深度处理后外排。 本次环评引用企业2021年11月自行监测数据说明废水达标排放情况，监测单位为山东九盛检测科技有限公司。 表2-14 现有废水总排口废水监测结果 单位：mg/L（pH除外） 检测项目 监测结果 排放标准 达标情况 第一次 第二次 第三次 第四次 pH（无量纲） 7.5 7.7 7.6 7.6 6.0～9.0 达标 COD 326 337 325 331 500 达标 BOD5 42.4 45.7 43.2 41.8 300 达标 悬浮物 26 28 24 25 400 达标 氟化物 0.70 0.64 0.68 0.66 1.5 达标 总氮 27.2 29.1 28.5 27.6 60 达标 氨氮 7.77 8.03 7.96 7.81 10 达标 总磷 3.47 3.14 3.32 3.29 4 达标 石油类 0.56 0.48 0.40 0.44 20 达标 根据上表，厂区污水总排口各项污染物浓度均能满足齐鲁石化供排水厂协议水质及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 3、噪声 现有项目主要噪声源为泵类、风机、循环水塔等，噪声值在85～90dB(A)之间，采取减振、隔声、消声等降噪措施。本次环评引用本次环评现状监测数据说明厂界噪声达标排放情况，监测单位为山东蓝城分析测试有限公司，监测时间为2022年4月。 表2-15 南厂区各厂界噪声监测结果 名称 相对方位 相对厂界距离 昼间dB（A） 标准值dB（A） 东厂界 E 厂界外1m 53.4 65 南厂界 S 厂界外1m 52.3 65 西厂界 W 厂界外1m 49.5 65 北厂界 N 厂界外1m 59.9 65 表2-16 北厂区各厂界噪声监测结果 名称 相对方位 相对厂界距离 昼间dB（A） 标准值dB（A） 东厂界 E 厂界外1m 60.8 65 南厂界 S 厂界外1m 52.8 65 西厂界 W 厂界外1m 52.6 65 北厂界 N 厂界外1m 54.6 65 项目夜间不生产，根据检测结果，监测期间各厂界昼间噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（65dB（A））。 4、固废 表2-17 现有工程固废产生及排放情况汇总 产生工序 固废名称 主要成分 形态 产生量 （t/a） 废物类型及代码 处理措施 N-甲基二乙醇胺 蒸馏残渣 N-甲基二乙醇胺 液体 7.4 HW11 900-013-11 委托有资质单位处置 废气处理装置 废活性炭 活性炭、有机物 固体 21.9 HW49 900-039-49 设备维修 废润滑油 矿物油 液体 0.5 HW08 900-217-08 -- 原料废包装袋 沾染有机物 固体 0.1 HW49 900-041-49 办公生活 生活垃圾 餐余、废纸 — 13.5 一般废物 环卫部门清运处理 合计 — — — 29.9 危险废物 — — — 13.5 一般废物 — 根据上表可知，现有项目产生的固体废物经收集后全部合理处置，不外排。 5、污染物排放汇总 现有工程主要污染物排放情况见下表。 表2-18 现有工程主要污染物排放情况 类别 污染物 排放量（t/a） 废气 硫酸雾 0.0003 二甲苯 0.003 乙二醇 0.04 VOCs 1.324 废水 废水量 2372.6 COD 1.19 氨氮 0.02 固体废物（产生量） 43.4 6、现有项目运行存在的环保问题及整改措施 通过对现场踏勘及项目了解，企业目前存在的环保问题及整改要求详见下表。 表2-19 现有工程存在的环保问题及整改方案汇总一览表 存在的问题 整改措施 北厂区2#车间地面破损严重 对地面进行修补，做好防渗措施 部分环保标示牌缺失 对环保标示牌进行补充 未按照排污许可、检测计划等要求，按时进行现状检测 应按相关要求按时进行现状检测，检测因子应齐全 二、在建项目 1、在建项目产品及产能情况 表2-20 在建项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产能 南厂区 脱硫剂 t/a 3000 脱碳剂 t/a 1000 N-甲基二乙醇胺 t/a 1000 北厂区 水溶缓蚀剂 t/a 1000 油溶缓蚀剂 t/a 1000 中和缓蚀剂 t/a 1000 中和剂 t/a 1000 抗静电剂 t/a 600 原油破乳剂 t/a 400 柴油抗磨剂 t/a 1000 阻垢剂 t/a 1000 胺液消泡剂 t/a 500 焦化消泡剂 t/a 500 金属钝化剂 t/a 3000 防冻液 t/a 1000 脱盐剂 t/a 1000 合计 t/a 18000 2、在建项目污染物排放情况 （1）废水 根据已批复环评，项目用水环节主要为工艺用水、循环冷却水系统补水、车间地面冲洗水、生活用水等，其中工艺用水全部采用蒸汽冷凝水，其他环节新鲜水年用量为7915.7t/a。项目废水主要为循环冷却排污水、车间地面冲洗废水、生活污水，总排放量为2372.6t/a，经污水收集池混合后排入齐鲁石化供排水厂，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及齐鲁石化供排水进水水质要求，其COD排放量为1.19t/a，氨氮排放量为0.02t/a。 （2）废气 有组织： 项目有组织废气包括南北厂区工艺废气、储罐区大小呼吸废气以及北厂区危废间废气。南厂区工艺废气及储罐区大小呼吸废气主要污染因子VOCs经收集后进入“深冷（-15℃））+活性炭吸附”（处理效率90%，风机风量6000m3/h）处理后经1根20m高（内径0.35m）DA001排气筒排放，根据已批复环评数据，VOCs排放量为0.5t/a，排放速率为0.26kg/h，排放浓度为43.6mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）相关标准要求（VOCs：60mg/m3，3.0kg/h）；北厂区工艺废气、储罐区大小呼吸废气及危废间废气，主要污染因子硫酸、二甲苯、乙二醇、VOCs，经收集后入“深冷（-15℃）+活性炭吸附”（处理效率90%，风机风量8000m3/h）处理后经1根15m高（内径0.4m）DA002排气筒排放，根据已批复环评数据，VOCs排放量为0.317t/a，排放速率为0.32kg/h，排放浓度为40.5mg/m3，二甲苯排放量为0.017t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.5mg/m3，乙二醇排放量为0.056t/a，排放速率为0.05kg/h，排放浓度为6.2mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）相关标准要求（VOCs：60mg/m3，3.0kg/h；乙二醇：50mg/m3；二甲苯：8mg/m3，0.3g/h），硫酸排放量为0.003t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为0.6mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2排放标准要求（硫酸：45mg/m3，1.5g/h）。 无组织： 在建目无组织废气排放主要包括装置区设备密封点泄漏、仓库无组织废气、未收集的桶装上料废气及未收集的产品罐装废气。根据已批复环评数据，项无组织VOCs排放量为0.314t/a、二甲苯排放量0.0001t/a、硫酸雾排放量为0.0003t/a，装置区通过定期进行LDAR检测，加强管理减少无组织排放，无组织硫酸雾厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织监控浓度限值要求；无组织二甲苯、VOCs厂界浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准要求。 （3）噪声 项目噪声来源主要来自泵类、风机、循环水塔等，其声压级为75～85dB，通过采取减振、隔声等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求：昼间：65dB(A)。 （4）固体废物 根据项目已批复环评报告书数据，在建项目固体废物产生、排放情况详见下表： 表2-21 在建项目固废产生情况一览表 名称 产生工序 属性 产生量t/a 处理措施 蒸馏残渣 N-甲基二乙醇胺生产中 危险废物 （HW11 900-013-11） 5 由有资质危废处置单位处理 废活性炭 活性炭吸附装置 危险废物 （HW49 900-039-49） 14.5 由有资质危废处置单位处理 冷凝废液 冷凝装置 危险废物 （HW06 900-404-06） 3.7 由有资质危废处置单位处理 废导热油 导热油炉 危险废物 （HW08 900-249-08） 0.5t/10a 由有资质危废处置单位处理 废包装袋 原材料使用 危险废物 （HW49 900-041-49） 0.5 由有资质危废处置单位处理 生活垃圾 职工生活 一般固废 13.5 环卫部门处理 3、在建项目污染物排放情况 由上文可知，厂区现有项目的废气、废水、噪声、固废均得到妥善有效处置，对周围环境影响很小，厂区在建项目污染物排放情况见下表。 表2-22 在建项目污染物排放情况一览表 种类 污染物名称 排放量（t/a） 大气污染物 DA001排气筒 VOCs 0.5 DA002排气筒 硫酸 0.003 二甲苯 0.017 乙二醇 0.056 VOCs 0.317 无组织 硫酸 0.0003 二甲苯 0.0001 VOCs 0.314 水污染物 废水量 2372.6 COD 1.19 氨氮 0.02 固体废物 蒸馏残渣 5 废活性炭 14.5 冷凝废液 3.7 废导热油 0.5t/10a 废包装袋 0.5 生活垃圾 13.5 根据项目原环评，项目经整体提升后总量由企业现有工程总量“以新带老”削减不增加污染物排放量，无需申请总量，因此无总量确认指标。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《生态淄博建设工作简报》（2023年第1期，2023年1月17日），2022年全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 根据简报，2022年全年临淄区二氧化硫（SO2）均值12微克/立方米，二氧化氮（NO2）均值33微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）均值77微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）均值42微克/立方米，一氧化碳（CO）均值2.1毫克/立方米，臭氧（O3）188微克/立方米。临淄区2022年PM10、PM2.5、O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，年评价不达标，项目所在处于不达标区。超标原因主要是北方冬季少雨多风，导致扬尘增加，并且与区域内企业排放废气有关。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：为贯彻落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》（鲁环委办【2021】30号）要求，淄博市人民政府下发了《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》(淄环委办[2022]12号)，深入打好蓝天保卫战，进一步改善环境空气质量不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，确保区域环境空气质量持续改善。 2、声环境 项目厂界50m范围内无声环境敏感目标，可不开展声环境质量调查。 3、地表水环境 拟建项目无废水产生，对区域地表水环境无影响。 厂区项目纳污河流为乌河，根据《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书（2022）》中资料，乌河监测点中COD、BOD5、硫酸盐、氯化物、总磷、总氮、氨氮存在超标现象，其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中的Ⅴ类标准和表2、3标准要求，其中COD、BOD5、硫酸盐、氯化物、总磷、总氮、铁、氨氮最大超标倍数为1.10、1.58、2.16、1.74、1.25、6.45、5.40； 4、生态环境 项目位于齐鲁化工园区，利用现有场地，不新增建设用地，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于电磁辐射类项目，不需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、土壤、地下水 项目对土壤、地下水环境影响途径主要为垂直渗入、大气沉降等，项目生产车间、罐区等已做重点防渗，厂区地面、道路进行硬化，基本切断对地下水、土壤环境的污染途径。依据调研本公司《石油助剂系列产品技改项目环境影响报告书（淄环审[2022]100号）》（2022年4月，山东蓝城分析测试有限公司）中地下水现状检测相关数据，部分监测点位氨氮、硝酸盐、氯化物、总硬度、溶解性总固体、总大肠菌群和细菌总数出现超标现象，其它因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，其中硝酸盐、氯化物、总硬度、溶解性总固体超标原因主要与区域地质条件有关，氨氮、总大肠菌群和细菌总数超标原因可能与生活污染有关。 根据《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市打好小清河流域及沂河水污染防治攻坚作战方案的通知》（淄政办字[2019]23号），淄博市为改善地表水环境质量，主要制定了以下方案：实施工业污染源深度治理，实现全面达标排放；全面提升城镇生活污染防治基础设施建设水平；加强农业农村污染防治；加强重点区域、重点河段专项治理和管理。 根据《大武地下水富集区生态保护与修复工作方案》，对大武地下水富集区采取以下治理措施：实施工业污染防治，企业污水要全部接入管网进入污水处理厂处理，企业及园区污水（含生活污水）、物料管网全面实现管网出地、雨污分流；推进大武地下水富集区内产业结构调整；修订完善大武地下水富集区规划；实施生活污染防治；实施生态修复工程等 依据调研本公司《石油助剂系列产品技改项目环境影响报告书（淄环审[2022]100号）》（2022年4月，山东蓝城分析测试有限公司）中土壤现状检测的相关数据，项目厂址区域土壤各污染物浓度均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准要求，土壤质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-1 主要环境保护目标一览表 影响要素 保护目标 距厂界方位、距离 保护级别 大气环境 华能电厂小区 项目西北，410米 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 声环境 声环境 50m内无保护目标 《声环境质量标准》3类标准 地表水环境 淄河 项目东南，33680米 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 地下水环境 地下水 项目位于大武地下水富集区中控制区 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 生态环境 项目不涉及 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： DA001：拟建项目有组织排放的VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）。无组织排放的VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中标准要求（VOCs：2.0mg/m3）。 DA002：拟建项目有组织排放的VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）。无组织排放的VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中标准要求（VOCs：2.0mg/m3）。 注：根据在建项目报告书，DA002排气筒还同时排放硫酸、二甲苯、乙二醇，本项建成后DA002排气筒还应同时执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2排放标准（硫酸雾：45mg/m3、1.5kg/h）、《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求（二甲苯：8mg/m3、0.3kg/h；乙二醇：50mg/m3） 2、废水： 拟建项目无新增废水无废水外排。企业厂区废水排放执行齐鲁石化供排水厂协议标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 表3-2 废水排放执行标准表 单位：mg/L，pH无量纲 项目 pH COD BOD5 氨氮 总氮 总磷 石油类 SS 齐鲁石化供排水厂协议水质 6.0~9.0 500 -- 10 60 4 30 -- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6.0~9.0 500 300 -- -- -- 20 400 拟建项目废水排放标准 6.0~9.0 500 300 10 60 4 20 400 3、噪声： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 表3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 级别 等效声级 昼间 夜间 3 dB(A) 65 55 4、固体废物： 危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号），所有建设项目的主要大气污染物指标（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物）的总量替代原则须严格按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发〔2019〕132号）、《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字〔2021〕57号）文件要求进行，由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定，若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量替代；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行消减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代），若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍消减替代；达标时实行等量替代。 南北厂区所涉及废气污染物指标为排放的VOCs，现有项目排放量为1.324t/a，在建项目以新带老替代后排放量为1.131t/a。拟建项目涉及主要控制污染物为VOCs，新增排放为0.37t/a，建成后全厂排放量为1.501t/a 项目位于临淄区，为细颗粒物年平均浓度不达标区，所排放的污染物应进行2倍替代，本次所需替代量为VOCs0.74t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建项目施工期工程建设主要为生产设备安装，不涉及土方开挖等内容，施工期环境影响是局部的、短暂的，施工结束后影响消失，对周围环境影响较小。 本次环评针对施工期设备安装时产生的噪声做出如下防范措施： 合理安排设备安装时间，避免夜间安装； 设备安装时应关闭车间门、窗，对噪声进行阻隔； 安装时应对设备轻拿轻放，避免出现尖锐噪声。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排污节点、污染物及达标情况见下表： 表4-1 一期项目废气产排污节点、污染物及达标情况信息表 产排污环节 污染物种类 污染物产生量 （t/a） 产生浓度 （mg/m3） 排放形式 治理设施名称 处理能力 （m3/h） 收集效率 (%) 去除率(%) 是否为可行技术 排放口编号 污染物排放量（t/a) 排放时间 （h/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度mg/m3 执行标准 排放限值（g/m3） 排放限值（kg/h） 是否达标 脱硫剂调和、灌装环节 VOCs 2.222 148.6 有组织 深冷（-15℃）+活性炭 3500 100 90 是 DA001 0.22 4300 0.05 16.3 DB37/2801.6-2018 60 3.0 是 储罐大小呼吸 VOCs 0.5 12.5 有组织 100 0.05 7200 0.007 灌装环节未收集到的 VOCs 0.038 / / / / / / / / 0.038 / / / DB37/2801.6-2018 2.0 / 是 活性炭吸附法属于《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103—2020）附录C表C.1废气污染防治可行技术参考表中所列可行技术。 表4-2 二期项目废气产排污节点、污染物及达标情况信息表 产排污环节 污染物种类 污染物产生量 （t/a） 产生浓度 （mg/m3） 排放形式 治理设施名称 处理能力 （m3/h） 收集效率 (%) 去除率(%) 是否为可行技术 排放口编号 污染物排放量（t/a) 排放时间 （h/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度mg/m3 执行标准 排放限值（g/m3） 排放限值（kg/h） 是否达标 破乳剂上料、调和、灌装环节 VOCs 0.126 139 有组织 深冷（-15℃）+活性炭 3700 100 90 是 DA002 0.013 2400 0.005 8.9 DB37/2801.6-2018 60 3.0 是 抗磨剂调和、灌装环节 VOCs 0.579 65.2 有组织 100 0.06 2400 0.025 储罐大小呼吸 VOCs 0.246 8.3 有组织 100 0.025 7200 0.003 上料、灌装环节未收集到的 VOCs 0.018 / / / / / / / / 0.018 / / / DB37/2801.6-2018 2.0 / 是 活性炭吸附法属于《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103—2020）附录 C表C.1废气污染防治可行技术参考表中所列可行技术。 1.2排放口信息及检测要求 表4-3 废气排放口信息及检测要求信息表 排放口编号 排放口类型 排放口地理坐标 排气筒参数 污染物种类 执行标准 排放限值 监测点位 监测因子 监测频次 经度（°） 纬度 （°） 高度 （m） 出口内径 （m） 排气温度 （℃） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） DA001 一般排放口 118.246381 36.777951 20 0.35 20 VOCs DB37/2801.6-2018 60 3.0 排气筒进出口 VOCs 1次/半年 DA002 一般排放口 118.246724 36.779756 15 0.4 20 VOCs DB37/2801.6-2018 60 3.0 排气筒进出口 VOCs 1次/半年 厂界 / / / / / VOCs DB37/2801.6-2018 2.0 / 厂界 VOCs 1次/半年 注：以上排放口检测要求结合《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103—2020）中相关要求以及在建项目检测要求制定。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1.3拟建项目污染物产生源及达标排放情况 拟建项目产品与厂区在建“石油助剂系列产品技改项目”环境影响评价报告书中脱硫剂、破乳剂、抗磨剂产品工艺、产污环节一致，本次环评项目污染物产生量参考已批复报告书中产污系数核算。 一期脱硫剂产品： 生产装置：脱硫剂生产中主要产污环节为调和工序、灌装工序，废气污染物主要为N-甲基二乙醇胺。调和废气按照N-甲基二乙醇胺用量的万分之二考虑，罐装废气按照N-甲基二乙醇胺用量的万分之一考虑，N-甲基二乙醇胺年用量为7603.8t/a，则调和环节废气产生量为1.5t/a，通过管道全部收集，灌装环节废气产生量为0.76t/a，采用全包围集气罩收集（收集效率按95%），则收集量为0.722t/a，未收集量为0.038t/a（以无组织形式排放）。废气收集量为2.222t/a，全部进入南厂区“深冷（-15℃）+活性炭吸附”处理（处理效率为90%）后由15m排气筒DA001排放。 罐区： 项目罐区大小呼吸废气主要来自N-甲基二乙醇胺储罐。固定顶储罐废气产生量采用以下公式核算： 小呼吸排放量： 式中： —固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； —储罐内蒸气的分子量； —在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； —罐的直径（m）； —平均蒸气空间高度（m），取0.3； —一天之内的平均温度差（℃），取15； —涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，取1.25； —用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径0~9m间罐体，=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的=1；本项目罐直径10m，则=1； KC—产品因子（石油原油 KC取 0.65，其他的有机液体取 1.0）。 大呼吸排放量： 式中： —固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； —周转因子（无量纲），取值按年周转次数（）确定，按取15，=1； ≤36，=1；36<≤220，；>220，=0.26 M—储罐内蒸气的分子量（g/moL）； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； Kc—产品因子，石油原油Kc取0.65，其他的有机液体取1.0，本项目属于其它有机液体，Kc取1。 总排放量： LT=Ls+Lw 参考相关资料，储罐呼吸排放量计算结果见下表。 表4-4 固定顶罐呼吸排放量计算结果 物料名称 分子量 密度g/cm3 蒸气压Pa 储罐容积m3 储罐直径m 储罐高度m 周转次数 储罐个数 大、小呼吸总计产生量t/a N-甲基二乙醇胺 119.16 1.038 0.574 500 8 10 15 1 0.5 一期项目储罐采用氮封，南厂区N-甲基二乙醇胺储罐大小呼吸废气进行集中收集，废气汇入“深冷（-15℃）+活性炭吸附”处理（处理效率为90%）后由15m排气筒DA001排放。 一期项目生产装置、罐区废气产生、排放情况详见表4-1。 废气设备依托可行性分析： DA001排气筒本次主要收集一期脱硫剂生产装置废气和储罐区废气，根据设计资料，在装置区灌装环节设计1个3m2集气罩，根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）和《机械安全 局部排气通风系统安全要求》（GB/T35077-2018），顶吸罩的风量按下式计算： Q=V×F×3600 式中：Q——顶吸罩的计算风量，m3/h； V——罩口平均风速，m/s，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），集气罩的控制点为距离罩口最远处的散逸点，控制点风速不低于0.3m/s，本次取0.3； F——罩口面积，m2，本项目集气罩面积合计为3m2。 按上式计算，集气罩风量为3240m3/h。 同时DA001排气筒还收集1个调和罐废气和1个储罐废气，根据设计资料调和罐和储罐分配风量约100m3/h，则调和罐和储罐的风量为200m3/h。 综上所述，本次DA001排气筒风机风量为3440m3/h。项目取3500m3/h计算 根据在建项目报告书中数据，南厂区在建项目所需风量为6000m3/h，企业设置变频风机总风量为15000m3/h。根据在建项目分析，在建项目通过DA001排气筒排放VOCs量为0.5t/a，本项目通过DA001排气筒排放VOCs量为0.27t/a，其总排放量为0.77t/a，通过核算，排放速率为0.13kg/h，排放浓度为8.7mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）。 项目设置高2m、直径2m的圆形活性炭箱，采用蜂窝活性炭，拟建项目汇入后总风机风量为9500m3/h，通过计算其气体流速为0.8m/s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中相关要求（低于1.2m/s）。 综合以上，本项目汇入后满足处理要求，可依托现有废气处理设备处理。 拟建项目达标排放情况： 一期项目调和、灌装废气和储罐大小呼吸废气经收集后共同经深冷（-15℃）+活性炭吸附处理后通过DA001排气筒排放，根据表4-1，其排放速率为0.097kg/h，排放浓度为27.7mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）。 二期破乳剂、抗磨剂： 生产装置： 破乳剂生产中主要产污环节为上料、调和工、灌装工序，废气污染物主要为破乳剂原液和270#重芳烃溶剂油。上料废气按照破乳剂原液用量的万分之一考虑，调和废气按照破乳剂原液用量的万分之一和270#重芳烃溶剂油用量的万分之一考虑，罐装废气按照破乳剂原液和270#重芳烃溶剂油用量的万分之一考虑。破乳剂原液年用量为90t/a，270#重芳烃溶剂油年用量为510t/a，则上料废气产生量为0.009t/a，产生量较小本次按全部收集计，调和环节废气产生量为0.06t/a，由管道全部收集，灌装环节废气产生量为0.06t/a，通过全包围式集气罩收集，收集效率按95%计，则收集量为0.057t/a，未收集量为0.003t/a，以无组织形式排放。综合以上总收集量为0.126t/a。 抗磨剂生产中主要产污环节为调和、灌装工序，废气污染物主要为油酸和270#重芳烃溶剂油。调和及灌装废气均按照油酸和270#重芳烃溶剂油用量的万分之一考虑。270#重芳烃溶剂油年用量为1020t/a，油酸年用量为1950t/a，则调和环节废气总产生量0.297t/a，通过管道全部收集，灌装环节废气总产生量为0.297t/a，通过全包围式集气罩收集，收集效率按95%计，则收集量为0.282t/a，未收集量为0.015t/a，以无组织形式排放。综合以上总收集量为0.579/a。 罐区： 项目罐区大小呼吸废气主要来自溶剂油和油酸储罐。固定顶储罐废气产生量采用以下公式核算： 小呼吸排放量： 式中： —固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； —储罐内蒸气的分子量； —在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； —罐的直径（m）； —平均蒸气空间高度（m），取0.3； —一天之内的平均温度差（℃），取15； —涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，取1.25； —用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径0~9m间罐体，=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的=1；本项目罐直径3m，则=1.4428； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。 大呼吸排放量： 式中： —固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； —周转因子（无量纲），取值按年周转次数（）确定，按取12，=1； ≤36，=1；36<≤220，；>220，=0.26 M—储罐内蒸气的分子量（g/moL）； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； Kc—产品因子，石油原油Kc取0.65，其他的有机液体取1.0，本项目属于其它有机液体，Kc取1。 总排放量： LT=Ls+Lw 参考相关资料，储罐呼吸排放量计算结果见下表。 表4-5 固定顶罐呼吸排放量计算结果 物料名称 分子量 密度g/cm3 蒸气压Pa 储罐容积m3 储罐直径m 储罐高度m 周转次数 储罐个数 大、小呼吸总计产生量t/a 溶剂油 149 1.225 0.2117 30 3 4.5 12 1 0.08 油酸 282.46 0.89 0.2117 30 3 4.5 25 1 0.166 合计 0.246 二期项目储罐采用氮封，北厂区溶剂油、油酸罐区大小呼吸废气进行集中收集，汇入“深冷（-15℃）+活性炭吸附”处理（处理效率为90%）后由15m排气筒DA002排放。 项目二期生产装置、罐区废气产生、排放情况详见表4-2。 废气设备依托可行性分析： DA002排气筒本次主要收集二期破乳剂、抗磨剂生产装置废气和储罐区废气，根据设计资料，在装置区灌装环节设计3个总面积为3m2集气罩，根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）和《机械安全 局部排气通风系统安全要求》（GB/T35077-2018），顶吸罩的风量按下式计算： Q=V×F×3600 式中：Q——顶吸罩的计算风量，m3/h； V——罩口平均风速，m/s，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），集气罩的控制点为距离罩口最远处的散逸点，控制点风速不低于0.3m/s，本次取0.3； F——罩口面积，m2，本项目集气罩面积合计为3m2。 按上式计算，集气罩风量为3240m3/h。 同时DA002排气筒还收集2个调和罐废气和2个储罐废气，根据设计资料调和罐和储罐分配风量约100m3/h，则调和罐和储罐的风量为400m3/h。 综上所述，本次DA001排气筒风机风量为3640m3/h。项目取3700m3/h计算。 根据在建项目报告书中数据，北厂区在建项目所需风量为8000m3/h，企业设置变频风机总风量为15000m3/h，根据在建项目分析，在建项目通过DA002排气筒排放VOCs量为0.317t/a，本项目通过DA002排气筒排放VOCs量为0.098t/a，其总排放量为0.415t/a，通过核算，排放速率为0.17kg/h，排放浓度为11.3mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）。 项目设置高2m、直径2m的圆形活性炭箱，采用蜂窝活性炭，拟建项目汇入后总风机风量为11700m3/h，通过计算其气体流速为1.03m/s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中相关要求（低于1.2m/s）。 综合以上，本项目汇入后满足处理要求，可依托现有废气处理设备处理。 拟建项目达标排放情况： 二期项目上料、调和、灌装废气和储罐大小呼吸废气经收集后共同经深冷（-15℃）+活性炭吸附处理后通过DA002排气筒排放，根据表4-2，其排放速率为0.033kg/h，排放浓度为8.9mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）。 拟建项目无组织废气主要为调和罐、储罐及物料输送管线连接处产生的无组织逸散废气，排放微量不单独核算，企业加强设备、管线管理，定期开展LDAR。项目灌装环节集气罩未收到的VOCs量为0.018t/a，企业将强灌装环节管理，减少无组织排放。 1.4非正常工况 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。就本项目来讲，主要考虑环保系统出现故障时的废气排放情况，经现场调查，本项目非正常工况主要是由于停电、设备故障等原因，环保设备出现故障后废气去除率降低，导致污染物在一段时间内排放量增加。 针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施： ①发生停电时及时转换电力线路； ②对废气处理设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性； ③开车前，废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求。 ④若环保设备出现故障，不能正常运行，则同时将生产设备停止运行，减少污染物排放。 发生非正常工况排放时，本项目污染物排放情况见下表。 表4-6 非正常工况下废气排放源强 事故源 污染物 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 持续时间 频次 排放量（kg/a） 应对 措施 DA001排气筒 VOCs 1.64 292.9 1h 1次/年 1.64 停止生产 DA002排气筒 VOCs 0.48 133.3 1h 1次/年 0.48 由上表看出，非正常排放时DA001、DA002排气筒VOCs浓度不能满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准，但由于发生非正常工况排放次数较少，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响。 2、废水 拟建项目不新增职工，无新增生活污水。生产过程无用水环节，无工艺废水。 3、噪声 拟建项目新增噪声源主要为新增泵、调和设备运行时产生机械噪声，噪声值一般在75--80dB(A)左右。设备噪声源强情况如下： 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声源源强（任选一种） 声源控制措施 运行时段 X Y Z （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） 声功率级/dB(A) 1 南厂区 上料泵 / 16 3 1 / 75 隔声减振、距离衰减 昼间 2 卸料泵 / 15 7 1 / 75 3 北厂区 溶剂油上料泵 / 13 6 1 / 75 4 溶剂油卸料泵 / 14 4 1 / 75 5 油酸上料泵 / 16 5 1 / 75 6 油酸卸料泵 / 13 7 1 / 75 7 其他原料上料泵 / 12 8 1 / 75 8 调和釜 / 15 4 1 / 80 为有效降低噪声对环境的影响，本项目采取隔声、减振等措施，具体的措施和对策如下： （1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备 （2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振 （3）利用建（构）筑物隔声降噪 2）预测结果和分析 根据本项目主要噪声设备的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m的噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界的噪声贡献情况见下表。 表4-8 主要噪声源对厂界声级贡献情况表（一期南厂区） 序号 排放源 源强 dB(A) 距最近厂界直线距离（m） 西 北 东 南 1 罐区 75 79 50 21 20 序号 排放源 源强 dB(A) 项目对最近厂界贡献值dB(A) 西 北 东 南 1 罐区 75 37 41 48 48 表4-9 主要噪声源对厂界声级贡献情况表（二期北厂区） 序号 排放源 源强 dB(A) 距最近厂界直线距离（m） 西 北 东 南 1 罐区 81 100 10 30 58 序号 排放源 源强 dB(A) 项目对最近厂界贡献值dB(A) 西 北 东 南 1 罐区 81 41 61 51 45 经过预测，项目建成后厂区设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过距离衰减，南厂区厂界昼间噪声最大贡献值噪声声级为48dB(A)，北厂区厂界昼间噪声最大贡献值噪声声级为61dB(A)，夜间不生产，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4厂界环境噪声监测相关要求，厂区噪声监测要求如下： 表4-10 厂界噪声监测要求 监测项目 监测方位 监测频次 厂界昼间噪声 四方向厂界外1m 每季度开展一次监测 4、固废 （1）污染物产生及排放 该项目固废主要为原料废包装桶、废活性炭。 ①废包装桶 项目桶装原材料在使用时会产生废包装桶，产生量约为1.5t/a，属于危险废物，危废类别为HW49、危废代码为900-041-49，暂存于危废间内由有资质单位处理。 ②废活性炭 参考《工业通风》（第四版，孙一坚、沈恒根主编），活性炭对VOCs吸附平衡保持量取值30%，即1kg活性炭约吸附0.3kg有机废气。拟建项目废气吸附量为南厂区2t/a、北厂区0.632t/a，则南厂区活性炭产生量为6.67t/a、北厂区2.1t/a。 根据在建项目环评报告，企业南北厂区活性炭塔均为一备一用，填装量均为0.5t，当在建项目独自运行时南厂区活性炭吸附VOCs量为1.8t/a，北厂区活性炭吸附VOCs量为1.1t/a，则南厂区活性炭每20天更换一次，北厂区活性炭每两个月更换一次。 本项目建成汇入后活性炭吸附设备全部启用同时增加填充量，则填装量均为1t。则南厂区总吸附量为3.8t/a，需23天更换一次。则北厂区总吸附量为1.732t/a，需50天更换一次。 废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-039-49，项目危险废物储存于危废库，集中收集后交由资质单位处理。由于活性炭的吸附系数不尽相同，如果实际投入生产后，废气产生量大于预测量，企业应加大活性炭更换频次，以保证废气达标排放。 表4-11 项目废物产生及排放一览表 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理形状 环境危险特性 年产生量 贮存方式 利用处置方式或去向 利用或处置量（t/a） 环保设备 废活性炭 危险废物HW49 900-039-49 吸附有害气体 固态 T 8.77 箱装 委托资质单位处置 8.77 原料使用 废包装桶 危险废物HW49 900-041-49 含产品原料 固态 / 1.5 / 1.5 本项目依托在建项目新建危废库，根据现场踏勘，危废库已建成，危废库内已做重点防渗处理，各类危废分类明确，未出现与其他杂物混存现象，设有危废储存、转移台账，项目厂区内危废主要为废冷凝液、废活性炭、蒸馏残渣等，与本项目危废种类相同，厂区危废库为10m2，项目危废转运及时，可满足暂存需求，依托现有危废间可行。 （2）环境管理要求 1）建立环境管理台账制度，落实台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等； 2）有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数、污染物排放情况； 3）无组织废气排放控制记录措施执行情况； 4）生产设施运行情况，记录统计时段内的只要产品产量； 5）排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况等。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、地下水、土壤 拟建项目对地下水、土壤污染途径主要为大气沉降和垂直入渗，本项目废气污染物不涉及有毒有害废气，为切实保障地下水、土壤不受到污染，项目应针对各区域进行分区防控，采取的措施如下： （1）源头控制措施 对拟建项目可能发生物料泄漏的区域要经常巡查，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏等事故的发生，液体物料存储区等区域要进行严格的防渗处理，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，从源头上防止污水或物料进入地下水含水层之中。设备安装及管线敷设尽量采用“可视化”原则，即设备安装、输送管道在符合技术规范的前提下尽量架空，管道做到地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 （2）分区防渗措施 拟建项目位于已建成厂区，利用厂区现有生产车间，项目所在车间已进行重点防渗。原料及产品罐区、围堰采用基层为素土结构，素混找平，地面用C30、P6抗渗防水砼，厚200mm，围堰用C30、P6抗渗防水砼，厚20mm；危废库采用基层为素土结构，素混找平，涂防油渗胶泥隔离层，地面用C30、P6抗渗防水砼，厚20mm；废水收集池、化粪池、事故水池、雨水池采用基层为素土结构，素混找平，池底及周边绑筋φ16mm双向双层，用C30、P6抗渗防水砼，厚25mm；均满足不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 项目应当加强管理，当防渗层出现破损时应及时进行修复。严格落实并做好防渗措施，同时加强管理，减少跑、冒、滴、漏情况下，对周围地下水环境影响较小。项目分区防渗图详见附图7、附图8。 在做好以上措施后，拟建项目实施后已基本切断对地下水、土壤环境的污染途径。 6、生态 项目位于临淄区北青路3号，在现有厂区内进行建设生产，不新增用地，属于齐鲁化学工业园区，用地范围内无生态环境保护目标。 7、环境风险 拟建项目依托厂区内已建成生产车间、危废库等进行建设，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法，本项目原辅材料中涉及的主要危险物质为原料中的油类物质油酸、溶剂油，最大存储量均为30t/a，不超临界量，项目工艺为进行简单的物理混合制得产品，不涉及危险工艺，拟建项目可依托厂区现有完善的环境风险防范措施。淄博凯美可工贸有限公司已经运行多年，运行以来未发生风险事故。企业已经采取了较为完善的风险防范措施，具体详见下表： 表4-12 现有工程风险防范措施一览表 项目 应急处理措施 大气环境防范措施 1、对设备、管道、法兰的密封性定期进行LDAR，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。 2、安装风向仪，用于观测准确风向。当发生泄漏或火灾事故时，组织人员向事故发生源上风向疏散，以减少对人群的伤害。 3、各重点部位罐区设备设置自动控制系统控制和设置完善的报警联锁系统、以及水消防系统和灭火器等。 水环境风险防范措施 1、防渗措施：厂区内一般区域采用水泥硬化地面，装置区、罐区、装卸区、污水收集管线等污染区采取重点防渗； 围堰设置：罐区分别设置围堰，确保泄漏后不溢出到围堰外； 3、事故废水收集措施：完善废水收集系统，罐区设置围堰，装置区周围设置导排沟，通过事故水管网进入事故水池； 4、完善三级风险防控体系。一级防控将污染物控制在围堰内；二级防控将污染物控制在事故池内；三级防控将污染物控制在厂界内； 5、在厂区总排水口设置环境风险预警监测点位，事故发生时，及时进行检测，在发现检测指标超标后，在2小时内向当地环报部门报告。 防火防爆措施 厂区平面布置按照规范进行设计，工艺自动化控制，建/构筑物防火、电气防火、设备泄压等采取防火防爆控制措施。 防毒措施 减少就地操作岗位，使作业人员不接触或尽量少接触有毒物质，防止误操作造成中毒事故；安装有毒气体浓度监测报警装置，防止有毒气体在厂房内积聚，造成操作人员中毒窒息。 安全管理措施 设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。 环境应急监测方案 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处置措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，定期组织培训、演练。 拟建项目在遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理前提下，项目生产是安全可靠的，在采取有效的环境风险防范措施后，项目在事故发生率、损失和环境影响方面能达到可接受水平。 8、电磁辐射 项目不属于新建或改建、技改广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射评价。 9、项目全厂污染物“三本账” 表4-13 项目污染物“三本账”核算一览表 污染物 在建项目排放量t/a 本次项目排放量t/a 以新带老消减量t/a 消减后全厂排放量t/a 总体工程排放增减量t/a VOCs 1.131 0.37 0 1.501 +0.37 COD 1.19 0 0 1.19 0 氨氮 0.02 0 0 0.02 0 废水量 2372.6 0 0 2372.6 0 蒸馏残渣 5 0 0 5 0 废活性炭 14.5 8.77 0 23.27 +8.77 冷凝废液 3.7 0 0 3.7 0 废导热油 0.5t/10a 0 0 0.5t/10a 0 废包装袋 0.5 0 0 0.5 0 生活垃圾 13.5 0 0 13.5 0 废包装桶 0 1.5 0 1.5 +1.5 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | VOCs | 深冷+活性炭吸附 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）； |
|  | DA002 | VOCs | 深冷+活性炭吸附 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）； |
|  | 厂界 | VOCs | 加强设备、管线管理，定期开展LDAR | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中排放限值要求（VOCs：2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 采用低噪声设备，采取隔声降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装桶由原料厂家回收利用；废活性炭、废冷凝液委托资质单位处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区进行重点防渗、一般防渗、简单防渗； |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 生产车间、危废库、罐区、装置区设置为禁火区，并设置泄漏收集措施；厂区内配备足量灭火设备，加强日常巡查，对职工做好安全教育培训。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境信息公示 企业按要求做好环境公示信息牌，明确以下信息： 运行期间废水、废气、固废治理措施运行情况，是否达标排放； 各污染防治措施负责人及联系方式。 2、排污许可证 项目建成后、生产前，需进行排污许可证申请或变更工作，取得排污许可证后生产，确保持证排污。 |

# 六、结论

技改项目建成运行后，会对周围环境带来一定影响，通过落实报告表中提出的合理、有效环保措施，确保废气、废水达标排放，固废得到合理处置，使得建设项目对周围环境影响程度可以接受，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（t/a） | / | / | 1.131 | 0.37 | 0 | 1.501 | +0.37 |
| 废水 | COD（t/a） | / | / | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 废水量（t/a） | / | / | 2372.6 | 0 | 0 | 2372.6 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋（t/a） | / | / | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 危险废物 | 蒸馏残渣（t/a） | / | / | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 废活性炭（t/a） | / | / | 14.5 | 8.77 | 0 | 23.27 | +8.77 |
|  | 冷凝废液（t/a） | / | / | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 |
|  | 废导热油（t/a） | / | / | 0.5t/10a | 0 | 0 | 0.5t/10a | 0 |
|  | 废包装桶（t/a） | / | / | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；