# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：   年产5000吨塑料功能母料

建设单位（盖章）： 山东林峰新材料科技有限公司

编  制  日  期：         2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000吨塑料功能母料 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-370305-89-01-119125 |
| 建设单位联系人 | 孙传峰 | 联系方式 | 18853327258 |
| 建设地点 | 山东省淄博市临淄区金山镇齐银工业园6号 |
| 地理坐标 | （118度12分46.042秒，36度41分18.181秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29“53、塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 临淄区行政审批服务局 | 项目备案文号 | 2401-370305-89-01-119125 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 12 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 438 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）-专项评价设置原则表中总体要求，结合本项目实际，无需开展大气、地表水、环境风险、生态、海洋、地下水、土壤、声环境专项评价。具体见下表。 表1-1 项目专项评价设置情况一览表 序号 设置原则 本项目情况 设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。 不涉及 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。 不涉及 无 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。 不涉及 无 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 不涉及 无 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 不涉及 无 土壤、声环境 不开展专项评价 / 无 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。 不涉及 无 |
| 规划情况 | 2022年9月5日，临淄区人民政府发布了《临淄区人民政府关于齐都镇、敬仲镇、皇城镇、凤凰镇工业集聚区和调整金山镇、稷下街道、齐陵街道工业集聚区范围的通知》（临政字〔2022年〕116号）。 根据金山镇人民政府发布的《关于认定东山、边河、洋浒崖三处非化工企业集聚区的请示》（金政发〔2019〕111号）及临淄区人民政府文件，边河企业集中区产业发展方向为装备制造、环保建材、新材料、信息技术行业。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性 本项目产品、工艺和设备均不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”“淘汰类”和“限制类”中的项目，为允许建设项目，符合国家产业政策。 国家关于《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》（第一批）、（第二批）、（第三批）中对本项目的生产工艺技术、规模均未做出淘汰和限制的规定。 本项目所用设备、生产工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发〔2011〕35号）中鼓励发展类、限制发展类和淘汰类之列，符合淄博市的产业政策。 综上所述，本项目的建设符合国家及淄博市产业政策的要求。 2.土地利用总体规划符合性分析 本项目位于山东省淄博市临淄区金山镇齐银工业园6号，金山镇边河非化工企业集聚区内，租赁现有闲置厂房进行生产建设，不新征土地。 本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中相应用地，不属于《山东省禁止限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。 2024年2月26日淄博市临淄区金山镇人民政府出具证明，本项目位于金山镇边河工业聚集区，用地性质为工业用地。 3.项目选址合理性分析 （1）2022年9月5日，临淄区人民政府以“临环字[2022]116号”出具了《临淄区人民政府关于齐都镇、敬仲镇、皇城镇、凤凰镇工业集聚区和调整金山镇、稷下街道、齐陵街道工业集聚区范围的通知》（临政字〔2022年〕116号）。 本项目位于临淄区金山镇边河非化工企业集聚区内，根据金政发〔2019〕111号《关于认定东山、边河、洋浒崖三处非化工企业集聚区的请示》及临淄区人民政府批复，边河企业集中区产业发展方向为装备制造、环保建材、新材料、信息技术行业。本项目产品为塑料功能母料，属于新材料行业，符合边河企业集中区产业发展方向要求。 2024年2月26日淄博市临淄区金山镇人民政府出具证明，本项目位于金山镇边河工业聚集区，符合临淄区产业发展规划要求。 项目所在厂区东侧为空地，西侧为S102，南侧为淄博志华环保科技有限公司，北侧为空地。项目位置交通便利，地理优势显著。 （2）与淄博市大武地下水富集区保护修复区的分析 大武地下水富集区位于临淄城区西南部，具体范围是：309国道以南、淄河以西、刘征水源地一级保护区北边界—冯北路、柳行村东地界—乙烯北路—冯北公路、胶济铁路—金岭铁矿专用铁路线以东的闭合区域，面积约123.23平方公里。 根据博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案的通知》（淄政办字〔2018〕18号），为更好地保护大武地下水富集区地下水资源，就保护修复区划分制定修复方案。 本项目所在位置位于淄博市大武地下水富集区保护修复区南侧约4.5公里，项目无生产废水外排，且无地下水开采、使用等行为，在做好地下水污染防范措施下，对大武地下水富集区保护修复区影响较小。 （3）与刘征水源地保护区的分析 本项目所在位置位于刘征水源地准保护区内，距西北侧刘征水源地一级保护区边界最近距离约2.7公里，距西侧二级保护区边界约0.15km，不位于水源地一级、二级保护区内。 项目为新建塑料制品项目，无废水排放，符合《中华人民共和国水污染防治法》中“第六十七条：禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”要求； 符合淄博市人民政府办公厅关于印发《刘征水源地规范化建设实施方案》的通知（淄政办字〔2018〕37号）中“2.严格整治准保护区。禁止新建扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量”要求。 项目与刘征水源地保护区图见附图4。 （4）本项目周围配套设施较为完善，项目用水、用电等公共设施接入方便。综上，本项目厂址选择合理。 4.“三线一单”符合性分析 环保部于2016年10月26日发布《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），提出：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制）。 （1）“三区三线”符合性判定 项目不位于“三区三线”的生态红线范围内，不占用永久基本农田，符合三区三线要求。 （2）与生态保护红线的符合性 根据《山东省生态保护红线规划》，临淄区内生态保护红线主要有： 1）临淄淄河两侧水源涵养生态保护红线区，面积为0.44km2，Ⅰ类红线区范围是以开采井为圆心，半径30m的圆形区域，生态功能为水源涵养； 2）汞山生物多样性维护生态保护红线区，位于乙烯南路以南，辛化路以西，临淄与张店分界线以东，东海路以北，面积为10.54km2，生态功能为生物多样性维护、土壤保持，包括汞山森林公园、垢皋林场。 本项目位于山东省淄博市临淄区金山镇齐银工业园6号，金山镇边河非化工企业集聚区，项目地理坐标为118度12分46.042秒，36度41分18.181秒，距离本项目最近的生态保护红线区为西北侧3.6km的汞山生物多样性维护生态保护红线区（SD-03-B4-04），项目不位于红线保护区内。选址符合山东省生态保护红线规划要求。本项目与生态保护红线位置关系图见附图。 （3）与环境质量底线的符合性 项目所在地环境空气现状指标不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；根据淄博市生态环境局发布的《2023年1—6月全市地表水环境质量状况》，项目所在临淄区东沙监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准水质标准；地下水环境质量标准满足《地下水质量标准》Ⅲ类标准，区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。该项目建有完善的废气、废水、噪声及固废处理设施，并确保达标排放，不会降低项目所在地周围的环境功能，因此项目建设不会对当地环境质量底线造成影响。 （4）与资源利用上限的符合性 项目运营过程中需要消耗一定量的水、电，本项目周围配套设施较为完善，公共设施方便，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （5）生态环境准入清单 根据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）、淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知（淄环委办〔2021〕24号）、淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》的通知内容，本项目位于山东省淄博市临淄区金山镇齐银工业园6号，金山镇边河非化工企业集聚区，属于金山镇管辖，环境管控单元编码：ZH37030520014，单元面积：95.49km2，重点管控单元要求及符合性见下表： 表1-2 淄博市“三线一单”生态环境准入清单（金山镇）要求及符合性分析一览表 序号 文件要求 项目情况 符合性 《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析一览表 环境管控单元编码：ZH37030520014 环境管控单元名称：金山镇 行政区划：山东省淄博市临淄区 管控单元分类：重点管控单元 单元面积（km2）：95.49 一、空间布局约束 1.1 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单（2022年本）》禁止准入类项目 符合 1.2 按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 本项目不属于两高行业。 符合 1.3 生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内的汞山省级森林公园（省级）、临淄齐故城省级风景名胜区（省级）、刘征水源地保护区等各类保护地的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。 本项目距离最近生态红线保护区为汞山生物多样性维护生态保护红线区，最近距离约3.6km，项目位于汞山生物多样性维护生态保护红线区东南方向，不在生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 符合 1.4 生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。 本项目租赁现有厂房，不新征土地，不新建厂房，对周边生态环境无影响。 符合 1.5 按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，项目选址不在“优先保护类耕地集中区域”范围内 符合 1.6 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 本项目不产生工艺废水，产生的生活污水进入厂区现有化粪池，预处理后由环卫部门定期抽运。 复合 17 新改扩建项目符合市政府关于大武地下水富集区系列管控措施要求。 本项目位于临淄区金山镇边河工业聚集区，处于大武地下水富集区-生态修复区的南侧，不在大武地下水富集区内。 符合 1.8 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。 本项目位于临淄区金山镇边河工业聚集区 符合 二、污染物排放管控 2.1 涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 本项目不属于“两高”项目。 符合 2.2 落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 本项目生产工艺技术成熟且先进，采用集气管道收集、活性炭吸附装置处理产生的挥发性有机物。采用集气罩收集、除尘器处理产生的颗粒物，实现达标排放。项目排放的颗粒物、VOCs执行倍量替代原则。 符合 2.3 废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 项目不产生工艺废水，产生的职工生活污水进入厂区现有化粪池，预处理后由环卫部门定期抽运。 符合 2.4 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 符合 2.5 化工、塑料、建材等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，针对产生的VOCs、颗粒物污染物，项目建立全面的治理措施，从优化工艺、废气治理等方面，确保污染物稳定达标排放。并且，项目排污前申请排污许可。 符合 2.6 进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 项目施工期仅涉及设备安装等作业，产生的扬尘很少。 符合 三、环境风险防控 3.1 建立生态保护红线常态化日常巡护。 本项目不占用生态保护红线 符合 3.2 严格规范自然保护区范围和功能区调整，遏制不合理调整和非法“瘦身”。 本项目不位于自然保护区 符合 3.3 加强饮用水水源地日常巡检。设立水源地界标、警示标志。 本项目无废水外排，不会对水源地造成影响 符合 3.4 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。 本项目建设地点远离居住、科教、医院等环境敏感点，且建设项目风险潜势低。项目建成后将严格落实环评及批复环境风险防控要求 符合 3.5 加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 本项目不占用基本农田，本项目不产生生产废水。建设地点位于金山镇边河工业聚集区 符合 3.6 重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，实施管网架空，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 本项目不产生生产废水，租赁车间地面已硬化处理 复合 3.7 企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练，配备应急物资，实行“一岗双责”制度等管理办法。 符合 3.8 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 项目建立危废暂存间对产生的废活性炭危废进行贮存。危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置。严格审查危废处置单位经营许可证和范围，并签订处置协议合同。对危废处理全过程建立监管制度，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 符合 3.9 落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开。 本项目建成后将加强日常监测 符合 3.10 疑似污染地块依法开展土壤污染状况调查、风险管控或者修复，未完成调查以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。 本项目租赁现有厂房，不涉及污染地块 符合 3.11 按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。 本项目无需采暖 符合 四、资源开发效率要求 4.1 高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。 本项目不使用燃料。 符合 4.2 推进污水处理厂提标改造和中水管网建设，提高中水回用率。 项目冷却用水为循环冷却水，循环使用定期补充新鲜水。 符合 4.3 提升土地集约化水平。 本项目生产租用现有厂房，不新增用地。 符合 4.4 调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 项目能源消耗为电能，不使用煤炭燃料。 符合 综上所述，本项目符合“三线一单”及重点管控单元要求。 5.项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析具体见下表。 表1-3 项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》 （鲁环字〔2021〕58号）符合性一览表 序号 鲁环字〔2021〕58号 项目情况 符合性 一 认真贯彻执行产业政策 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。 本项目为塑料母粒生产项目，符合国家产业政策。 符合 二 强化规划刚性约束 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。 本项目位于金山镇边河非化工企业集聚区，符合相关国土空间规划等 符合 三 科学把好项目选址关 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展 本项目位于金山镇边河非化工企业集聚区，选址符合用地政策。 符合 四 严把项目环评审批关 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。 本项目严格落实各项环评制度，符合三线一单相关要求。 符合 6.与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表1-4 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 项目 文件要求 本项目情况 符合性 VOCs物料储存无组织排放控制要求 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 本项目原料使用包装袋、包装桶储存 符合 VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求 液态VOCs物料应采用密闭输送管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 项目润滑剂采用密闭桶装，由铲车转移至生产工序 符合 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采用局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 项目挤出设备上方设置集气罩，生产废气经收集后经过二级活性炭吸附装置处理后达标排放 符合 敞开液面VOCs 无组织排放控制要求 本项目工艺过程无含VOCs废水排放 符合 VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 项目生产废气经收集后引入二级活性炭吸附装置处理（处理效率约90%），经过工程分析，处理后的废气排放满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业第Ⅱ时段标准。 符合 7.与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发[2019]146号）符合性分析 表1-5 本项目建设与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》符合性分析 类别 146号文要求 本项目情况 符合性 总体要求 推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 本项目使用低VOCs原料，并设有废气处理装置。 符合 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 本项目产生的VOCs经集气罩收集至二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放。 符合 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 项目采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，可减少工艺过程无组织排放。 符合 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全 局部排气通风系统安全要求》（GB/T 35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并。 项目对有机废气产生节点均进行了收集，管路设计符合相关规范要求。 符合 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 产生VOCs经管道收集至二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织达标排放。 符合 治污设施的设计与安装应充分考虑安全性、经济性及适用性。①具有黏连性、积聚自燃性、高沸点、与碳发生化学反应的有机废气，不宜采用活性炭吸附、光催化氧化、低温等离子等治污设施。②含有酸性物质的有机废气，应充分考虑对治污设施的腐蚀等影响因素。含有颗粒物的废气，为保障VOCs治污设施运行的稳定性，宜进行预处理降低颗粒物浓度。③含卤素的有机废气，在使用直接燃烧、蓄热式燃烧等处理工艺时，宜采用急冷等方式减少二噁英的产生。④使用臭氧发生器等基于臭氧发生原理的治污设施，应采取有效措施降低臭氧逸散对周边环境的影响。⑤采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026）要求。⑥采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027）要求。采用蓄热燃烧等工艺的，应按相关技术规范要求设计。 产生的VOCs经管道收集至二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放，满足有机废气的处理要求。 符合 加强末端管控。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。 项目VOCs排放速率符合排放标准要求，使用的二级活性炭吸附装置，VOCs去除率可达到90%以上，满足排放标准。 符合 8.与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号）符合性分析 表1-6 与鲁发改工业〔2023〕34号符合性分析 项目 本项目情况 符合性 “两高”项目管理目录（2023年版） 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于“两高”项目 符合 9.与鲁环委办[2021]30 号符合性分析 本项目与《淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案》的符合性如下。 表1-7 与《淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案》的符合性分析 项目 规定 本项目情况 符合性 深入调整产业结构 淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能；严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。 对钢铁、地炼、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，对有关建设项目环评从严把关。强化单位能耗产出效益综合评价结果运用，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来，有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位。严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥熟料、 粉磨、焦化产能转入我市。 本项目不属于落后产能，不属于两高项目，项目可实现污染物稳定达标排放，废气主要污染物实行2倍替代。 符合 深入调整能源结构 严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社会能源需求前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。到2023年，全市化石能源消费总量、非化石能源消费总量、煤炭消费压减量、煤炭消费占能源消费比重分别达到省下达的任务目标。 本项目不耗化石能源。 符合 深入调整运输结构 提升综合运输效能。优化交通运输结构，大力发展铁港联运，初步形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。 本项目产品运输量小，不属于大宗运输物料，运输采用公路运输。 符合 综上所述，本项目建设符合相关政策文件要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目基本情况 山东林峰新材料科技有限公司成立于2023年07月07日，为有限责任公司，由法人孙传峰自然人投资成立。经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型金属功能材料销售；合成材料销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；五金产品研发；金属材料销售；合成材料销售；新型能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；高性能纤维及复合材料制造；电子专用材料研发；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；家用纺织制成品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展、经营活动）。 本项目生产的塑料功能母料主要用于大棚膜生产中，使大棚膜改性，防止蔬菜大棚中湿气遇到大棚膜凝结成水滴，避免水滴滴落对蔬菜造成损伤，市场需求较大，应用前景好。 根据市场形势，企业拟投资500万元建设年产5000吨塑料功能母料。该项目租赁现有闲置厂房一座进行生产建设，该厂房所在地块属于金山镇东崖村村庄的集体土地（租赁合同见附件），无新征土地，无新建厂房。厂房及附属设施总占地面积438平方米，拟购置安装混料机、上料机和筛分机及包装机共计8套、螺杆造粒机8台，项目建成后年产5000吨塑料功能母料。 2.工程内容 山东林峰新材料科技有限公司租赁现有闲置厂房及附属车间一座，用于项目运行，总占地面积约438m2。 表2-1 主要建筑、构筑物一览表 工程名称 项目名称 建设内容及规模 备注 主体工程 生产车间 1座总体生产车间，其中生产区面积约100m2，仓储区面积约300m2，办公生活区面积约38m2，高度4.5m，购置安装混料机、上料机和筛分机及包装机共计8套、螺杆造粒机8台 依托现有闲置厂房 储运工程 仓储区 位于车间内部，面积约300m2，用于原料及产品存放 依托现有闲置厂房 辅助工程 办公生活区 位于车间北侧，面积约38m2，用于职工办公活动 依托现有闲置厂房 公用工程 供水系统 用水量144m3/a，由临淄区自来水管网供给 依托现有 供电系统 用电量为10万kWh/a，由临淄区供电电网接入 依托现有 环保工程 废气处理 投料粉尘经集气罩收集后引至布袋除尘器处理，经由1根15m高排气筒DA001排放；熔融挤出有机废气经集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理后经由15m高排气筒DA002排放 新建 废水处理 厂区设置雨污分流，生活污水经厂区现有化粪池预处理后，由环卫部门定期抽运 新建 固废处理 一般固废暂存区、危废暂存间 新建 噪声处理 隔声、减振设施 / 3.主要设备 表2-2 项目生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 1 混料机 8 2 上料机 8 3 筛分机 8 4 包装机 8 5 螺杆造粒机 8 6 二级活性炭吸附装置 1 7 布袋除尘器 1 4.生产规模 表2-3 产品方案一览表 产品名称 单位 年产量 应用范围 备注 塑料功能母粒 t/a 5000 大棚膜生产使用，使大棚膜改性 外售包装规格：20kg/袋 5.原辅料消耗 表2-4 本项目原辅材料及动力消耗一览表 序号 名称 单位 耗量 备注 一 原辅材料 1 聚丙烯颗粒 t/a 1350 颗粒状，袋装，20kg/袋 2 聚乙烯颗粒 t/a 1350 颗粒状，袋装，25kg/袋 3 白炭黑 t/a 1500.137 粉状，袋装，10kg/袋 4 滑石粉 t/a 501.24 粉状，袋装，20kg/袋 5 润滑剂（有机硅） t/a 300 液体，桶装，吨桶、200公斤/桶 6 纯水 t/a 50 外购，桶装，吨桶 二 动力能源 1 水 m3/a 144 市政供水管网 2 电 万kW·h 10 市政供电管网 原辅材料介绍： 聚丙烯：聚丙烯简称PP，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为（C3H6）n，密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点为164~170℃， 在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。 聚乙烯：聚乙烯（Polyethylene ，简称PE）是乙烯单体经聚合反应制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量a-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃）。化学稳定性好，因聚合物分子内通过碳-碳单键相连，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 白炭黑：白炭黑是白色粉末状X-射线无定型硅酸和硅酸盐产品的总称，主要是指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅和超细二氧化硅凝胶，也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。白炭黑是多孔性物质，其组成可用SiO2·nH2O表示，其中nH2O是以表面羟基的形式存在。能溶于苛性碱和氢氟酸，不溶于水、溶剂和酸（氢氟酸除外）。耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性。 滑石粉：滑石粉是一种工业产品，为硅酸镁盐类矿物滑石族滑石，主要成分为含水硅酸镁，经粉碎后，用盐酸处理，水洗，干燥而成。滑石主要成分是滑石含水的硅酸镁，分子式为Mg3[Si4O10]（OH）2。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状 、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色；解理面上呈珍珠光泽。硬度1，比重2.7～2.8。 润滑剂：润滑剂的主要成分是有机硅。有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。有机硅不但可耐高温，而且也耐低温，可在一个很宽的温度范围内使用。无论是化学性能还是物理机械性能，随温度的变化都很小。 原辅料与产品物料平衡见下表： 表2-5 原辅材料与产品物料平衡一览表 投入物料 投入量 t/a 产出量t/a 聚丙烯颗粒 1350 产品 塑料功能母粒 5000 聚乙烯颗粒 1350 VOCs 有组织排放量 0.0945 白炭黑 1500.137 无组织排放量 0.105 滑石粉 501.24 颗粒物 有组织排放量 0.027 润滑剂（有机硅） 300 无组织排放量 0.06 活性炭吸附装置吸附量 0.8505 车间降尘 0.24 合计 5001.377 合计 5001.377 6.职工人数及工作制度 本项目劳动定员12人，一班工作制，每班8小时，年工作300天，全年共计2400工作时。 7.项目平面布置 本项目租赁现有厂房一座作为生产车间进行生产建设，主要分为生产区、仓储区，车间东侧、北侧各设置一个大门。根据安全、卫生、环保、施工等要求，结合厂区地质地形、气象等自然条件，因地制宜地对工厂建构筑物，运输线路等进行总平面布置，力求生产装置紧凑，辅助装置服务到位，有利于生产、安全管理，保护环境。平面布置详细情况见附图。 8.水平衡 项目用水主要为职工生活用水和塑料条冷却用水。 图2-1 本项目水平衡图 单位m3/a （1）给水 ①职工生活用水：根据《建筑给水设计规范》（GB50075-2003）工业企业建筑、管理人员的生活用水定额为30～50L/人·天，本项目用水量按40L/人·天计算，每年工作300天，本项目职工定员12人，则本项目用水量为144m3/a，依托厂区现有市政供水管网直接供给。 ②塑料条冷却用水：本项目生产塑料功能母粒经过造粒机挤出塑料条，需要对塑料条进行冷却，每台螺杆造粒机自带一个循环冷却水水槽（尺寸：4m×0.3m×0.25m），塑料条冷却水经循环冷却水水槽循环使用，仅定期补充蒸发损耗水。根据建设单位提供资料，塑料条冷却补充用水量为50t/a，为外购纯水。 （2）排水 本项目塑料条冷却用水循环使用，无生产废水产生，本项目废水主要为职工生活污水。生活污水产生量按给水量的80%计，约为115.2m3/a，进入厂区现有化粪池，预处理后由环卫部门定期抽运。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 本项目租赁现有闲置厂房作为生产车间进行生产建设，施工期仅进行设备安装和调试，无需进行土建施工，施工期环境影响较小，而且施工期较为短暂，本次环评无需考虑施工期产排污情况。 2.营运期 （1）工艺流程图示： 图2-2 项目生产工艺流程图 （2）工艺流程简述： ①上料筛分：本项目外购的PP、PE颗粒经人工拆袋后投入密闭料斗中，白炭黑、滑石粉由人工拆袋后投入密闭筛分机中，筛分过程全部密闭，筛出杂质后的白炭黑、滑石粉通过密闭管道输入料斗中，料斗中的物料通过上料机运行，提升至混料机中。本项目使用的PP、PE塑料为颗粒状，要求原料表面洁净无灰尘，塑料颗粒上料过程中无粉尘产生；筛分在密闭设备内进行，通过密闭管线输送，无粉尘产生。因此本项目上料筛分过程主要在白炭黑及滑石粉上料环节会有粉尘产生。 ②混料：桶装润滑剂经打开桶盖倒入混料机中。混料机运行过程全密闭，通过电加热方式（加热温度50℃）进行加热，同时混料机中设有搅拌桨对物料搅拌均匀，加热目的主要为防止润滑剂凝固。本项目混料过程密闭且添加润滑剂，混料环节无粉尘废气产生。 ③熔融挤出：混合均匀的物料通过密闭螺旋输送机输送至螺杆造粒机中。物料经过螺杆造粒机的挤出装置熔融挤出（熔融温度为150℃）成塑料条，挤出的塑料条直接进入螺杆造粒机配套的冷却水槽中进行冷却降温。熔融挤出环节会有废气VOCs产生。 ④切粒包装：降温后通过皮带输送装置进入螺杆造粒机的切粒装置，切成颗粒状，直接落入收集箱内，再由包装机打包成规格为20kg/袋即可外售。 产污环节分析： ①废气 本项目白炭黑、滑石粉为粉状，经人工拆袋后投料至筛分机中，筛分机全部密闭，筛分后由密闭管道进入料斗中，料斗全部密闭。 本项目混料机为密闭运行，且该工序加热温度较低，不会产生粉尘及有机废气。 因此本项目废气主要为投料工序产生的粉尘以及熔融挤出工序产生的有机废气。 ②废水 本项目塑料条冷却用水循环使用，废水主要为职工生活污水。 ③噪声 本项目噪声主要为上料机、混料机、螺杆造粒机等设备运行噪声， ④固废 本项目固废主要为布袋除尘器集尘、原料包装袋、润滑油桶、废活性炭、车间降尘及职工生活垃圾。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房进行生产建设。厂房闲置，因此无与本项目有关的原有环境污染问题。 厂房内部 厂房外部 图2-3 拟建厂区现状照片 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.大气环境质量现状 根据《生态淄博建设工作简报》（2023年第1期，2023年1月17日），2022年度，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。6项主要污染物浓度及同比改善分别为：二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。临淄区环境空气质量情况见下表： 表3-1 项目区域环境空气质量情况 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 12 60 达标 NO2 年平均质量浓度 33 40 达标 PM10 年平均质量浓度 77 70 未达标 PM2.5 年平均质量浓度 42 35 未达标 CO 日均值第95百分位浓度值 2.1 4000 达标 O3 日最大8小时均值的第90百分位浓度值 188 160 未达标 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。由上表可见，临淄区2022年全年PM2.5、PM10的年平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，年评价不达标，项目所在区域为不达标区。超标原因与区域内建筑扬尘、北方气候干燥、风起扬尘有关。 根据临淄区人民政府《关于印发临淄区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（临政发[2021]3号），要求实施大气污染综合治理工程：深度治理二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等污染物排放，确保完成上级下达的任务。继续推进燃煤机组（锅炉）改造，不符合要求的坚决淘汰关停。加强机动车尾气检测与治理，加强城市道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘综合整治。鼓励重点企业、加油站试点建设油气回收在线监控平台，实现远程监测、管理和控制。到2025年，全区空气质量优良率达到70%以上。 《关于印发淄博市2021年挥发性有机物整治方案的通知》（淄环发[2021]1号），为进一步推进我市VOCs污染整治工作，做好“夏病冬治”和“有病早治”，全面提升VOCs治理能力和治理水平，减少VOCs排放，持续改善大气环境质量。 根据《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》：调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能；调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用；调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量；调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。采取相应的保障措施以后，临淄区环境空气质量可得到相应改善。 2.地表水环境现状 根据淄博市生态环境局发布的《2023年1—6月全市地表水环境质量状况》，项目所在临淄区东沙监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准水质标准。 3.声环境质量现状 项目所在地属于2类声环境功能区，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。区域声环境现状总体较好，评价区域内声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 4.生态环境现状 本项目建设无新增用地，无需进行生态现状调查。 5.电磁复核环境现状 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6.地下水、土壤环境现状 项目厂区地面已采取硬化措施，生产车间做防渗处理，可有效杜绝污染物向土壤、地下水转移，因此不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1.大气环境 项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标，无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。 2.声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目建设无新增用地，无新增生态环境保护目标。 表3-2 项目周边环境敏感目标一览表 环境要素 环境保护对象 方位 距离（m） 环境功能 大气环境 厂界500m范围内无环境空气敏感目标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 噪声 厂界50m范围内不涉及声环境敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 生态环境 项目占地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 有组织VOCs执行山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业第Ⅱ时段标准；有组织颗粒物执行山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》表2标准。 无组织VOCs执行山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中厂界监控点浓度限值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；厂区内有机废气浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1无组织特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》表1新改扩建二级标准。具体标准见下表。 表3-3 大气污染物排放限值要求 排污口 污染物 浓度限值mg/m3 排放速率kg/h 标准来源 DA001 颗粒物 10 / 山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区要求 DA002 VOCs 60 3.0 山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值 臭气浓度 2000（无量纲） / 《恶臭污染物排放标准》表2中15m高排气筒 厂区内监控点浓度限值（mg/m3） 厂界 颗粒物 1.0 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值 VOCs 2.0 / 山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值 臭气浓度 20（无量纲） / 《恶臭污染物排放标准》表1新改扩建二级标准 厂区内 VOCs 6（监控点处1h平均浓度值） / 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1无组织特别排放限值 20（监控点处任意一次浓度值） / 2.噪声排放标准 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值为：昼间60dB（A）。 3.固体废弃物排放标准 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等十四五文件和淄博市当地要求，淄博市主要控制污染物为SO2、NOx、COD、氨氮、颗粒物及VOCs 6项指标。 本项目塑料条用水循环使用，生活污水经厂区现有化粪池预处理后由环卫部门定期抽运，无废水外排，无需申请废水污染物总量指标。 本项目为新建项目，项目建成后，废气污染物有组织排放量分别为颗粒物0.027 t/a、VOCs：0.0945t/a，因此本项目需新申请总量指标为：颗粒物0.027 t/a；VOCs：0.0945 t/a。 根据《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号）总量指标使用原则，项目区属于PM2.5、PM10年平均浓度超标区，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代，因此，本项目污染物削减替代量为颗粒物0.054 t/a、VOCs：0.189 t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有闲置厂房作为生产车间进行生产建设，施工期仅进行设备安装和调试以及成品无尘间安装，无需进行土建施工，施工期环境影响较小，而且施工期较为短暂，本次环评无需考虑施工期产排污情况。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境空气影响和保护措施分析 1、废气源强估算 本项目废气主要为投料工序产生的粉尘以及熔融挤出工序产生的有机废气。 （1）污染物产污系数的确定依据 ①投料工序产生的粉尘 项目粉料投料时会产生少量粉尘。本项目在投料环节参考《空气污染物排放和控制手册》中推荐的系数，颗粒物产生量为1.5kg/t-粉状原料，项目粉状原料用量为2001.377t/a，则颗粒物产生量为3t/a。该工序年工作300天，每天工作8小时。项目在各个投料口上方设置集气罩，投料粉尘经收集后引至布袋除尘器处理，最终经由1根15m高排气筒DA001排放。 ②熔融挤出工序产生的有机废气 本项目熔融挤出工序会产生有机废气，参考《空气污染物排放和控制手册》和《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册》，结合本项目工艺特点，有机废气产污系数取0.35kg/t-原料，本项目聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒、润滑剂的用量为3000t/a，则项目VOCs产生量为1.05t/a。项目拟在各螺杆造粒机的挤出装置上方设置集气罩，熔融挤出工序产生的有机废气经收集后引至二级活性炭吸附装置处理，最终经由一根15m高排气筒DA002排放。 （2）有组织废气 ①废气处理设施风量： 项目拟在8台筛分机投料口、8台螺杆造粒机熔融挤出装置的上方分别安装上吸风式集气罩对废气进行收集。 本项目废气收集系统设计参考对应的风机风量按照《排风罩的分类及技术条件》(GB/T16758-2008）的计算公式： Q=3600FV 集气罩的风量，单位为 m3/h； 集气罩口的面积，单位为 m2，集气罩边长为0.6m，筛分机投料口单个集气罩为0.25m2，螺杆造粒机熔融挤出装置单个集气罩为0.36m2； V--集气罩口的平均风速，单位为 m/s，本项目取0.35m/s； 生产车间设置8台上料机，风量=0.25✕8✕0.35✕3600=2520m3/h； 生产车间设置8台螺杆造粒机，风量=0.45✕8✕0.35✕3600=4536m3/h。 考虑各弯管处压力损失，筛分机投料口配套风机风量取3000m3/h，螺杆造粒机熔融挤出装置配套风机风量取5000m3/h。 ②有组织废气产污计算 i、投料工序产生的粉尘 本项目投料工序配套的集气罩收集效率为90%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中292塑料制品业系数手册，颗粒物袋式除尘处理效率为99%，风机风量3000m3/h，工作时长为2400h/a。本项目投料工序有组织粉尘产生量为2.7t/a，有组织产生速率为1.125kg/h，有组织产生浓度为375mg/m3；有组织颗粒物排放量为0.027t/a，排放速率为0.0113kg/h，排放浓度为3.75mg/m3，有组织颗粒物排放浓度能够满足山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值。 ii、熔融挤出工序产生的有机废气 本项目熔融挤出工序配套的集气罩收集效率为90%，根据《印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算细则》中表1-1常见治理设施治理效率中单一吸附法的治理效率45～80%，项目取值70%，项目两级活性炭吸附的去除效率约为90%，风机风量5000m3/h，工作时长为2400h/a。则熔融挤出工序有组织VOCs的产生量为0.945t/a，产生速率为0.3938kg/h，产生浓度为78.75mg/m3；有组织VOCs排放量为0.0945t/a，排放速率为0.0394kg/h，排放浓度为7.875mg/m3，有组织VOCs排放浓度和速率满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段排放限值。 本项目生产过程中，塑料加热会有少量异味产生，本次评价以污染物臭气浓度表征，本项目使用的塑料为聚丙烯及聚乙烯塑料，加热过程中产生的臭气浓度较少，本次评价不进行定量分析，参照同类项目，本项目生产过程中排气筒排放的臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》表2标准要求。 （3）无组织废气 ①未被收集的投料粉尘 本项目投料工序设计收集效率为90%，则本项目投料工序未被收集的颗粒物的量为0.3t/a，经密闭厂房阻挡后，约20%无组织排放，则本项目投料工序无组织颗粒物排放量为0.06t/a。 ②未被收集的熔融挤出工序有机废气 挤出装置上方安装集气罩，设计收集效率为90%，则本项目熔融挤出工序无组织VOCs产生量为0.105t/a，以无组织的形式排放。 本项目无组织面源污染物产排情况详见表4-1。 表4-1 项目无组织废气参数表 面源名称 污染物名称 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放源面积 面源有效高度（m） 生产车间 颗粒物 0.06 0.025 500m2 4.5 VOCs 0.105 0.0438 根据AERSCREEN估算模式结果，颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；VOCs厂界浓度满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值，厂区内VOCs浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1无组织特别排放限值；参照同类项目，本项目生产过程中厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》表1标准要求。 2、废气处理措施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气污染防治可行技术。 表4-2 项目可行性分析表 排污单位类别 污染物种类 可行技术 本项目情况 是否可行 塑料零件及 其他塑料制品制造废气 非甲烷总烃 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧 二级活性炭吸附装置 是 颗粒物 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘 布袋除尘器 是 因此，本项目废气处理技术均满足相关废气治理可行技术要求，故从环境保护角度出发，该技术可行。 本项目废气产排情况见下表。 表4-3 排气筒参数表 编号 对应车间 对应工艺 排气筒底部中心坐标 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 DA001 生产车间 投料工序 E118°12′45.425″ N36°41′18.619″ 15 0.2 常温 2400 正常工况 DA002 熔融挤出工序 E118°12′46.83″ N36°41′18.446″ 15 0.2 常温 2400 正常工况 表4-4 本项目废气污染物的产生、排放情况一览表 产排污环节 污染物 产生情况 排放方式 产生量 t/a 风量m3/h 运行时间h/a 产生浓度 mg/m3 投料工序 颗粒物 2.7 3000 2400 375 有组织 熔融挤出工序 VOCs 0.945 5000 2400 78.75 有组织 生产车间 颗粒物 0.3 / / / 无组织 VOCs 0.105 / / / 无组织 产排污环节 污染物 治理措施 收集措施及效率% 治理措施 治理能力 去除率% 是否为可行技术 投料工序 颗粒物 集气罩收集90 布袋除尘器 99 是 熔融挤出工序 VOCs 集气罩收集90 二级活性炭吸附装置 90 是 本项目生产车间 颗粒物 厂房阻挡 80 是 VOCs / / 是 产排污环节 污染物排放情况 排放口基本情况 执行标准mg/m3 监测要求 喷涂工序 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度 mg/m3 投料工序 颗粒物 0.027 0.0113 3.75 DA001：H=15m， φ=0.2m，常温 10 半年一次 熔融挤出工序 VOCs 0.0945 0.394 7.875 DA002：H=15m， φ=0.2m，常温 60 半年一次 本项目生产车间 颗粒物 0.06 0.025 / / 1.0 半年一次 VOCs 0.105 0.0438 / / 2.0 半年一次 3、非正常工况污染物排放情况 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；尾气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。 （1）废气处理设施故障 当项目废气处理系统发生故障时，会导致废气处理效率降低甚至失效，排放的废气污染物浓度上升，会对周围环境造成影响。生产中一旦出现故障时，应立即进行维修，如果10分钟内不能排除故障，应立即停车，排除故障后再生产，停车制动时间约为10分钟。当“布袋除尘器、二级活性炭吸附装置”发生故障时，会造成废气处理效率降低，在发生上述情况时，各废气的排放速率、排放浓度情况见表4-5。 表4-5 本项目非正常工况废气排放情况表 名称 污染物 排放量kg/h 排放浓度mg/m3 排放标准 发生频次 持续时间 控制措施 DA001 颗粒物 1.125 375 10 一年一次 10min 停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用 DA002 VOCs 0.3938 78.75 60 一年一次 10min （2）非正常工况污染控制措施 为了进一步减少非正常工况的污染物排放量，拟采取以下措施： ①废气处理系统故障防范措施做好废气处理系统的维护工作，定期做好废气处理系统的检修，防止非正常工况情况的发生。 ②双回路电源，防止突然断电引起非正常排放。 ③定期检查、维修、维护各种设备，尤其是废气处理设施、各种动力泵、各种风机等。 ④加强管理和培训，防止因操作失误或玩忽职守引起非正常排放。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），本项目属于非重点排污单位，废气监测要求见下表。 表4-6 项目废气监测要求表 项目 监测项目 DA001 颗粒物 DA002 VOCs 厂界 颗粒物、VOCs 厂区内 VOCs 废气 监测布点 有组织：废气排放口（DA001、DA002） 无组织：上风向1个监测点，下风向3个监测点 厂区内1个监测点 监测频率 正常条件下，排气筒DA001颗粒物每年监测一次；排气筒DA002VOCs每半年监测一次；厂界及厂区内VOCs及颗粒物每年监测一次 非正常情况下，随时进行必要的监测 采样分析、数据处理 按照《空气和废气监测分析方法》《环境监测技术规范》的有关规定进行 二、地表水环境影响和保护措施分析 本项目废水主要为职工生活污水，产生量按用水量的80%计，约为115.2m3/a，生活污水经厂区现有化粪池预处理后由环卫部门定期抽运，不会对周边地表水造成污染。 三、声环境影响和保护措施分析 1、噪声源强分析 本项目需采取噪声治理措施的设备主要为上料机、混料机、筛分机、螺杆造粒机等，其噪声级通常为70～85dB（A）。采取的噪声治理措施为：本项目生产设备全部设置在车间内部；在设备选型时尽量选用低噪音设备，对各种机械设备产生的噪声采用加大减振基础，安装减振装置，在设备安装及设备连接处可采用减振垫或柔性接头等措施减振、降噪；应维持设备处于良好的运行状态，尽量避免因设备运转不正常时噪声的增高；在厂区周围增加绿化面积，采用隔声墙、隔声窗均可达到20～40dB（A）的隔声量；采取以上措施可有效隔声降噪，保证厂界噪声达标。 项目建成后厂界预测值噪声为本项目贡献值。以本项目生产车间西南角地面高度0m处为坐标原点（×=0，Y=0，Z=0）。 表4-7 本项目设备噪声源强分析表 建筑物名称 名称 型号 数量 单台设备声源源强dB（A） 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 门窗参数 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 × Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离 生产车间 混料机 / 8 80 低噪声设备、减振、隔声 -21 9 1.5 2 门：6m×4m×2个 窗：2m×1.5m×10个 50 8：00-17：00 20 30 1 上料机 / 8 80 -25 10 1.5 2 50 20 30 1 筛分机 / 8 85 -30 11 1.5 2 55 20 33 1 包装机 / 8 80 -4 7 1 2 50 20 30 1 螺杆造粒机 / 8 85 -14 8 1.5 2 60 20 40 1 生产车间外东侧 二级活性炭吸附装置 / 1 85 低噪声设备 0 14 1.5 / / / 30 55 1 布袋除尘器 / 1 85 -31 21 1.5 / / / 30 55 1 2、预测模式及参数选择 项目噪声按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，预测模式如下： ①室外声源在预测点的声压级计算： Lp（r）=LW+Dc–（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB； LW—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的声压级计算： a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： Lp1＝Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r—声源与靠近围护结构某点处的距离，m； R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L1ij—室内声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝Lp2（T）+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB S—透声面积，m2； ③总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； （2）参数的确定 ①声波几何发散引起的A声级衰减量（Adiv） a、点声源：Adiv=20lg（r/ro） 式中：r—预测点到噪声源距离，m； ro—参考点到噪声源距离，m。 b、有限长线声源（设线声源长为Lo） 当r>Lo，且ro>Lo时：Adiv=20lg（r/ro） 当r<Lo/3，且ro<Lo/3时：Adiv=10lg（r/ro） 当Lo/3<r<Lo，且Lo/3<ro<Lo时：Adiv=15lg（r/ro） c、面声源（设面声源高度为a，长度为b，且a＜b） 当r<a/3时，且ro<a/3时：Adiv=0 当a/3<r<b/3，且a/3<ro<b/3时：Adiv=10lg（r/ro） 当b/3<r<b，且b/3<ro<b时：Adiv=15lg（r/ro） 当b<r时，且b<ro时：Adiv=20lg（r/ro） ②空气吸收衰减量Aatm 空气吸收引起的A声级衰减量按下式计算： Aatm＝a（r－ro）/100 式中：a为每200m空气吸收系数，是温度、湿度和声波频率的函数。 本评价由于计算距离较近，Aatm计算值较小，故在计算时忽略此项。 ③遮挡物引起的衰减量Abar 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡、地堑或绿化林带都能起声屏障作用，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取20～25dB（A）。 ④附加衰减量Ae×c 根据导则规定，满足下列条件需考虑地面效应引起的附加衰减：①预测点距声源50m以上；②声源距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m；③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖（软地面）。此时，地面效应引起附加衰减量按下式计算： Ae×c=5lg（r/ro） 不管传播距离多远，地面效应引起附加衰减量的上限为10dB（A）。根据厂区布置和噪声源强及外环境状况，本环评忽略不计。 （2）预测结果和分析 根据本项目主要噪声源的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m的噪声贡献情况。 表4-8 本项目主要噪声源及相对厂界一览表 序号 噪声部位 等效噪声源强dB（A） 距离（m） 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 1 生产车间 58.76 38 43 1 20 （3）预测结果及评价 根据项目实际生产状况，利用预测模式和参数仅计算得厂界噪声昼间贡献值，预测结果见表4-9。 表4-9 项目噪声预测结果一览表 dB（A） 预测点 贡献值 标准值 达标情况 昼间 昼间 东厂界 27.16 60 达标 西厂界 26.09 60 达标 南厂界 58.76 60 达标 北厂界 32.73 60 达标 根据计算，项目厂界昼间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，因此项目建设对周围声环境影响较小。 2、污染防治措施 为减少噪声对周围环境的影响，针对各噪声源源强及其污染特征，本评价要求建设单位必须加强注意如下几点： ①项目在设备选型过程中通过选择低噪声设备，降低设备运行噪声源强； ②项目在设备安装过程中，通过提高设备安装质量和精度，高噪声设备加装减振垫，降低设备振动噪声； ③厂区合理布局，将高噪声设备置于厂房内西侧，尽量远离东侧办公区，以有效利用厂房隔声降噪和距离衰减作用； ④加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；选用低噪音设备，优化选型。 3、监测要求 表4-10 项目噪声监测要求表 项目 监测项目 Leq 噪声 监测布点 东、南、西、北厂界外1m 处。 监测频率 每季度监测一次 采样分析、数据处理 按照《工业企业厂界噪声测量方法》的有关规定和工业企业噪声监测技术规范进行监测 四、固体废物环境影响和保护措施分析 1、固废产生情况 本项目固体废物包括布袋除尘器集尘、原料包装袋、润滑油桶、废活性炭、车间降尘及职工生活垃圾。 （1）车间降尘 本项目投料工序设计收集效率为90%，则本项目投料工序未被收集的颗粒物的量为0.3t/a，经密闭厂房阻挡后，约80%沉降至生产车间内，车间降尘量为0.24t/a，定期清扫后由环卫部门清运。 （2）原料包装袋 本项目聚丙烯颗粒物、聚乙烯颗粒、白炭黑、滑石粉均使用包装袋包装，包装规格为25kg/袋、20kg/袋、10kg/袋。本项目原辅材料总用量为4701.377t/a，则包装规格为25kg/袋的原料包装袋的产生个数为54000个/a，包装规格为20kg/袋的原料包装袋的产生个数为92562个/a，包装规格为10kg/袋的原料包装袋的产生个数为150014个/a。其中包装规格为25kg/袋的每个包装袋的皮重150g，包装规格为20kg/袋的每个包装袋的皮重100g，包装规格为10kg/袋的每个包装袋的皮重80g，则原料包装袋的产生量为29.36t/a。项目聚丙烯颗粒物、聚乙烯颗粒、白炭黑、滑石粉均不属于危险化学品，因此原料包装袋为一般固废。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34300-2017）中“6不作为固体废物管理的物质-a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，本项目原料的包装袋可以由供货厂家回收再次用于充装原料，供货方送货时拉回上一批次包装袋。 （3）润滑油桶 本项目润滑剂的用量为300t/a，包装规格为吨桶、200公斤/桶，根据企业提供参数计算，包装规格为吨桶的原料包装桶产生个数为150个/a，包装规格为200公斤/桶的原料包装桶的产生个数为750个/a，折合约9t/a。本项目润滑剂的主要成分是有机硅，有机硅的闪点小于60℃，根据《危险化学品名录（2015版）》第2828项含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]，即属于第2828项危险化学品，则本项目润滑剂为危险化学品。根据《国家危险废物名录（2021年版）》中规定，润滑油桶属于HW49其他废物（900-041-49）中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。经危废暂存间暂存，最终由有危废处置资质的单位回收处置。 （4）除尘器收尘 经上述计算，本项目投料工序配套的除尘器收尘量约为2.673t/a，属于一般固体废物，收集后作为原料回用于生产。 （5）废活性炭 本项目使用二级活性炭吸附装置处理有机废气，根据前文计算可知，本项目熔融挤出工序配套的二级活性炭装置吸附有机废气的量为0.8505t/a。根据废气的饱和蒸汽压、所用活性炭的比表面积等因素，吸附系数取值范围为0.20kg/kg～0.3kg/kg，本项目取系数0.25kg/kg。活性炭吸附装置每级装填量约为0.85t，更换周期大约为每个季度更换一次，则活性炭使用量约为3.4t/a，废活性炭产生量约为4.2505t/a（含被吸附的VOCs)。根据《国家危险废物名录（2021年版）》中规定，废活性炭属于“HW49其他废物（900-039-49）”中的“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，废活性炭统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的危废处置单位处理。 （6）生活垃圾 本项目劳动定员为12人，年工作天数300d，按每日人均生活垃圾产生0.5kg计，生活垃圾产生量约1.8t/a，由环卫部门定期清理外运。 综上所述，本项目固体废物采取了合理的处理处置方式，因此本项目产生的固体废物对周围环境及环境敏感区影响较小。 表4-11 本项目固废产生情况一览表 序号 固废种类 产生环节 固废性质 本项目产生量（t/a） 处置措施 1 车间降尘 投料工序 一般固废 0.24 定期清扫后由环卫部门清运 2 原料包装袋 固体原料包装 一般固废 29.36 由供货厂家回收再次用于充装原料，供货方送货时拉回上一批次包装袋 3 润滑油桶 液体原料包装 危险废物 9 经危废暂存间暂存，最终由有危废处置资质的单位回收处置 4 废活性炭 活性炭吸附装置 危险废物 4.2505 5 布袋除尘器集尘 布袋除尘器 一般固废 2.673 收集后作为原料回用于生产 6 生活垃圾 职工生活 / 1.8 定期由环卫部门清运 表 4-12 本项目危险废物汇总一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-039-49 4.2505 活性炭吸附装置 固态 活性炭、吸附的VOCs 吸附的VOCs 一年11次 T 暂存危废间，委托有资质单位处置 2 润滑油桶 HW49 900-041-49 9 液体原料包装 固态 沾染的润滑剂、塑料桶 沾染的润滑剂 一年1次 T/In 表4-13 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存 周期 1 危废间 废活性炭 HW49 900-039-49 生产车间西南角 5m2 袋装/桶装 2t 12个月 2 润滑油桶 HW49 900-041-49 加盖直接存放 1t 1个月 2、环境管理要求 （1）一般固体废物 对一般工业固体废物，暂存过程中根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）及相关国家及地方法律法规，提出环境管理措施： ①应防止雨水径流进入贮存、处置场内；②加强监督管理，贮存、处置应按GB15562.2设置环境保护图形标志；③对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 ④加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点，固废暂存区不得露天储存，应置于车间内。 （2）危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规。危废暂存间应达到以下要求： 1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，固体废物处置场周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪。 2）固体废物收集后，暂存于危废暂存间，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3）收集固体废物放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥。 4）固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5）固体废物暂存区内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 6）室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。 7）固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 8）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 综上分析，本项目运营期内严格落实本次评价提出的各项固废处理处置措施后，一般固体废物可满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）和《关于发布<一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）> 的公告》（生态环境部公告 2021年第82号）中的相应规定；危险废物可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相应规定，对周围环境影响不大。 五、地下水环境影响和保护措施分析 1、地下水影响和保护措施分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别属于“N轻工 116、塑料制品制造”中的“其他”项，因此本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，仅需进行简单的影响分析。 本项目冷却水经循环水槽循环使用，本项目废水主要为职工生活污水，经现有化粪池预处理后由环卫部门定期抽运。对地下水的主要污染途径为：化粪池、生产车间防渗措施不到位，引起泄漏透过土壤污染地下水。 采取地下水污染防渗措施： ①生产车间地面已硬化处理； ②厂区现有化粪池已参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗要求做处理，防渗要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 采取上述措施后，厂区现有化粪池在正常情况下不会对地下水环境造成污染影响。 2、土壤环境影响和保护措施分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录 A“土壤环境影响 评价项目类别”中规定，本项目类别属“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，则本项目可不开展土壤环境影响评价。 六、环境风险影响分析 本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）评价依据 本项目生产工艺简单，企业提供资料以及生产工艺分析，确定本项目不涉及危险物质。 （2）环境风险识别 本项目可能发生的风险是废气治理设施故障。 （3）环境风险分析 本项目废气污染物为颗粒物、VOCs，若废气治理设施故障，将导致颗粒物、VOCs超标排放，对周围大气环境造成一定的污染。 （4）环境风险防范措施 加强废气治理设施日常运行管理，安排专职或兼职人员负责，建立台账管理制度；加强风机的日常维护保养，防止风机故障停运；定期清理布袋除尘器，确保除尘效率；定期更换活性炭，保证有机废气处理效率。 环境应急措施 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应立即停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 （5）结论 综上，建设单位在采取加强管理，严格操作及安全防范措施和事故应急预案后，风险防范措施切实可行，可将环境风险控制在可接受的水平之内，影响较小。 七、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 八、项目污染治理措施经济技术论证 1、废气 本项目废气主要为投料工序产生的粉尘以及熔融挤出工序产生的有机废气。 投料粉尘经集气罩收集后引至布袋除尘器处理，经由1根15m高排气筒DA001排放；熔融挤出工序产生的有机废气经集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，经由一根15m高排气筒DA002排放。 有组织颗粒物排放浓度满足山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值；有组织有机废气排放浓度和速率满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段排放限值。 未被收集的颗粒物通过车间密闭、厂房阻隔、严格管控等措施减少无组织废气排放，颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值（颗粒物1.0mg/m3）；未被收集的VOCs以无组织的形式排放，VOCs厂界浓度满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值，厂区内有机废气浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1无组织特别排放限值， 综上所述，本项目排放的废气能够达标排放，通过采取有效的环保措施后对周围环境影响较小，且设备便于维护。 本项目购置布袋除尘器1套、二级活性炭吸附装置1套，废气治理投资约为30万元，约占环保总投资的6%，经济合理且治理效果好，项目采用的处理措施是经济可行的。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水，经厂区现有化粪池预处理后由环卫部门定期抽运，不会对周边地表水造成污染。 本项目不涉及废水治理设施投资。 3、噪声 本项目产生的噪声主要是设备噪声。选用低噪声设备、基础减振、距离衰减、绿化降噪等措施。该方式投资20万元，约占环保总投资的4%，治理方式技术成熟，经济可行，效果显著。项目采取的噪声治理措施是经济可行的。 4、固废 本项目固体废物包括布袋除尘器集尘、原料包装袋、润滑油桶、废活性炭、车间降尘及职工生活垃圾。 本项目车间降尘定期清扫后由环卫部门清运；原料包装袋由原料生产厂家回收，用于原始用途；润滑油桶、废活性炭暂存于危废暂存间，最终经有资质的危废处置单位处置；布袋除尘器集尘收集后作为原料回用于生产；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 一般固体废物可满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）和《关于发布<一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）> 的公告》（生态环境部公告 2021年第82号）中的相应规定；危险废物可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相应规定，对周围环境影响不大。 本项目在生产车间内新建危废暂存间、一般固废暂存区，固废处理措施总投资约为10万元，约占环保总投资的2%，项目采取的固废处理措施是经济可行的。 本项目环保投资60万元，主要用于废气、噪声及固废的治理，占项目总投资的12%。因此，项目的环保投资和污染治理是合理可行的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料工序 | 颗粒物 | 经集气罩收集后引至布袋除尘器处理，经由1根15m高排气筒DA001排放 | 山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值 |
|  | 熔融挤出工序 | VOCs | 经集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，经由一根15m高排气筒DA002排放 | 山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》表2标准 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 车间密闭、厂房阻隔、严格管控等措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 |
|  |  | VOCs、臭气浓度 | / | 厂界浓度执行山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值；厂区内浓度执行厂区内VOCs浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1无组织特别排放限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》表1标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、 氨氮 | 经厂区现有化粪池预处理后由环卫部门定期抽运 | / |
| 声环境 | 生产过程中的各机械设备 | 噪声 | 降噪、减振、隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）2类标准（昼间：60dB（A）） |
| 电磁辐射 | 不涉及电磁辐射 |
| 固体废物 | 一般固废收集后资源化、无害化利用；危险废物暂存厂区现有危废间，委托有资质单位处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间地面已硬化；厂区现有化粪池已做防渗 |
| 生态保护措施 | 不涉及生态影响 |
| 环境风险防范措施 | 加强废气治理设施日常运行管理，安排专职或兼职人员负责，建立台账管理制度；加强风机的日常维护保养，防止风机故障停运；定期清理布袋除尘器，确保除尘效率；定期更换活性炭，保证有机废气处理效率。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）主要环境管理措施如下： ①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全公司环境管理工作。 ②加强环境保护法规政策学习和宣传。 ③负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。 ④及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 ⑤协调参与本项目与周边企业突发事故应急预案工作，防止突发污染事故发生，并协同周边企业制定相应的应急措施。 （2）设置环境保护标识 企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气排放口。同时噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环保标识详见下表。 表5-1 环保标识一览表 排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体废物临时贮存区 危险废物贮存区 提示标志图形 / 警告标志图形 （3）竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表5-2 项目“三同时”验收一览表 项目 排放源 污染物 治理措施 验收指标 验收标准 废气 DA001 颗粒物 经集气罩收集后引至布袋除尘器处理，经由1根15m高排气筒DA001排放 10mg/m3 山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中其他行业重点控制区大气污染物排放浓度限值 DA002 VOCs 经集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，经由一根15m高排气筒DA002排放 60mg/m3 山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值 臭气浓度 2000（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》表2标准 生产车间 颗粒物 车间密闭、厂房阻隔、严格管控等措施 1.0mg/m3 厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值 臭气浓度 / 20（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》表1 VOCs / 2.0mg/m3 厂界浓度满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值 / 6mg/m3（监控点处1h平均浓度值） 厂区内浓度满足厂区内VOCs浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1无组织特别排放限值 / 20mg/m3（监控点处任意一次浓度值） 废水 生活污水 COD 经厂区现有化粪池预处理后，由环卫部门定期抽运 / 不外排 氨氮 / 噪声 生产设备 噪声 降噪、减振、隔声、距离衰减等 昼间≤60dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求 固体废物 生产过程 车间降尘 定期清扫后由环卫部门清运 全部合理处置 资源化、无害化 原料包装袋 由供货厂家回收再次用于充装原料，供货方送货时拉回上一批次包装袋 润滑油桶 经危废暂存间暂存，最终由有危废处置资质的单位回收处置 废活性炭 布袋除尘器集尘 收集后作为原料回用于生产 生活垃圾 定期由环卫部门清运 （4）监测平台设置 采样位置应优先选择在垂直管段。应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。 在选定的测定位器上开设采样孔，采样孔内径应不小于90mm，监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。 监测平台应设置在监测孔的正下方1.2～1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样；监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，则监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。 （5）排污许可管理 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。根据《环境保护部关于印发〈“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号）、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）及环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中的相关要求，按行业分步实现对固定污染源的排污许可全覆盖。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及修改单，本项目属于“C2926塑料包装箱及容器制造”行业。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号），本项目固定污染源排污许可分类依据如下表。 表5-3 固定污染源排污许可分类依据 排污许可依据 行业类别 实施重点管理行业 实施简化管理行业 登记管理 《固定污染源排污许可分类管理名录2019版》 塑料制品业292 塑料人造革、合成革制造2925 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的缩小薄膜制造2921、塑料板、管型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用物料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零部件及其他塑料制品制造2929 其他 本项目是塑料零部件及其他塑料制品制造2929，年产5000吨塑料功能母粒，属于登记管理。应在建设完成后实际排污前按照要求办理排污许可手续。 （1）严格执行环保“三同时”制度，确保各项环保措施落实到位。 （2）积极配合环保部门的监督、监测管理，健全厂内环境管理体制。 （3）加强厂区及周围的绿化，降低对区域生态环境的影响。 （4）污染物排放口、暂存场所，应严格按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定执行。 |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在拟建地建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.087 | +0.087 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.1995 | 0 | 0.1995 | +0.1995 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 车间降尘 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | +0.24 |
|  | 原料包装袋 | 0 | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 29.36 | +29.36 |
|  | 布袋除尘器集尘 | 0 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 2.673 | +2.673 |
| 危险废物 | 润滑油桶 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | +9 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.2505 | 0 | 4.2505 | +4.2505 |
| / | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | +1.8 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件一：委托书

委  托  书

山东煜宁环保科技有限公司：

根据国家《建设项目环境保护管理条例》和当地环保部门的要求，山东林峰新材料科技有限公司年产5000吨塑料功能母料需执行环境影响评价制度，现委托贵公司承担本项目环境影响评价报告表编制。

委托方：山东林峰新材料科技有限公司

委托时间：2024年1月15日

附件二：资料真实性承诺书

资料真实性承诺书

我公司委托编写的《山东林峰新材料科技有限公司年产5000吨塑料功能母料》环境影响报告表，已经我公司确认，环评报告所述内容与我公司建设项目情况一致。我公司对提供给山东煜宁环保科技有限公司资料的准确性和真实性完全负责，如存在隐瞒和假报等情况及由此导致的一切后果，我公司负全部法律责任。

建设单位：山东林峰新材料科技有限公司（盖章）

日期：2023年1月15日

附件三：环境影响评价信息公开承诺书

环境影响评价信息公开承诺书

淄博市生态环境局临淄分局：

我单位 山东林峰新材料科技有限公司年产5000吨塑料功能母料 （项目）已达到受理条件，按照环保部《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）文件要求，为认真履行企业职责，自愿依法主动公开建设项目环境影响报告书、表全文信息（同时附删除涉及国家机密、商业秘密等内容及删除依据和理由说明报告），并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺！

建设单位：

日期：  年   月   日

附件四：营业执照

附件五：租赁协议

附件六：备案证明

附件七：工业聚集区批复

附件八：金山镇人民政府证明

图1  项目地理位置图

图2  项目周边关系图

图3  大武地下水富集区保护修复分区图

图4  项目与刘征水源地保护区位置关系图

图5  淄博市三区三线图

图6 淄博市生态保护红线图

图7  淄博市“三线一单”生态环境分区管控图

图8  项目车间平面布置图（1：160）

# Comments

建设性质

可以说一下聚集区情况

图不对

调整了

附图几？附图也不对

这个是哪里找的？

跟立项内容不一致

筛分、上料及混料工序没有粉尘吗？

监测要求是这个吗？核实下

润滑油桶

这个图不对

这个也不对

也看不出来什么信息，在城镇开发边界内吗？调整比例尺

# Text boxes

项目位置

办公区

淄博志华环保

科技有限公司

空地

空地

生产车间

S102

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置

布袋除尘器+DA001

二级活性炭吸附装置+DA002

大门

一般固废暂存区

原料仓储区

包装机

螺杆挤出机

混料机

上料机

筛分机

大门

危废间

专家审核意见及修改说明